## Образец № 1

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - Враца

## РЕШЕНИЕ

№ 05-ДО-218-00 от 12.02.2015 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № В-2716 от 13.12.2014 г.

РАЗРЕШАВАМ

на “ЕКО РЕ” ЕООД

ЕИК: 202246579

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр. Нови Искър,      ул. „Две Могили” № 32

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

Владимир Велинов Василев – Управител

служ. тел: 0884 799 337

електронна поща: eko_re@abv.bg

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: гр. Мизия, област Враца, община Мизия, УПИ № VІІІ, планоснимачен № 48043.290.38.1, кв. КЦХ по плана на гр. Мизия, площ 552 кв. м.

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02 01 06 | Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им | R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда R 13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 000 | Птицеферми |
| 2 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R 13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2 | Биг – бег опаковки от доставка на суровини или готова продукция |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

На площадкaта, находяща се в гр. Мизия ще се извършва оползотворяване на птичи екскременти  с цел получаване на подобрители за почви. За площадката има Решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС: Решение № ВР - 39 - ПР/2014 г.

На територията на площадката са ситуирани: масивен производствен корпус и складово стопанство със застроена площ 552 м2, закрити складови и производствени площи.

Обектът е снабден с ел. захранване, водоснабдяване и съответните условия за пожарна безопасност.

На площадката ще се извършват следните дейности :

► R 10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда (оползотворяване на птичи екскременти с цел получаване на подобрители за почви).

► R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Дейността с код R 13  - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, ще се извършва по следния начин:

● Доставка на суровината и временно съхранение до оползотворяването ù

Всички суровини се доставят на партиди в насипно състояние или в оборотни традиционни полипропиленови опаковки тип «биг-бег» с единично тегло от 500 кг. Доставените суровини се съхраняват в закрити  складови помещения в непосредствена близост до производствените модули. При температури от -200 С до +500 С суровините не генерират емисии и не се налагат специални мерки за вентилация или поддържане на температура. Суровините се пазят от навлажняване при доставката и съхранението, чрез използване на подходящи собствени или наети превозни средства. В производството е въведено изискване за поддържане на запаси от суровини, които осигуряват най-малко едноседмична работа на инсталациите за производство. Необходимо поддържане на запаси от суровини - 15 т./седмично, които да осигуряват едноседмичната работа на инсталациите за производство (при пет дневна работна седмица на осем часов работен ден).

Технологията на оползотворяване птичи екскременти с цел получаване на подобрители за почви включва следните производствени процеси:

● Смесване на суровините

Смесването се извършва в непрекъснато действащ двувалов шнеков смесител –реактор от затворен тип с полезен капацитет от 9 т./денонощие. Доброто смесване на компонентите гарантира постоянство на състава и ефективност на получения подобрител за почвите. Продължителността на хомогенизиране и пластифициране е с продължителност 15 – 20 мин. Почистване на смесителя се извършва в края на всяка смяна. Полученият подобрител постъпва на транспортна лента с капацитет 9 т. на денонощие за следващият производствен процес;

● Сушене

Получената смес  се изсушава в газова инфрачервена сушилна с капацитет 9 т. на денонощие, която позволява температурата на третираната смес на изход да е не по-малко от 900 С. Изсушеният продукт се третира в дезинтегратор  с капацитет 9 т./денонощие за раздробяване на агломератите до размери на частиците под 4 мм;

● Временно съхранение на готовият продукт

Получените смеси от подобрители за почви се пакетират в биг - бег опаковки от по 500 кг и насочват към склада за временно съхранение. Готовият продукт се съхранява на сухо място. Той не генерира миризми и е устойчив при температури от -20 до + 600С. Не е взривоопасен и пожароопасен. Може да се транспортира с различни превозни средства, като се вземат предпазни средства против омокряне и навлажняване на продукта.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и

превантивните мерки в съответствие с документацията, т. IV от заявлението.

При извършване на дейностите на площадката, отговорните лица да осигуряват необходимите мерки за предотвратяване или за ограничаване на отрицателни въздействия върху околната среда, в частност - замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води и рисковете за здравето на населението, произтичащи от третирането на производствени и опасни отпадъци.

В случай на непредвидена ситуация, в резултат на авария или произшествие, които могат да възникнат по време на експлоатация на площадката, трябва да се вземат съответните мерки за безопасност и превантивните мерки:

- При възникване на авария да се предприемат незабавни действия за изолиране на терена и уведомяване началник база и управителя;

- При възникване на авария да се уведомяват своевременно и съответните компетентни органи: ПБЗН; МВР; РИОСВ;

- При разпиляване на отпадъци на територията на площадките и/или извън нея да се предприемат действия за незабавното почистване на замърсения терен, като отпадъците се събират в чували, контейнери или др. подходящи съдове и се съхраняват на обособените места, в осигурените съдове;

- Всички дейности по третиране на отпадъци и междинни операции да се извършват съгласно задължителни инструкции за техника на безопасност;

- Всички работници на площадките да бъдат запознати с правилата за вътрешен ред на обекта и да бъдат инструктирани за безопасна работа;

- В процеса на  работа да се използват индивидуални средства за защита – работно облекло, ръкавици и др.;

- Пожарогасителите да се поддържат винаги в изправност;

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- Да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея;

- Да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;

- Да е снабдена с противопожарно оборудване и се осигурят съответните условия за пожарна безопасност;

- Да се осигурят подходящи съдове за съхранение на използваните в производствения процес отпадъци (суровинен ресурс), с цел избягване на разпиляване и замърсяване на района на площадката;

3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

На площадката за третиране на отпадъци да се обособят следните функционални зони:

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт;

- основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците;

- складова зона;

- обслужваща (административно-битова) зона.

Площадката да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

- Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- Дейностите по оползотворяване на отпадъците да се извършват в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му с цел предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда;

- Всички дейности по оползотворяване на птичи екскременти да са съобразени с изискванията на Наредба за третиране на биоотпадъци (Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)

- Дейностите по третиране на отпадъците да се извършва по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване;

- Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.

5. На площадката да не се допуска съхраняване на отпадъци (суровинен ресурс) в количества по-големи от необходимите за едноседмична работа на инсталацията (15 т.), с цел предотвратяване на замърсяване, отделяне на неприятни миризми и заразяване.

6. За всяка партида от използваната суровина да се изисква сертификат за качество от доставчика или производителя.

7. Преди пускането на пазара на подобрителите за почви да се получи сертификат от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), с цел недопускане замърсяването на околната среда.

8.  Да се спазват разпоредбите на чл. 14 и чл. 15, Раздел ІІ, Глава трета от Наредбата за третиране на биоотпадъци, относно качеството на продукта и допустимите области на употреба.

9. Да се спазват разпоредбите на чл. 16, Глава четвърта от Наредбата за третиране на биоотпадъци, относно етикетиране на продукта и информация за крайния потребител.

10. В случай, че на пазара се пускат подобрители за почви в различни разфасовки да се спазват разпоредбите на чл. 14 от ЗУО.

11. Доставката, съхранението и употребата на използваната сярна киселина да се извършва съгласно изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ бр. 43/ 2011г.), както и да се спазват условията за съхранение и употреба, посочени в информационните листове за безопасност.

12. При закриването на площадките/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията по приложение № 5 (Проект за крайна рекултивация и грижи за площадката след закриване на дейността) към заявлението.

13. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

14. Настоящето разрешение да се изменя и допълва при промени, регламентирани в чл. 73 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Враца пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

/СТ. ПЪРВАНОВА/

Съгласно Заповед № РД-58/22.01.2015 г. на Министъра на околната среда и водите