## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Галактика - 03” ЕООД, гр. Враца, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци, води и шум на 27.03.2013г. беше извършена комплексна проверка на “Галактика - 03” ЕООД, гр. Враца, обл.Враца, назначена със Заповед № 28/ 25.03.2013г. на Директора на РИОСВ - Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство на бетонови разтвори, бетонови изделия, циментови замаски и варови разтвори. На площадката на дружеството има 3 бр. варници, бетонов възел и трошачно-миячна сортировъчна инсталация. Работи се на 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

1. Отпадъци:

От производствената дейност на дружеството се формира технологичен отпадък – пясък и филц, които се влагат обратно в производството.

Битовите отпадъци се събират в 3 бр. кофи “Мева” и се извозват от БКС – Враца на РДНО – Враца – Мездра.

2. Води:

Инертния материал за производството се добива от р. Лева, землището на кв. Бистрец, гр. Враца, за което дружеството има издадено от БДУВДР - Плевен разрешително за ползване на воден обект № 12150061 от 20.02.2008г. и Решение № 663 от 06.02.2012г.

За производствени нужди обекта се водоснабдява от собствен подземен водоизточник.

Отпадъчната вода от бетоновия възел и трошачно-миячната инсталация постъпва в бетонов утаител с преливник към бетонов резервоар. Избистрената вода е включена в оборотен цикъл. Резервоарът има свободен обем и няма изтичане на площадката.

3. Шум:

При извършен през 2012г. от РИОСВ – Враца и АРЛ – Враца мониторинг на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда по определените за целта 6 бр. пунктове, разположени по контура на производствената площадка на дружеството и 1 бр. пункт в точка на въздействие – най-близко стоящата жилищна сграда, разположена на около 200м от геометричния център на производствената площадка няма констатирани наднормени нива на промишлен шум излъчван в околната среда.