Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и фактори: шум и отпадъци на 14.06.2011г. беше извършена комплексна проверка на “Беана-Враца” ООД, гр. Враца. Дружеството е специализирано в производство на газирани и негазирани безалкохолни напитки.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

- Въздух :

За производствени нужди се използват: 2бр. хладилни инсталации за охлаждане на водата за производство на безалкохолните напитки, работещи с ВНОС- R22 в количество на газа 20 кг и 40 кг и 1бр. хладилна инсталация за втечняване на въглеродния диоксид, работеща с 8кг ФПГ-R404А. Водят се досиета за хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 30, ал.(2), гл. III на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.). Извършени са проверки за херметичност на 29.03.2011г. от ЕТ  “Иван Пеев-Чичо Пей”, гр. Враца. Не са установени пропуски на фреон. Лицето обслужващо инсталациите притежава документ за квалификация  №141/06.03.2008г. издаден от ББКМ-София. Представен е в срок в РИОСВ-Враца отчет за 2010г., относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от горепосочената наредба.

За подгряване на водата за измиване на бутилките за безалкохолни напитки се използва 1 бр. водогреен котел “Висман” на гориво природен газ с номинална мощност под 0,5 мW (400 кW) и с време на експлоатация 5-6 дни месечно по 8 часа на ден.

2. Води:

За производствени нужди се използва вода от собствен водоизточник, за който в  момента тече процедура по издаване на Разрешително за водоползване в БДУВДР-Плевен. Производствените отпадъчни води от измиване на съоръженията и битово-фекалните са заустени в колектор на градската канализация. Стъклените бутилки се измиват с вода и 1%-ен основен разтвор, включени в оборотен цикъл.

3. Фактор “Шум”:

През месец април 2011г. е извършено контролно измерване на промишлен шум излъчван в околната среда от РЛ-Враца към ИАОС-София съвместно с РИОСВ-Враца. Не са констатирани наднормени нива на промишлен шум.

- Фактор “Отпадъци”:

Производствените отпадъци-стъкло и пластмаса се събират в метални контейнери и се предават на “Екобулпак” АД, гр. София, съгласно сключен договор и удостоверение за 2011г.

Дружеството има изготвени вътрешно-фирмена спецификация за 2011г., както и месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки за период от месеци: януари-май 2011г. Продуктовата такса е заплатена на КО за горепосочения период.

Металния скрап от демонтирани съоръжения се предава на “Косаня”, гр. Мизия. Битовите отпадъци се събират в 1 бр. 4м3  контейнер и се извозват от БКС-Враца на РДНО-Враца-Мездра.