Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум на 08.09.2011г. беше извършена комплексна проверка на металообработващо предприятие “ЗММ Враца” АД, гр.Враца. Дружеството е специализирано в производство на металорежещи машини.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух:

Дейността на дружеството е категоризирана, съгласно Наредба №7 (ДВ, бр.96/2003г., посл. изм. ДВ, бр.40/2010г.) към категории дейности №5 и №8. Представена е в срок в РИОСВ-Враца информация за консумацията и количествата вложен органичен разтворител за 2010г., съгласно изискването на чл.20, ал.(8) от горепосочената наредба. Използваните количества летливи органични съединения (ЛОС) са под долните прагови стойности за консумация на органичен разтворител (ПСКР) (№5- 1,137 т/г №8- 0,678 т/г). На склад не  се съхраняват продукти от обхвата на Наредбата за ограничавене емисиите на ЛОС (ДВ, бр.20/2007г., изм. ДВ, бр.25/2010г.).Снабдяването с бои и лакове става директно от производителя “Картех Инженеринг”, гр. София в количества необходими за нуждите на съответната поръчка.

Паровата централа оборудвана с 2 бр. котли на гориво мазут ПКМ-4 и КМ-12 не работи от 1997г.

2. Води:

За промишлени цели (напояване и др.) се използва вода от собствен водоизточник (шахтов кладенец) с актуално разрешително за водовземане №11530247/03.02.2010г., издадено от директора на БДУВДР-Плевен със срок на действие 2016г. За питейно-битови нужди обектът е водоснабден от селищната водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “В и К” ООД, гр. Враца.

В галваничното отделение се извършва хромиране, оксидиране и обезмасляване на дребни детайли. Ваните само се допълват с вода и нямат връзка с канализацията.

При извършения контролен мониторинг през 2011г. не са констатирани надвишения на максимално допустимите концентрации на вещества в ПОВ, изпускани в канализационната мрежа на населените места, съгласно Наредба №7 от 2000г. Охлаждащите води са включени в оборотен цикъл. Битово-фекалните води се заустват в колектор на градската канализация.

3.Отпадъци:

Производствените отпадъци от стоманени стружки (1-2 т/месечно) се събират в метални палети и се предават на фирма “Феникс”, гр. Монтана. Чугунените отпадъци се събират в метални палети и се връщат на фирма “Машин Дизайн”, гр. София, производител на чугунените детайли за “ЗММ Враца” АД. За металните отпадъци има сключен договор с “Феникс”, гр. Монтана. Битовите отпадъци се събират в 2 бр. контейнери тип “Бобър” и се извозват периодично от БКС-Враца на РДНО Враца-Мездра

4. Шум:

През месец април 2011г. е извършено измерване на промишлен шум излъчван в околната среда от производствената дейност на дружеството от Акредитирана Регионална Лаборатория –Враца към ИАОС-София съвместно с РИОСВ-Враца. Не са констатирани наднормени нива на шум.