Доклад за извършена комплексна проверка на машиностроително предприятие, стопанисвано от “Балкан Искър” АД, гр. Мездра

Във връзка с осъществяването на текущ контрол по компонент води и вредни физични фактори – отпадъци, в изпълнение на Заповед №18/16.02.2015г. на Директора на РИОСВ-Враца, на 18.02.2015г. е извършена комплексна проверка на на машиностроително предприятие, стопанисвано от “Балкан Искър” АД, гр. Мездра.

Дружеството е производител на продукти от класическото машиностроене – цилиндрични зъбни колела, оси и валове, редуктори, двигателни мостове за кари, вариатори, скоростни кутии и възли за малолитражни автомобили. На работната площадка са разположени – участък „Струговане“, участък „Зъбообработка“, участък „Шлифоване“ и цех “Термообработка“. През последните няколко години производствената дейност е със силно намален капацитет, поради липса на поръчки.

Резултатите и заключенията от извършената проверка са следните:

## Опазване на водите

## Водоснабдяването на обекта с питейна вода се осъществява съгласно актуален Договор с „ВиК“ ООД, гр. Враца. Производствените води за охлаждане на пещите са включени в оборотен цикъл, водите от термичен цех се пречистват в каломаслоуловители, а битово-фекалните отпадъчни води в септична яма. Смесеният поток отпадъчни води се зауства  в изходния канал на ВЕЦ „Мездра“ (р. Искър), посредством извън площадкова канализация. Дружеството е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13110132/22.08.2012г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен. От страна на РИОСВ-Враца, съвместно с РЛ-Враца се извършва контролен мониторинг на отпадъчните води, резултатите от лабораторните анализи не показват превишения над индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), поставени в горецитираното Разрешително. Резултатите от извършваният собствен мониторинг на отпадъчните води се представят в срок.

## Управление на отпадъците

## Формираните от производствената дейност отпадъци - метални изрезки и стружки се съхраняват на обособена площадка на териториалните граници на предприятието. Събраните количества се предават периодично на “Метбол” ЕООД, гр. Монтана на база сключен договор. Битовите отпадъци се събират в 1 брой контейнер тип “Бобър” и се извозват от ОбП „Чистота“, гр. Мездра на РДНО Враца-Мездра.

## Дружеството притежава Решение №05-ДО-180-02/15.07.2014г. за изменение и допълнение на разрешение на извършване на дейности по третиране на отпадъци и Решение №05-РД-100-02/20.08.2014г. за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадени от Директора на РИОСВ-Враца.

## За извършване на дейността по събиране и транспортиране на отпадъците дружеството притежава регистрационен документ №12-РД-943-00 от 12.02.2013г. по чл. 78 от ЗУО издаден от РИОСВ-София.

## На площадката са обособени и обозначени зони за разделно събиране и съхранение на отпадъци по видове съгласно законовите изисквания. Отпадъците от НУБА и ИУЕЕО се съхраняват в затворени и обозначени помещения в метални контейнери.

## Водят се редовно отчетни книги за количествата получени, третирани и предадени отпадъци.

## Осигурено е 24 – часово видео наблюдение, което се осъществява посредством 6 броя видео камери.

## При предаването на опасни отпадъци се изготвят идентификационни документи за транспортиране на опасни отпадъци.

## Отпадъците се предават за последващо третиране на основната база на дружеството в гр. Ботевград.

## Дружеството е сключило договор с община Мездра за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинства, но към момента на площадката на дружеството не са постъпили и не се съхраняват безвъзмездно предадени отпадъци. Обособена е зона, на която да се съхраняват приетите на база на договора с община Мездра отпадъци.

## Следват се условията по разрешителните и регистрационни документи.

## Дейностите по събиране и съхраняване на отпадъци не е свързано с формирането на  производствени отпадъчни води. Дъждовните води се оттичат повърхностно по естествен път. Битово-фекалните отпадъчни води се заустват във водоплътна изгребна яма, която периодично се изтегля със специализирана техника, за което се представят отчетно-разходни документи. За питейно-битови нужди се използва бутилирана вода.