## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ-Чирен, с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води, отпадъци атмосферен въздух и шум  на 11.07.2012г. беше извършена комплексна проверка на “Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ  -район Чирен, с. Чирен, общ. Враца, обл.Враца, назначена със Заповед № 76/09.07.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е с предмет на дейност пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ. Подземното газово хранилище (ПГХ) Чирен е хранилище за природен газ и се използва за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението на природен газ в страната. В момента на проверката не се извършва нагнетяване и добив на природен газ, а се извършват ремонтни дейности на оборудването. Компресорния цех не работи.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

Водоснабдяването на обекта за охлаждане и противопожарни нужди е от повърхностен водоизточник язовир “Чирен ІІІ”, за което фирмата има актуално разрешително за водоползване №1149000/14.06.2007г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен. За питейно-битови нужди се използва вода от селищната водопроводна мрежа, съгласно даговор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

На площадката се формират три потока отпадъчни води с три точки на заустване, съгласно Разрешително № 13140017/14.06.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от Директора на БДУВДР-Плевен:

- Поток №1 – смесен поток от битово-фекални отпадъчни води пречистени в септична яма, отпадъчни води от компресорен цех пречистени в каломаслоуловител и дренажни води от басейн за противопожарни и охлаждащи води, заустени гравитачно в сухо дере “Лъките”;

- Поток №2 – отпадъчни води от измиване на площадките за разходомери, инсталация за инхибитор, инсталация за очистване и измерване на газа, инсталация за отделяне на кондензат и склад за масла, заустени гравитачно в сухо дере “Краев трън”;

- Поток №3 – Отпадъчни води от измиване на площадката на склад за кондензат и метанол с помпена станция, заустени гравитачно в язовир “Чирен ІІІ”.

Взета е водна проба за анализ от АРЛ-Враца от отпадъчните води на поток №1, от точката на заустване в дерето (пункта за мониторинг) съгласно горецитираното разрешително. Поради липса на отток от Поток №2 и №3 не е извършено пробонабиране.

В изпълнение на условията от разрешителното пунктовете за мониторинг на отпадъчните води са трайно сигнализирани и е осигурен достъп до тях. При извършения собствен и контролен мониторинг на отпадъчните води през 2011г. и първото полугодие на 2012г. не са констатирани надвишения над индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешителното.

Дружеството е титуляр на Разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране на води № 02570006/26.11.2008г., издадено от Министъра на околната среда и водите. Реинжектираните отпадъчни води се формират в процес на извличане, след отделяне на водите от газа и се нагнетяват последващо чрез Сондаж Р-15. В изпълнение на Условия 10.1. и 10.2. от Разрешителното редовно се извършва измерване на пластовото налягане в сондажи Р-8, Р-11, Р-14, Е-21 средно по два пъти месечно, за  което се води дневник. Подземното и надземното оборудване на сондаж Р-15 се поддържа в изправност и през годината не са регистрирани и отстранявани аварии.

Взета е водна проба за анализ от АРЛ-Враца от подземни води от сондаж Р-15.

Фирмата редовно извършва собствен мониторинг на отпадъчните води зауствани в повърхностни водни обекти, реинжектираните отпадъчни води зауствани в подземен воден обект и подземните води, като протоколите от лабораторнити изпитвания своевременно се изпращат в РИОСВ-Враца.

2. Отпадъци:

Дружеството има издадено от РИОСВ-Враца Разрешително за дейности с отпадъци № 05-ДО-155-00/05.08.2009г. Генерираните отпадъци се събират разделно на обособени площадки, които са обозначени с надписи за съответния вид отпадък.

През 2012г. са предавани излезли от употреба луминисцентни лампи на фирма “Макметал Холдинг” АД, гр. София и отработени масла и филтри на “Промишлени ситтеми” ООД, гр. Пазарджик. Отпадъците са предадени на лицензирани фирми на база сключени договори, като са попълнени транспортни карти. Водят се отчетни книги за образуваните и предадени отпадъци. Не са констатирани нарушения по условията на издаденото разрешително.

3. Шум:

През 2012г. предстои да се извърши замерване на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на дружеството от АРЛ-Враца, съвместно с РИОСВ-Враца.

4. Атмосферен въздух:

Дружеството притежава издадено от МОСВ Разрешително за емисии на парникови газове №85/2009г. за горивна инсталация с обща номинална мощност 33,26 MW за нагнетяване на природен газ в подземно газохранилище, включваща 8 бр. газомоторни компресори тип ГКМ-10 ГКНАМ и 3 бр. водогрейни котли тип G 605-740/12. По електронен път на всеки час се регистрират данните за разхода на гориво от измервателните устройства (разходомери) за ГКМ и ВК. Не се констатира наличие на нови инсталации с емисии на СО2, невключени в настоящето разрешително. Представен е в срок в ИАОС верифициран годишен доклад за 2011г. за емисиите на СО2. Извършва се вътрешен преглед на докладваните данни, като след период на нагнетяване се изготвя междинен доклад на емисиите на СО2 до еколог централно управление от еколог ПГХ-Чирен.