## Доклад за извършена комплексна проверка на

“ЦЕНТРОМЕТ” АД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: атм. въздух, отпадъци, води и опасни химични вещества на 16.04.2015г. беше извършена комплексна проверка на “Центромет” АД, гр. Враца, назначена със Заповед № 42/14.04.2015г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Фирмата е специализирано в производството на центробежно лети тръби и втулки от чугун и стомана. В производството се влагат свежи и отпадъчни метали. Обекта е оборудван и с 2 бр. индукционни пещи ПИ-600, 1 бр. ПИ-1600 и 1 бр. ПИ-2500.

В момента на проверката се работи на двусменен режим, 5 дни седмично. Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци:

За дейности с отпадъци дружеството притежава разрешително по чл. 67 от ЗУО № 05-ДО-190-01/25.06.2013г., издадено от РИОСВ-Враца. На площадката се формират следните видове отпадъци:

- метални отпадъци(стружки) – събират се в метални палета и по-голямата част се влагат отново в производството, а останалите се предават на лицензирани фирми-„Феникс инверс“ООД и „Косаня“ЕООД съгласно сключени договори;

- строителни отпадъци и шлака от пещите– събират се в бетонова клетка и се извозват на депо за строителни отпадъци, кв. Бистрец, за което Общ. Враца е издала Разрешение №1/09.01.2015г.;

- отработени масла и емулсии – съхраняват се в метални варели и се предават на “Верила Рисайклинг” ЕООД, гр. София съгласно сключен договор;

- хартиени и пластмасови опаковки –събират се в пластмасови контейнери и се предават на  “Йордан Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД;

- излязло от употреба електронно и електрическо оборудване-събира се в обособено помещение и се предава на „Вилитет“ ЕООД съгласно сключен договор;

За нуждите на производството фирмата изкупува отпадъчни метали от „Косаня“ЕАД, „Металтранс“ЕООД, „Ровотел“ и др. и се съхраняват на обособена площадка;

За количествата образувани, третирани и предадени отпадъци се водят  отчетни книги, заверени от Директора на РИОСВ-Враца.

2. Води:

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди е от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца. За охлаждане и противопожарни  нужди се използва вода от собствен водоизточник за който има издадено Разрешително за водоползване №11530219/15.06.2009г. Готовите метални изделия се обезмасляват във вани с вода и натриев карбонат, които се допълват без да се отвеждат в канализацията. Помещението, в което са разположени ваните няма връзка с канализационната система. След обезмасляване изделията се подлагат на цветна дефектоскопия с воден разтвор на цветен пенетрант. Формираната отпадъчна вода се пречиства през каломаслоуловител и се зауства в колектор на градската канализация. Охлаждащите води са включени в оборотен цикъл и при необходимост само се допълват. Битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация

3. Опасни химични вещества:

Дружеството е изпълнило задълженията си по Регламент (ЕО)1907-REACH. Информационните листове за безопастност (ИЛБ) на използваните химикали са актуализирани, съгласно регламент 453/2010г. Поради смяна на доставчика на химикалите, използвани при цветната дефектоскопия, представените ИЛБ не са преведени на български език. Спазват се условията по съхранение на опасни химични вещества посочени в ИЛБ.

4. Атмосферен въздух:

За отопление в дружеството е монтиран водогреен котел водогреен котел ВК-РО 116(1.3 МW) на гориво природен газ. В момента на проверката същият е с преустановена дейност поради приключване на отоплителния сезон. Дружеството е провело  СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от работата на горивната инсталация и в РИОСВ-Враца е представен с вх.№В-720/23.03.2015г. Доклад за 2015г. От представения доклад и приложените към него протоколи за извършени СПИ е установено, че измерените концентрации на SO₂, NO×, CO₂ в отпадните газове отговарят на нормите на допустими емисии.

Дадено Предписание:

Дружеството да представи в РИОСВ – Враца преведени на български език информационни листове за безопасност на използваните химикали при цветната дефектоскопия.

Дейности за последващ контрол:

От страна на РИОСВ – Враца ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на даденото предписание.