## Доклад от извършена комплексна проверка на

## “Феникс Норд БГ“ ЕООД, гр. София – база гр. Оряхово

## Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци и води,  на 29.05.2015г. беше извършена комплексна проверка на „Феникс Норд БГ“, гр. София – база гр. Оряхово, назначена със Заповед № 65/28.05.2015г. на Директора на РИОСВ - Враца.

На територията на гр. Оряхово дружеството разполага с площадка за дейности с отпадъци – ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС и ИУЕЕО.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

- Отпадъци:

За дейности с отпадъци дружеството притежава Разрешение № 05-ДО-217-00/04.02.2015г. по чл. 67 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), издадено от Директора на РИОСВ-Враца. На площадката в гр. Оряхово се извършва събират и съхраняват ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС и ИУЕЕО.

Отпадъците от черни и цветни метали се събират  разделно. Цветните метали се съхраняват в закрито хале, а черните на откритата бетонирана част на площадката. . НУБА се събират в метални контейнери и се съхраняват в закрито хале.

ИУМПС се събират в обособена открита част на площадката. Разглобяването на двигатели и други части съдържащи масла се извършва в закрито помещение оборудвано с необходимата техника. Отработените масла от разкомплектоването на автомобилите се съхраняват в метални варели в закрито хале. До момента не е извършвано предаване на отработени масла.

ИУЕЕО се събират разделно на открита бетонирана част от площадката. Обособени и обозначени са зони със съответния код на отпадъка.

Водят се отчетни книги за количествата получени, третирани и предадени отпадъци. Всички отпадъци се предават за последващо третиране на площадката на фирмата в гр. Плевен.

При приемането на отпадъците се изготвят необходимите съпътстващи документи: декларации за съответствие и произход на отпадъка, покупко-разплащателна сметка, договор за предаване на отпадъка, когато е от юридическо лице и фактура.

Осигурено е 24 часово видеонаблюдение чрез 8 бр. видеокамери.Записите от тях се пазят за минимум една година.

Спазват се условията по издаденото разрешително за дейности с отпадъци.

- Води:

За питейно-битови нужди площадката се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, на база договор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

Производствени отпадъчни води не се формират. На площадката няма изградена канализация. Битовите отпадъчни води в минимални количества се заустват в изгребна яма.

От извършената проверка на обекта не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.