## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Симекс” EООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца

## Във връзка със Заповед №68/18.06.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца на 20.06.2012г. е извършена комплексна проверка на  “Симекс” EООД, гр. Криводол,           общ. Криводол, обл. Враца по следните компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води, отпадъци и  шум.

Дружеството е специализирано в производство на: лентови транспортьори, обезпрашителни съоръжения и метални конструкции, с време на работа 160часа/ средномесечно.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Опазване чистотата на въздух:

Дружеството извършва дейност категоризирана съгласно Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /обн. Дв, бр.96/2003г. / под категория- дейност №8. В РИОСВ- Враца е представена информация за консумацията и количествата вложен органичен разтворител за 2011г. Използваните количества летливи органични съединения (ЛОС) са под долните прагови стойности за консумация на  разтворители за такъв род дейност (използвани 0,454т при долен праг от 5т/г). . Използват се бои, лакове и алкиден грунд  на “Нинахим” ЕООД,         гр. Русе и  “Дикси” ООД, гр. Габрово. В склада на дружеството се съхраняват минимални количества от посочените продукти, които съответстват на изискването за етикетиране  съгласно   Наредба за ограничавене емисиите на летливи органични съединения при употребата на  на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр.20/2007г.). Боядисването на металните изделия се извършва ръчно с пистолет в специално обособено помещение снабдено с вентилационна аспирация.

Опазване на водите:

За питейни нужди се използва вода от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК”-Враца. За битови нужди се използва вода от собствен водоизточник с актуално Разрешително за водовземане №11590172 от 31.03.2008г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен. Производствени отпадъчни води не се формират, а битово-фекални води в минимални количества под 1м3 на денонощие се пречистват в септична яма и се заустват в р. Въртешница, като в момента на проверката няма отток на отпадъчни води към реката.

Управление на отпадъците:

Производствените отпадъци (стружки и метални изрезки) се събират в метални палета и се предават на “Феникс инверс”ООД, гр. Ловеч на база сключен Договор. Битовите отпадъци се събират в 2бр. контейнери тип “Бобър”и 6бр. кофи тип “Мева” и се извозват от “Екобит”ЕООД  на РДНО-Монтана.

Фактор “Шум”:

През 2012г. са извършени контролни измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от производствената дейност на дружеството и нивото на шум в точка на въздействие. Не са констатирани наднормени нива на шум, съгласно Протокол от изпитване №06-0107/26.04.2012г. на Акредитирана Регионална Лаборатория- Враца.

От извършената комплексна проверка няма издадени предписания на Дружеството.