## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Специал ауто” ЕООД, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци и води на 21.04.2015г. беше извършена комплексна проверка на “Специал ауто” ООД, гр. Бяла Слатина, обл. Враца, назначена със Заповед № 43/20.04.2015г. на Директора на РИОСВ - Враца.

Фирмата е специализирана в извършване на автосервизни услуги, събиране и частично разкомплектова ИУМПС за части втора употреба.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

За питейно-битови нужди обектът се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, съгласно договор с „ВиК“ ООД. За производствени нужди – автомивка функционираща на площадката се използва вода от собствен подземен водоизточник с издадено от БДУВДР-Плевен Разрешително за водовземане № 11590380/16.06.2009г. със срок но действие до 16.06.2015г.1 за което тече процедура за продължаване срока на действие.

Производствените отпадъчни води от автомивката се пречистват в каломаслоуловител и утаител, след което се заустват в новоизграден колектор на градска канализация и се отвеждат за пречистване към ПСОВ-Бяла Слатина. Прекъсната е връзката на отпадъчните води от автомивката към старата изгребна яма. Битово-фекалните отпадъчни води от санитарен възел се заустват в колектор на градска канализация.

2. Отпадъци

За дейности по третиране на отпадъци дружеството притежава разрешение по чл. 67 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/2012г.) с № 05-ДО-204-00/24.04.2013г., издадено от РИОСВ - Враца. На площадката на дружеството се събират, съхраняват и частично разкомплектоват ИУМПС за части втора употреба.

ИУМПС се събират на обособена бетонирана площадка. Полулучените от разкомплектоването отпадъци (ИУГ, отработени масла, ОЧЦМ) се събират разделно на обособени за целта места в съответствие с изискванията за всеки вид отпадък.

-	отработени масла – съхраняват се в метални варели на обособена площадка. Предават се на “Омникар БГ” ЕООД, гр. София, на база сключен договор;

-	ОЧЦМ и частично разкомплектовани ИУМПС – събират се разделно и се предават на “Ровотел Стийл” ООД, гр. Нови Искър, за което е представен договор;

-	излезли от употреба автомобилни гуми – събират се на обособена площадка на територията на базата. Към момента има събрани минимални количества и няма предавани за последващо третиране.

Авточастите, годни за повторна употреба се съхраняват разделно от другите отпадъци в обособено помещение. Води се отчетна книга за количествата приети, третирани и предадени отпадъци.

Битовите отпадъци се събират в контейнер тип „Бобър“, който се обслужва от общинско предприятие „Чистота и строителство“.

В момента на проверката на обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.