## Доклад за извършена комплексна проверка на  СД „Тостор – Орловски, Орловска”, гр. Враца, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по факторите на околната среда: отпадъци и екологични щети на 18.03.2015г. беше извършена комплексна проверка на СД “Тостор – Орловски, Орловска”, назначена със Заповед № 31/17.03.2015 г. на Директора на РИОСВ - Враца. Обектът се намира в гр. Враца, промишлена зона, бул. „Мито Орозов” №28, обл. Враца.

На площадката на дружеството се извършват дейности по третиране на отпадъци от пластмаса.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци:

Дружеството притежава регистрационен документ № РД-115-00/12.03.2013г., издаден от Директора на РИОСВ-Враца, за дейности по третиране на отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло.

На площадката на дружеството се извършва предварително третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса и найлон. Монтирана е инсталация за производство на гранулат от отпадъци от пластмаса. Дейностите които се извършват са – смилане на отпадъците в мелница, изпиране , изсушаване и преработка на гранули.

Отпадъците от пластмаса се закупуват от „Булхарт Монтана” ЕООД, съгласно сключен договор. Полученият гранулат се предава на „Мак” ЕООД, гр. София, за което са представени фактури.

В момента на проверката е представена отчетна книга по Приложение №4 от Наредба №2 (обн. ДВ бр.10/2013г.), заверена от Директора на РИОСВ-Враца. В отчетната книга не са извършвани записи на количествата приети и оползотворени отпадъци от датата на заверката и.

2. Екологични щети:

Дружеството е включено в публичния регистър на оператори извършващи дейности по Приложение 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ( ЗОПОЕЩ, ДВ бр.43 от 2008г.) Няма изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и случаи на причинени екологични щети. След извършената проверка на Дружеството е издадено предписание и поставен срок за изпълнение.

Въз основа на извършената проверка и   констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството е издадено Предписание и поставени срокове за неговото изпълняване:

Дадени Предписания:

1. Да се изготви и представи в РИОСВ – Враца, собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети, съгласно Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/ 2008 г.) до 20.06.2014 г. Въз основа на изготвената оценка да се предвидят превантивни и оздравителни мерки, за предотвратяването на екологични щети и минимален размер на разходите за тяхното изпълнение.

Дейности за последващ контрол:

Проследяване и отчитане изпълнението на предписанието.

За констатирано нарушение на екологичното законодателство на управителя на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение.