## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “ЗММ ВРАЦА” АД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води,  отпадъци,  въздух и опасни химични вещества (ОХВ): на 07.03.2014г. беше извършена комплексна проверка на “ЗММ ВРАЦА” АД, гр. Враца, назначена със Заповед №20/06.03.2014г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство на металорежещи машини за страната и чужбина. Обособени са цехове механичен и монтажен с бояджийно отделение.

Резултати и заключения от извършената проверка:

1. Води:

За производствени нужди и поливане и битови нужди обекта се водоснабдява от собствен подземен водоизточник – шахтов кладенец, с актуално разрешително за водовземане № 11530247/03.02.2010г., издадено от БДУВДР-Плевен. За питейни нужди обекта се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

В галваничното отделение се извършва хромиране и оксидиране на дребни детайли. Ваните само се допълват с вода и отделението няма връзка с канализационната система.

Охлаждащите води са включени в оборотен цикъл, а битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация.

2. Отпадъци:

На площадката се формират следните производствени отпадъци, които се събират разделно:

- метални стружки – събират се в палети и се предават на лицензирана фирма “Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч, съгласно сключен договор от 02.01.2014г.;

- чугунени отпадъци – връщат се на производителя на чугунените детайли “Машин Дизайн”, гр. София.

На площадката на дружеството е организирано разделно събиране на битовите отпадъци – хартия, пластмаса и стъкло. Същите се предават за оползотворяване на фирма “Косаня” ЕООД, гр. Мизия - площадка Враца, съгласно скючен договор от 08.01.2013г. Битовите отпадъци, които не подлежат на разделно събиране се изхвърлят в 1 бр. контейнери тип “Бобър” и се извозват два пъти месечно от БКС-Враца на РДНО Враца-Мездра.

3. Въздух:

Дейността на дружеството е категоризирана съгласно Наредба  №7 за норми за допъстими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр.96/31.10.2003г) към дейности №5 и №8 с консумация на летливи органични съединения под долните  Прагови Стойности за Консумация на Разтворител (ПСКР). Боядисването на метални изделия става в специално обособен участък към монтажен цех, снабден с аспирационна система.

Паровата централа е оборудвана с 2 бр. Котли на гориво мазут ПКМ-4 и КМ-12, не работи от 1999г. Горивните инсталации са демонтирани и снети от отчет от държавния технически надзор.

4. Опасни Химични Вещества (ОХВ):

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, разполага с актуализирани информационни листове за безопасност съгласно Регламент 453/2010г. Спазват се условията по съхранение на ОХВ съгласно изискванията на Националното законодателство.