## Доклад за извършена планова комплексна проверка на

## “Хемус-М” АД, гр. Мездра, общ. Мездра,  обл. Враца

Във връзка със Заповед №91/02.09.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца,                на 03.09.2013г. беше извършена планова комплексна проверка на “Хемус-М” АД, гр. Мездра, общ. Мездра,  обл. Враца, по следните  компоненти и фактори на околната среда: води, отпадъци, шум и екологични щети.

Дружеството е специализирано в добив и преработка на скално-облицовъчни материали. Работи се на 8 часов работен ден, 5 дни седмично. Скалният материал се добива от кариера “Добравка”, землище с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца.

В момента на проверката работят производствени участъци №2, 3 и 4 за рязане и обработка на скално- облицовъчни материали и дърводелски цех.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

- Управление на отпадъците: Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се събират разделно на обособени за целта маркирани площадки със съответния код на отпадъка. Отпадъците се предават  на лицензирани фирми, на база сключени договори. Изрезките от обработката на скално-облицовъчните материали и шлама от почистване на утаителите се извозват на насипище на кариерата за добив. Водят се отчетни книги за количествата образувани отпадъци.

- Опазване на водите: Водоснабдяването за питейно-битови нужди се осъществява от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “В и К” ООД, гр. Враца - район Мездра. Водоползването за производствени нужди е от язовир “Върбешница”, съгласно Разрешително за водовземане от повърхностни води №101307/20.12.2005г. издадено от Директора на БДУВДР-гр. Плевен. Битово-фекалните отпадъчни води са включени в градска канализация-район Мездра.

Производствените отпадъчни води се отвеждат за утаяване в бетонов утайник, разположен на производствената площадка, след запълване на работния обем на утайника, избистрената вода се отвежда посредством шламопомпа в шламохранилище, намиращо се извън територията на завода, след което гравитачно се заустват в река Искър, при спазване на условията заложени в Разрешително №13120020/10.06.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Към момента на проверката шламохранилището е със 80% запълнен работен обем. Към момента на проверката резултатите от лабораторните анализи на водните проби от отпадъчните води, от извършвания собствен и контролен мониторинг през 2013г., не показват превишения над определените индивидуални емисионни ограничения в горецитираното разрешително за заустване.

- Фактор “Шум”: Производствен участък №1 не работи от месец юли 2008г. Със Заповед № 80/20.10.2009г. на Директора на РИОСВ-Враца, елекрозахранващото табло на участъка е пломбирано и целостта на пломбата не е нарушена. Затварянето на участъка е във връзка с констатирано при контролен мониторинг наднормено ниво на шум в точката на въздействие и е с цел недопускане извършване на производствена дейност до предпиемане на необходимите действия намаляващи звуковата мощност в точката на въздействие.

При извършени на 08.05.2013г.  контролни измервания на: нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от производствената дейност на дружеството и нивото на шум в мястото на въздействие, не са констатирани наднормени нива, съгласно Протокол от изпитване №06-0170/09.05.2013г. на Регионална Лаборатория- Враца към ИАОС-София.

- Екологична отговорност и екологични щети: Операторът има изготвена актуализирана собствена оценка за заплаха от екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети за обекта. Включен е в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.

До момента на площадката на „Хемус-М” АД, гр. Мездра не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и на причинени такива.

При извършената комплексна проверка на Дружеството, няма констатирани нарушения, издадени предписания и съставени актове.