Д О К Л А Д

за извършена комплексна проверка на ,,Холсим (България)” АД от експерти на РИОСВ-Враца на 22.06.2011г.

В изпълнение на Заповед № 65/20.06.2011г. на Директора на РИОСВ-Враца е извършена проверка с цел контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително(КР) №75-Н1/2009г .,  издадено на „Холсим (България)”АД за експлоатация на Инсталация за производство на циментов клинкер чрез изпичане в ротационна пещ, площадка с. Бели извор, обл. Враца.

Извършена е проверка на място на работата на посочената инсталация, капацитета на инсталацията, използване и съхранение на ресурси (вода, електро и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

Резултатите от контрола на всяко от проверените условия са отразени в констативен протокол и показват, че дейността на инсталацията се извършва в съответствие с изискванията на условията в КР. Операторът има въведена система за управление на качеството по околна среда ISO14001/2004.

При проверката не се констатираха  несъответствия, с изключение на условие 9.2 за което на дружеството е наложена еднократна санкция за  периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. касаеща показателите ,, общ органичен въглерод” и ,,хлороводород”, за които не е спазено изискването относно осреднените стойности на измерените концентрации на горните два показателя за произволно избран период от седем дни ( Наредба  № 6 от 1999г.-ДВ бр.31 ) 1999г.-чл.54, т.4 и чл.56.

Инсталацията временно е спряна от производство – 28.11.2010г.- 07.02.2011г. поради  зимен ремонт.

Инсталацията временно е спряна от производство – 15.03 – 11.04.2011г. поради натрупани складови запаси.

На 26.05.2011г. инсталацията отново е спряна, но поради висока температура на опорна ролка на корпуса на пещта. След отстраняване на проблема пещта е пусната на производство на 29.06.2011г.

Инсталацията временно е спряна от производство -31.07.2011г. поради натрупани складови запаси.

изготвил: инж. Ю. Иванова- мл. Експерт ,, КПКЗ”

/координатор на проверката/