ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на кравеферма,

стопанисвана от регистриран земеделски производител

Николай Георгиев Нончев, с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца

Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №62/03.06.2013г. на Директора на РИОСВ-гр.Враца, на 05.06.2013г. е извършена комплексна проверка от експерти на РИОСВ-гр.Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компоненти води и почви.

Кравефермата функционира от месец октомври 2009г., изградена е в поземлен имот №000167, местност „Скоровица“, в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца.

За осъществяването на животновъдната дейност от Директора на РИОСВ-гр. Враца е издадено Решение № ВР-19-ПР/2010г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В момента на проверката в кравефермата се отглеждат 26 броя дойни крави и 14 броя телета. Като през летните месеци се прилага пасищен режим, а през зимните – оборен. Обособено е помещение за събиране на млякото в млекосъбирателната вана. Водоснабдяването на обекта за производствено-битови нужди се осъществява, чрез обществено водоснабдяване от селищния водопровод захранващ с. Горна Кремена.

Почистването на кравефермата е по сух способ, като събирането и временното съхраняване (дофермертиране) на сухия торов отпад се извършва в границите на имота, на обособена за целта открита бетонова площадка.

Течната торова фракция от обора се отвежда по 2 улея към водоплътна бетонова шахта, в която се отвеждат и отпадъчните води формирани от измиването на млекосъбирателната вана и помещението, в което е монтирана.

След доферментиране твърдият и течния торов отпад се използват за наторяване на собствени обработваеми земеделски земи.

На територията на имота продължават довършителните работи по изграждането на новата модернизирана кравеферма със застроена площ 2000 м2 за добив на сурово мляко от 120 броя дойни крави. Монтирана е торопочистваща система, която ще отвежда генерирания торов отпад в изградена водоплътна бетонова шахта с миксираща помпа за хомогенизиране на смесения торов отпад. Изградена е нова бетонова площадка с площ 300 м2 за събирането и временното съхраняване на сухия торов отпад. Подравнена е площадката, на която ще се монтира „балон“ с обем от 500 м3, в който ще се съхранява течната торова фракция за периода на узряване. За събиране на отпадъчните води от битово-фекален характер е изградена отделна водоплътна изгребна шахта.

Предстои реконструирането на съществуващия обор и пригодяването му за отглеждане на телета, както и изграждането за собствени нужди на фуражно стопанство, сеновал с площ 1000 м2 и силажни ями с приблизителна площ от 1500 м2.

По време на проверката не са констатирани нерегламентирани замърсявания на територията на площадката и извън нея. Няма следи от изтичане на замърсени атмосферни води към съседни терени, в следствие на естествения наклон на терена.