Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и вредeн физичен фактор-отпадъци на 16.03.2012г. беше извършена комплексна проверка на мандра “Топила груп” ЕАД,с. Ракево, общ. Криводол. Дружеството е специализирано в преработка на сурово мляко около 50 тона месечно в сирене. Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух :

За производствени нужди се използват 4бр. хладилни инсталации, работещи с флуориран парников газ R-404А в количество на газа 10кг, 10кг, 9кг и 7кг. Представен е в срок до 15.02.2012г.в РИОСВ-Враца отчет за 2011г., относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.).Дружеството притежава Досие за състоянието на хладилните инсталации, което не се поддържа и води редовно. Не са извършвани проверки за херметичност на инсталациите за 2011г. Същите се обслужват от сервиз “Р+Т сервиз” ООД, гр. Вършец.

За технологични нужди (подгряване на млякото) се използва котел ОПН на гориво нафта с номинална мощност под 0,5 МW.

2. Води:

За производствени и питейнобитови нужди обектът се водоснабдява от селищната водопроводна мрежасъгласно сключен договор с “ВиК” ООД-Враца. Изградената ЛПСОВ (производствени отпадъчни води) все още не е пусната в експлоатация. ПОВ от измиване на помещенията и съоръженията се събира в бетонова шахта, която по проект е част от ПСОВ и е предвидена за аерация на отпадъчната вода. При запълване шахтата се изтегля със специализирана техника и се извозва за пречистване до ГПСОВ-Монтана, съгласно договор №07001А/21.10.2010г. сключен с “ВиК” ООД-Монтана. Има влязло в сила разрешително №13140183/29.12.2011г. за ползване на воден обект-р. Ботуня за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДУВДР-Плевен в полза на “Топила груп” ЕАД. В момента на проверката няма отток към реката.

3.Отпадъци:

Фирмата е задължена да заплаща продуктова такса по чл.36 от ЗУО и има сключен договор с КО за оползотворяване на отпадъци от опаковки “РЕПАК” АД, гр. София. Не бяха представени ВФС за 2012г., МСД за пуснатите на пазара опаковки за периоди м. ноември и декември 2011г., месеци юни до октомври 2011г. и м. януари и февруари 2012г. включително, както и платежните документи за същите периоди.

Суроватката се събира в 10т метална цистерна и се предава за храна на животни.

Въз основа на извършената проверка и направените констатации са дадени следните

Придписания:

1.  Да се водят и поддържат редовно досиетата за състоянието на хладилните инсталации-4бр. работещи с ФПГ в количества на газа10кг, 10кг, 9кг и 7кг

2. Да се представят ВФС за 2012г., МСД за пуснатите на пазара опаковки за м. ноември 2011г. до м. февруари 2012г.; платежни документи за платена продуктова такса към “РЕПАК” АД за период: м. юни 2011г. до м. февруари 2012г. включително

Съгласно чл.40, ал.2 от ЗАНН е изпратено писмо до Управителя на “Топила груп” ЕАД за явявяне в РИОСВ-Враца за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по ЗЧАВ.