Във връзка със Заповед №16/06.03.2012 г. на Директора на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум, на 07.03.2012 г. беше извършена комплексна проверка на “Техкерамик-М” ООД, гр. Мездра, ул. “Боденско шосе” №1. Дружеството е производител на керамични изделия със специално предназначение.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух

За отоплителни нужди се използва котел ТЕРМОСТАЛ с мощност 0,116 MW на гориво природен газ. През отоплителният сезон горивната инсталация работи около 10 ч/среднодневно.

- Води

Обектът се захранва с питейна вода от градския водопровод, съгласно договор с “ВиК” ООД, район Мездра. Формират се два потока отпадъчни води: Поток 1 - битови от столова и дъждовни води, които се пречистват в септична яма и Поток 2 - производствени от цеховете, битови от администрация и дъждовни води, които се пречистват в три последователно свързани бетонови утаителя. Двата потока отпадъчни води се заустват в река Боденска бара, ІІ-ра категория (поречие Искър), съгласно актуално Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Резултатите от лабораторните анализи не показват превишение над индивидуалните емисионни ограничения, съгласно горецитираното Разрешително, при извършения контролен мониторинг на отпадъчните води през 2011 г.

- Вредни физични фактори - Шум

При извършени през 2011 г., съвместно с АРЛ-Враца замервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на дружеството, не са установени наднормени нива на шум по границите на промишления източник (7 пункта). Нивото на шума в точката на въздействие не е замервано поради голямото отстояние на обекта от жилищни зони.

- Вредни физични фактори - Отпадъци

За дейности с отпадъци дружеството притежава регистрационен документ №05-РД-29-00/07.11.2006г. Формираните отпадъци – прахови частици и утайки от воден разтвор се съхраняват на обособена закрита площадка. Същите периодично се извозват със собствен транспорт на депо за строителни отпадъци – гр. Мездра, за което има разрешение на Община Мездра.

Като разтворител на диамантева паста се използва хидравлично масло тип MXL-32, което впоследствие се явява отпадък. Отработеното масло се предава на “Анди” ЕООД, гр. Враца, на база сключен договор.

Води се отчетна книга за образуваните отпадъци, която е заверена от Директора на РИОСВ-Враца.

- Химични вещества

За използваните химични вещества дружеството е потребител по веригата. Веществата се закупуват от фирми регистрирани по „Регламент REACH”.

- Екологична отговорност и екологични щети

Дружеството e изпълнило задълженията си по Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр.109/2008), но няма изготвена собствена оценка и планирани мерки за недопускане на заплаха от екологични щети и на екологични щети, не се поддържа и информация за възникнали заплахи от щети и причинени щети съгласно Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разхдите за тяхното изпълнение(ДВ, бр. 96/2008г.). За неизпълнените задължения по ЗОПОЕЩ на дружеството е издадено следното предписание:

      - Да бъде изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за ЕЩ и на случаи на причинени ЕЩ (чл.3 от Наредба №1), и да се предвидят мерки за тяхното отстраняване (чл.6 от Наредба №1), както и да се поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха за ЕЩ и причинени ЕЩ (чл.10 от Наредба №1).

От страна на РИОСВ-Враца ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на даденото предписание.