Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ - ВРАЦА

/инж. НЕЛИ ВАЧЕВА/

## Доклад за извършена планова комплексна проверка на

## “Вратица - Враца” АД, гр. Враца

## Във връзка със Заповед №87/07.07.2014г. на Директора на РИОСВ – Враца и утвърден от МОСВ План за контролна дейност на инспекцията през 2014г., на 09.07.2014г. е извършена планова комплексна проверка на “Вратица - Враца” АД, гр. Враца.

I. Цел на проверката

## Проверката е извършена във връзка с осъществяване на текущ контрол, по изпълнение на условията заложени в Комплексно разрешително №135/2006г., актуализирано с Решение №135-Н0-И0-А1/2013г., съвместно с Басейнова дирекция (БДУВДР) - гр. Плевен.

## На място е проверена работата на посочените в КР инсталации: капацитет, използване и съхранение на ресурси (вода, електро- и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

## ІІ. Проверени инсталации и дейности

Предмет на проверката са следните  разрешени инсталации:

## 1. Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. от Приложение 4 на ЗООС - Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил, включваща дейностите: изваряване; химическо избелване, багрене на текстил, печатане на текстил с пигментни багрила.

2. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: цех “Тъкачен” - производство на тъкани; цех “Апретура” – заключителна обработка (обикновено апретиране: нанасяне на апретна маса, сушене, каландриране и апретиране за придаване на намалена свиваемост и водонепропускливост (хидрофобиране)); цех за производство на шевни изделия.

Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително №135/2006 г., актуализирано с Решение №135-Н0-И0-А1/2013г. на ,,Вратица- Враца” АД, гр. Враца –  09.07. 2014г.”

От 2010г. ”Вратица” ООД и “Вратица - Враца” АД не са оператори на Инсталацията за производството на топлоенергия с капацитет 19 MW.  Тя е собственост и се експлоатира  от “Доверие енергетика” АД. “Вратица – Враца” АД има сключен договор за доставка на топлинна енергия с “Доверие енергетика” АД.

В края на 2011г. е спряно производството на прежди и цех „Предачен” е затворен.

III. Констатации от проверката по условия, компоненти и фактори на околната среда:

По условие 4. Капацитет на инсталацията: Условието се изпълнява. Годишното количество произведена продукция, документирано и докладвано с ГДОС за 2013г. е 556t.и не надвишава заявената стойност в КР.

От началото на годината до м.май включително са произведени 219т. продукция.

По условие 5. Управление на околната среда: Условието се изпълнява. Представени са  актуализирани списъци на лицата, отговорни за конкретните дейности по изпълнение на условията в КР. Изготвени и представени са всички инструкции, свързани със СУОС. Водят се дневници към инструкциите.

От началото на 2014г са проведени следните обучения: м. април - обучение на началник цеховете за събиране и съхранение на отпадъци; м. май - обучение на персонала за действия при критични ситуации; м.юни - обучение за правилно съхранение на багрила и химикали.

По условие 7. Уведомяване: Условието се изпълнява. Операторът е подготвил списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани при аварийни или други замърсявания. До момента на проверката няма настъпили аварийни или други замърсявания..

По условие 8. Използване на ресурси: Условието се изпълнява.

- 8.1. Използване на вода:.  Потреблението на вода става на база актуален договор №6/2012г. от 13.12.2012г. с „ВиК” ООД, гр. Враца. Използваното количество вода за 2013г. е докладвано с ГДОС и не превишава годишната норма на ефективност зададена в КР. Количества използвана вода се документират след измерване. Води се дневник ежемесечно. От началото на 2013г. до м. май включително са изразходвани 3910 м3 вода.

Операторът е в процедура по издаване на разрешително за водовземане. Тъй като земята на която е изграден шахтовия кладенец е общинска собственост, според община Враца се налага провеждането на процедура, по провеждане на  търг за отдаване под наем на общинския терен на който се намира ШК.

- 8.2.Енергия: При работатат на инсталацията през 2013г. не е превишена годишната норма за ефективност при употреба на електро- и топлоенергия. Прилага се писмена инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества. За консумираната електро- и топлоенергия се води дневник ежемесечно.

От началото на 2014г. до м.май включително, са изразходвани 155.8 МВЧ електро и 651 МВЧ топлоенерги.

- 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива: Използваните суровини, спомагателни материали и горива не превишават по количество и не се различават по вид от посочените в КР. Използваните химични вещества са опаковани и етикетирани,  съгласно действащото законодателство. Спазват се изискванията за съхранение на опасните  химични вещества, съгласно условията посочени в информационните листове за безопасност. Натриевата основа се съхранява в един резервоар. В момента на  проверката другия не се използва. Извършват се периодични проверки на резервоара и обваловката. Води се дневник за извършените проверки. Не са констатирани течове. Всички инструкции, които се изискват по условието са изготвени и се прилагат.

По условие 9. Емисии в атмосферата: Условието се изпълнява. От производствената дейност на оператора, няма източници на емисии от прахообразни вещества, по смисъла на чл. 70 на Наредба № 1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Няма постъпвали оплаквания за миризми от производствената дейност на Дружеството.

По условие 10. Емисии на отпадъчни води: Условието се изпълнява. Пречистването на смесен поток (производствени и дъждовни) отпадъчни води се извършва в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), която се състои от следните пречиствателни съоръжения: басейн за неутрализация, смесител и радиален утаител. Неутрализацията на отпадъчните води се извършва чрез автоматизирано регулиране на рН. Отчетените стойности се вписват в дневник през два часа на вход и на изход на ПС. Нивото на утайката в радиалния утаител се измерва ежемесечно с нивомерна лата. След пречистване смесения поток отпадъчните води се заустват в колектор на Градска канализация – Враца, съгласно актуален договор с „ВиК” ООД- гр. Враца.

През 2013г. са извършени 8 бр. проверки с представени резултати, съгл. Протоколи от изпитване и точката на пробовземане преди заустване в градския колектор. Честотата на мониторинга е спазена и не са установени превишения над ИЕО. Извършени са 12бр. проверки на  техническото  състояние на канализационната система, за смесени потоци отпадъчни води. През 2013г. анализите се извършват от РЛ-гр.Враца, а от началото на 2014г. същите се извършват от РЛ Монтана. Всички протоколи от лабораторни анализи се съхраняват на площадката и са представени при проверката.

Замърсителите в отпадъчните производствени води са докладвани през 2013г. в ГДОС и ЕРИПЗ. Не са превишени праговите стойности.

Всички изисквани по условието инструкции са  изготвени и се прилагат. Водят се дневници за извършените проверки и установяване на съответствия. Не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

По Условие 11. Управление на отпадъците: Условието се изпълнява. Образуваните производствени и опасни отпадъци се събират разделно, на определени за целта места, които са обозначени с код и наименование на съответния вид отпадък. Не се извършва приемане на отпадъци за третиране на територията на площадката.

На предварителна обработка за намаляване на обема се  подлагат хартиени и пластмасови опаковки.

Отпадък с код 150110* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, се съхранява в предназначено за целта помещение, което се заключва. Помещението е маркирано с ясни надписи за вида на отпадъка.

Флуорисцентните тръби се събират в закрито помещение, отделно от други отпадъци. Осигурено е необходимото количество сяра. Площадката е обозначена и маркирана.

От образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталациите са надвишени само количествата на черни метали (код 191202), поради демонтаж на машини и съоръжения.

Отпадъците се предават по договор на фирми, притежаващи съответните разрешителни за конкретния вид отпадък, както следва:

- хартиени и картонени опаковки – “Ровотел Стийл” ООД, база гр. Враца;

- пластмасови опаковки – СД ”Тостор-Орловски Орловска”, гр. Враца и“Ровотел Стийл” ООД, база гр. Враца;

- черни метали- “Инвест-Метал” ЕООД, гр. Пазарджик;

- битови отпадъци–  „Екопроект”ООД;

- строителни отпадъци – община Враца.

На 08.07.2014г. на депо за строителни отпадъци в кв. Бистрец са предадени 45т. строителни отпадъци.

Води се редовно отчетна книга за количествата образувани и предадени производствени и опасни отпадъци. Изпратен е Годишен отчет за отпадъците за 2013 г. в ИАОС-София.

Дружеството заплаща продуктова такса за пусната на пазара стока. Има сключен договор с “БУЛЕКОПАК” АД, гр. София от 11.02.2013г., за оползотворяване на отпадъци от опаковки, който е актуален към момента (Удостоверение №812/21.01.2013г.). Изготвена е вътрешно фирмена спецификация за 2014г. Представени са месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки до м.април  2014г. включително. Заплатена е годишна вноска към - “БУЛЕКОПАК” АД, гр. София. Представено е копие от платежния документ (платежно нареждане и фактура) за платената годишна вноска.

По условие 12. Шум: Условието се изпълнява. Не се превишават нивата на шум. Собствени периодични измервания (СПИ) от мониторинг на промишлени източници на шум в околната среда са извършени през 2012г. от РЛ - гр. Враца за което е представен Доклад №1/19.12.2012г., утвърден от РИОСВ-Враца.  Не са установени наднормени нива на шум в околната среда и в мястото на въздействие. Вечерно и нощно ниво не са измерени поради намаления капацитет / от 16:00ч. до 08:00ч. в производствен режим е единствено тъкачен цех / под 70%. Няма оплаквания от живущите около площадката.

Съгласно честотата на мониторинг заложена в КР (Условие 12.2.2) , Дружеството предстои да извърши СПИ през 2014г.

По условие 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: Условието се изпълнява. Има изготвени и се прилагат инструкции. Водят се дневници.

Съгласно КР честотата на собствения мониторинг на почвата е веднъж на три години.Първите изпитвания на почвите са направени 2008 г. Предстои мониторинг през 2014г. При проверката не бяха констатирани разливи и изливане на вредни вещества върху производствената площадка. Осигурени са достатъчно сорбиращи материали (пясък) за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Изградени са два пиезометра. Протоколите от изпитване на подземни води от пиезометри П1, П2, ШК и ТК се съхраняват на площадката и са представени при проверката.Няма отвеждане на приоритетно и приоритетно опасни вещества в подземните води. Собствен мониторинг се извършва от акредитирана лаборатория “Акватератест” при ИССЕ ООД, гр. София.

По условие 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети: Условието се изпълнява. Предприети са необходимите мерки за предотвратяване изпускането на натриева основа  в резултат на аварийна ситуация. Изготвена е оценка на риска. Изградена е обваловка на цистерните(2бр.) за съхранение на NaOH. Дружеството има изготвен авариен план.

Има изготвени инструкции и се водят дневници. Операторът е изготвил оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и е планирал мерки за отстраняване на екологични щети за обекта. Включен е в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ. До момента на площадката на "Вратица – Враца” АД не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и на причинени такива..

По условие 15: Условието се изпълнява. През 2013г. не е имало пускане и спиране на инсталацията. Има изготвени инструкции.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Операторът не възнамерява да прекратява на дейността на инсталациите, посочени в Условие.2 на настоящото разрешително или на части от тях.

В РИОСВ - гр.Враца е представен ГДОС за 2013г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 135– Н1/2006г.

ІV. Съответствие, последващ контрол

При проверката не са констатирани несъответствия с условията в Комплексно разрешително №135/2006г., актуализирано с Решение №135-Н0-И0-А1/2013г., издадено на "Вратица – Враца” АД.