„ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД

гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 22; тел. 0888/986 889; е-mail: bawe@abv.bg

ДОКЛАД

за

Оценка на Съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитени зони „Карлуково” BG 0001014 и „Карлуковски карст” BG 0000332

на инвестиционно предложение за

„Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” - 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 МW и два броя подстанции”, в землищата на с камено поле, община роман, с. горна бешовица и с. цаконица, община мездра, област враца

гр. Сливен

декември, 2010г.

Съдържание:

Увод	1

Информация за контакт с Инвеститора	3

1. Анотация на инвестиционното предложение	3

2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона	19

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи	21

4. Описание на защитената/защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение	30

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони	35

5.А.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и местообитания на видовете – предмет на опазване в защитените зони	38

5.Б.1. Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху птиците предмет на опазване в защитена зона „Карлуковски карст”	117

5.А.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение	127

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки	140

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива”	144

8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи	152

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл.22 на наредбата.	153

9.А.1. Степен на повлияност върху защитена зана „Карлуково” BG 0001014	154

9.А.2. Област и степен на въздействие	154

9.А.3. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки	156

9.А.4. Наличие на алтернативни решения	156

9.Б.1. Степен на повлияност върху защитена зана „Карлуковски карст” BG  0000332	156

9.Б.3. Област на въздействие	156

9.Б.4. Степен на въздействие върху типове природни местообитания	157

9.Б.5. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете-предмет на опазване на ЗЗ	157

9.Б.6. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитената зона	158

9.Б.7.  Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки	158

9.Б.8. Наличие на алтернативни решения	158

9.Б.9. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда.	159

9.Б.10. Предложени компенсиращи мерки	159

9.Б.11. Общо заключение	159

10. Описание и оценка на комбинираното (кумулативно) въздействие на предлаганото инвестиционно предложение с други планове, програми инвестиционни предложения, които биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи	159

11. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда	165

12. Наличие на обстоятелства по цл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и есплоатацията на инвестиционното предложение и че не е налце друго алтернативно решение	166

13. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация	166

14. Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 (Приложение № 7)	171

# Увод

Докладът за Оценка на Съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” – 58 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции” в землищата на с. Камено поле, община Роман, с. Горна Бешовица и с. Цаконица, община Мездра, област Враца е изготвен на основание 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 и чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.).

Територията предвидена за изграждане на ветроенергийния парк не засяга и не е в непосредствена близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от територията на ветропарка попада в защитена зона по проект „НАТУРА 2000” ЗЗ са BG 0001014 „Карлуково” по Директива 92/43 за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, граничеща на запад, юг и югоизток със защитена зона BG 0000332 „Карлуковски карст” по Директива 79/409/ЕЕС за съхранението на дивите птици утвърдени с ПМС № 122/02.03.2007 г.

Съгласно Решение № ВР-22-ПР/2010 г. на РИОСВ-Враца за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” и в съответствие с изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, инвестиционното предложение подлежи и на процедура по Оценка на съвместимостта, по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти  инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) (Приложение № 1).

Съгласно изискванията на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 52/2008 г. ... посл. изм. и доп. ДВ бр. 46/2010 г.) и чл. 10, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. …. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 29/2010 г.) са извършени консултации за обхват и съдържание на докладите за ОВОС и ОС.

Извършени са консултации със заинтересовани страни съгласно чл. 95, ал 3 на ЗООС. При разработването докладите за ОВОС и ОС са взети предвид препоръките на компетентният орган и страните, които са предоставели писмено становище.

Взети са предвид и препоръките на специализираните ведомства и организации и засегнатата общественост в резултат от извършените консултации съгласно чл. 95, ал. 3 на ЗООС и чл. 9, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

С писма вх. № 208-РД-08/20.08.2010 г. до Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, вх. № 156/20.08.2010 г. до БДЗП и вх. № 142/23-08.2010 г. до Федерация на природозащитните сдружения „Зелени балкани”, гр. Пловдив са внесени материали за провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на доклада по ОВОС и ОС. Не са получени становища от институциите.

Докладът за Оценка на съвместимостта е разработен в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони при отчитане на критериите по чл. 22 на наредбата (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.). Същият е възложен на експерти с компетентност в областта на опазване на местообитанията и видовете включени в приложения № 1 и 2 на ЗБР и отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба за Оценка на съвместимостта (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г.).

В резултат от извършените от експертите анализи и оценки в докладите за ОВОС и ОС за очакваните въздействия, същите предлагат от инвестиционното предложение да отпадне изграждането на три броя ветроенергийни кули - № 25, № 47 и № 48. Предложението е възприето от Възложителя с което от първоначално заявеното инвестиционно преддложение за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” – 58 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции”, същото в окончателен вариант е „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” – 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции”.

Процедурата по изготвянето на доклада за ОС на инвестиционното предложение е съвместена с процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно чл. 38 и чл. 39, ал. 5 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Взети са предвид препоръките от проведените консултации със заинтересовани страни и огранизации при съвместената процедурата по чл. 39, ал. 7 от Наредба за ОС.

В Оценката за степента на въздействие са взети предвид и следните принципи:

(	Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната среда в Договора за създаване на ЕС, в конкретният случай възприет като приемане на възможно най-лошият сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за съществуване на такова въздействие.

(	Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката.

(	Връзката между чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло, от една страна, и чл.2 (2) на Директивата, посочващ че мерките предприети по тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията.

(	В съответствие с горното, целостта и целите на защитените зони от значение за общността са тълкувани в светлината на подробните параметри за благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните местообитания и видовете, разработени в съответствие с определенията на чл.1 на Директивата в рамките на Българо-холандския проект по програмата МАТРА BBI. В тази част особено важни са параметрите за БПС на популациите в зоната (само за видове), площ на местообитания в зоната (за природни местообитания и видове), структура и функции на местообитанията.

(	Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са оценени и въздействията на структури, функции и роля, важни за съответните видове и местообитания.

Докладът за Оценка на съвместимостта е възложен на експерти с компетентност в областта на опазване на местообитанията и видовете включени в приложения № 1 и 2 на ЗБР и отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба за Оценка на съвместимостта (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г.).

д-р Маргарита Трифонова Войчева – биолог, д-р на биологическите науки

доцент д-р Иван Пандурски – зоолог, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

доцент д-р Светлана Банчева – ботаник, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

ст. н. с. Таню Мичев - еколог-орнитолог

# Информация за контакт с Инвеститора

Име, идентификационен номер на юридическото лице, адрес, седалище

Име: „ВЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД

ЕИК: 200085839.

Адрес: гр. Сливен, ул. Великокняжевска,  № 22

Управител: Иван Събев Тихов

Телефон: 06561/21-71;

Факс: 06561 25-68,

Е-mail: bawe@abv.bg,

Лице за контакти:

Владислав Данков

Телефон: 0888/986 889

# 1. Анотация на инвестиционното предложение

В предмета на дейността на Фирма “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД (Удостоверение № 20100209102559/09.02.2010 г на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието) е вписано: „производство на ел. енергия; проучване на вятърния потенциал в страната и реализация на проекти в сферата на възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива; ветроенергийни и фотоволтаични проекти в България”.

Районът на инвестиционното предложение се отнася към Предбалканско-Източностаропланинска област, Северна хълмисто-ридова подобласт. Районът попада в Предбалкански припланински и нископланински климатичен район от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област. Територията в която е предвидено изграждането на ветропарка обхваща североизточните части на рида Веслец. В района преобладава хълмистия релеф. Той е силно разчленен от множество дерета и оврази, по-голямата част от които са сухи или пресъхващи през периода на маловодие.

Основните критерии, залегнали в използваната от фирмата критерийна система за избор на площадките са:

• Наличие на енергийни ветрови ресурси в територията при различни теренни форми;

• Възможности за включване в електроразпределителната мрежа – техническа и финансова ефективност на връзките със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

• Отстояние от трансформаторната станция за ниско и високо напрежение и наличие на запитвания до НЕК /ЕVN/ за свободни капацитети на мрежата;

• Изградена транспортна инфраструктура и възможности за достъп до терена без изграждане на нова пътна инфраструктура. Съобразяване с изискванията, възможностите и потребностите на други собственици на земи и фондодържатели;

• Наличие на достатъчно голяма площ за изграждане на съоръженията;

• Изяснена собственост на земята и възможности за иницииране на предложението;

• Изясняване наличието на съоръжения на експлоатационните дружества „В и К” и „Напоителни системи”, на топлофикационни мрежи, на газопроводи и продуктопроводи, телекомуникации;

• Обстоятелства, свързани със съображения от органите на МВР, Противопожарните служби и Гражданска зашита;

• Съвместимост със съществуващи телекомуникации на територията и в съседство – радиопредавателни станции, TV, съоръжения на мобилни оператори и др.;

• Осигуряване на безопасността на полетите и работата на летищни комплекси, разположени в близост до територията на парка;

• Съобразяване с изискванията на обектите, свързани с отбраната на страната;

• Допустими ландшафтни дадености и съвместимост на избраната територия с тях;

• Опазване на защитени растителни и животински видове, които присъстват постоянно или сезонно на територията;

• Отдалеченост от обекти на културно историческото наследство – обявени археологически, исторически и културни паметници или възможност за наличие на такива;

• Избягване на рекреационни зони и съхраняване комфорта на обитаване в туристически и курортни комплекси;

• Съвместимост с установените в района горскостопански, селскостопански и ловностопански практики;

• Използване на непродуктивни земи от поземления и горски фонд.

Първоначалната идея на Възложителя за реализация на инвестиционното предложение предвижда изграждане на ветроенергиен парк с общ брой 58 вятърни генератори с мощност от 2.5 до 3.0 МW всеки един и обща инсталирана мощност на ветропарка от 150 MW.

В резултат от извършените от експертите анализи и оценки в докладите за ОВОС и ОС за очакваните въздействия, същите предлагат от инвестиционното предложение да отпадне изграждането на три броя ветроенергийни кули - № 25, № 47 и № 48. Предложението е възприето от Възложителя с което от първоначално заявеното инвестиционно преддложение  за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” – 58 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции”, същото в окончателен вариант е „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” – 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции”.

В доклада за ОС са оценени и двете алтернативи:

- «Алтернатива 1» с изграждане на 58 ветрогенератора

От общата площ на имотите (414.905 дка), е необходимо преотреждане на земите на площ от 50.275 дка (51 х 0.9 = 45.9 и 7 х 0.625 = 4.375), за изграждане фундаментите на ветрогенераторните и по 3.0 дка за подстанците. Общата площ на имотите, подлежащи за промяна предназначението на земята е 56.275 дка. Останалата част от земите където ще се разполагат ветрогенераторите ще запазят сегашното си предназначение.

Двадесет и шест (26) броя ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 56 попадат в ЗЗ „Карлуково”.

26 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 125.018 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 27.908 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 21.662 дка.

- «Алтернатива 2» с изграждане на 55 ветрогенератора

От общата площ на имотите (414.905 дка), е необходимо преотреждане на земите на площ от 47.575 дка (48 х 0.9 = 43.2 и 7 х 0.625 = 4.375), за изграждане фундаментите на ветрогенераторните и по 3.0 дка за подстанците. Общата площ на имотите, подлежащи за промяна предназначението на земята е 53.575 дка. Останалата част от земите където ще се разполагат ветрогенераторите ще запазят сегашното си предназначение.

Двадесет и три (23) броя ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 50, 56 попадат в ЗЗ „Карлуково”.

23 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 98.937 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 11.431 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 12.055 дка.

Преобразуваната в трансформаторите произведена ел. енергия от вятърните генератори ще се препраща по подземна кабелна мрежа към два броя собствени трансформаторни подстанции, разположени в имот № 206001 и имот № 006058. Включването към електропреносната мрежа на НЕК ще се осъществи с подземен кабел с дължина 3625 м към съществуващ електропровод 110 кV, разположен източно от подстанция в имот № 206001, като двете подстанции ще имат връзка помежду си. Общата площ на имотите, в които ще се реализира ветропарка е 414.905 дка.

Имотите определени за реализация на инвестиционното предложение са собственост на Възложителя и попадат в землищата на с. Камено поле, община Роман и с. Горна Бешовица и с. Цаконица, община Мездра. Разстоянията до населените места от най-близко разположениите ветрогенератори са:

- запад с. Цаконица - 700 м - ветроенергийна кула № 19, имот № 45009

- 992.3 м - ветроенергийна кула № 7, имот № 038037

- изток с. Камено поле - 500 м - ветроенергийна кула № 47, имот № 103009

- 560 м - ветроенергийна кула № 48, имот № 070008

- югозапад с. Горна Бешовица - 665 м - ветроенергийна кула № 19, имот № 45009.

Границите на ветропарка са относителни. Известен критерий е заложен в Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 53/2005 г., изм. и доп. ДВ, бр. 73/2006 г.) на МИЕ и МРРБ, граничното отстояние от ветрогенераторите да е на минимум 500 м от територията на най-близкото населено място (чл. 141, ал. 1).

Достъпът до територията на инвестиционното предложение ще се осъществява с отклонения от второкласен път с направление „Мездра – Горна Бешовица - Камено поле” и Роман - Кунино - Камено поле”.

Към всяка една площадка, където ще бъдат монтирани ветроенергийните кули ще се подхожда по съществуващи стопански пътища, като от тях ще се изпълнят нови пътни подходи за достъп. Общата дължина на съществуващите пътища е около 75000 м. Дължината на допълнителните пътни връзки е около 1100 м.

Изграждането на ветрогенераторите ще бъде в имоти собственост на Възложителя, за които е проведена процедура с Община Мездра и Община Роман за възлагане изработването на ПУП-ПРЗ, предвиждащ линии за застрояване на 3 м от имотните граници и изграждане на техническа инфраструктура в имотите предназначени за територии за кабелни трасета (специална високотехнологична производствена зона) и две подстанции с определена плътност на застрояване.

Земите представляват поземлен фонд, по голяма част от които са обработваеми земи – ниви. Районът,  в който е предвидено изграждането на ветропарка, е значително антропогенно повлиян от човека – населени места, инфраструктурни обекти. Територията се използва за интензивно земеделие, основно добив на зърнени и технически култури.

Таблица 1-1

| Имот № | Нотариален акт | Площ дка | Начин на тр. ползване, категория | Фактическо положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Землище с. Камено поле |
| 222014 | № 153 том I дело 134 от 2010 год. | 7.0 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 174010 | № 85 том I дело 77 от 2010 год. | 6.7 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 176014 | № 74 том I дело 67 от 2010 год. | 3.091 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 231019 | № 72 том I дело 65 от 2010 год. | 10.007 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 226008 | № 73 том I дело 66 от 2010 год. | 4.302 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 065007 | № 41 том I дело 39 от 2010 г. | 3.972 | Използваема ливада, Х | Не се обработва |
| 228010 | № 40 том I дело 38 от 2010 год. | 4.606 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 052040 | № 54 том III дело 377 от 2009 год. | 3.618 | Пасище, мера, Х | Не се обработва |
| 082026 | № 54 том III дело 377 от 2009 год. | 0.807 | Използваема ливада, Х | Не се обработва |
| 000939 | № 54 том III дело 377 от 2009 год. | 3.764 | Пасище, мера, Х | Не се обработва |
| 052038 | № 55 том III дело 378 от 2009 год. | 2.203 | Пасище, мера, ІІІ | Не се обработва |
| 103009 | № 55 том III дело 378 от 2009 год. | 1.144 | Пасище, мера, Х | Не се обработва |
| 240034 | № 55 том III дело 378 от 2009 год | 1.937 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 2004006 | № 17 том III дело 347 от 2009 год | 3.3 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 217038 | № 178 том IX дело 1247 от 2009 год. | 7.344 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 149015 | № 178 том IX дело 1247 от 2009 год. | 3.9 | Нива, ІV | Не се обработва |
| 070008 | № 169 том II дело 304 от 2009 год. | 9.607 | Използваема ливада, Х | Не се обработва |
| 208011 | № 166 том II дело 302 от 2009 год. | 8.3 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 220021 | № 153 том II дело 290 от 2009 год. | 6.692 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 164009 | № 150 том II дело 288 от 2009 год. | 4.5 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 206001 | № 138 том II дело 277 от 2009 год. | 9.303 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 151006 | № 137 том II дело 276 от 2009 год. | 1.9 | Нива, ІV | Не се обработва |
| 166006 | № 124 том II дело 264 от 2009 год. | 8.51 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 224018 | № 112 том II дело 253 от 2009 год. | 6.603 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 000456 | № 113 том II дело 254 от 2009 год | 4.548 | Използваема ливада, Х | Не се обработва |
| 000441 | № 106 том II дело 248 от 2009 год. | 2.728 | Използваема ливада, Х | Не се обработва |
| 148021 | № 105 том II дело 247 от 2009 год. | 2.6 | Нива, ІV | Не се обработва |
| 217018 | № 94 том II дело 236 от 2009 год. | 13.494 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 209004 | № 92 том II дело 235 от 2009 год. | 3.0 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 219017 | № 91 том II дело 234 от 2009 год. | 8.007 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 064007 | № 78 том II дело 222 от 2009 год. | 15.333 | Пасище, мера, ІV | Не се обработва |
| 154016 | № 70 том II дело 214 от 2009 год. | 0.8 | Нива, ІV | Не се обработва |
| 213007 | № 59 том II дело 204 от 2009 год. | 1.95 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 238005 | № 47 том II дело 193 от 2009 год. | 10.502 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 225005 | № 188 том I дело 138 от 2009 год. | 2.204 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 145031 145029 | № 158 том I дело 113 от 2009 год. | 1.207 1.993 | Нива, VІ | Не се обработва |
| 144004 | № 157 том I дело 112 от 2009 год | 3.893 | Нива, VІ | Не се обработва |
| 212010 | № 156 том I дело 111 от 2009 год. | 5.606 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 222014 | № 153 том І дело 134 от 2010 год | 7.0 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| 150006 | № 168 том І дело 121 от 2009 год | 3.099 | Нива, ІV | Обработва се |
| 226002 | № 40 том ІІ дело 187 от 2009 год | 5.596 | Нива, ІІІ | Обработва се |
| Землище с. Цаконица |
| 035002 | № 65 том I дело 59 от 2010 год. | 7.001 | Полска култура, ІХ | Не се обработва |
| 042004 | № 64 том I дело 58 от 2010 год. | 9.01 | Полска култура, ІХ | Не се обработва |
| 040040 | № 56 том I дело 52 от 2010 год. | 11.485 | Полска култура, V | Не се обработва |
| 04007 | № 39 том I дело 37 от 2010 год | 10.36 | Полска култура, V | Не се обработва |
| 041024 | № 66 том I дело 56 от 2009 год. | 13.499 | Полска култура, ІХ | Обработва се |
| 138010 | № 50 том II дело 196 от 2009 год. | 1.544 | Пасище, мера, Х | Не се обработва |
| 039018 | № 67 том II дело 211 от 2009 год | 3.595 | Полска култура, V | Обработва се |
| 043005 | № 136 том II дело 275 от 2009 год. | 7.001 | Полска култура, ІХ | Обработва се |
| 038037 | № 73 том II дело 216 от 2009 год. | 8.178 | Полска култура, ІХ | Обработва се |
| Землище с Горна Бешовица |
| 05004 | № 150 том I дело 131 от 2010 год | 10.0 | Нива, V | Обработва се |
| 002002 | № 92 том I дело 83 от 2010 год. | 15.018 | Нива, V | Обработва се |
| 167006 | № 76 том I дело 69 от 2010 год. | 10.0 | Пасище, мера, V | Не се обработва |
| 003024 | № 75 том I дело 68 от 2010 год. | 11.82 | Нива, V | Обработва се |
| 049008 | № 75 том I дело 68 от 2010 год. | 21.1 | Нива, V | Обработва се |
| 050011 | № 75 том I дело 68 от 2010 год. | 20.0 | Нива, V | Обработва се |
| 045009 | № 75 том I дело 68 от 2010 год. | 3.680 | Нива, ІХ | Не се обработва |
| 003012 | № 75 том I дело 68 от 2010 год. | 13.599 | Нива, V | Обработва се |
| 052022 | № 75 том I дело 68 от 2010 год. | 4.13 | Нива, V | Обработва се |
| 006058 | № 67 том I дело 61 от 2010 год. | 9.1 | Нива, ІV | Не се обработва |
| 005016 | № 178 том IX дело 1247 от 2009 год | 23.0 | Нива, V | Обработва се |
| 050004 | № 150 том І дело 131 от 2010 год | 10.0 | Нива, V | Обработва се |

Вятърните генератори ще се монтират на кули - стоманена или стоманобетонна конструкция, с височина до 140 и диаметър на витлото до 115. Ветроенергийните кули ще бъдат монтирани върху стабилни стоманобетонови фундаменти. Съоръженията ще бъдат монтирани с кран. Роторът е разположен в основата на вятърната турбина. Той задвижва генератор, който произвежда електричество. Основните компоненти са ротор и генератор-опашка, която насочва ротора по посока на вятъра. Кулата осигурява на вятърната турбина височина с цел по–добро изложение на ветрова циркулация.

Основата на кулата ще е с бетонов фундамент, върху който ще се монтира металната конструкция. Изграждането на стоманобетонният фундамент е чрез изкопни дейности, кофраж от дървен материал, декофриране и закриване на фундаментите до кота 0 с разкритата земна маса. Ще бъде използван багер и фадрома. Фундаментите ще са вкопани в земята и терена ще бъдат незабавно рекултивиран. Ще бъдат засегнати само площите на  тази част от тях, която излиза над земята на 50 см и е с размери 5 х 5 м и поема във височина тръбите на кулата.

Кулата е оборудвана със система от кабели и електроника за качествено преобразуване на произведената от турбината енергия, така че да е съвместима с електрическата система, да е защитена от късо съединение и др.

Електромер отчита количеството електричество, произведено от турбината. Трансформаторът е точката, където вятърната система се свързва с националната електрическа система.

Командните съоръжения са разположени в кулата, в която ще са монтирани трафопост, компютър и стълба за достъп до гондолата с генератора.

Изграждането на всеки отделен генератор преминава през следните етапи: направа на изкоп; направа на арматурата и кофража; изливане на бетона. След като бетона на фундамента се втвърди, се доставят елементите на генератора и посредством кран се монтират върху него.

Приблизителните срокове на графика за изграждането на един генератор изглеждат по следния начин:

- изграждане на площадката - 1 седмица

- втвърдяване на фундамента - 6 седмици

- инсталиране на генератора - 5 дни

- пусково-наладъчни работи - 1 седмица

Съгласно инвестиционната програма на Инвеститора, реализацията на инвестиционното предложение е предвидено да бъде в рамките на три години след получаване на всички необходими строителни разрешения предвидени по Закона за устройство на териториите (ЗУТ).

Избраните от фирмата ветрогенератори най-вероятно ще са производство на световния лидер в този клон на енергетиката VESTAS, при които височината на кулата за 3 MW достига до 140 м височина, а диаметъра на ротора е 115 м.

Предвиждат се следните параметри по проспектни данни:

- мощност - 2500 kW – 3000 kW;

- височина на кулите – до 140 м;

- обща височина – 197.5 м;

- диаметър на ротора /пропелера/ - до 115 м;

- Размери на фундамента – (30 х 30 х 3/25 х 25 х 3 м).

Генераторите са тип IEC ІІІА и IEC ІІА. Общото им тегло е около 360 т., от които на генератора – 90, на предавателната кутия – 60, на перките – 60. Стартират при скорост но вятъра от 3 м/сек и преустановяват автоматично работа при 25 м/сек. Издържат на ураганна скорост на вятъра до 65 м/сек. Работен инервал на ротора е в рамките на 6.2 до 17.7 об./мин. и номинални обороти 12.8 об./мин., а предавателният коефициент е 1:68.1. Съоръжени са с хидравлична дискова спирачна система. Всеки ветрогенератор се разработва по индивидуален проект в зависимост от теренните условия и установените ветрови характеристики. Всеки ветрогенератор се разработва по индивидуален проект в зависимост от теренните условия и установените ветрови характеристики.

Избраните площадки за изграждане на ветроенергийните съоръженията са съобразени с очакваната скорост и посока на вятъра и максималната възможност за преобразуването на вятърния потенциал в електрическа енергия. Извършено е предварително проучване на енергийния потенциал на вятъра и възможностите за използването му като източник на енергия, съгласно Наредба № 14 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия. Проучването е направено от „НАИ” АД – гр. Добрич в периода от 01.10.2008 г. до 01.10.2009 г. и данни от НИМХ – БАН и NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)- метеостанция Враца за периода януари 1999 г. - декември 2009 година. Резултатите от проучването за ветровият потенциал е приложено към доклада. Резултатите от проучването са приложени към доклада за ОВОС.

Надморската височина на терена варира от 350 до 460 м. Географските координати на ветроенергийните съоръжения са представени в следващата таблица:

Таблица № 1-2

| № кула | Имот № | Географски координати |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35002 | N43 14 24.7 E23 50 14.6 |
| 2 | 40007 | N43 14 22.8 E23 50 53.2 |
| 3 | 40040 | N43 14 03.7 E23 51 03.0 |
| 4 | 41024 | N43 14 03.7 E23 51 03.0 |
| 5 | 39018 | N43 14 12.5 E23 50 35.4 |
| 6 | 138010 | N43 14 01.7 E23 50 25.5 |
| 7 | 38037 | N43 14 13.9 E23 50 03.2 |
| 8 | 42004 | N43 13 51.1 E23 51 23.0 |
| 9 | 43005 | N43 13 41.1 E23 51 09.8 |
| 10 | 2002 | N43 13 30.2 E23 50 56.4 |
| 11 | 49008 | N43 13 20.3 E23 50 08.3 |
| 12 | 52022 | N43 13 18.8 E23 50 43.9 |
| 13 | 3024 | N43 13 14.6 E23 51 14.1 |
| 14 | 3012 | N43 13 03.3 E23 50 55.7 |
| 15 | 6058 | N43 12 52.6 E23 50 45.7 |
| 16 | 50011 | N43 13 08.9 E23 50 30.2 |
| 17 | 5016 | N43 12 59.1 E23 50 18.0 |
| 18 | 167006 | N43 12 49.6 E23 50 07.8 |
| 19 | 45009 | N43 13 13.0 E23 48 58.1 |
| 20 | 149015 | N43 14 12.5 E23 51 50.5 |
| 21 | 148021 | N43 14 04.5 E23 51 39.3 |
| 22 | 151006 | N43 14 01.9 E23 52 12.6 |
| 23 | 145031 145029 | N43 13 50.9 E23 51 59.1 |
| 24 | 154016 | N43 14 10.6 E23 52 24.0 |
| 25 | 64007 | N43 13 58.6 E23 52 42.7 |
| 26 | 456 | N43 13 45.8 E23 52 28.3 |
| 27 | 238005 | N43 13 35.7 E23 52 14.0 |
| 28 | 144004 | N43 13 31.3 E23 51 35.4 |
| 29 | 441 | N43 13 25.4 E23 52 03.1 |
| 30 | 240034 | N43 13 19.8 E23 52 29.1 |
| 31 | 52040 | N43 13 05.0 E23 52 13.9 |
| 32 | 65007 | N43 12 59.5 E23 52 41.8 |
| 33 | 206001 | N43 12 54.2 E23 52 03.9 |
| 34 | 52038 | N43 12 57.8 E23 51 27.6 |
| 35 | 209004 | N43 12 47.9 E23 52 26.1 |
| 36 | 208011 | N43 12 37.9 E23 52 11.6 |
| 37 | 204006 | N43 12 27.9 E23 52 02.1 |
| 38 | 939 | N43 12 19.9 E23 51 53.7 |
| 39 | 21307 | N43 12 23.2 E23 52 32.7 |
| 40 | 212010 | N43 12 34.8 E23 52 47.6 |
| 41 | 217018 | N43 12 06.1 E23 52 50.7 |
| 42 | 217038 | N43 11 59.1 E23 53 14.5 |
| 43 | 219017 | N43 12 18.2 E23 53 02.7 |
| 44 | 220021 | N43 12 26.7 E23 53 12.7 |
| 45 | 224018 | N43 12 36.2 E23 53 26.2 |
| 46 | 225005 | N43 12 45.5 E23 52 52.3 |
| 47 | 103009 | N43 12 55.0 E23 53 48.5 |
| 48 | 70008 | N43 12 46.9 E23 54 16.7 |
| 49 | 226008 | N43 12 26.4 E23 53 54.8 |
| 50 | 228010 | N43 12 16.8 E23 53 42.7 |
| 51 | 231019 | N43 11 59.8 E23 53 50.5 |
| 52 | 164009 | N43 12 26.1 E23 54 26.8 |
| 53 | 166006 | N43 12 34.6 E23 54 41.3 |
| 54 | 176014 | N43 12 38.9 E23 54 58.7 |
| 55 | 174010 | N43 12 51.0 E23 55 02.8 |
| 56 | 82026 | N43 12 59.4 E23 53 18.3 |
| 57 | 50004 | N 43 13 15.4 / 23 49 53.0 |
| 58 | 222014 | N 43 12 47.4 23 53 05.5 |
| ПС | 206001 | N43 12 54.2 E23 52 03.9 |
| ПС | 006058 | N43 12 52.6 E23 50 45.7 |

Имотите (съответно ветроенергийните съоръжения), които попадат в ЗЗ „Карлуково” и тези, които граничат със ЗЗ „Карлуковси карст” са посочени в таблица № 1-3 и отразени в картов материал - Приложение № 2. В таблица № 1-3 е даден и начина на трайно ползване на имотите по земеразделителния план и ползването им към момента на извършване на оценката.

Таблица № 1-3

| № | Геогр. Координати | Имот № | Площ в дка | Фактическо положение | В ЗЗ Карлу ково | Северно от ЗЗ Карлуковски карст | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N43 14 24.7 E23 50 14.6 | 35002 | 7.001 | Полска култура |  |  | Не се обработва |
| 2 | N43 14 22.8 E23 50 53.2 | 40007 | 10.36 | Полска култура |  |  | Не се обрабтова |
| 3 | N43 14 16.0 E23 51 18.3 | 40040 | 11.49 | Полска култура |  |  | Не се обработва |
| 4 | N43 14 03.7 E23 51 03.0 | 41024 | 13.5 | Полска култура | 1/3 да |  | Обработва се |
| 5 | N43 14 12.5 E23 50 35.4 | 39018 | 3.595 | Полска култура |  |  | Обработва се |
| 6 | N43 14 01.7 E23 50 25.5 | 138010 | 1.544 | Пасище, мера | да |  | Не се обработва |
| 7 | N43 14 13.9 E23 50 03.2 | 38037 | 8.178 | Полска култура |  |  | Обработва се |
| 8 | N43 13 51.1 E23 51 23.0 | 42004 | 9.01 | Полска култура | да |  | Обработва се |
| 9 | N43 13 41.1 E23 51 09.8 | 43005 | 7.001 | Полска култура | да |  | Обработва се |
| 10 | N43 13 30.2 E23 50 56.4 | 2002 | 15.02 | Нива |  |  | Обработва се |
| 11 | N43 13 20.3 E23 50 08.3 | 49008 | 21.1 | Нива |  |  | Обработва се |
| 12 | N43 13 18.8 E23 50 43.9 | 52022 | 4.13 | Нива |  |  | Обработва се |
| 13 | N43 13 14.6 E23 51 14.1 | 3024 | 11.82 | Нива |  |  | Обработва се |
| 14 | N43 13 03.3 E23 50 55.7 | 3012 | 13.6 | Нива |  |  | Обработва се |
| 15 | N43 12 52.6 E23 50 45.7 | 6058 | 9.1 | Нива |  | да | Не се обработва |
| 16 | N43 13 08.9 E23 50 30.2 | 50011 | 20 | Нива |  |  | Обработва се |
| 17 | N43 12 59.1 E23 50 18.0 | 5016 | 23 | Нива |  |  | Обработва се |
| 18 | N43 12 49.6 E23 50 07.8 | 167006 | 10 | Пасище, мера |  | да | Не се обработва |
| 19 | N43 13 13.0 E23 48 58.1 | 45009 | 3.68 | Нива |  |  | Не се обработва |
| 20 | N43 14 12.5 E23 51 50.5 | 149015 | 3.9 | Нива | да |  | Не се обработва |
| 21 | N43 14 04.5 E23 51 39.3 | 148021 | 2.6 | Нива | да |  | Не се обработва |
| 22 | N43 14 01.9 E23 52 12.6 | 151006 | 1.9 | Нива | да |  | Не се обработва |
| 23 | N43 13 50.9 E23 51 59.1 | 145031 | 1.207 | Нива | да |  | Не се обработва |
| 24 | N43 14 10.6 E23 52 24.0 | 154016 | 0.8 | Нива | да |  | Не се обработва |
| 25 | N43 13 58.6 E23 52 42.7 | 64007 | 15.33 | Пасище, мера | да |  | Не се обработва |
| 26 | N43 13 45.8 E23 52 28.3 | 456 | 4.548 | Изп. ливада | да |  | Не се обработва |
| 27 | N43 13 35.7 E23 52 14.0 | 238005 | 10.5 | Нива | да |  | Обработва се |
| 28 | N43 13 31.3 E23 51 35.4 | 144004 | 3.893 | Нива | да |  | Не се обработва |
| 29 | N43 13 25.4 E23 52 03.1 | 441 | 2.728 | Изп. ливада | да |  | Не се обработва |
| 30 | N43 13 19.8 E23 52 29.1 | 240034 | 1.937 | Нива | да |  | Обработва се |
| 31 | N43 13 05.0 E23 52 13.9 | 52040 | 3.618 | Пасище, мера | да | да | Не се обработва |
| 32 | N43 12 59.5 E23 52 41.8 | 65007 | 3.972 | Изп. ливада | да |  | Не се обработва |
| 33 | N43 12 54.2 E23 52 03.9 | 206001 | 9.303 | Нива | да | да | Обработва се |
| 34 | N43 12 57.8 E23 51 27.6 | 52038 | 2.203 | Пасище, мера | да | да | Не се обработва |
| 35 | N43 12 47.9 E23 52 26.1 | 209004 | 3 | Нива |  |  | Обработва се |
| 36 | N43 12 37.9 E23 52 11.6 | 208011 | 8.3 | Нива |  |  | Обработва се |
| 37 | N43 12 27.9 E23 52 02.1 | 204006 | 3.3 | Нива |  |  | Обработва се |
| 38 | N43 12 19.9 E23 51 53.7 | 939 | 3.764 | Пасище, мера | да | да | Не се обработва |
| 39 | N43 12 23.2 E23 52 32.7 | 21307 | 1.95 | Нива |  |  | Обработва се |
| 40 | N43 12 34.8 E23 52 47.6 | 212010 | 5.606 | Нива |  |  | Обработва се |
| 41 | N43 12 06.1 E23 52 50.7 | 217018 | 13.49 | Нива | 1/2 да | да | Обработва се |
| 42 | N43 11 59.1 E23 53 14.5 | 217038 | 7.344 | Нива | да | да | Обработва се |
| 43 | N43 12 18.2 E23 53 02.7 | 219017 | 8.007 | Нива |  |  | Обработва се |
| 44 | N43 12 26.7 E23 53 12.7 | 220021 | 6.692 | Нива |  |  | Обработва се |
| 45 | N43 12 36.2 E23 53 26.2 | 224018 | 6.603 | Нива |  |  | Обработва се |
| 46 | N43 12 45.5 E23 52 52.3 | 225005 | 2.204 | Нива |  |  | Обработва се |
| 47 | N43 12 55.0 E23 53 48.5 | 103009 | 1.144 | Пасище, мера | да |  | Не се обработва |
| 48 | N43 12 46.9 E23 54 16.7 | 70008 | 9.607 | Изп. ливада | да |  | Не се обработва |
| 49 | N43 12 26.4 E23 53 54.8 | 226008 | 4.302 | Нива |  |  | Обработва се |
| 50 | N43 12 16.8 E23 53 42.7 | 228010 | 4.606 | Нива | да |  | Обработва се |
| 51 | N43 11 59.8 E23 53 50.5 | 231019 | 10.01 | Нива |  | да | Обработва се |
| 52 | N43 12 26.1 E23 54 26.8 | 164009 | 4.5 | Нива |  |  | Обработва се |
| 53 | N43 12 34.6 E23 54 41.3 | 166006 | 8.51 | Нива |  |  | Обработва се |
| 54 | N43 12 38.9 E23 54 58.7 | 176014 | 3.901 | Нива |  |  | Обработва се |
| 55 | N43 12 51.0 E23 55 02.8 | 174010 | 6.7 | Нива |  |  | Обработва се |
| 56 | N43 12 59.4 E23 53 18.3 | 82026 | 0.807 | Изп. ливада | да |  | Не се обработва |
| 57 | N 43 13 15.4 / 23 49 53.0 | 50004 | 10 | Нива |  |  | Обработва се |
| 58 | N 43 12 47.4 23 53 05.5 | 222014 | 7 | Нива |  |  | Обработва се |

Както беше посочено, земите в които ще се изгражда ветроенергийния парк представляват поземлен фонд, по голяма част от които са обработваеми земи – ниви за добив на зърнени и технически култури. Малка част от тях в момента не се обработват в последните години. Засягат се и имоти с трайно предназначение „пасище/мера” и „ливади”.

Подстанции и ел. проводи

Преобразуваната в трансформаторите произведена ел. енергия от вятърните генератори ще се препраща по подземна кабелна мрежа към собствени трансформаторни подстанции, разположени в имот № 206001 и имот № 006058, като двете подстанции ще имат връзка помежду си. Включването към електропреносната мрежа на НЕК ще се осъществи с подземен кабел с дължина 3625 м към съществуващ електропровод 110 кV, разположен източно от подстанция в имот № 206001, (Приложение № 2).

Подстанците ще бъдат от открит тип, съоръжени със съоръжения за първична и вторична комутация, силови трансформатори, командни табла и шкафове, шинна система, релейна защита, прекъсвачи, ножови разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводи, подпорни изолатори. Ще бъде изградена метална ограда, около която ще се формира жив плет от местни видове храсти.

Ветрогенераторите ще се свързват с подстанциите чрез подземно разположени кабели.

„Алтернатива 1” с 58 ветрогенератора

Вътрешните кабелни трасета ще са дължина 75 000 м и ще бъдат положени в траншеи в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

За подземната кабелна мрежа 20/30 кV за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 е разработен парцеларен план. Трасето в землището на с. Горна Бешовица е с обща дължина 28 559.58 м, като по-голямата му част е проектирано да минава по полски пътища и малка част през имоти „общинска частна собственост”.

Трасето в землището на с. Цаконица е с обща дължина 10 367.18 м, като по-голямата му част е проектирано да минава по полски пътища и малка част през имоти „общинска частна собственост”.

Общата дължина на трасето на подземна кабелна линия 20 кV е 38 926.76 м, като по-голямата му част е проектирано да минава по полски пътища и малка част през имоти „общинска частна собственост”. Сервитутът на вътрешната подземната кабелна мрежа 20 кV е общо 4 м (по два метра от двете страни на оста). Площта в сервитута на трасето в землището на с. Горна Бешовица е 114.421 дка, а в землището на с. Цаконица - 46.549 дка.

Сервитутите на подземната кабелна мрежа е определен съгласно Наредба №16 от 09.06.2004 год. на МЕЕР, МЗХ и МРРБ за сервитутите на енергийните обекти, обн. в ДВ. бр. 88/08.10.2004 г. - чл. б, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 1, размерът на сервитутната зона на ел. провод 110 кv в селскостопанските и транспортни територии е определен при съблюдаване на изискванията на Приложение № 1 /за енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на ел. енергия т. 2.

„Алтернатива 2” с 55 ветрогенератора

Вътрешните кабелни трасета ще са дължина 72 500 м и ще бъдат положени в траншеи в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

За подземната кабелна мрежа 20/30 кV за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 е разработен парцеларен план. Трасето в землището на с. Горна Бешовица е с обща дължина 28 559.58 м, като по-голямата му част е проектирано да минава по полски пътища и малка част през имоти „общинска частна собственост”.

Трасето в землището на с. Цаконица е с обща дължина 10 367.18 м, като по-голямата му част е проектирано да минава по полски пътища и малка част през имоти „общинска частна собственост”.

Общата дължина на трасето на подземна кабелна линия 20 кV е 38 926.76 м, като по-голямата му част е проектирано да минава по полски пътища и малка част през имоти „общинска частна собственост”. Сервитутът на вътрешната подземната кабелна мрежа 20 кV е общо 4 м (по два метра от двете страни на оста). Площта в сервитута на трасето в землището на с. Горна Бешовица е 114.421 дка, а в землището на с. Цаконица - 46.549 дка.

Трсето на подземната кабелна линия 110 кV е с обща дължина 3 625 м, като по-голямата му част е проектирано да минава по полски пътища и малка част през имоти „общинска частна собственост”. Сервитутът на подземната кабелна линия е общо 18.125 дка (по 2.5 метра от двете страни на оста).

За подземната кабелна мрежа 20 кV и подземната кабелна линия 110 кV за присъединяване на ветроенергийния парк „Веслец” към НЕМ в землището на с. Каменно поле, Горна Бешовица и Цаконица са разработени ПУП. Засегнатите имоти в землищата от трасетата на ел. проводите са дадени в доклада за ОВОС.

Прилагаме списък на имоти на подземна кабелна мрежа за присъединяване на ветроенергийния парк „Веслец” към НЕК АД (Приложение № 3).

Кабелната мрежа ще се изгради в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища на дълбочина (1.2 м), позволяваща обработки на почвата в последствие с изключение засаждане на трайни насаждения, съгласно изискванията на Наредба №16. След приключване на изкопните работи терените ще бъдат изцяло възстановени.

Очаквани нарушения

За извършване на планираната дейност се предвижда промяна на предназначението само на част от имотите (за фундаментите на всеки един  ветрогенератор) съгласно Закона за опазване на земеделските земи – Гл. V, Чл. 21. (Изм. доп. ДВ бр. 28/2001 г.).

«Алтернатива 1» с изграждане на 58 ветрогенератора

От общата площ на имотите (414.905 дка), е необходимо преотреждане на земите на площ от 50,275 дка (51 х 0.9 = 45.9 и 7 х 0.625 = 4.375), за изграждане фундаментите на ветрогенераторните и по 3.0 дка за подстанците. Общата площ на имотите, подлежащи за промяна предназначението на земята е 56.275 дка. Останалата част от земите където ще се разполагат ветрогенераторите ще запазят сегашното си предназначение. Нивите ще продължават да се обработват и засяват със земеделски култури. Общата площ на сервитутната зона около всеки генератор е 36,567 дка.

По време на строителството ще са необходими временни площадки за опериране на строителната и мотажна техника, както и за временно съхраняване на отнетия хемус и изкопаните земни маси. Размерът на тези временни площадки за всеки един ветрогенератор е 1000 м2. По-голяма част от земните маси и хумуса ще бъдат върнати обратно върху излятия фундамент и площадките ще бъдат възстановени в първоначалния им вид за селскостопанско ползване.

Трайни нарушения на земите ще има за:

- 51 бр. фундаменти 0.9 – 45.9 дка и 7 бр. фундаменти 0.625 – 4.375 дка;

- подстанции два броя – 2 х 3 = 6 дка.

- общо - 56.275 дка.

Допълнителни, временни нарушения на почвите ще има във връзка с изграждането на:

- 58 броя строителни площадки – 58 х 1 дка = 58 дка;

- нови пътни подходи към строителните площадки – около 4.4 дка;

- трасета на подземна кабелна мрежа (20/35 kv) за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 с дължина 38 926.76 м и ширина 0.5 м - 19.464 дка;

- трасе на присъединяващ кабел към електропровод 110 кV с дължина 3625 м и ширина 1.0 м – 3.625 дка.

- вътрешни кабелни трасета с дължина 75 000 м. в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

- общо - 85.489 дка

- «Алтернатива 2» с изграждане на 55 ветрогенератора

От общата площ на имотите (414.905 дка), е необходимо преотреждане на земите на площ от 47.575 дка (48 х 0.9 = 43.2 и 7 х 0.625 = 4.375), за изграждане фундаментите на ветрогенераторните и по 3.0 дка за подстанците. Общата площ на имотите, подлежащи за промяна предназначението на земята е 53.575 дка. Останалата част от земите където ще се разполагат ветрогенераторите ще запазят сегашното си предназначение. Нивите ще продължават да се обработват и засяват със земеделски култури. Общата площ на сервитутната зона около всеки генератор е 36,567 дка.

По време на строителството ще са необходими временни площадки за опериране на строителната и мотажна техника, както и за временно съхраняване на отнетия хемус и изкопаните земни маси. Размерът на тези временни площадки за всеки един ветрогенератор е 1000 м2. По-голяма част от земните маси и хумуса ще бъдат върнати обратно върху излятия фундамент и площадките ще бъдат възстановени в първоначалния им вид за селскостопанско ползване.

Трайни нарушения на земите ще има за:

- 48 бр. фундаменти 0.9 – 43.2 дка и 7 бр. фундаменти 0.625 – 4.375 дка;

- подстанции два броя – 2 х 3 = 6 дка.

- общо - 53.575 дка.

Допълнителни, временни нарушения на почвите ще има във връзка с изграждането на:

- 55 броя строителни площадки – 55 х 1 дка = 55 дка;

- нови пътни подходи към строителните площадки – около 3.4 дка;

- трасета на подземна кабелна мрежа (20/35 kV) за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 с дължина 38 926.76 м и ширина 0.5 м - 19.464 дка;

- трасе на присъединяващ кабел към електропровод 110 кV с дължина 3625 м и ширина 1.0 м – 3.625 дка.

- вътрешни кабелни трасета с дължина 72 500 м в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

- общо - 83.489 дка

Не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството. Всички строителни работи в т. ч. и места за временно складиране на изкопни земни маси и строителни материали, техника, оборудване ще бъдат в обхвата на строителните площадки за всеки един ветрогенератор.

Ситуационно разположение на ветроенергийните кули

Влиянието, което един ветроенергиен парк може да има върху околната среда, в голяма степен зависи от избрания за реализацията му район. Следователно за минимизиране на неблагоприятните влияния върху околната и социална среда, изборът на район за изграждане на ветропарка е от първостепенна важност.

Разгледани са следните базови фактори:

• Наличие на потенциален ветроенергиен ресурс за различни точки в пространството и за различни височини;

• Възможности за включване в електропреносната мрежа – техническа и финансова ефективност на връзките със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

• Изградена транспортна инфраструктура и възможности за достъп до терена;

• Наличие на достатъчно голяма площ за изграждане на съоръженията;

• технологичните изисквания относно недопускането на турболентност и значимо влияние между тях;

• Изяснена собственост върху земята

В конкретния случай всички тези предварителни проучвания са осъществени. Направени са предварителните моделни изследвания на скоростта и посоката на вятъра, определена е необходимата площ за изграждане на съоръженията, проучени са връзките с транспортната и техническата инфраструктура, избрани са землищата и конкретните поземлени имоти за реализирането на инвестиционното предложение.

Въз основа на баланса между горепосочените базови фактори е избран района за изграждане на ветроенергийният парк, което се дължи на комбинация от тези фактори, а именно:

- достъпност и възможност за ползване на добър ветроенергиен ресурс;

- добър общ достъп до електрoпреносната мрежа и нейния капацитет;

- добър общ достъп и възможност за строителство в района;

- съображения касаещи околната среда.

Екологичните изисквания, които задължително се вземат под внимание и оценяват още при предварителните проучвания са:

• Отдалеченост от територии за обитаване, с оглед защита на последните от шум, визуални промени и др.;

• Наличие на защитени територии, защитени зони, защитени ландшафти и ландшафтни елементи и допустима отделеченост от техните граници;

• Недопускане изграждането на плътна въздушна преграда за птиците.

• Отдалеченост от обекти и комплекси на културно-историческото наследство – археологически и исторически паметници;

• Визуална съвместимост на избраната територия – визуални връзки от и към територията, особено от важни изгледни точки и маршрути;

• Съвместимост със съществуващи елементи, проводи и съоръжения - ВиК, електро-, пътища, СОЗ около водоизточници, напоителни системи и др.

На етапа на предварителните проучвания на територията и площадките за бъдещото ситуиране на съоръженията на ветроенергийния парк са отчетени и изискванията на чл.141, 141а, 142 от Наредба № 14 14/15.06.2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и по-специално:

- Минимално разстояние до най-близкото населено място;

- Ефектна изолация от шум, вибрации и инфразвук при спазване изискванията на съответните нормативни актове;

- Разстояние между вятърните генератори и намиращите се в съседство други изградени, планирани и/или в процес на изграждане, ако има такива;

Разположението на ветрогенераторите е по оси разположени перпендикулярно на посоката на вятъра, като ситуационно както следва:

- североизточно от с. Горна Бешовица;

- източно от с. Цаконица;

- югозападно от с. Камено поле

(Карта ситуация - Приложение № 2)

Оптималната конфигурация на всеки ветропарк зависи и от много други параметри и изисквания, част от които са противоречиви и дори взаимно изключващи се. Всяка една оптимизация основно се свежда до приемливи компромиси между големината на турбините, мощността им, вариантното им взаимно разположение на определен по площ и релеф терен и т.н. Поради многобройните параметри и условия при проектирането на ветропаркове и групи се използва специализиран софтуер, който помага за получаването на вариантни техникоикономически решения на оптимални конфигурации на ветропаркове. Всичко това се съчетава с обезпечаването на възможности за  безпрепятствено пропускане на прелитащи реещи се птици.

Използвайки световния опит при разположението на ветрогенераторите, отчитайки теренните форми, както и на ветроенергийния потенциал е избрана най-добрата възможна конфигурация, която не е нито линейна, нито шахматна, но осигурява коридори и пространства. На отделни площадки в определените имоти ще се изгради инженерно-техническа инфраструктура и монтират 58 броя вятърни генератори и изгради техническата инфраструктура.

Разположението на ветрогенераторите в условните граници на ветроeнергийния парк е:

- минимално разстояние между два отделни генератора варира от 375 до 400 - 500 м;

- максималното разстояние между осите варира от 600 до 1000 м.

Разстоянието между най-близкия ветрогенератор до регулацията на населените места е:

- запад с. Цаконица - 700 м - ветроенергийна кула № 19, имот № 45009

- 992.3 м - ветроенергийна кула № 7, имот № 038037

- изток с. Камено поле - 502 м - ветроенергийна кула № 47, имот № 103009

- 508 м - ветроенергийна кула № 48, имот № 070008

- югозапад с. Горна Бешовица - 665 м - ветроенергийна кула № 19, имот № 45009.

Транспортна инфраструктура

Територията на ветроенергийния парк е в близост до сравнително урбанизирана зона, развиваща се около гр. Мездра и Роман.

За достъп до имотите, в които са локализирани площадките на ветрогенераторите ще се използват сега съществуващите полски пътища, като от тях ще се изпълнят къси пътни подходи за достъп.  Общата дължина на съществуващите пътища е 75000 м. Дължината на допълнителните пътни връзки е около 1100 м.

Съобразно изискванията на проекта за превоз на извънгабаритни товари ще се рехабилитират и реконструират отделни криви и наклони и при необходимост разширени (до 4 м) за движение на тежка техника. Към всяка площадка съобразно терена ще се проектира и изпълни път за достъп с подходящи криви и наклони, там където е нужно. Това включва заравняване и насипване с инертни материали в ерозираните участъци. Влизането на машинините до площадките за монтиране на кулите ще се извършва от наличните полски пътища и отклоненията до тях, като няма да бъде допуснато увреждането на прилежащи имоти.

Съществуващи стопнски пътища за достъп до имотите

Не се налага водоснабдяване или канализация на парцелите. За периода на строителството ще се ползва бутилирана минерална вода за питейни нужди. Ще бъде доставена мобилна химическа тоалетна с периодично почистване и извозване на фекалните води за пречистване в ПСОВ.

# 2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона

Част от имотите (26 броя) на инвестиционното предложение на площ от 125.018 дка. - „Алтернатива 1” попадат на територията на защитена зона „Карлукаво” - ветроенергийни кули №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 56.

По „Алтернатва 2” в обхвата на защитена зона „Карлуково” попадат 23 броя имоти на площ от 98.937 дка., в които се разполагат ветроенергиъни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 50, 56 (отпадат ветроенергийни кули № 25, № 47 и № 48).

Девет имота (ветроенергийни кули №№ 15, 18, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 55 са в близост до границата на ЗЗ „Карлуковски карст” (описани в Таблица № 1-3).

Изискана е информация от компетентния орган РИОСВ - Враца, съгласно чл. 17 и чл. 26, ал. 1 на ЗООС и чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за други инвестиционни обекти - осъществени и заявени в границите на ЗЗ „Карлуково” и ЗЗ „Карлуковси карст” за отчитане на кумулативния ефект. Съгласно получената информация от РИОСВ (писмо изх. № В-1784/21.10.2010 г.) за предоставяне на достъп до обществена информация), на територията на защитените зони в процес на разработване или одобряване са общо шест инвестиционни обекта - три от които са от компетентността на РИОСВ и три от компетентността на МОСВ (Приложение № 4).

• В границите на  ЗЗ „Карлуково” BG0001014

° „Изграждане на деривационна малка ВЕЦ на течещи води на р. Искър” от кота 137,00 до кота 126, 53, в землището на с. Кунино, община Роман. По данни на РИОСВ по-голяма част от съществуващия деривационен канал е извън територията на защитената зона. Останалите съоръжения заемат незначителна част от територията на зоната. В района на въздействие не са установени дървестни или други растителни видове, които биха могли да бъдат унищожени в резултат на строителните дейности. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита в защитеа зона „Карлуково”;

° „Построяване на селскостопански подлез на Път ІІІ „Мездра-Роман” и изграждане на временен отбивен път”. Съоръжението е на км. 19+500, временният път попада в имоти №№ 000011, 010013, 010025, 010026 в землището на с. Долна Бешовица, община Роман. По данни на РИОСВ, малки участъци от проекта за временният път, който е с дължина 120 м и ширина 6 м попадат в границите на ЗЗ „Карлуково”. Участъците са пренебрижимо малки в сравнение общата площ на защитената зона (288 419.290 дка). Подлеза преминава предимно през съществуващата пътна мрежа, а отбивния път ще съществува за твърде кратък срок, след което засегнатите участъци ще бъдат възстановени. Не се предвижда изграждане на нова постоянна инфраструктура и генериране на отпадъци. Не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита в зоната.

° „Изграждане на винарна и обслужваща сграда”, имоти №№ 039009, 039010, 010013, 010025, 039006, 010026, 047001, 047002, 047003, землище с. Долна Бешовица. По данни на РИОСВ инвестиционното предложение е за обслужване нуждите на лозов масив на фирмата за преработка на грозде и производство на висококачествени бели и червени вина. Малка част от пътя, засягащ имоти № 047001 и № 047003 (ниви), който ще свързва винарната с обслужващата сграда попада на територията на защитената зона. Засетгнатата от пътя част от защитената зона е около 0.100 дка. В този участък не са установени природни местообитания и местообитания на видове предмет на защита в защитената зона.

• В границите на ЗЗ „Карлуковски карст ” BG 0000332 и ЗЗ „Карлуково” BG0001014

Изискана е информация от компетентния орган МОСВ съгласно чл. 17 и чл. 26, ал. 1 на ЗООС и чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за обектите за отчитане на кумулативния ефект. Съгласно получената информация от МОСВ - писмо изх. № ЗДОИД-2460/16.11.2010 г.и Решение № ЗД-144/16.11.2010 за достъп до обществена информация (Приложение № 5).

° „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Врачански варовик” в землищата на с. Кунино, община Роман и с. Реселец, община Червен бряг с възложител „Садас” ООД гр. София. Проектната концесионна площ е 404.250 дка, която включва площга на утвърдените запаси, така и площите на вътрешните патища, насипища и битова площадка.

Компетентен орган за инвестиционното предложение е МОСВ и съгласно Решение № ЗД-144/16.11.2010 да достъп до обществена информация в момента обекта е в процедура по ОВОС на етап задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС. Процедурата по ОС ще се осъществи в рамките на процедурата по преценка необходимостта от ОВОС.

° В МОСВ е внесено искане от „Бивар” ООД гр. София за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино” в землището на с. Кунино, община Роман. Процедурата за преценка необходимостта от ОВОС е за концесионна площ от 183.2 дка. Процедурата по ОС ще се осъществи в рамките на процедурата по преценка необходимостта от ОВОС.

За двете инвистиционни предложения информация за засегнати типове природни местообитания и местообитания на видове ще бъде извършена в хода на процедурата по ОВОС и ОС от експертите, изготвящи съответните доклади.

° „Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - скално-облицовъчни материали в площ „Кунино”, землище с. Кунино, община Роман и гр. Луковит, община Луковит с концесионер „Вангелов Ойл” ООД гр. Враца  има проведена процедура , при която от министъра на околната среда и водите е издадено Решение № 80-ОС/2010 за извършване на Оценка на съвместимостта  по реда на Наредба за условията и реда за извършване оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Докладът по ОС е поместен на интернет страницата на МОСВ.

Изискана е също информация и от Община Мездра и община Роман за инвестиционни предложения на територията на общините. По данни на общините е допуснато:

-  Община Мездра - за имот № 042004 в м. „Латински гробища” в землището на с. Горна Бешовица е допуснато изработване на ПУП-ПЗ за строителство на „Фотоволтаична централа” (Приложение № 6);

- Община Роман - има изготвен ПУП за изграждане на лозов масив, винарна и хангар в землищено на с. Долна Бешовица (Приложение № 6).

Имотите за горните две инвестиционни предложения не попадат в Защитени зони.

# 3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи

Както беше посочено, инвестиционното предложение включва монтаж на 58 броя ветрогенератори с обща инсталирана мощност 150 МW. Мощноста на ветрогенераторите е от 2.5 до 3.0 MW по индивидуален проект.

Етапите на изграждането на ветропарка, съобразно видът на строителните работи, предвиждат:

Строителство

» Изграждане на инфраструктурата, което включва пътищата, площадките, кабелните канали и фундаментите за генераторите. Паралелно с това или може би малко по-рано ще се изгради подстанцията, с цел да се осигури връзка с енергийната система още на  първите построени генератори.

» Изграждане на всеки отделен генератор, което преминава през следните етапи: направа на изкоп, направа на арматурата и кофража, изливане на бетона. След като бетона на фундамента се втвърди се доставят елементите на генератора и посредством кран се монтират върху него. Приблизителните срокове на графика за изграждането на един генератор изглеждат по следния начин:

- изграждане на пътищата и полагане на кабелите - 2 седмици

- изграждане на площадката - 1 седмица

- изграждане и втвърдяване на фундамента - 6 седмици

- инсталиране на генератора - 5 дни

- пуско-наладъчни работи - 1 седмица

Тези дейности се застъпват и се извършват за няколко генератора едновременно с цел да се осигури бързо изграждане на парка. Като цяло при оптимално протичане на работите, изграждането на 58 генератора отнема около половин година, което означава че парка ще се изгражда поетапно в рамките на 2 до 3 години, тъй като в определени периоди през зимните месеци няма да има възможност за извършване на строително-монтажни работи.

Експлоатация

Проектната продължителност за експлоатацията на един ветрогенератор е 25 години. На база бъдещи оценки за надежност и ефективност на съоръженията ще се вземе решение за рехабилитация на части от турбините или демонтажа им. Самият процес на демонтаж е обратен на монтажа и не изисква специални допълнителни мероприятия. При най-неблагоприятния сценарий – пълно закриване на ветропарка, съществуващите фундаменти могат да се оставят или да се изчистят чрез разбиване и извозване на отпадъците. Последният сценарий за конкретния случай е неблагоприятен, предвид обстоятелството, че съгласно изискванията фундаментите се покриват с почва и на нея в процеса на самовъзстановяване ще има вече развита съответна растителност.

Закриване и рекултивация

Демонтажът на един генератор отнема около 3 седмици и се извършва паралелно за няколко генератора. По време на тази операция генераторите се демонтират от фундаментите и се поставят в близост до тях. След това се нарязват и всичките им части се предават за рециклиране на фирмите изкупуващи отпадъчни метали. Фундаментите се раздробяват изцяло и получения материал се използва като инертен материал за полагане на пътища и др.

Пътищата и помощните площадки, които ще са необходими на ползвателите на земята се запазват, а останалите се рекултивирани. Кабелите се полагат на 1.20 м под земята и по принцип остават там, освен ако не е икономически рентабилно изкопаването им от фирми подизпълнители.

Елементи на инвестиционното предложение:

» Изграждане на инфраструктурата - пътни подходи, строителни площадки, кабелни канали и фундаменти за генераторите.

- пряко унищожаване и увреждане на местообитания (унищожаване на растителни съобщества; изземване на  повърхностния почвен слой заедно с всички живи организми, характеризиращи даденото местообитание и превръщането му в силно антропогенизирано, друго по тип местообитание);

- евентуална смъртност на индивиди (пряко унищожаване по време на строителсвото на типични видове за местообитанието);

- фрагментация на местообитанията;

- влошаване на статуса на хранителните местообитания и хранителната база в съседни територии;

- шумово замърсяване (шум и почвени вибрации) - безпокойство и прогонване на животните;

- въздушно замърсяване (очаквани неорганизирани прахови и газови емисии) - повлияване на растителните видове и растителните съобщества;

- повишена опасност от пожари (наличие на гориво-смазочни материали, работещи двигатели);

- опасност от инцидентни замърсявания при аварии, срутвания;

-прогонване на животните заради засилено присъствие на хора, земекопна техника.

» Движение на монтажна и транспортна техника

- безпокойство на животински видове;

- утъпкване на отделни индивиди растения;

- смъртност на индивиди;

- неорганизирани емисии на изгорели газове от ДВГ.

» Образуване на отпадъци

- замърсяване на прилежащи терени;

- влошаване качеството на съседни на обектите местообитания.

» Генериране на шум

- безпокойство на пребиваващи в близост животински видове най-вече в период на размножаване.

- снижаване параметрите на зооценозите около строителните площадки и пътищата.

» Рекултивационни дейности

- промяна на структурата и видовия състав на местообитанията;

- нахлуване на агресивни видове (внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения), които ще променят видовата структура в местообитанията и могат да влошават природозащитното състояние, т.к. те могат да бъдат врагове и конкуренти на видовете растения и животни, обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията видове.

Рекултивационните мероприятия ще се  реализират след завършване на строителството и обхващат мероприятия за възстановяване на нарушените терени на строителните площадки.

Елементи на инвестиционното предложение и тяхното потенциално въздействие върху екосистемата 	Таблица № 3-1

| № | Елементи на инвестиционното предложение | Характер на потенциалното въздействие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изграждане на инфраструктурата | Нарушаване на растителни и животински местообитания Фрагментиране на съобщества и популации на растителни и животински видове. Неорганизирани емисии на изгорели газове от ДВГ и прах. Замърсяване на околната среда. Унищожаване на отделни индивиди растения. |
| 2 | Изземване на почвени материали | Нарушаване на местообитания |
| 3. | Движение на монтажна и транспортна техника | Безпокойство на животински видове. Неорганизирани емисии на изгорели газове от ДВГ. Унищожаване на отделни индивиди растения. |
| 4. | Образуване на отпадъци | Замърсяване на прилежащи терени. Влошаване качеството на съседни на обектите местообитания. |
| 5. | Генериране на шум | Безпокойство на пребиваващи в близост животински видове най-вече в период на размножаване. Снижаване параметрите на зооценозите около строителните площадки и пътищата. |
| 6. | Промени в ландшафта | Локална (визуална) промяна в съществуващите елементи на ландшафта |
| 7. | Общо антропогенно натоварване на средата | Повишена опасност от замърсяване на околната среда. Замърсяване на въздуха с прах и аерозоли от ДВГ. Снижаване параметрите на зооценозите. Създаване на условия за настаняване на плевелни и рудерални видове растения. Замърсяване с отпадъци на прилежащи пространства. |
| 8. | Рекултивационни мероприятия (създаване на почвени условия) | Промяна на структурата и видовия състав на местообитанията. Нахлуване на агресивни видове (внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения), които ще променят видовата структура в местообитанията. |

• Емисии в атмосферния въздух

През строителният етап  от около 2 години, ще се извършват почвоотнемащи, изкопни, насипни, товаро-разтоварни и транспортни дейности, източници на неорганизирани емисии. Емисиите ще се дължат на:

- Изгорели газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на монтажна и транспортна техника, главно в обхвата на строителните площадки. Основните замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въглеводороди, прах (сажди).

- Изнесени във въздуха прахови частици при изкопните, насипните и товаро-разтоварни работи както и поради ветрово разпрашаване. Принципно тези емисии ще са ограничени по време само за периода на строителството.

Прогнозна оценка за въздействие върху атмосферния въздух

На основата на предварителен анализ на очакваната емисионна ситуация при реализация на инвестиционното предложение може да се даде следната прогнозна оценка:

- По отношение на интензитет и продължителност, въздействието се оценява като пряко, временно и незначително (под допустимите емисионни норми) с малък интензитет.

- По отношение на териториален обхват – въздействието ще бъде  локално, в границите на строителните площадки и на малки разстояния около тях. Не се очаква кумулативен ефект.

• Генериране на отпадъци

По време на строителството

В периода на строителство на фундаментите ще се изземат общо 21 380 м3 (по 368 м3 за всеки) почвен материал, в т. ч. 18 280 м3 хумус, които ще се складират временно на строителните площадки и върнати като обратна засипка на фундаментите.

По време на експлоатация на обекта

При производството на електроенергия c турбини за вятърна енергия ще се генерира отпадъчно масло за зъбни предавки при смяна на маслото на редукторните кутии. Ще отпадат неизползваеми флуоресцентни тръби (луминесцентни лампи) използвани за осветление на кулите и обслужващия пункт ситуиран на територията на една от подстанциите; дефектирало електронно и електрическо оборудване (датчици), демонтирано от ветрогенераторите.

В периода на експлоатация на обекта ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на обслужващия персонал, основно на територията на подстанцията.

• Шумово натоварване на териториите

На територията на бъдещия обект понастоящем няма източници на шум. В етапа на изграждането на обекта ще се променят акустичните характеристики на приемната среда.

По време на строителство

Строително-монтажната дейност включва: изграждане на фундаментите за кулите, монтаж на отделните елементи на ветрогенераторите, оформяне на технологични пътища за достъп до площадките (по съществуващите полски пътища), полагане на кабели за електроразпределителната мрежа. Изграждането на парка ще става етапно. Източници на шум при изграждане на ветроенергийния парк са различните строително-монтажни машини и обслужващия строителството транспорт. Нивата на шума, излъчван от основните традиционно използвани в строителството машини са: багер - 80÷91 dBA, булдозер - 97÷105 dBA, кран – 92÷98 dBA, тежкотоварни автомобили - 85÷90 dBA. Строителната техника е съсредоточена върху площадките на бъдещия парк (с изключение на обслужващия транспорт). Тя е източник на шум в околната среда с еквивалентно ниво около и над 90 dBA в непосредствена близост до работещите машини.

Шумът и вибрациите са съществен фактор на работната среда.

Обслужващият строителството транспорт за доставка на необходимите материали и компоненти на технологичното оборудване ще се движи по съществуващата пътна мрежа в района по определени маршрути.

По време на експлоатация

По време на експлоатация на обекта източници на шум в околната среда ще бъдат генераторите и електрическото оборудване (трансформатори за преобразуване на енергията, произведена от генераторите и ел. подстанция).

Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и урбанизирани зони са регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ) и са за:

- жилищни зони: ден – 55 dBA, вечер – 50 dBA, нощ – 45 dBA;

- зони за лечебни заведения и санаториуми: ден – 45 dBA, вечер – 35 dBA, нощ – 35 dBA;

Разстоянието, на което се достига регламентираната норма за шум за даден вид територия, при безпрепятствено разпространение на звука, определя радиуса на шумозащитната зона около работещ генератор. Големината му зависи от нивото на звукова мощност на генератора, граничната стойност за шума, поглъщането на звука в атмосферата, влиянието на земната повърхност и посоката на вятъра.

Получените (ОВОС) резултати показват, че за жилищните зони за населените места, очакваните нива на шум, достигащи до тях при експлоатация на ВЕП са далеч под регламентираните гранични стойности за шум (хигиенна норма).

Вибрации. По време на строително-монтажните дейности вибрациите са фактор на работната среда при извършване на специфични дейности. По време на експлоатацията на ветроенергийния парк няма източници на вибрации в околната среда. Ветроенергийния парк не е източник на вибрации в околната среда.

Електромагнитни лъчения. Ветрогенераторите като съоръжения за електрически ток създават електрически (ЕП) и магнитни полета (МП). Стойностите на ЕП на турбинните генератори са твърде ниски – до не повече от 100 – 200 V/м, стойности, които се срещат често и в жилищни сгради. Стойностите на МП зависят от консумацията на ел. енергия и не създават риск за хора с нормално здравословно състояние.Освен ЕП и МП ветротурбините и генераторите създават ЕМП с по-високи честоти. За тях има норматив само за работна среда (съгласно Наредба № 7 от 1999 г. за осигуряване на минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд). Като прогноза за въздействието на електромагнитните полета при работа на ветрогенераторите следва да се изтъкне, че проучванията показват, че не се очаква отрицателно здравно въздействие както върху работещите, извършващи ремонтни и профилактични дейности, така и за почиващите в района.

Инвестиционното предложение съдържа елементи, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения може да окаже въздействие върху защитените зони или техните елементи.

Инвестиционното предложение ще има пряко въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона - ЗЗ „Карлуково”, тъй като в защитената зона попадат:

- 26 имота на обща площ от 125.018 дка от общо 414.905 дка, в които имоти ще бъдат изградени ветроенергийни кули №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 56 по „Алтернатива 1”;

- 23 имота на обща площ от 98.937 дка от общо 414.905 дка, в които имоти ще бъдат изградени ветроенергийни кули №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 50, 56 по „Алтернатива 2”;

Коствено въздейтвие върху ЗЗ „Карлуковски карст” ще има, предвид близостта до границата на защитената зона на девет имота, в които ще бъдат разположени ветроенергийни кули 15, 18, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 55.

Изхождайки от целите за опазване на защитените зони въздействията ще се изразяват в:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Ако в процеса на реализация на инвестиционното предложение се засягат типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита в защитените зони.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. Ако в процеса на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение се промени значително естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитените зони. Предвидени са възстановителни и частични рекултивационни мероприятия.

Както беше посочено, земите в които ще се изгражда ветроенергийния парк представляват поземлен фонд, по голяма част от които са обработваеми земи – ниви за добив на зърнени и технически култури. Малка част от тях в момента не се обработват оставени в системата на сеитбооборота на „угар”. Засягат се и имоти с трайно предназначение „пасище/мера” и „ливади” (Таблица № 5.1-3). Балансът на тези територии е както следва:

„Алтернатива 1”

26 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 125.018 дка от които:

- 11 имота „ниви” - обработваеми             - на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 27.908 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 21.662 дка.

„Алтернатива 2”

23 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 98.937 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 11.431 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 12.055 дка.

Предвиденото строителство на ветропарка в имотите с трайно предназначение „пасище/мера” и „ливада” ще бъде свързано основно с нарушаване на растителни съобщества в т.ч. и фрагментиране и нарушаване на местообитания на животински видове в процеса на строителните работи. Ще бъдат частично унищожени природни  местообитания и местообитания на видове. Възможно е унищожаването на отделни индивиди растения, предмет на защита от законодателството. Ще бъдат променени незначително условията на средата само в границите на извършваните строителни лаботи. Заплахите ще са свързани с увеличаване на антропогенното и техногенно въздействие върху самата територия с възможни коствени въздействия и върху защитените зони.

•  Вероятни въздействия върху типове местообитания

Преки въздействия

Унищожаване на местообитания. Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на почвена маса, унищожаване на естествена или полуестествена растителност, затрупване от депониране на строителни отпадъци върху естстествена или полуестествена растителност, увреждане при създаване и поддържане на инфраструктурата.

Прегради за нормалното функциониране на местообитанията. Създаване на прегради – изкопи, пътища, които фрагментират местообитания и популации, затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до влошаване на тяхното природозащитно състояние

Косвени въздействия

Повишена опастност от пожари. Опасност от пожари при движението на тежки машини и друга техника.

Опастност от инциденти замърсявания при аварии. Залпови замърсявания на въздуха и почвите вследствие на аварии могат да доведат до смътност на индивиди, влошаване параметрите на средата, унищожаване на местообитания.

Нахлуване на чужди видове в природните местообитания. При строителство и особено при рекултивацията на обекти от такъв тип и при придвижването на групи от хора, е възможно внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на видове, влошават природозащитното състояние и могат да бъдат врагове и конкуренти на видове растения и животни обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията видове.

Увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на територията. Създаването на антропогенни ландшафти трайно уврежда уникалността на природните компоненти и силно снижава възможностите за устойчиво развитие на екосистемите.

•  Вероятни въздействия върху безгръбначната фауна

Преки въздействия

Унищожаване на местообитания. Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на почвена маса, унищожаване на естествена или полуестествена растителност, затрупване от депониране на почвени и строителни материали върху естстествената или полуестествена растителност, увреждане при създаване и поддържане на инфраструктура.

Смъртност на индивиди. Унищожаване на индивиди при пряко унищожаване на техни местообитания; възможна смъртност при увеличаване на популациите на инвазивни видове – врагове или конкуренти на растителни и животински видове; при създаване на прегради и фрагментиране на местообитанията на видове (прекъсване на важни екотони, прекъсване на достъпа до ключови местообитания) и вследствие на това увреждане на популациите им. Смъртността се увеличава и при нарастващия трафик - сблъсък с автомобили и камиони по пътищата, като най-уязвими са едрите, тежки колеоптери и пеперудите.

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие. Шумово замърсяване, усилено антропогенно присъствие, при строителството води до прогонване на индивиди, увреждане на нормалната популационна структура.

Прегради за нормалното функциониране на местообитанията. Създаване на прегради – изкопи, пътища, насипища, които фрагментират местообитания и популации; прекъсват или унищожават важни екотони и прекъсват достъпа до ключови местообитания; затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до влошаване на тяхното природозащитно състояние, до прогонване и дори до смърт.

Косвени въздействия

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово  замърсяване). Шумовото замърсяване, усиленото антропогенно присъствие при строителните дейности води до прогонване на индивиди, увреждане на нормалната популационна структура и в съседните територии. Автомобилният трафик също е фактор за значително безпокойство на безгръбначните в териториите, непосредствено граничещи с пътната инфраструктура. От една страна това се свързва с наличие на движещи се обекти (автомобили) (респективно - човешко присъствие), а от друга страна – с генерирането на значителен шум. Поради особеностите на релефа в зоната, шумовото замърсяване ще оказва влияние на по-голяма площ. Възможно е влошаване на местообитанията до степен, те да не могат да бъдат ползвани от съответните видове безгръбначни животни, независимо че все още съществуват физически.

Повишена опасност от пожари. Опасност от пожари от движението на тежки машини и друга техника, може да доведе до пряко унищожаване на видове и местообитания – обект на опазване на зоната.

Създаването на антропогенни ландшафти. Свързани с изгребване и депониране на земни маси, трайно уврежда уникалността на природните компоненти.

•  Вероятни въздействия върху влечуги и земноводни

Преки въздействия

Унищожаване на местообитания. Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на почвена маса, унищожаване на естествена или полуестествена растителност, изграждането на насипи и затрупване от депониране на почвени материали от изкопните дейности върху естстествената или полуестествена растителност, увреждане при създаване и поддържане на инфраструктура.

Смъртност на индивиди. Унищожаване на индивиди при пряко унищожаване на техни местообитания; създаване на прегради и фрагментиране на местообитанията на видове (прекъсване на важни екотони, прекъсване на достъпа до ключови местообитания) и вследствие на това увреждане на популациите им. Смъртността се увеличава и при нарастващия трафик - сблъсък с автомобили и камиони по пътищата.

Прегради за нормалното функциониране на местообитанията. Създаване на прегради – изкопи, пътища, които фрагментират местообитания и популации; прекъсват или унищожават важни екотони и прекъсват достъпа до ключови местообитания; затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до влошаване на тяхното природозащитно състояние, до прогонване и дори до смърт.

Косвени въздействия

Влошаване качеството на хранителните местообитания и хранителната база в следствие замърсяване. Замърсяване с масла, бензин, дизелово гориво и др. могат да причинят почвено замърсяване, а от там да увредят компонентите на съответните хранителни вериги.

Повишена опасност от пожари. Опасност от пожари от движението на тежки машини и друга техника, може да доведе до пряко унищожаване на видове и местообитания – обект на опазване на зоната.

•  Вероятни въздействия върху птиците

Преки въздействия

Унищожаване на местообитания. Строителството на съответните площадки е възможно да доведе до пряко, постоянно и необратимо разрушаване на местообитанията на пойни птици. Нивото на шума и присъствието на машините и съоръженията ще прогони гнездещите пойни птици в района на инвестиционното намерение в местообитанията, които няма да бъдат директно унищожени.

Фрагментация на местообитания. Поради относително голямата мобилност на птиците няма да има има значителна фрагментация на гнездещите популации на птиците от различни таксономични групи.

Смъртност на индивиди. Вероятността за пряко унищожаване е пренебрежимо малка.

Прогонване на птици заради засилено човешко присъствие. Извършването на строителни дейности в района на строителните площадки. ще доведе до обезпокояване на птици, които обаче бързо привикват към новите условия.

Косвени въздействия

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство.

Безпокойството, причинено от присъствието и дейностите на хората в района на инвестиционното предложение е най-значимото въздействие върху птиците след прякото унищожаване на местообитанията. Безпокойството се причинява от т.нар. шумово замърсяване – присъствие на хората в близост, шумът от движението на автомобили и др.

•  Вероятни въздействия върху бозайниците

Преки въздействия

Унищожаване на местообитания. Строителството на съответните площадки е възможно да доведе до пряко, постоянно и необратимо разрушаване на местообитанията на дребни мишевидни гризачи използвани за храна от дребни хищници. Нивото на шума и присъствието на машините и съоръженията ще прогони среданата и едра бозайна фауна в района на инвестиционното намерение в местообитанията, които няма да бъдат директно унищожени.

Фрагментация на местообитания. Към настоящия момент района като цяло е местообитание с високо ниво на фрагментация по отношение на едрите бозайници. Наличието на населени места, обработката на земите в прилежащи терени го правят място със силно изразен антропогенен натиск. Това го определя и като некачествено местообитание за едри хищни бозайници.

Смъртност на индивиди. Вероятността за пряко унищожаване е пренебрежимо малка.

Прогонване на бозайници заради засилено човешко присъствие. Тъй като повечето диви бозайници са силно чуствителни към човешко присъствие, то ще доведе до тяхното прогонване от района на строителните площадки.

Косвени въздействия

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство.

Безпокойството, причинено от присъствието и дейностите на хората в района на инвестиционното предложение е най-значимото въздействие върху бозайниците след прякото унищожаване на местообитанията. Безпокойството се причинява от т.нар. шумово замърсяване – присъствие на хората в близост, шумът от движението на автомобили.

# 4. Описание на защитената/защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение

Територията предвидена за изграждане на ветроенергийния парк не засяга и не е в непосредствена близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от територията на ветропарка попада в защитена зона по проект „НАТУРА 2000” - ЗЗ BG 0001014 „Карлуково” по Директива 92/43 за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, граничеща на запад, юг и югоизток със защитена зона BG 0000332 „Карлуковски карст” по Директива 79/409/ЕЕС за съхранението на дивите птици утвърдени с ПМС № 122/02.03.2007 г.

Съгласно Решение № ВР-22-ПР/2010 г. на РИОСВ-Враца за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” и в съответствие с изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, инвестиционното предложение подлежи и на процедура по Оценка на съвместимостта, по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти  инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.).

- ЗЗ „Карлуково” BG 0001014

Тип	Код на зоната

К            	 BG 0001014

Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците

Основни цели за опазването на заната са:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Обща площ на защитената зона - 288 419.30 дка.

Предмет на опазване:

ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ

| Код | Местообитание | Покритие% |
| --- | --- | --- |
| 3140 | Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara | 0.0001 |
| 40A0 | *Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества | 0.5 |
| 6110 | *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albiA | 1 |
| 6210 | *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) | 26 |
| 6240 | *Субпанонски степни тревни съобщества | 3 |
| 7220 | *Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) | 0.01 |
| 8210 | Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове | 0.3 |
| 8310 | Неблагоустроени пещери | 0.001 |
| 91ЕО | Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salcion albae) | 0.2 |
| 91F0 | Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) | 0.03 |
| 91G0 | *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus | 0.532 |
| 91H0 | *Панонски гори с Quercus pubescens | 2.271 |
| 91I0 | *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. | 0.00243 |
| 91M0 | Балкано-панонски церово-горунови гори | 13.918 |
| 91Z0 | Мизийски гори от сребролистна липа | 0.941 |

Бозайници, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС

1303  Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros);

1355  Видра (Lutra lutrа);

1324  Голям нощник (Myotis myotis);

1304  Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum);

2609  Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni);

1310  Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi);

1316  Дългопръст нощник (Myotis capaccinii);

1323  Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);

1352  Европейски вълк (Canis lupus);

1335  Лалугер (Spermophilus citellus);

1307  Остроух нощник (Myotis blythii);

1302  Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi);

2633  Степен пор (Mustela eversmannii);

2635  Пъстър пор (Vormela peregusn);

1306  Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii);

1321  Трицветен нощник (Myotis emarginatus);

1308  Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);

1305  Южен подковонос (Rhinolophus Euryale)

Земноводни и влечуги, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС

1193  Жълтокоремна бумка (Bombina variegate);

1188  Червенокоремна бумка (Bombina bombin);

1220  Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);

1217  Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

1171  Голям гребенест тритон (Triturus karelinii);

Риби, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС

1130   Распер (Aspius aspius);

1138   Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis);

1149   Обикновен щипок (Gobitis taenia);

1134   Горчивка (Rhodeus sericeus amarus);

1146    Балкански щипок (Sabanejewia aurata)

Безгръбначни, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС

1093  Ручеен рак (Austropotamobius torrentium);

1032  Бисерна мида (Unio crassus);

4052  Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes);

4028  Сatopta thrips;

4045  Ценагрион (Coenagrion ornatum);

1060  Лицена (Lycaena dispar);

1088  Обикновен сечко(Cerambix cerdo);

1083  Бръмбар рогач (Lucanus cervus);

1089  Буков сечко (Morimus funereus);

1087  Алпийска розалиа (Rosalia alpina);

4064  Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

Зоната включва част от средното течение на река Искър и нейни притоци, които се врязват в околните хълмисти равнини и образуват мозайка от широки варовикови проломи и ображдащите ги хълмове.

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

Реките в зоната са запазени в техните естествени или полуестествени състояния. Текът в естествените си речни корита и териториите на техните крайречни тераси са слабо фрагментирани. Крайречните гори от Alnus glutinosa и Salix sp. (приоритетно местообитание 91Е0) формира една от най-значимите крайречни галерии в страната. Ихтиофауната е особено богата и разнообразна (важен източник на храна за популацията на видра) – 9 вида, 3 от които са включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС.Това прави зона „Карлуково” една от най-ценните за опазването на ихтиофауната и естествените местообитания. Естествената речна система на планината е от много голямо значение за миграцията на рибата. Зоната е съществена за опаване на приоритетни местообитания свързани с термофилните варовикови склонове – 91H0, 40А0, 6210, 6240. Зоната е важен стъпков биокоридор по долината на Искър за видовете риби, но също така и за термофилата фауна – в някои части на зоната все още има съхранени жизнени популации на Testudo hermanni и Spermophilus citellus. В зоната са най-високо разположените (посока юг) по долината на Искър находища на местообитание 91F0 и вида Mustela eversmanni. В зоната е раположена една от най-големите пещерни комплески с богата прилепна фауна.

УЯЗВИМОСТ

Видовете и местообитанията в зоната са уязвими от възможно изграждане на мини ВЕЦ. Веднъж изградени те ще изземват до 90 % от водата и ще доведат до много негативни промени на реката и крайречните местообитания. Възможното изграждане на МВЕЦ ще доведе до смяна на хидрологичните характеристики на реките. Това ще се отрази на състоянието на крайречните гори от Alnus glutinosa и Salix sp. (приоритетно местообитание 91E0) и ще увеличи възможностите за развиване на екотуризъм и възсатновяване на региона. Реките в зоната са екокоридори и са важни са видовете риба и подобни кнструкции ще ограничат и дори ще прекратят тяхната миграция. Естествените характеристики на речните корита ще се променят, ще се увеличи човешкото въздействие върху крайречните екосистеми. Значителна заплаха е изсичането на крайречни гори. Те често са базирани на необходимостта от контрол върху наводненията – една мярка, която често води до точно обратният ефект. Корекцията на речни корита и други хидротехнически конструкции, както и залесяването с горски монокултури също са заплахи за реката и крайречните местообитания. Широко разпространените чужди видове Amorpha fruticosa (много агресивен вид, особено върху влажните низини на крайречните тераси) е друга заплаха за естествените екосистеми. Зоната е застрашена от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните местообитания, променят естествените хидрологични характеристики и вредят на ихтиофауната. Зоната e застрашена от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полуестествените сухи тревни и храстови местообитания и съответно най-добрите местообитания за Testudo hermanni и Spermophilus citellus. Събирането на костенурки за храна и домашни любимци е сериозен проблем. Дъбовите гори са с издънков характер и са силно уязвими от деградация и изместване от други видове – необходимо е активно управление към постепенно естествено възобновяване на семенните гори. Честото посещаване на пещерите обезпокоява прилепите особено през размножителният сезон.

ВРЪЗКА НА ОБЕКТА СЪС ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО

» Хайдушка пещера	Природна забележителност

» Чуклите	Природна забележителност

» Червеница	Природна забележителност

» Гълъбарника	Природна забележителност

» Самоилица I и II	         Природна забележителност

- ЗЗ  „Карлуковски карст” BG 0000332

Тип	Код на зоната

J            	 BG 0000332

Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията

Обявена е със Заповед РД-788 от 29 октомври 2008 г. на МОСВ, публикувана в ДВ бр. 105/2008 г.

Основни цели за опазването на заната са:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Обща площ на защитената зона - 142 086.90 дка.

Предмет на опазване:

Съгласно заповедта на МОСВ предмет на опазване в защитена зона “Карлуковски карст” с код BG0000332 са следните 44 вида птици:

• По чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие -  35 вида:

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).

• По чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие – 9 вида:

Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster).

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

Карлуковски карст се намира в Северозападна България в Предбалкана, между град Червен бряг от север и долината на река Косматица и Искърския пролом на юг. От запад на изток обхваща териториите от землищата на селата Драшан, Камено поле и Долна Бешовица до град Луковит. Мястото е разположено в хълмист карстов район, прорязан от каньоновидни речни долини. Скалната основа е от триаски и юрски варовици, открита на много места в скални венци, стени, каменисти плата, понори, пещери и други. Голям процент от територията е заета от открити тревни пространства от сухолюбиви и топлолюбиви тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и др. Срещат се и малки участъци с мезофилни ливади с  ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина  /Poa sylvicola/, ливадна тимотейка /Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/, както и храсталаци главно от келяв габър /Carpinus orientalis/. От горските местообитания с най-голяма площ са широколистните гори. Преобладават смесените дъбови гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/. На места горите са примесени и с келяв габър и космат дъб /Q. pubescens/ (Бондев, 1991).

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

Според Стандартния формуляр (Стоянов, Градинаров, 2006 с ревизия от БАН) Карлуковски карст е важно гнездово местообитание на много петрофилни видове птици. Установени са 128 вида птици, от които 25 са вписани в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 57 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 37 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Карлуковски карст е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, бухала /Bubo bubo/, осояда /Pernis apivorus/, земеродното рибарче /Alcedo atthis/ и ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, които гнездят тук в значителна численост. Мястото е с европейско значение и за обикновената ветрушка /Falco tinnunculus/, която има много плътна гнездова популация в района. Карлуковски карст поддържа представителни за България гнездови популации на полската бъбрица /Anthus campestris/, черния /Ciconia nigra/ и белия /Ciconia ciconia/ щъркел. Два световно застрашени вида се срещат редовно в района – ливадния дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук и малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на миграция.

УЯЗВИМОСТ

Карлуковски карст е разположен в сравнително гъсто населен район с добре развита инфраструктура. По тези причини мястото е лесно достъпно и подложено на значителен антропогенен натиск, свързан основно със земеделието, горското стопанство и туризма. Пасищата по склоновете на Карлуковския карст са подложени на прекомерна паша от кози, което унищожава храстовата растителност, ниските дървета, подрастта и подлеса в горите и предизвиква почвена ерозия. В други части пашата на овце и крави е необходима за поддържането на ценни местообитания. Други дейности, свързани с разпокъсване и влошаване на тревните местообитания са иманярството, разкопаването на пещери и замърсяването с битови и промишлени отпадъци. Пряка заплаха за птиците е безпокойството от туристи, скалното катерене в близост до гнездата на птиците, прокарването на екопътеки на несъобразени с биологичната стойност на района, както и взривове за отваряне на пещери. Практика в района е изземването на защитени биологични видове от естествената им среда, унищожаването им и всякакви други форми на бракониерство.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

По-малко от 1% от територията е поставена под защита съгласно националното природозащитно законодателство. Общо 16 природни забележителности и една защитена местност са включени в границите на Карлуковски карст, като по-голямата част от тях са обявени за опазване на пещери и скални образувания. Около 67% от мястото се припокрива с КОРИНЕ място “Карлуковски карст”, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

# 5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони

Обща характеристика на растителния и животински свят

• Растителен свят

Инвестиционното предложение попада във флористичен район „Западен Предбалкан”. Според геоботаничното райониране на България територията се включва в Илирийска (Балканска) провинция на Европейската широколистна горска област, Предбалкански окръг, Мездренски район (Бондев 1997).

Като цяло окръга се характеризира с преобладаването на ксеротермна растителност изградена от формациите на цер (Querceta cerris) и благун (Querceta frainetto), но се срещат и ксеротермни гори от космат дъб (Quercus pubescens) и смесени гори от космат дъб и келяв габър (Carpineta orientalis). На мястото на деградирали гори и унищожени такива, са се формирали храсталачни съобщества от драка (Palustris spina-christi), глог (Crataegus monogina), келяв габър (Carpinus orientalis), маклен (Acer monspessulanum). Добре застъпени са реликтни и ендемични видове, като терциерните реликти слиливряка (Haberlea rhodopensis) и сръбската рамонда (Ramonda serbica), водния габър (Ostrya carpinifolia), турската леска (Corylus colurna). По сухи терени се срещат макленът (Acer monspessulanum) и мизийският бук (Fagus moesiacus) с подлес, реликтния вид лавровишня (Laurocerasus officinalis). Oт илирийските флорни елементи се срещат следните видове: велчево плюскавиче (Silene velchevi)i, български ерантис (Eranthus bulgaricus), стефчов дебелец (Sedum stefco), нейчев зановец (Chamaecytisus neichevii), мрежест минзухар (Crocus reticulatis), a oт македоно-тракийските – родопсата люцерна (Medicago rhodopaea), родопски скален копър (Sesili rhodopaea) и др.

От видовете с консервационно значение за Мездренски район са характерни следните: карамфил (Dianthus quadrangulus), хойфелова тамянка (Ferula heuffelii), дегенов скален копър (Seseli degenii), ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii) и янкиев зановец (Chamaecytisus jankae).

Районът е с изразено континентално влияние в климатичен аспект и това корелира с растителната покривка. Климатичните фактори и най вече постоянният вятър, създаващ възможности за развтие на ветровата ерозия. Сега съществуващата растителност е производна и е представена от агрофитоценози (ниви) на мястото на гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto), ксеротермни тревни формации от белизма (Dichanthium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa), садина (Chrysopogon gryllus) и гори от келяв габър (Carpinus orientalis). Остатъчната растителност е представена е основно от храсталаци в съчетания с различни ксеротермни тревни формации на мястото предимно на ксеротермни горски формации. Тази раститлност е елемент от ксерофитното и мезофитно, микротермно и мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини.

В тези територии се срещат фрагменти от горски съобщества - смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus orientalis), на места вторично възникнали, както и смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. Moesiaca), смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto), гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis), както и гори от горун (Quercus dalechampii). На места са се образували ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichanthieta ischaemii), луковична ливадина (Poaeta bulbosae, Poaeta concinnae), садина (Chrysopogoneta gryll)i и ефемери Ephemereta. (Бондев,1991)

Територията в която е предвидено разполагането на ветропарка като цяло е обезлесена в голяма степен и превърната в обработваеми земи. Дървесната растителност е слабо застъпена и представена от фрагменти на смесени гори от дъб (Quercus frainetto) и келявия габър (Carpinus orientalis). На места се срещат и изкуствени борови насаждения (Pinus sylvestris, P. nigra). Храстовата растителност е представена основно от формацията на глога (Crataegus monogina) с участие на шипка (Rosa canina), маклен (Acer monspessulanum) и много рядко на драката (Palustris spina-christi).

По-голяма част от ветроенергийните съоръжения се разполагат в обработваеми земи - агроценози. В терените с начин на трайно ползване „пасища-мера” са характерни храсталачно-тревни съобщества със сравнително бедно видовото разнообразие и с щироко разпространение. Храстовата растителност е доминирана от глога. Формациите имат изцяло производен характер, на места значително антропогенно повлияни. По-голямо видово разнообразие в тревните съобщества се установява в ливадите, които могат да се отнесат към Полуестествените сухи, тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (6210) и към низинните сенокосни ливади (6510).

• Животински свят

Според зоогеографските класификации, района на инвестиционното предложение попада в Старопланинския подрайон на Севернобългарския район. Този подрайон обхваща територията на Стара планина, Предбалкана и Средна гора.Фауната е с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение. Севернобългарският район се характеризира с млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през кватернера. Палеоендемити и терциерни реликти тук почти липсват, тъй като през терциера земите на днешна Северна България са били заливани от води, които погребали останките от плиоценската флора и хипарионовата фауна.

Севернобългарският район се характеризира с млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през кватернера. Палеоендемити и терциерни реликти тук почти липсват, тъй като през терциера земите на днешна Северна България са били заливани от води, които погребали останките от плиоценската флора и хипарионовата фауна.

Според съвременните схващания за зоогеографското райониране на България, фауната на района е съставена главно от европейски, евросибирски и други северни форми, навлезли и установили се през кватернера. От североизток, в този подрайон са попаднали и многобройни  степни животни, запазили се в малкото степни рефугиуми и до наши дни. Една част от тези видове са се приспособили към живот в житни и други агроценози, а друга стенобионтна част се е съхранила единствено в естествените и полуестествени степи. Във дунавската фауна има и немалка евроазиатска  биота, която е използвала житните агроценози, като екологичен коридор за своята колонизираща експанзия. Понякога тази евроазиатска агростепна биота, грешно се определя като приоритетна. По точно тя би следвало да се счита за инвазивна и вторична и да не се смесва със типичните степни елементи. За разлика от степната фауна, която има ограничено разпространение, тази фауна има относително широко разпространение, което включва откритите агроценози и вторично тревните формации.

Умереноконтиненталният климат е благоприятен за разпространението на северна биота и намалява силно възможността за заселване на южни елементи. За района са характерни европейско-сибирски, средноевропейски, холарктични  и холопалеарктични видове, както и доста степни форми в безлесните територии и редица субмедитерански видове.

Ихтиофауната (Pisces) в района е характерна за ихтиокомплекса на вътрешните реки и прилежащите им водоеми на север от Стара планина,  които принадлежат към Дунавския район. В горните и средните течения на реките с относително многочислени и стабилни популации са представени от пъстървови риби - речна пъстърва (Salmo trutta fario), шаранови риби - бяла мряна (Barbus barbus), черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis petenyi), балканска кротушка (Gobio kessleri), речен кефал (Leuciscus cephalus), скобар (Chondrostoma nasus), уклей (Alburnus alburnus) и др.

Единственият повърхностен воден басейн в района е река Ръчане. Деретата в района са сухи, освен при наличие на силни дъждове и топящи се снегове.

Херпетофауната - Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia), включва видове с широко разпространение в умерената зона на Палеарктика.  Най-често това са видове, чиито ареали са свързани с биома на широколистните гори. Някои от тях имат голяма екологична пластичност и са широко разпространени, като навлизат и в лесостепната зона. Към тази категория се отнасят: голямата крастава жаба (Bufo bufo),  зелената крастава жаба (Bufo viridis), жаба дървестница (Hyla arborea), бумки (Bombina bombina, B. vareigata). Широко разпространени имат и някои влечуги свързани с ксерофитни местообитания: зеленият (Lacerta viridis) и сивия гущер (Podarcis muralis), смокове (Elaphe longisima, Coluber caspius), сухоземните костенурки  (Testudo hermanni, Testudo gracea), пепелянка (Vipera ammodytes).

Орнитофауната (Aves) е от горски видове и птици на откритите и прошарени с дървесна и храстова растителност пространства– среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), горска чучулига (Lullula arborea), малка черноглава белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum),сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), сив кълвач (Picus canus), гургулица (	Streptopelia turtur), чухал (Otus scops), зелен кълвач (Picus viridis), малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), качулата чучулига (Galerida cristata), червеногръдка (Erithacus rubecula), Южен славей (Luscinia megarhynchos), черногушо ливадарче (Saxicola torquatus), пъстър скален дрозд (Monticola saxatilis), кос (Turdus merula), поен дрозд (Turdus philomelos), червеногушо коприварче (Sylvia cantillans), голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), жалобен синигер (Parus lugubris), син синигер (Parus caeruleus), чавка (Corvus monedula), обикновена чинка (Fringilla coelebs), зеленика (Carduelis chloris), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala), сива овесарка (Miliaria calandra). вечерна ветрушка (Falco vespertinus), обикновен мишелов (Buteo buteo) и малък ястреб (Accipiter nisus), синявица (Coracias garrulus); среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), горска чучулига (Lullula arborea); ятребогушо коприварче (Sylvia nisoria), червеногръба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сварчка (Lanius minor)... Вероятни са и някои хищници.

Бозайниците (Mammalia) принадлежат към групата на неморалния фаунистичен комплекс - това е фауната на широколистните гори, представена от мнго видове, някои от които с широко разпространение, дължащо се на екологични адаптации към интразонални местообитания. Типични обитатели на средноевропейските широколистни гори са: oбикновена къртица (Talpa europaea), Белогръд таралеж (Erinaceus concolor), обикновения и лешников сънливец (Myoxus glis, Muscardinus avellanarius), жълтогърла горска мишка (Sylvaemus flavicollis(). Характерни са и видове свързани със степния биом: степен пор (Mustela eversmanni), степна мишка (Mus musculus), обикновения хомяк (Cricetus cricetus), лалугерът (Spermophilus citellus). За горскит термоксерофилен тип фауна са характерни прилепите подковоноси: мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), остроухия нощник (Myotis blythii), дългокрилия прилеп (Miniopterus schreibersi), дългопръстия нощник (Myotis capaccinii), чакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes) и др. Едрите бозайници са представени от дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Capreolus capreolus), сърна (Cervus elaphus), чакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles).

## 5.А.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и местообитания на видовете – предмет на опазване в защитените зони

Както беше посочено, земите определени за целите на инвестиционното предложение представляват поземлен фонд, по-голяма част от които са обработваеми земи – ниви. Районът, в който е предвидено изграждането на ветропарка, е значително антропогенно повлиян от човека – населени места, инфраструктурни обекти. Територията се използва за интензивно земеделие, основно добив на зърнени и технически култури. Преобладавещата част от предвидените площадки за изграждане на ветрогенераторите попадат в обработваеми площи.

За оценка състоянието на растителната покривка в обхвата на инвестиционото предложение и определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени теренни наблюдения през периода м. май и м. септември 2010 г. Ползвани са Натура формулярите на защитените зони; Ръководство за определяне местообитания от европейска значимост за България – СФДП, ФПС „Зелени Балкани”, МОСВ, 2005 г.; Растителността на България, И.Бондев, 1991.

За района в който е предвидена реализацията на инвестиционното предложение няма специализирани проучвания по отношение на отделните фаунистични групи. Източници на информация се съдържа в Натура формулярите за защитените зони. Информация за видовия състав на бозайниците в тази част на Дунавската равнина е намерена в Popov (1998, 2007), Пешев и др. (2004) и Попов и др., (2007).

Фауната е бедна, предвид равнинния и открит характер на обработваемите площи и предлаганите екологични ниши са малко. Поради това е трудно да се изведат доминантни видове животни, въпреки, че в нивите по всяка вероятност това са мишевидните гризачи. Фауната е свързана предимно с тревно-храсталачния растителен комплекс в необработваемите земи, където съществуват възможности за повече местообитания и антропогенното въздействие е до голяма степен притъпено.

За територията на инвестиционното предложение е извършен едногодишен мониторинг възложен от Инвеститора на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) - БАН,  за периода 11.11.2009 – 11.11.2010. Данни от мониторинговото проучване са ползвани в настоящата оценка. Мониторинговото проучване обхваща:

» Орнитологичен мониторинг

Автор: доц. Таню Мичев, Боян Мичев

» Мониторингово проучване върху прилепите (Chiroptera)

доц. д-р Иван Пандурски

» Флора и растителност

Автори: доц. д-р Д. Димитров

гл. ас. Е. Качаунова

» Фауна

Земноводни и влечуги

Автор: доц. д-р В. Бисерков

Състояние на европейския лалугер

Автор: Владимир Стефанов

Проучванията за целите на настоящата оценка, в т. ч. и мониторинговите са базирани на изисквания на основни нормативни документи и методични документи, както следва:

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за биологичното разнообразие;

- Закона за лечебните растения;

- Закон за опазване на земеделските земи;

- Червена книга на Р. България;

- Директива 92/43 на Съвета на ЕИО (1992 г.) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- Директива 79/409/ЕЕС за съхраняване на дивите птици, Закон за защитените територии;

- EUROBATS;

- Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България.

### 5.А.1.1. Картиране на местообитанията

( Типове природни местообитания и местообитания на растителни видове предмет на защита от ЗБР

В предмета и целите за опазване на ЗЗ „Карлуково” съгласно Стандартния Натура формуляр са вписани 15 типа природни местообитания, предмет на защита в зоната.

Флористичните проучвания са проведени в периода месец май и месец август 2010 год. и включват 2 посещения на територията на инвестиционното предложение. Обходена е цялата територия, като е направено пълно флористично проучване на площадките, които попадат извън обработваеми земи.

Плнираният ветропарк ще бъде разположени в земеделски земи, основно обработваеми ниви (агроценози) с различна категория (от ІІІ-та до VІ-та) при неполивни условия. Преобладаващият брой площадки попадат върху ниви, които понастоящем се обработват: имоти №№ 41024 , 39018, 38037, 42004, 43005, 2002, 49008, 52022, 3024, 3012, 50011, 5016, 238005, 240034 , 206001, 209004 , 208011, 204006, 21307, 212010, 219017, 220021, 224018, 225005, 226008, 228010, 231019, 164009, 166006, 176014, 174010

При картирането на местообитанията са включени всички 26 имота, попадащи на територията на ЗЗ „Карлуково”.

„Алтернатива 1”

26 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 125.018 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми             - на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - необработваеми           - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 27.908 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 21.662 дка.

в които се предвижда разполагането на ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 56

„Алтернатива 2”

23 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 98.937 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 11.431 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 12.055 дка.

в които се предвижда разполагането на ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 50, 56

Предмет на опазване в  ЗЗ BG0001041 „Карлуково” са следните хабитати:

3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara  - 0.0001%. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях.

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion  albi - 1%. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях..

6240* Субпанонски степни тревни съобщества - 3%. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях..

7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) - 0.01 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях..

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове -  0.3 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях.

8310 Неблагоустроени пещери - 0.001%. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях..

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) - 0.2 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях.

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - 0.03 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Няма Не се очаква въздействие върху тях..

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus - 0.532 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях..

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens - 2.271%. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях..

91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. - 0.00243 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях.

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори - 13.918 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях.

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа - 0.941 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях.

40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества - 0.5 %. Не се срещат на територията предмет на оценката и реализацията ветрогенераторния парк. Не се очаква въздействие върху тях.

От растенията, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC предмет на опазване в защитената зона е обикновената пърчовка  (Himantoglossum caprinum), а друг значим вид в зоната е Дегенов порзеник (Seseli degenii).

На територията на инвестиционното предложение не бяха открити индивиди и популации на тези видове, но бяха описани други видове с природозащитен статут:

В резултат от проучванията на територията на инвестиционното предложение са установени 2 местообитания, обект на защита в ЗЗ „Карлуково”, именнно 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 6240 - Субпанонски степни тревни съобщества. В  2 от имотите е установено местообитание 6510 - Низинни сенокосни ливади, което е включено в приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитания на дивата флора и фауна, но не е предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково”.

• 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)(важни местообитания на орхидеи). Ксеротермни до мезо-ксеротермни тревни съобщества на варовикова основа от разред Festucetalia valesiacae.

• 6240 Субпанонски тревни съобщества. Отворени ксеротермни съобщества от степен тип, доминирани от туфести житни, полухрасчета и многогодишни тревисти растения.

• 6510 Низинни сенокосни ливади. Това са мезофилни сенокосни ливади от клас Molinio-Arrhenatheretea (съюзи Arrhenatherion, Deschampsion).

Констатирани са 8 консервационно значими растителни вида, от които:

• 1 български ендемит

- Български рожец (Cerastium bulgaricum)

• 3 балкански ендемита -

- Златиста метличина (Centaurea chrysolepis);

- Карамфил (Dianthus quadrangulus);

- Скален зановец (Chamaecytisus calcareus)

• 1 вид от Червената книга на България

- Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea)

•  4 вида от SITES

- Мъжки салеп (Orchis mascula);

- Бледен салеп (Orchis pallens);

- Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea), включен в Приложение №3 от 	ЗБР;

- Пурпурен салеп (Orchis purpurea).

За целите на оценката, картирането е извършено за всеки един имот - фундамент и подстъп към него, в които ще се изграждат ветроенергийните съоръжения и попадащи в защитената зона. Установени следните местообитания и видове растения:

• ПИ 41024, площ 4.999 дка, ветроенергийна кула № 4.

Обработваема нива.

Имотът се води обработваема нива, но е изоставена доста отдавна и към момента е заета от тревно съобщество доста близко до хабитат 6210, в което доминира Валезийска власатка (Festuca valesiaca). Констатирани са 4 таксона с консервационно значение: 1 български ендемит Български рожец (Cerastium bulgaricum) и 1 балкански ендемит Карамфил (Dianthus quadrangulus), както и 2 вида орхидеи: Мъжки салеп (Orchis mascula) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Agrimonia eupatoria | Орехче |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Centaurea chrysolepis | Златиста метличина |  |
| Cerastium bulgaricum | Български рожец | Български ендемит |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dianthus quadrangulus | Карамфил | Балкански ендемит |
| Eryngium campestre | Полски ветрогон |  |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Helleborus odorus | Кукуряк |  |
| Medicago falcata | Сърповидна люцерна |  |
| Orchis mascula | Мъжки салеп | CITES |
| Orchis purpurea | Пурпурен салеп | CITES |
| Ornithogalum umbellatum | Сенниковиден гарвански лук |  |
| Poa pratensis | Обикновена ливадина |  |
| Potentilla argentea | Сребрист очиболец |  |
| Prunus cerasifera | Джанка |  |
| Rosa pimpinellifolia | Анасонолистна шипка |  |
| Teucrium chamaedrys | Обикновено подъбиче |  |
| Vulpia myurus | Обикновена вулпия |  |

• ПИ 138010, площ 1.544 дка, ветроенергийна кула № 6

Пасище/мера.

Имотът е зает от много силно захрастено тревисто съобщество. Вероятно поради силното ограничаване на пашата е протекла сукцесия, която е довела до прекомерното развитие на гъсти храсталаци, с преобладаване на глог (Crataegus monogyna) и шипка (Rosa canina).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Anthoxanthum odoratum | Миризливка |  |
| Centaurea jacea | Ливадна метличина |  |
| Centaurea stoebe | Метличина |  |
| Cornus mas | Дрян |  |
| Crataegus monogyna - масово | Глог |  |
| Festuca pratensis | Ливадна власатка |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Filipendula ulmaria | Брястолистно орехче |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Galium verum | Еньовче |  |
| Hieracium hoppeanum | Миши уши |  |
| Plantago lanceolata | Теснолистен живовлек |  |
| Polygala major | Телчарка |  |
| Potentilla cineraria | Сив очиболец |  |
| Rosa canina- доминира | Шипка |  |
| Sanguisorba minor | Дребна динка |  |
| Trifolium alpestre | Планинска детелина |  |

ПИ 42004, площ 9.01 дка, ветроенергийна кула № 8

Обработваема нива.

Имотът се води обработваема нива, но в действителност е отдавна изоставена нива, която към настоящия момент е силно обрасла с гъсти храсталаци от трънка (Prunus spinosa), космат дъб (Quercus pubescens) и анасонолистна шипка (Rosa pimpinellifolia).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Prunus spinosa - масово | Трънка |  |
| Quercus pubescens - масово | Космат дъб |  |
| Rosa pimpinellifolia - масово | Анасонолистна шипка |  |
| Verbascum phoeniceum | Финикийски лопен |  |

• ПИ 43005, площ 7.001 дка, ветроенергийна кула № 9

Обработваема нива.

• ПИ 149014, площ 3.9 дка, ветроенергийна кула № 20

Необработваема нива.

Към настоящия момент имотът е зает от вторично тревно съобщество, с доминиране на Миризливка (Anthoxanthum odoratum) и много голяма численост на орхидеята Мъжки салеп (Orchis mascula). Констатирано е и наличието на балканския ендемит Скален зановец (Chamaecytisus calcareus), който се среща в 9 флористични района и подрайона на България.

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Anthoxanthum odoratum - масово | Миризливка |  |
| Artemisia vulgaris | Обикновен пелин |  |
| Chamaecytisus calcareus | Скален зановец | Балкански ендемит |
| Crataegus monogyna - масово | Глог |  |
| Dianthus corymbosus | Щитовиден карамфил |  |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Hieracium sp. | Миши уши |  |
| Latyrus grandiflora | Едролистно секирче |  |
| Orchis mascula - масово | Мъжки салеп | SITES |
| Pyrus nivalis | Бяла круша |  |
| Rubus caesius | Къпина |  |
| Silene vulgaris | Обикновено плюскавиче |  |
| Verbascum phoeniceum | Финикийски лопен |  |
| Veronica spicata subsp. jaquinii | Жаквиново великденче |  |

• ПИ 148021, площ 2.6 дка, ветроенергийна кула № 21

Необработваема нива.

Към настоящия момент имотът е зает от вторично тревно съобщество, с доминиране на Ежова главица (Dactylis glomerata) и участие на Валезийска власатка (Festuca valesiaca), което обаче, е силно обрасло с глог (Crataegus monogyna). Съобществото може да се отнесе към хабитат 6210, но поради силната си захрастеност няма висока консервационна стойност. Констатирано е и наличието на 2 орхидеи Мъжки салеп (Orchis mascula) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dactylis glomerata - доминира | Ежова главица |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Filipendula ulmaria | Брястолистно орехче |  |
| Filipendula vulgaris | Обикновено орехче |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Helleborus odorus | Кукуряк |  |
| Orchis mascula | Мъжки салеп | CITES |
| Orchis purpurea | Пурпурен салеп | CITES |
| Papaver dubium | Мак |  |
| Rosa pimpinellifolia | Анасонолистна шипка |  |
| Stachys germanica | Конски босилек |  |

• ПИ 151006, площ 1.9 дка, ветроенергийна кула № 22

Необработваема нива.

Към настоящия момент имотът, който е бивша нива е зает от вторично тревно съобщество, с доминиране на Миризливка (Anthoxanthum odoratum) и участие на Валезийска власатка (Festuca valesiaca) и Луковична ливадина (Poa bulbosa). Съобществото се доближава до хабитат 6210, но е резултат от постепенно възстановяване с полуестествена растителност на бивша обработваема земя. Констатиран е 1 таксон с консервационно значение: българския ендемит Български рожец (Cerastium bulgaricum).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Anthemis austiaca | Австрийска бяла рада |  |
| Anthoxanthum odoratum - преобладава | Миризливка |  |
| Cerastium bulgaricum | Български рожец | Български ендемит |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dianthus corymbosus | Щитовиден карамфил |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Hieracium hoppeanum | Миши уши |  |
| Poa bulbosa | Луковична ливадина |  |
| Potentilla argentea | Сребрист очиболец |  |
| Prunus cerasifera | Джанка |  |
| Ranunculus acris | Обикновено лютиче |  |
| Rosa canina | Щипка |  |
| Rubus caesius | Къпина |  |
| Rumex acetosella | Козя брада |  |
| Viola canina | Кучешка теменуга |  |

• ПИ 145031, площ 1.207 дка, ветроенергийна кула № 23

Необработваема нива.

Изостовената нива е много силно обрасла от гъсти храсталаци, около 40-50%. Преобладават глог (Crataegus monogyna) и трънка (Prunus spinosa).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Anthoxanthum odoratum | Миризливка |  |
| Centaurea stoebe | Метличина |  |
| Crataegus monogyna - преобладава | Глог |  |
| Dactylis glomerata | Ежова главица |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Filipendula ulmaria | Брястолистно орехче |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Poa pratensis | Обикновена ливадина |  |
| Prunus spinosa - преобладава | Трънка |  |
| Pyrus sativa | Културна круша |  |
| Ranunculus acris | Обикновено лютиче |  |
| Rubus caesius | Къпина |  |

• ПИ 154016, площ 0.8 дка, ветроенергийна кула № 24

Необработваема нива.

Имотът се води нива, но е изоставена доста отдавна и към момента е заета от тревно съобщество, в което доминират Валезийска власатка (Festuca valesiaca) и Обикновена ливадина (Poa pratensis). Констатирана е и орхидеята: Мъжки салеп (Orchis mascula), 1 български ендемит Български рожец (Cerastium bulgaricum) и 1 балкански ендемит Карамфил (Dianthus quadrangulus).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Anthemis austiaca | Австрийска бяла рада |  |
| Anthoxanthum odoratum | Миризливка |  |
| Cerastium bulgaricum | Български рожец | Български ендемит |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dianthus quadrangulus | Карамфил | Балкански ендемит |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca valesiaca - доминира | Валезийска власатка |  |
| Orchis mascula | Мъжки салеп | CITES |
| Poa bulbosa | Луковична ливадина |  |
| Poa pratensis - доминира | Обикновена ливадина |  |
| Potentilla argentea | Сребрист очиболец |  |
| Prunus spinosa | Трънка |  |
| Rosa canina | Шипка |  |
| Rubus caesius | Къпина |  |
| Rumex acetosella | Козя брада |  |
| Sanguisorba minor | Дребна динка |  |
| Teucrium chamaedrys | Обикновено подъбиче |  |
| Thymus callieri | Мащерка |  |
| Verbascum phoeniceum | Финикийски лопен |  |
| Veronica spicata subsp. jaquinii | Жаквиново великденче |  |

• ПИ 64007, площ 15.33 дка, ветроенергийна кула № 25

Пасище/мера.

Имотът е зает от много типичен хабитат с европейско значение: 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (важни местообитания на орхидеи), който е и обект на опазване в ЗЗ „Карлуково” BG 0001014. Това са ксеротермни до мезоксеротермни съобщества, на варовикова основа от разред Festucetalia valesiacae. Представени са както от континентални или субконтинентални пасища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на каменисти склонове от субсредиземноморските райони. Много от тези съобщества са вторични, а видовият им състав е изключително разнообразен.

В този конкретен имот преобладават Валезийска власатка (Festuca valesiaca) и Садина (Chrysopogon gryllus). В ливадата са установени огромен брой орхидеи (консервационно значими), чиято численост се измерва в хиляди индивиди [Мъжки салеп (Orchis mascula) и по-малко Бледен салеп (Orchis pallens)]. Установене е също балканският ендемит Карамфил (Dianthus quadrangulus).

Нашето предложение е този имот да отпадне от обхвата на инвестиционното намерение. Единствено така ще могат да бъдат опазени популациите на консервационно значимите видове орхидеи и целостта на местообитанието с европейско значение 6210.

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Anthemis austiaca | Австрийска бяла рада |  |
| Anthoxanthum odoratum | Миризливка |  |
| Chrysopogon gryllus | Садина |  |
| Dianthus quadrangulus | Карамфил | Балкански ендемит |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca valesiaca - доминира | Валезийска власатка |  |
| Galium verum | Еньовче |  |
| Hypochaeris maculatа | Петнист хипохерис |  |
| Minuartia setacea | Четиновидна мишовка |  |
| Koeleria nitidula | Тънкокрак |  |
| Moenhia mantica | Поревка |  |
| Orchis mascula -масово | Мъжки салеп | CITES |
| Orchis pallens - масоо | Бледен салеп | CITES |
| Orchis purpurea - масово | Пурпурен салеп | CITES |
| Poa bulbosa | Луковична ливадина |  |
| Rhinanthus rumelicus | Румелийска клопачка |  |
| Sanguisorba minor | Дребна динка |  |
| Trifolium alpestre | Алпийска детелина |  |
| Trifolium scabrum | Детелина |  |
| Verbascum phoeniceum | Финикийски лопен |  |
| Valerianella rimosa | Горчивче |  |
| Lychnis coronaria | Червена свиларка |  |

• ПИ 456, площ 4.548 дка, ветроенергийна кула № 26

Ливада.

Имотът в действителност е зает от къща с лозов масив.

• ПИ 238005, площ 10.502 дка, ветроенергийна кула № 27

Обработваема нива.

• ПИ 144004, площ 3.893 дка, ветроенергийна кула № 28

Необработваема нива.

Изоставената нива е заета от силно рудерализирано тревно съобщество на Теснолистна клопачка (Rhinanthus angustifolius) и Зелена ягода (Fragaria viridis). Територията е силна охрастена, около 40-50% е покритието от глог (Crataegus monogyna) и трънка (Prunus spinosa). В периферията на имота е установен 1 рядък вид от Червена книга на България Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonaceae).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Crataegus monogyna - доминира | Глог |  |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Fragaria viridis - масово | Зелена ягода |  |
| Lathyrus nissolia | Секирче |  |
| Potentilla argentea | Сребрист очиболец |  |
| Prunus spinosa - доминира | Трънка |  |
| Ranunculus acris | Обикновено лютиче |  |
| Rhinanthus angustifolius - масово | Теснолистна клопачка |  |
| Rosa canina | Шипка |  |
| Sanguisorba minor | Дребна динка |  |

• ПИ 441, площ 2.728 дка, ветроенергийна кула № 29

Ливада.

Имотът е много силно обрасъл от гъсти храсталаци, около 40-50%. Преобладават глог (Crataegus monogyna), шипка (Rosa canina) и трънка (Prunus spinosa).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Acer monspessulanum | Маклен |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Buglossoides purpurocaerulea | Виолетова белоочица |  |
| Carpinus orientalis | Келяв габър |  |
| Crataegus monogyna - преобладава | Глог |  |
| Dianthus corymbosus | Щитовиден карамфил |  |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Filipendula vulgaris | Обикновено орехче |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Helleborus odorus | Кукуряк |  |
| Poa pratensis | Обикновена ливадина |  |
| Prunus spinosa - преобладава | Трънка |  |
| Quercus pubescens | Космат дъб |  |
| Rosa canina - преобладава | Шипка |  |
| Teucrium chamaedrys | Обикновено подъбиче |  |
| Viola arvensis | Полска теменуга |  |

• ПИ 240034, площ 1.937 дка, ветроенергийна кула № 30

Обработваема нива.

• ПИ 52040, площ 3.618 дка, ветроенергийна кула № 31

Пасище/мера.

Имотът е зает от местообитание с европейско значение: 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (важни местообитания на орхидеи), който е и обект на опазване в ЗЗ „Карлуково” BG 0001014. Преобладават Садина (Chrysopogon gryllus) и Белизма (Dichanthium ischaemum). Констатиран е и българският ендемит Български рожец (Cerastium bulgaricum).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Anthoxanthum odoratum | Миризливка |  |
| Cerastium bulgaricum | Български рожец | Български ендемит |
| Chrysopogon gryllus - доминира | Садина |  |
| Cirsium arvense | Полска паламида |  |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dichanthium ischaemum - доминира | Белизма |  |
| Eryngium campestre | Полски ветрогон |  |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Fragaria vesca | Ягода |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Galium verum | Еньовче |  |
| Lathyrus nissolia | Секирче |  |
| Lotus corniculatus | Обикновен звездан |  |
| Nigella arvensis | Полска челебитка |  |
| Orlaya grandiflora | Срамливче |  |
| Poa bulbosa | Луковична ливадина |  |
| Poa pratensis | Обикновена ливадина |  |
| Poa trivialis | Тривиална ливадина |  |
| Polygala major | Телчарка |  |
| Pyrus nivalis | Снежна круша |  |
| Rosa canina | Шипка |  |
| Teucrium chamaedrys | Обикновено подъбиче |  |
| Teucrium polium | Бяло подъбиче |  |
| Thlaspi arvense | Полска попова лъжичка |  |
| Trifolium hybridum | Хибридна детелина |  |
| Xeranthemum annuum | Едногодишно безсмъртниче |  |

• ПИ 65007, площ 3.972 дка, ветроенергийна кула № 32

Ливада.

Имотът е зает от хубаво тревно съобщество, в което доминират Луковична ливадина (Poa bulbosa) и Дребна динка (Sanguisorba minor). По някои елементи съобществото се доближава до хабитат 6510 Планински сенокосни ливади, но не е типично, защото липсват някои от характерните видове, каквито са Poa sylvicola, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Deschampsia caespitosa, Alopecurus pratensis и др.

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Astragalus onobrychis | Еспарзетово сграбиче |  |
| Cirsium arvense | Полска паламида |  |
| Dasypyrum villosum | Влакнест дазипирум |  |
| Erysimum diffusum | Боянка |  |
| Festuca valesiaca | Валезийска власатка |  |
| Medicago minima | Дребна детелина |  |
| Minuartia hirsuta | Твърдовлакнеста мишовка |  |
| Ornithogalum umbellatum | Синниковиден гарвански лук |  |
| Poa bulbosa - доминира | Луковична ливадина |  |
| Ranunculus millefоliatus | Хилядолисто лютиче |  |
| Rhinanthus angustifolius | Теснолистна клопачка |  |
| Rumex pulcher | Красив лапад |  |
| Sanguisorba minor - масово | Дребна динка |  |
| Teucrium polium | Бяло подъбиче |  |
| Thlaspi arvense | Полска попова лъжичка |  |
| Trifolium incarnatum | Детелина |  |
| Thymus callieri | Мащерка |  |

• ПИ 206001, площ 9.303 дка, ветроенергийна кула № 33 и подстанция

Обработваема нива.

• ПИ 52038, площ 2.203 дка, ветроенергийна кула № 34

Пасище/мера.

Имотът е зает от тревно съобщество, в което участват Тривиална ливадина (Poa trivialis), Миризливка (Anthoxanthum odoratum) и разнотревие Бял равнец (Achillea millefolium), Женевско срещниче (Ajuga genevensis), Сребрист очиболец (Potentilla argentea), ягода (Fragaria vesca) и др.

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Ajuga genevensis | Женевско срещниче |  |
| Anthoxanthum odoratum | Миризливка |  |
| Cerastium sp. | Рожец |  |
| Cirsium arvense | Полска паламида |  |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dianthus corymbosus | Щитовиден карамфил |  |
| Eryngium campestre | Полски ветрогон |  |
| Fragaria vesca | Ягода |  |
| Lathyrus nissolia | Секирче |  |
| Medicago minima | Дребна детелина |  |
| Poa trivialis | Тривиална ливадина |  |
| Potentilla argentea | Сребрист очиболец |  |
| Prunus spinosa | Трънка |  |
| Pyrus nivalis | Снежна круша |  |
| Rosa canina | Шипка |  |
| Thymus callieri | Мащерка |  |

• ПИ 939, площ 3.764 дка, ветроенергийна кула № 38

Пасище/мера.

Имотът е зает от тревно съобщество, в което участват Валезийска власатка (Festuca valesiaca) и Тревисто звездиче (Dorycnium herbaceum) и има някои елементи от хабитат 6210. Същевременно има много висок процент на храсти като глог (Crataegus monogyna) и шипка (Rosa canina), поради което е с ниска консервационна стойност. Удтановене е 1 рядък вид от Червена книга на България Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonaceae).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Agrimonia eupatoria | Обикновен камшик |  |
| Aristolochia clematitis | Вълча ябълка |  |
| Carlina vulgaris | Обикновена решетка |  |
| Carthamus lanatus | Вълнест аспур |  |
| Centaurea apiculata | Осилеста метличина |  |
| Centaurium erythreum | Червен кантарион |  |
| Chrysopogon gryllus | Садина |  |
| Cicorium inthybus | Синя жлъчка |  |
| Clinopodium vulgare | Котешка стъпка |  |
| Crataegus monogyna- масово | Глог |  |
| Daucus carota | Див морков |  |
| Dichanthium ischaemum - доминира | Белизма |  |
| Dorycnium herbaceum | Тревисто звездиче |  |
| Eryngium campestre | Полски ветрогон |  |
| Festuca valesiaca - доминира | Валезийска власатка |  |
| Fragaria vesca | Ягода |  |
| Galium verum | Еньовче |  |
| Orchis papilonaceae | Пеперудоцветен салеп | Рядък |
| Oryganum vulgare | Риган |  |
| Prunus spinosa | Трънка |  |
| Pyrus pyraster | Дива круша |  |
| Rosa canina - масово | Шипка |  |
| Sanguisorba officinalis | Лечебна динка |  |
| Thalictrum minus | Дребно обичниче |  |
| Trifolium medium | Средна детелина |  |

• ПИ 217018, площ 13.494 дка, от които ½ в ЗЗ ветроенергийна кула № 41 	Обработваема нива.

• ПИ 217038, площ 7.344 дка, ветроенергийна кула № 42 и подстанция

Обработваема нива.

• ПИ 103009, площ 1.144 дка, ветроенергийна кула № 47

Пасище/мера.

Имотът е зает от местообитание с европейско значение: 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, който е и обект на опазване в ЗЗ „Карлуково” BG 0001014. Това са отворени ксеротермни съобщества от степен тип, доминирани от туфести житни растения от съюз Festucion valesiacae и свързаните с него синтаксони. Имат много разнообразен флористичен състав, с участие както на типични степни видове, така и на субсредиземноморски и ендемични видове. В конкретния имот в съобществото участват Валезийска власатка (Festuca valesiaca), Луковична ливадина (Poa bulbosa), Наведена салвиа (Salvia nutans), Дребна динка (Sanguisorba minor), Кипарисова млечка (Euphorbia cyparissias) и др. Установен е 1 балкански ендемит Карамфил (Dianthus quadrangulus).

Препоръчва се  имотът да отпадне от инвестиционното предложение тъй като хабитате е установен единсвено в този имот.

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Capsella bursa-pastoris | Овчарска торбичка |  |
| Cirsium arvense | Полска паламида |  |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dianthus quadrangulus | Карамфил | Балкански ендемит |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca pratensis | Ливадна власатка |  |
| Festuca valesiaca - доминира | Валезийска власатка |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Galium verum | Еньовче |  |
| Lamium purpureum | Пурпурна мъртва коприва |  |
| Malva sylvestris | Горски слез |  |
| Plantago lanceolata | Дълголистен живовлек |  |
| Poa bulbosa | Луковична ливадина |  |
| Potentilla argentea | Сребрист очиболец |  |
| Prunus spinosa | Трънка |  |
| Salvia nutans | Наведена салвиа |  |
| Sanguisorba minor | Дребна динка |  |
| Teucrium chamaedrys | Обикновено подъбиче |  |
| Trifolium incarnatum | Детелина |  |
| Verbascum phoeniceum | Финикийски лопен |  |
| Viola kitaibeliana | Китайбелова теменуга |  |

• ПИ 70008, площ 9.607 дка, ветроенергийна кула № 48

Ливада.

Имотът представлява ливада сред гора от цер (Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens) и ясен (Fraxinus excelsior) и е заета от мезофилно тревно съобщество от типа 6510 Низинни сенокосни ливади, в което доминират следните видове: Ливадна власатка (Festuca pratensis), Горска ливадина (Poa nemoralis), Обикновено орехче (Filipendula vulgaris), Щитовиден карамфил (Dianthus corymbosus), Илирийско лютиче (Ranunculus illyricus), Еспарзетово сграбиче (Astragalus onobrychis) и др. От храстите са представени Глог (Crataegus monogyna), Обикновен гръмотрън (Ononis spinosa) и др.  Не е предмет на опазване в ЗЗ «Карлуково», но е включено в Приложение I на Закона за биоразнообразието. Това са мезофилни сенокосни ливади от клас Molinio-Arrhenatheretea (съюзи Arrhenatherion, Deschampsion). Развиват се върху богати почви - най- често на алувиално-ливадни и смолници в низините на реките, влажните долове и котловинните полета. Съобщества, доминирани от житни треви и с много богато разнотревие. Установен е 1 балкански ендемит Карамфил (Dianthus quadrangulus).

Препоръчва се,  този имот да отпадне от инвестиционното предложение, още повече, че е сред гора, което би наложило доста драстични мероприятия (изсичане на големи и в добро състояние дървета) за да се достигне да плащадката е се изгради ветрогенераторната кула.

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Anchusa barrelieri | Винче |  |
| Astragalus onobrychis | Еспарзетово сграбиче |  |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dianthus quadrangulus | Карамфил | Балкански ендемит |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca pratensis | Ливадна власатка |  |
| Filipendula vulgaris | Обикновено орехче |  |
| Fraxinus excelsior | Планински ясен |  |
| Galium pseudoaristatum | Еньовче |  |
| Koeleria macranta | Блестящ тънкокрак |  |
| Lamium purpureum | Пурпурна мъртва коприва |  |
| Ononis spinosa | Обикновен гръмотрън |  |
| Ornithogalum umbellatum | Синниковиден гарвански лук |  |
| Poa nemoralis | Горска ливадина |  |
| Quercus cerris | Цер |  |
| Quercus pubescens | Космат дъб |  |
| Ranunculus illyricus | Илирийско лютиче |  |
| Rosa canina | Шипка |  |
| Rumex patientia | Лапад |  |
| Stachys germanica | Германски конски босилек |  |
| Teucrium chamaedrys | Обикновено подъбиче |  |
| Trifolium incarnatum | Детелина |  |
| Verbascum phoeniceum | Финикийски лопен |  |
| Vicia grandiflora | Едроцветна глушина |  |
| Vincetoxicum hirundinaria | Лечебен винцетоксикум |  |

• ПИ 228010, площ 4.606 дка, ветроенергийна кула № 50

Обработваема нива.

• ПИ 82026, площ 0.807 дка, ветроенергийна кула № 56

Ливада.

Имотът е зает от местообитание с европейско значение: 6510 Низинни сенокосни ливади. Не са предмет на опазване в ЗЗ «Карлуково», но са включени в Приложение I на Закона за биоразнообразието. Преобладават Ливадна власатка (Festuca pratensis) и Валезийска власатка (Festuca valesiaca). Участват още Луковична ливадина (Poa bulbosa), Наведена салвиа (Salvia nutans), Дребна динка (Sanguisorba minor), Кипарисова млечка (Euphorbia cyparissias) и др. Установен е и 1 балкански ендемит Карамфил (Dianthus quadrangulus).

| Вид | Българско име | Статут |
| --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Бял равнец |  |
| Anthoxanthum odoratum | Миризливка |  |
| Capsella bursa-pastoris | Овчарска торбичка |  |
| Cirsium arvense | Полска паламида |  |
| Crataegus monogyna | Глог |  |
| Dianthus quadrangulus | Карамфил | Балкански ендемит |
| Euphorbia cyparissias | Кипарисова млечка |  |
| Festuca pratensis - доминира | Ливадна власатка |  |
| Festuca valesiaca - доминира | Валезийска власатка |  |
| Fragaria viridis | Зелена ягода |  |
| Galium verum | Еньовче |  |
| Geranium molle | Мек здравец |  |
| Lamium purpureum | Пурпурна мъртва коприва |  |
| Malva sylvestris | Горски слез |  |
| Ornithogalum umbellatum | Синниковиден гарвански лук |  |
| Plantago lanceolata | Дълголистен живовлек |  |
| Poa bulbosa | Луковична ливадина |  |
| Poa nemoralis | Горска ливадина |  |
| Potentilla argentea | Сребрист очиболец |  |
| Prunus spinosa | Трънка |  |
| Quercus cerris | Цер |  |
| Rhinanthus rumelicus | Румелийска клопачка |  |
| Salvia nutans | Наведена салвиа |  |
| Sanguisorba minor | Дребна динка |  |
| Teucrium chamaedrys | Обикновено подъбиче |  |
| Trifolium hybridum | Хибридна детелина |  |
| Verbascum phoeniceum | Финикийски лопен |  |
| Viola kitaibeliana | Китайбелова теменуга |  |

Очаквани въздействия

В етапа на строителството

Предвиденото изграждане на ветропарка ще има пряко отрицателно въздействие върху типове местообитания предмет на защита в защитената зона. Частично ще бъдат засегнати растителни съобщества и популации на видове на територията на инвестиционното предложение.

Според предвидените строителни дейности, въздействията от реализацията на инвестиционното предложение върху растителната компонента ще бъдат свързана с отнемане на незначителна площ за бъдещи агрокултури в обработваемите имоти. В площите които не се обработват - «ливади» и «пасища/мери» ще бъде свързано с нарушение на площта на растителните съобщества и местообитанията на видове и техните популации. В тези терени ще бъде променено естественото състояние местообитанията. В имотите с начин на трайно ползване «ливади» и «пасища/мери» растителната покривка е представена от храсталачно-тревни съобщества, изцяло с вторичен, производен характер. Съобществата и изграждащите ги видове са широко разпространени в по-голямата част от територията и не съществува вероятност от изчезването им. Реализацията на инвестиционното предложение ще е свързано с унищожаване на наличната растителност за изкопите на фундаментите на ветрогенераторите, при усвояването на строителните площадки, нарушения при обособяването на пътните подходи към строителните площадки.

В четири (4) имота са установени две типични местообитания 6210 и 6240 от Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитания на дивата флора и фауна, които са обект на опазване в ЗЗ „Карлуково”. В три имота са  установени съобщества с елементи на хабитат 6210. В три имота е установено местообитание 6510, което не е предмет на защита в защитената зона.

• 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)(важни местообитания на орхидеи ). Хабитата е установен имоти с номера ПИ 41024, ПИ 64007 и ПИ 52040 с предвидени за разполагане съответно на ветрогенераторни кули № 4, № 25 и № 31. С елементи на хабитата са ПИ 148021, ПИ 151006 и ПИ 939 с предвидени за разполагане съответно на ветрогенераторни кули №21, № 22 и № 39.

• 6240 Субпанонски тревни съобщества. Хабитата е установен в имот ПИ 103009  където е предвидено разполагането на ветроенергийна кула № 47.

• 6510	 Низинни сенокосни ливади. Хабитата е установен в имоти ПИ 65007, ПИ 70008 и ПИ 82026 с предвидено разполагане на ветрогенераторните кули № 32, № 48 и № 56. Хабитата не е обект на опазване в ЗЗ „Карлуково”, но е от Европейско значение.

Като цяло установените местообитания са сравнително добре представени в България.

В имот ПИ 64007 (ветроенергийна кула № 25) са установени значителни популации на орхидеи (Orchis mascula и Orchis pallens), първата наброяваща хиляди индивиди. Това обстоятелство, заедно с факта, че в този имот е представено много типично местообитание 6210, ни дава основание да препоръчаме като абсолютно необходимо да отпадне изграждането на ветроенергийна кула № 25 (ПИ 64007) от инвестиционното намерение. Препоръчва се също, да отпаднат от инвестиционното предложение и изграждането на ветроенергийна кула № 48 (ПИ 70008) още повече, че местоположението е сред гора, което би наложило доста драстични мероприятия за изсичане на големи и в добро състояние дървета, за да се достигне до плащадката за изграждане на ветрогенераторната кула. По отношение на хабитаг 6240, същият е установен само в имот ПИ 103009 (ветроенергийна кула № 47), което също ни дава основание имота да отпадне от схемата за изграждане на ветроенергийните съоръжения.

Временни нарушения на растителността ще има и при изграждането на подземната кабелна мрежа. Предвидено е вътрешната кабелна мрежа да се изгражда в сервитута на съществуващите пътища, където са нанесени антропогенни нарушения на раститерната покривка. При изграждането на подземната кабелна мрежа за присъединаване на ветрогенераторите към възлоната подстанция в ПИ 006058 (20 кV) и  присъединяващ кабел 110 кV, съгласно разработените ПУП също ще се изгражда в обхвата на съществуващите полски пътища и по-малка част в имоти общинска частна собственост - пасища/мера.

В обхвата на временните строителни площадки ще има утъпкване, унищожаване и разпокъсване на растителни съобщества.

Ще бъдат променени условията на средата. Заплахите ще са свързани с увеличаване на антропогенното и техногенно въздействие конкретните територии. При строителство и особено при възстановителните мероприятия е възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които могат да бъдат конкуренти на видове растения, обект на опазване в зоните, както и на типичните за местообитанията видове.

Въздействията от реализацията на инвестиционното предложение се определят като:

„Алтернатива 1” с 58 броя ветрогенератора

Трайни нарушения на растителност ще има за:

- 51 бр. фундаменти 0.9 – 45.9 дка и 7 бр. фундаменти 0.625 – 4.375 дка;

- подстанции два броя – 2 х 3 = 6 дка.

- общо - 56.275 дка.

Допълнителни, временни нарушения на растителност ще има във връзка с изграждането на:

- 58 броя строителни площадки – 58 х 1 дка = 58 дка;

- нови пътни подходи към строителните площадки – около 4.4 дка;

- трасета на подземна кабелна мрежа (20/35 kv) за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 с дължина 38 926.76 м и ширина 0.5 м - 19.464 дка;

- трасе на присъединяващ кабел към електропровод 110 кV с дължина 3625 м и ширина 1.0 м – 3.625 дка.

- вътрешни кабелни трасета с дължина 75 000 м. в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

- общо - 85.489 дка

„Алтернатива 2” с 55 броя ветрогенератора

Трайни нарушения на земите ще има за:

- 48 бр. фундаменти 0.9 – 43.2 дка и 7 бр. фундаменти 0.625 – 4.375 дка;

- подстанции два броя – 2 х 3 = 6 дка.

- общо - 53.575 дка.

Допълнителни, временни нарушения на почвите ще има във връзка с изграждането на:

- 55 броя строителни площадки – 55 х 1 дка = 55 дка;

- нови пътни подходи към строителните площадки – около 3.4 дка;

- трасета на подземна кабелна мрежа (20/35 kV) за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 с дължина 38 926.76 м и ширина 0.5 м - 19.464 дка;

- трасе на присъединяващ кабел към електропровод 110 кV с дължина 3625 м и ширина 1.0 м – 3.625 дка.

- вътрешни кабелни трасета с дължина 72 500 м в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

- общо - 83.489 дка

По отношение на засегнатите местообитания преките въздействия са:

„Алтернатива 1”

Хабитат 6210

- трайни нарушения за 6 броя фундаменти и пътни подходи към тях в размер на 7.8 дка от обща площ на имотите 32.212 дка (в размера на нарушенията са включени и нетипичните хабитати в три имота). Хабитат 6210 - типичен е установен на площ от 22.712 дка. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 5.7 дка.,  или 0.0076 % от територията на хабитата в защитената зона.

- временни нарушения в обхвата на строителните площадки - 6 дка

Хабитат 6240

- трайни нарушения за 1 брой фундамент и пътен подход към него в размер на 1.4 дка от обща площ на имота 1.144 дка., или 0.016 % от територията на хабитата в защитената зона.

Имота като обща площ е недостатъчен за изграждане на съоръжението, както и за необходимата строителна площадка.

Хабитат 6510

- трайни нарушения за 3 броя фундаменти и пътни подходи към тях в размер на 4.0 дка от обща площ на имотите 14.386 дка

- временни нарушения в обхвата на строителните площадки - 3 дка

„Алтернатива 2”

Хабитат 6210

- трайни нарушения за 5 броя фундаменти и пътни подходи към тях в размер на 6.8 дка от обща площ на имотите 16.879 дка (в размера на нарушенията са включени и нетипичните хабитати в три имота).Отпада изграждането на ветроенергийна кула № 25.

- временни нарушения в обхвата на строителните площадки - 5 дка

Хабитат 6240

Няма да има нарушение на хабитата, тъй като отпада изграждането на ветроенергийна кула № 47.

Хабитат 6510

- трайни нарушения за 2 броя фундаменти и пътни подходи към тях в размер на 2.9 дка от обща площ на имотите 4.779 дка. - отпада изграждането на ветроенергийна кула № 48.

- временни нарушения в обхвата на строителните площадки - 2 дка

Въздействията върху местообитанията и екосистемите чрез въздуха, водите и отпадъците няма да бъдат значими. Замърсяване на въздуха може да има в района на площадките само  по време на строителните работи (икопи и насипи) и монтиране на съоръженията. Отделяните прахови емисии от тези дейности не представляват съществена опасност за местообитанията и агросистемите. Източник на замърсяване на въздуха ще бъдат и газовете отделяни от двигателите с вътрешно горене – CO, NOx, въглеводороди. Въздействието от тях е  незначително и временно – до завършване на строителните работи. Замърсяване може да се получи при аварийни ситуации – разливане на нефтопродукти, което ще бъде локално, временно и незначително по обхват.

Заключение: Предвиденото изграждане на ветропарка по „Алтернатива 1” ще има пряко отрицателно въздействие върху 2 местообитания, предмет на защита в зоната 6210 и 6240 и на още едно - 6510, което също е от европейско значение. Тяхната обща площ (засегнати имоти) на територията на ветропарка възлиза на 38.242 дка. Местообитанията са със сравнително по-широко разпространение в България и не съществува опастност от изчезването им. Като цяло ще бъдат променени в известна степен условията на средата. Заплахите ще са свързани и с увеличаване на антропогенното и техногенно въздействие върху самата територия с възможни коствени въздействия върху защитената зона.

По „Алтернатива 2”

Предлагаме като абсолютно необходимо да отпадне изграждането на ветроенергийна кула № 25 (имот 64007) от инвестиционното намерение, заради типичното местообитание и заради наличието на значителна популация на Мъжки салеп (Orchis mascula), включен в SITES, наброяваща хиляди индивиди и още 1 вид орхидя Бледен салеп (Orchis pallens).

Препоръчва се също да отпадне и изграждането на ветроенергийна кула № 47 имот ПИ 103009), поради обстоятелството, че в този имот единствено е установен хабитат 6240 предмет на защита в зоната, както и недостатъчната площ на имота.

Препоръчва се да отпадне и изграждането на ветроенергийна кула № 48 (ПИ 70008) от инвестиционното предложение, независимо от това, че хабитата не е предмет на защита в ЗЗ „Карлуково”.

При тази алтернатива общата площ на засегнатите имоти на територията на ветропарка се намалява на 12.161 дка.

Предложението е възприето от Възложителя и реализацията на парка се предлага да бъде по „Алтернатива 2”.

В етапа на експлоатацията на обекта

По време на експлоатацията на ветроенергийният парк не се очакват въздействия върху растителността в мерите. Анализът на инвестиционното предложение показва, че експлоатацията на обекта не е свързана с отделянето на емисии, отпадъчни води и  отпадъци, които биха могли да въздействат отрицателно върху местообитанията и екосистемите. Не се очакват разливи на нефтопродукти и замърсяване на почвата и чрез нея въздействие върху местообитанията.

Закриване и рекултивация

След закриване на обекта се предвижда рекултивиране на територията. При ликвидирането  на съоръженията, извозване на строителните отпадъци и  насипване с почва в направените изкопи ще се отделят прах и CO, NОx и  въглеводороди от двигателите с вътрешно горене. Въздействието от тях върху местообитанията и екосистемите се очаква да бъде незначително и временно – до завършване на рекултивацията.

Необходими мерки

Нарушения върху растителната компонента могат да бъдат минимизирани при спазване на следните условия:

- точно маркиране на петната за застрояване;

- очертаване подходите към строителните площадки за транспортната техника и механизация за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност;

- съхранянане на строителните материали и формираните отпадъци  в рамките на стоителната площадка;

- след приключване на строителните работи, площадките да бъдат разчистени и  рекултивирани;

- стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност особено в сухите периоди на годината;

- да не се допуска изхвърлянето на опасни отпадъци (при аварирала техника) и на битови отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите с  негативни  въздействия върху растителния и животинския свят.

Оценка на Благоприятно Природозащитно Състояние (БПС) на типове природни местообитания и видове

Съгласно критериите за природозащитното състояние на един тип природно местообитание се счита за „благоприятно” (Ръководство за оценка на Благоприятното  Природозащитно Състояние на типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България - март 2009 г.) ако:

- неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които то покрива в границите на това разпространение са постоянни  или се разширяват;

- съществуват необходимите структури и функции за дългосрочното му поддържане и е вероятно да продължават да съществуват в обозримо бъдеще;

- природозащитното състояние на характерните за него видове е благоприятно за природозащитното състояние на вида

• 6210*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites);  Подтип- Ксеротермни андропогонидни ливади и пасища

Ксеротермни до мезокесеротермни тревни съобщества на варовикова основа от разред Festucetalia valesiacae. Представени са като от континентални или субконтинентални пасища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на варовикова основа в субсредиземноморските региони. Местообитанията на тази група имат широко разпространение в страната в условията на различен климат и почвени типове. Почвообразуващите скали са предимно алкални, почвите плитки, сухи, ерозирали. Фитоценозите имат основно ксеротермен характер и най-често доминиращи видове са житните, като в състава им участват орхидеи. Прозходът им е вторичен - на място на унищожени гори. Видовият състав е разнообразен. Основни доминати са: черна садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichanthium ischaeemum), валезийска власатка (Festuca valesiaca), коило (Stipa spp.). По своя характер ксеротермните тревни ценози заемат преходно преходно място между ливадната и пасищна растителност. Пашата отстранява типичните ливадни видове, голяма част от които са мезофитни и пасищния режим е създал чрез естествен отбор специфична растителност съставена от видове способни да издържат на механично увреждане и да се развиват върху утъпкани и лошо аерирано почвено покритие.

Таблица-шаблон за оценка на типове природни местообитания	Таблица 5.А.1.1-1

| Критерии и параметри | Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/ полигони на зоната | Благоприятно | Неблагоприятно незадоволително | Неблагоприятно - лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ 1. ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ПЛОЩ (23,947 дка) |
| Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната | 22,712 дка | Постоянна |  |  |
| КРИТЕРИЙ 2. СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ |
| Параметър 2.1. Нефрагментиран екотон на местообитанието |  | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.2. Фрагментация в рамките на местообитанието | Липсва фрагментация | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.3. Доминиращи видове | Festuca valesiaca, Chrysopogon gryllus, Orchis mascula, Poa bulbosa, Koeleria nitidula, Dianthus quadrangulus | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.4. Сумарно покритие на ценозите | Около 90 % от проективната площ | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.5. Типични видове растения | Типично | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.6. Рудерализация на местообитанието | Слаба-рудералните видове не формират самостоятелни ценози в местообитанието, под 5 % | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.7. Обрастване с храстова растителност | Храстовата растителност е под 5 % от площта на полигона, зает от местообитанието | Благоприятно състояние |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 2 |  | Благоприятно състояние |  |  |
| КРИТЕРИЙ 3. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) |
| Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище* | 0,3-1,5 Жив Ед/ха | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди;наличие на замърсяване | Не се ползват Липсва замърсяване | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.3. Нарушения на местообитанието | Трайно-5.7 дка за фундаменти и строителни площадки |  | Неблагоприятно |  |
| Параметър 3.4. Промени в състава на ценозите | Известна промяна в растителните съобщества, вследствие на фрагментацията им и навлизането на рудерални елементи в поцеса на възстановяване |  | Неблагоприятно |  |
| Параметър 3.5. Промени в инвестиционното педложение | При отпадне изграждането на ветроенергийна кула № 25 | Благоприятно състояние Намалява се площта на засегнатото местообитание с 15.33 дка. |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 3 |  | Благоприятно |  |  |
| Обща оценка по критериите за БПС на типа природно местообитание за територията |  |  |  |  |
| Параметър 1 Площ на местообитанието след отпадане изграждането на ветрокула № 25 | 7.382 дка |  | Ще бъде редуцирана площта на растителните съобщества и местообитания на видове на местата на строителните площадки. Съобществата са сравнително добре застъпени в страната и не съществува вероятност от изчезването им. |  |
| Параметър 2 Трайно засегната площ от местообитанието | 3.8 дка | Благоприятно Намалява се площта от 5.7 дка |  |  |

• 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества - *Sub-pannonic steppes

Разнообразни, петрофитни, калцифилни съобщества, които синтаксономично принадлежат към съюзите Festucion valesiacae и Saturejon montanae. Разпространени са в континенталните и преходно-континенталнирегиони на север от Стара планина. Най-широко разпространение имат в откритите карстови възвишения на Предбалкана, Дунавската равнина, Лудогорието. Петрофитните степи се отличават с голямо разнообразие на видовия състав, като обща характеристика е тяхната отвореност и преобладаването на различни туфести треви, полухрастчета, ефемери и ефемероиди. Най-характерният им белег е развитието върху плитка варовикова основа, на силно ерозирани терени. Скалната основа са предимно кредни варовици и мергели, с различна степен на твърдост и порьозност. В цепнатините на скалите се задържа тънка почвена покривка, която е основата за задържане на отворени тревни съобщества. Характерно за ранната пролет, че на скалните венци се задържа много вода, стичаща се от околните терени и там се развиват пролетни аспекти богати на мъхове и лишеи (Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata, Collema flaccidium, Cladonia spp.), които през горещото лято преминават в неактивно състояние. Варовиковите сипеи се отличават със значително по-голяма сухост от венците и там практически не се развиват такива аспекти. Наклонът на терените обикновено варира от 10 до 30-40º, като при по-голям наклон ерозията оголва напълно приосновната скала и се формират типични хазмофитни фитоценози. Сумарното проективно покритие на ценозите варира от 30 до около 60-70%. Видовият състав на

тези съобщества представлява смесица между типични хазмофити и видове, характерни за затворените ценозина многогодишните житни треви, които са на места с по-добре развита почвена покривка, които се намират обикновено в непосредствена близост.

Таблица-шаблон за оценка на типове природни местообитания	Таблица 5.А.1.1-2

| Критерии и параметри | Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/ полигони на зоната | Благоприятно | Неблагоприятно незадоволително | Неблаго-приятно - лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ 1. ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ПЛОЩ (1,144 дка) |
| Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната | 1,144 дка | Постоянна |  |  |
| КРИТЕРИЙ 2. СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ |
| Параметър 2.1. Нефрагментиран екотон на местообитанието |  | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.2. Фрагментация в рамките на местообитанието | Липсва фрагментация | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.3. Доминиращи видове | Festuca valesiaca, Poa bulbosa, Salvia nutans, Sanguisorba minor Euphorbia cyparissias | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.4. Сумарно покритие на ценозите | Около 90 % от проективната площ | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.5. Типични видове растения | Типично | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.6. Рудерализация на местообитанието | Слаба-рудералните видове не формират самостоятелни ценози в местообитанието, под 5 % | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.7. Обрастване с храстова растителност | Храстовата растителност е под 3 % от площта на полигона, зает от местообитанието | Благоприятно състояние |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 2 |  | Благоприятно състояние |  |  |
| КРИТЕРИЙ 3. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) |
| Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище* | 0,3-1,5 Жив Ед/ха | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди;наличие на замърсяване | Не се ползват Липсва замърсяване | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.3. Нарушения на местообитанието | Трайно-1,9 дка за изграждане на строителната площадка. Имота е недостатъчен. |  |  | Неблаго-приятно |
| Параметър 3.4. Промени в състава на ценозите | Известна промяна в растителните съобщества, вследствие на фрагментацията им и навлизането на рудерални елементи |  | Неблагоприятно |  |
| Параметър 3.5. Промени в инвестиционното педложение | При отпадне изграждането на ветроенергийна кула № 47 | Благоприятно състояние Не се нарушава местообитанието |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 3 |  | Благоприятно |  |  |
| Обща оценка по критериите за БПС на типа природно местообитание за територията |  | Благоприятно След отпадане изграждането на ветрокула №47 местообитанието се запазва |  |  |

• 6510 Низинни сенокосни ливади-Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Низинните сенокосни ливади заемат крайречните тераси и пониженията на релефа (падини) в равнините, където се задържа вода, както подпочвена, така и на повърхностната. Почвите са алувиално-делувиални и делувиално-ливадни, в много участъци глинесто песъчливи, понякога покрити с речни наноси. Някои ливади се отводняват, други се напояват изкуствено в определени периоди от време с цел осигуряване на оптимална влажност на почвите. Оптимумът на разпространение им е до към 600 - 800 (1000) м н.в. с преобладаване във високите полета и котловините на около 300-600 м н.в. Растителността на низинните сенокосни ливади е естествена, но антропогенното въздействие е много силно и влияе значително върху нейния състав и структура. Косенето препятства възстановяването на горската растителност и определя в значителна степен флористичния им състав. Истинските сенокосни низинни ливади се използват само за сено, но това се случва доста рядко. По- често те са и пасища през голяма част от вегетационния период, което също определя видовия им състав. Типичните мезофитни ценози са много богати на видове. Сред житните треви основни доминанти в тези ливади са Poa sylvicola, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Elymus repens. С по-ограничено разпространение са ценозите на Deschampsia caespitosa, Poa pratensis, Lolium perennе, Bromus commutatus и др. От рудералните и плевелни видове най-често срещани са Bromus mollis, B. аrvensis, Daucus carota, Apera spica-venti, Carduus nutans, Cichorium inthybus, Echium italicum, Crepis setosa и др. На по-малка надморска височина, във влажните долове на Северна България ценози формира Festuca arundinacea, които са с по-беден видов състав.

Таблица-шаблон за оценка на типове природни местообитания	Таблица 5.А.1.1-3

| Критерии и параметри | Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/ полигони на зоната | Благоприятно | Неблагоприятно незадоволително | Неблагоприятно - лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ 1. ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ПЛОЩ (14.386 дка) |
| Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната | 14,386 дка | Постоянна |  |  |
| КРИТЕРИЙ 2. СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ |
| Параметър 2.1. Нефрагментиран екотон на местообитанието |  | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.2. Фрагментация в рамките на местообитанието | Липсва фрагментация | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.3. Доминиращи видове | Festuca pratensis, Poa nemoralis, Filipendula vulgaris, Dianthus corymbosus, Ranunculus illyricus, Astragalus onobrychis | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.4. Сумарно покритие на ценозите | Около 95 % от проективната площ | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.5. Типични видове растения | Типично | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.6. Рудерализация на местообитанието | Слаба-рудералните видове не формират самостоятелни ценози в местообитанието, под 3 % | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.7. Обрастване с храстова растителност | Храстовата растителност е около 5 % от площта на полигона, зает от местообитанието | Благоприятно състояние |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 2 |  | Благоприятно състояние |  |  |
| КРИТЕРИЙ 3. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) |
| Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище* | 0,3-1,5 Жив Ед/ха | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди;наличие на замърсяване | Не се ползват Липсва замърсяване | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.3. Нарушения на местообитанието | Трайно-5.7 дка в обхвата на строителните площадки |  | Неблагоприятно |  |
| Параметър 3.4. Промени в състава на ценозите | Известна промяна в растителните съобщества, вследствие на фрагментацията им и навлизането на рудерални елементи в етапа на възстановяване на местообитанието |  | Неблагоприятно |  |
| Параметър 3.5. Промени в инвестиционното педложение | При отпадне изграждането на ветроенергийна кула № 48 | Благоприятно състояние Намалява се нарушаването на местообитанието с 9.607 дка. |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 3 |  | Благоприятно |  |  |
| Обща оценка по критериите за БПС на типа природно местообитание за територията |  |  |  |  |
| Параметър 1 Площ на местообитанието след отпадане изграждането на ветрокула № 25 | 4.779 дка |  | Ще бъде редуцирана площта на растителните съобщества и местообитания на видове на местата на строителните площадки. Съобществата са сравнително добре застъпени в страната и не съществува вероятност от изчезването им. |  |
| Параметър 2 Трайно засегната площ от местообитанието | 3.8 дка | Благоприятно Намалява се площта от 5.7 дка |  |  |

• Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea) от семейство Орхидеи (Orchidaceae)

Биологичен тип: Многогодишно тревисто растение с коренови гредки.

Състояние на застрашеност: Включен е в ЗБР на България (ДВ77/ 2002), в Червена книга на България е с категория „Рядък”, включен е и вЧервения списък на висшите растения в България (Petrova & Vladimirov, 2009) с категория „Уязвим”, както и в SITES.

Разпространение в България: Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Средна гора, Струмска долина (Южна), Родопи (Средни и Източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Черноморско крайбрежие (Южно) (Асьов и Петрова, 2006).

Общо разпространение: Средиземноморието, Балканския полуостров, Унгария, Мала Азия.

Местообитания: По ливади и горски поляни, по рядко из храсталаци и редки гори със сравнително можни и умерено влажни до влажни почви в пояса на ксеротермните и мезоксеротермни дъбови и габърови гори. Образува разредени и малочислени популации.

Отрицателно действаци фактори: Прекомерното утъпкване, залесяване, събирането му като декоративно растение и слабата му конкурентна способност.

Състояние на популацията на вида на територията на инвестиционното предложение: Видът е установен в две от площадките с номера на ветроенергийните кули № 28 и № 38. Установени са единични индивиди, ситуирани по периферията на имотите.

Препоръки:  Преди провеждане на изкопните и строително-монтажните дейности да се направи консултация с ботаник и да се подходи много внимателно, като се вземат необходимите мерки за това да не бъдат унищожени или увредени растенията. При необходимост да бъдат пренесени на друго подходящо място извън засегнатите участъци.

Таблица-шаблон за оценка на типове природни местообитания	Таблица 5.А.1.1-4

| Критерии и параметри | Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/ полигони на зоната | Благоприятно | Неблагоприятно - незадоволително | Неблагоприятно - лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ 1. ПОПУЛАЦИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ПЛОЩ (5,0 дка) |
| Параметър 1.1. Оща площ на местообитанието | Видът се среща по периферията на имоти ПИ 14004 - кула № 28 и ПИ 939 - кула № 38. Общата площ на местообитанието е около 5,0 дка, от които видът заема около 0,2 дка | В периода на проучването- постоянно |  |  |
| КРИТЕРИЙ 2. МЕСТООБИТАНИЕ НА ВИДА - СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ |
| Параметър 2.1. Покритие на дървестна и храстова раститерност в местообитаниета | Доста охрастено съобщество, на места до 40-50% |  | Неблагоприятно състояние |  |
| Параметър 2.2. Естествено водоснабдяване в находището | Липсва изменение в естествения хидрологичен режим в находището | Благоприятно състояние |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 3 | Благоприятно състояние |  |  |
| КРИТЕРИЙ 3. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) |
| Параметър 3.1. Използване на торове и пестициди;наличие на замърсяване | Не се ползват Липсва замърсяване | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.2. Наличие на застрояване | Липсва Находището не е увредено | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.3. Интензивност на пашата | Терена не се ползва за паша Трудно достъпен | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.4. Период на сенокосене | Не се коси | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 3.5. Опазване характера на тревните площи | В имотите ще се монтират ветрогенераторни кули |  | Неблагоприятно състояние |  |
| Параметър 3.6. Човешките дейности в съседните територии | Съседните имоти западват сегашното си състояние | Благоприятно състояние |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 3 | Благоприятно |  |  |
| Обща оценка по критериите за БПС на вида за територията |  | Видът е със сравнително широко разпространение в България На конкретното място съществува опастност от унищожаване или увреждане на отделни индивиди. При необходимост да бъдат пренесени на друго подходящо място, извън засегнатите участъци в присъствие на ботаник. |  |

5.А.1.2. Местообитания на животински видове предмет на защита от ЗБР

В обособения фаунистичен комплекс за района, видовете са евросибирски и европейски. В района, това е фауната на широколистните гори, представена от видове с широко разпространение.

На територията в която е предвидено изграждането на ветроенергийните съоръжения видовото разнообразие е сравнително бедно, като следствие от продължителното намаляване на горските площи и превръщането им в орни земи Същата е почти изцяло обезлесена и земята се използва за интензивно земеделие, основно отглеждане на зърнени и технически култури в които площи доминантни видове са предимно мишевидните гризачи.

Фауната на площадките предвидени за изграждане на ветрогенераторите е бедна, предвид открития характер на терена и оскъдицата на предлаганите екологични ниши. Свързана е предимно с храсталачно-тревните компекси, където е налице растителност с възможности за обособяване на местообитания на влечуги и дребни бозайници, където антропогенното въздействие е до голяма степен притъпено.

Прилежащите територии на имотите предназначени за изграждане на ветроенергийните съоръжения са обработваеми земеделски територии - ниви. Видовото разнообразие на гръбначната фауна се обуславя именно от облика на района. Територията на която ще бъдат изградени ветрогенераторите не представлява консервационно значимо място или място в висок биологичен потенциал.

Съгласно хабитатните изисквания на видовете и въз основа на извършеното проучване, включващо и разговори с местни пастири, като най-типични представители от фауната в непосредствения район са:

За целите на настоящата оценка е обходена е цялата територия определена за изграждането на ветропарка, като са обследвани подробно терените за изграждане на ветроенергийните съоръжения за наличие на местообитания..

(Риби (Pisces)

В ЗЗ „Карлуково”, предмет на защита са пет вида риби:

» Распер (Aspius aspius);

» Балканска мряна (Barbus meridionlis);

» Обикновен щипок (Gobitis taenia);

» Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus);

» Балкански щипок (Sabanejewia aurata)

В района на инвестиционното предложение има само един повърхностен воден обект р. Ръчане, която е с постоянен отток, но намаляващ значително в периодите на маловодие. Поради състоянието на хабитата и липсата на водни екосистеми които се засягат от реализацията на инвестиционното предложение, въздействие въррху представители от тази група няма да има.

(Земноводни (Amphibia)

В Стандартният Натура формуляр за ЗЗ „Карлуково” са описани:

» Южен гребенест тритон  (Triturus karelini);

» Червенокоремна бумка (Bombina bombina);

» Жълтокоремна бумка (Bombina variegata);

» Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);

» Шипобедрена костенурка  (Testudo graeca);

» Шипоопашата костенурка   (Testudo hermanni)

Покритие: Защитените зони са важни за достигането на необходимото покритие за следните видове земноводни и влечуги в рамките на цялата страна или в рамките на Континенталния биогеографски район: Жълтокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Пъстър смок, Обикновена блатна костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка.

Географска кохерентност: ЗЗ са със значителни размери и за това е от значение за достигането на географска кохерентност на мрежата за посочените по-горе видове.

Екологична кохерентност: ЗЗ е “stepping stone” за популациите на сухоземните костенурки. Има условия за възстановителни дейности за сухоземните костенурки .

За целите на настоящата оценка е обходена е цялата територия определена за изграждането на ветропарка, като са обследвани подробно терените за изграждане на ветроенергийните съоръжения за наличие на местообитания..

Използвани са стандартни методи за определяне на видовия състав на земноводните и влечугите и за оценка на тяхната численост. Те са описани в използваните литературни източници: „Определител на земноводните и влечугите в България” и „Restoring Ecological Networks Across Transport Corridors in Bulgaria. Indentification of bottleneck locations and practical solutions”.

Размера/плътността на популацията е указана като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация.

Използван е следния модел за приблизителна оценка:

A) 100% >= p > 15%;

B) 15% >= p > 2%;

C) 2% >= p > 0%.

D) незначителна популация.

Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория – D.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.

Оценка на видовете от херпетофауната според стандартния формуляр за ЗЗ «Карлуково»

| Видове предмет на опазване в ЗЗ Карлеково и техните оценки |
| --- |
| според стандартния формуляр в базата данни на МОСВ |
| КОД | ИМЕ (латинско и българско) | Местна Попул. | Попул. | Опазв. | Изолир. | Цял.Оц. |
| 1171 | Голям гребенест тритон (Triturus karelinii ) | P | C | A | C | B |
| 1193 | Жълтокоремна бумка (Bombina variegata ) | С | C | A | В | A |
| 1188 | Червенокоремна бумка (Bombina bombina) | P | C | A | C | BА |

Характеристика на територията на инвестиционното предложение, като местообитание на земноводни

Територията на инвестиционното предложение и прилежащите му територии представляват равнинни и леко хълмисти терени в по-голямата си част обработваеми земеделси земи. Имотите които не се обработват са пасища и ливади с храсталачно- тревни съобщества. В района има само един повърхностен воден обект р. Ръчане, която отстои на 150 м от площадката за изграждане на ветроенергийна кула № 22.  В района има и няколко малки изкуствени водоеми (микроязовири), които са значително отдалечени от територията предвидена за ветропарка. Като цяло, районът е  пригоден за обитаване от видовете земноводни предмет на опазването в зоната.

На терените предвидени за изграждане на съоръженията и в непосредствена близост до тях няма подходящи условия за местообитания на земноводните предмет на защита в зоната.

» Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)

Разпространение у нас. Среща се почти в цялата страна до около 1500 м н.в. Отсъства около р. Дунава и долните течения на дунавските притоци.

Местообитание. Гребенестия тритон е свързано с наличието на вода. Застояли, обрасли с водна растителност водоеми и техните околности.

Биология. Във водата се храни с ларви на комари и други насекоми, дребни ракообразни, тубифекс и др. На сушата яде дъждовни червеи, голи охлюви, бавно подвижни членестоноги и техните ларви. Копулацията е от март до май. Оплодените яйца се залепват по подводните растения. Инкубацията е около две седмици. Метаморфозата настъпва след около три месеца. Възрастните излизат на сушата около месец след размножаването. Зимува във водата, по-рядко на сушата (предимно младите).

Оценка на популацията в зоната. В рамките на зоните видът са среща в изолирани находища във малки локви край реките. Зоните са от значение за поддържане на географската и екологичната кохерентност на вида.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не се среща на териториите определени за изграждане на съоръженията поради липса на водни обекти и влажни зони.

» Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)

Разпространение у нас. Широко разпространен вид, който се среща от най-ниските части на страната до около 2000 м. н.в. (в Пирин и Стара планина). Не е установен в най-ниските и равнинни райони на страната – Тракийската низина и Черноморието (с изключение на Дуранкулашкото езеро). В ниските части на Дунавска равнина има само единични находища (например ез. Сребърна).

Местообитание. Потоци, реки, канали, езера, язовири, блата, временни изкопи, наводнени коловози по черни пътища и др. Среща се също и в силно обрасли и в замърсени водоеми. Не избягва и бързо течащи потоци. Въпреки, че зимува на сушата, през активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с течащи, така и със стоящи води – реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, като много рядко се отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (макс. 1,0) м. Призимува на сушата, под камъни  или в дупки на гризачи.

Биология. Активна е денем и по сумрак, но през брачния и през голяма част от нощта. Храни се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни. Размножителният период е от края на март до май-юни. Яйцата се прикрепят към водни растения или към субстрата по единично или на малки групи (до 20-30 броя). За размножителния сезон женската снася от 60 до 200 яйца. Подвижността на метаморфозиралите жабки е голяма и способства за бързото разселване на вида.

Оценка на популацията в зоната. Видът са среща в рамките на зоните в локви и потоци.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. На терените в които ще се изграждат съоръженията на инвестиционното предложение и в непосредствена близост до тях не съществуват постоянни водоеми или поне такива, непресъхващи през размножителния период на вида – пролетта и лятото, а от там и подходящи условия за съществуването на вида. Видът не е установен на територията на инвестиционното предложение.

» Червенокоремна бумка (Bombina bombina).

Разпространение у нас. Среща се главно покрай р. Дунав, по-рядко в Дунавската равнина и в Южна България. Не по-високо от 200-250 м.н.в.

Местообитание. Обитава канавки със застояла или слабо проточна вода, блата и по-рядко реки и особено техните разливи. Зимата прекарва на сушата, като се заравя по няколко заедно в треви или навлизат в дупки на гризачи.

Биология. Размножителният период е от края на март до май-юни. Яйцата се прикрепят към водни растения или към субстрата по единично или на малки групи (до 20-30 броя). За размножителния сезон женската снася до 300 яйца. Храни се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни.

Оценка на популацията в зоната. В рамките на зонат видът са среща в изолирани находища. Зоната е от значение за поддържане на географската и екологичната кохерентност на вида.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не се среща на териториите определени за изграждане на съоръженията поради липса на водни обекти и влажни зони. Площадките за разполагане на ветрогенераторите не предлагат подходящи местообитания за вида. Видът не е установен на територията на инвестиционното предложение.

От другите значими видове, при полевите проучвания на територията на инвестиционното предложение и неговите околности бяха регистрирани следните видове: зелена крастава жаба и жаба дървесница. Установените видове са с ниска численост – единични екземпляри. По данни на мониторинговото проучване са установена и обикновена водна жаба и горска дългокрака жаба, местообитания на които не се засягат от реализацията на обектите включени в инвестиционното предложение.

» Зелена крастава жаба (Bufo viridis). Сухоземен тип, обитаваща сушата -обработваеми и необработваеми земи, местообитания на която могат да бъдат засегнати в процеса строителството. Терените предвидени за изграждане на съоръженията представляват неин хранителен хабитат. Въздействието ще бъде пряко по отношение на засегнатите местообитания и по-рядко за вида, с възможност за възстановяване в съседни територии. Видът е включен в Приложение 3 на ЗБР защитен вид (съгласно чл. 37 на закона).

» Жаба дървесница (Hyla arborea). Характерни местообитания за вида са дървестно-храсталачния комплекс. Среща се из угари и ливади, каквито се засягат от някои съоръжения.

Природозащитен статус на установените видове

| № | Вид | Природозащитен статус |
| --- | --- | --- |
|  | Българско наименование | Латинско наименование | Национален | Международен |
|  |  |  | Зап. 729/ 1986 | ЧК | ЗБР | Бернска конв. | ЕЧС ERDL | Директ 92/43 | CITES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Клас Земноводни /Amphibia/ |
| 1 | Дървесница | Hyla arborea | * |  | 2,3 | II | V | IV |  |
| 2 | Зелена крастава жаба | Bufo viridis | * |  | 2,3 | II |  | IV |  |

Легенда:

- ЧК – Червена книга на Република България

Категории  на застрашеност на видовете за страната по ЧК:  изчезнал вид, рядък вид, застрашен вид

- ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, Приложения 2, 3, 4 и 6

- Бернска конвенция: ІІ – строго защитени видове от фауната

- ЕЧС – Степен на застрашеност в Европа по категории: Е – застрашен, V – уязвим, R –  рядък, D – намаляващ, L – локализиран

5. Директива 92/43 ЕЕС

6. CITES

Очаквани въздействия. Потенциални заплахи за местообитанията на земноводните

Местообитанията в района на инвестиционното предложение поддържат популации с ниска численост на видовете, указани по-горе. При дейностите свързани със строителството на площадките за ветроенергийните съоръжения и подходите към тях и прокарването на подземните кабелни трасета е възможно да бъдат нарушени местообитания на някои от  видовете. Загубата на тези слабо пригодни местообитания, както и тяхната относително малка площ в зоната определят потенциалното въздействие като незначително.

Поради относително малката площ на теренаите за изграждане на ветроенергийните съоръжения и комуникациите и неговото местоположение,  реализирането му не се очаква да окаже съществено въздействие върху структурата на защитената зона. Поради неголямата площ и местоположението на терените не се очаква съществен фрагментиращ ефект.

Негативното въздействие по време на строителството на съоръженията върху представителите на земноводните ще се изразява и във временното им безпокоене, както и на такива, които обитават съседни терени и тяхното изтегляне в съседни територии. Щетите ще са минимални и обратими – ще изчезнат след приключване на проекта. Вероятността от физическо унищожаване на екземпляри от тях е минимална. Въздействие върху популациите на видовете няма да има. Значително засягане на техните хабитати също не се очаква. Няма да бъде нарушена структурата на местните популации. Въздействието на инвестиционното предложение върху земноводните ще се изрази и с отнемането на част от териториите им за местообитание.

По време на експлоатацията турбините генерират вибрации, които се предават от фундамента в земята и вероятно ще причиняват траен дискомфорт за местообитания в непосредствена близост до фундаментите. Като се вземе под внимание ниската консервационна стойност на установените видове и ниската им численост, респективно засягането на малък брой екземпляри, това вредно въздействие може да се приеме за допустимо за подобен тип обекти.

Оценка на риска за видовете земноводни

Южен гребенест тритон(Triturus karelinii)

Оценка: Не се очаква въздействие..

Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)

Оценка: Не се очаква въздействие.

Червенокоремна бумка (Bombina вombina)

Оценка: Не се очаква въздействие.

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху целите за опазване на видовете земноводни може да се оцени като слабо и допустимо, включително за режима на ЗЗ.

(Вечуги (Reptilia)

Предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” са:

» Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);

» Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

» Шипоопашата костенурка  (Testudo hermanni)

Оценка на видовете от херпетофауната според стандартния формуляр за ЗЗ «Карлуково»

| Видове предмет на опазване в ЗЗ Карлуково и техните оценки |
| --- |
| според стандартния формуляр в базата данни на МОСВ |
| КОД | ИМЕ (латинско и българско) | Местна Попул. | Попул. | Опазв. | Изолир. | Цял.Оц. |
| 1220 | Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis ) | С | C | A | C | А |
| 1219 | Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) | V | C | A | В | A |
| 1217 | Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni ) | V | C | A | C | А |

Характеристика на територията на инвестиционното предложение, като местообитание на земноводни

Територията на инвестиционното предложение и прилежащите му територии представляват равнинни и леко хълмисти терени в по-голямата си част обработваеми земеделси земи. Имотите които не се обработват са пасища и ливади с храсталачно- тревни съобщества, пригодни за обитаване от влечуги. В обхвата на повърхностния воден обект р. Ръчане, са установени малки заблатени участъци, подходящи за местообитания на обикновената блатна костенурка.

» Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Разпространение у нас. Среща се в реките и стоящите водоеми в цялата страна. В планините е установена до 1100 м. н.в.

Местообитание. Блата, мочури, язовири, напоителни канали, езера в пясъчни кариери, разливи, средните и долните течения на реките. Среща се и в полусолени бракични водоеми покрай морския бряг. Особено висока е числеността й в рибарници и микроязовири обрасли с папур, тръстика и дзука.

Биология. Биологията на вида е тясно свързана с наличието на водни басейни, каквито не се засягат от инвестиционните обекти. Дневен вид, но активността му често продължава и след здрачаване. Почти цялото време прекарва във водата или като се пече на слънце на брега или върху паднали във водата дървета. Силно привързан към водата вид, но понякога във влажни местообитания се отдалечава и на големи разстояния от нея. Характерно за размножителния процес при блатната костенурка е задължителното наличие на мека и песъчлива почва, в която тя изкопава с опашката си ямичка в която снася яйцата си, които заравя след снасянето за да може да се извърши нормално протичане на инкубационния процес. Конкретните условия на терените не предоставят такива възможности. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху популацията и местообитанието на вида. Продължителността на живота в природата достига до около 40 години.

Оценка на популацията в зоната. Видът е чест в подходящите за него местообитания, като се среща в реките и по-големите стоящи водоеми.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 	Видът се среща в района на инвестиционното предложение и в територии до 1000 м от границата му в по-големите постоянни водоеми. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху популацията и местообитанието на вида, тъй като не се засягат местообитания на вида.

» Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Разпространение у нас. В цялата страна до около 700-1000 м н.в, с изключение на високите затворени полета в Западна България

Местообитание. Открити местности с тревна растителност, редки храсти и нискостеблени гори. Най-висока численост има в окрайнините на широколистни гори и полустепни пространства с рядка храстова растителност. Среща се и по крайбрежни пясъчни дюни в близост до широколистни гори.

Биология. Дневен вид. Активността е най-висока през пролетта. В сравнение с шипоопашатата костенурка е значително по-мобилен вид и извършва по-дълги миграции. По време на летните горещини мигрира от откритите, сухи и припечни терени към по-влажни места (долове, крайречни горски и храстови формации). Храни се предимно с тревисти растения, по-рядко с окапали плодове (джанки, круши и др.).

Оценка на популацията в зоната. Видът е много рядък /V/ в ЗЗ „Карлуково”, както е отбелязяно в Натура формуляра. Зоната е от значение за поддържане на географската кохерентност на вида.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение.

Видът не е установен в границите на инвестиционното предложение и близките околности поради липса на подходящи местообитания и много ниската численост на популацията в зоната.

» Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Разпространение у нас. В цялата страна, с изключение на високите затворени полета в Западна България; много рядка на североизток от линията Русе-Балчик. Поради интензивното земеделие днес почти не се среща в Тракийската низина. В планините е намирана до около 1450 м н.в. Отделни екземпляри могат да се намерят случайно в Софийското поле, Витоша и Люлин пл., но те не са автохтонни, а са пренесени там („освободени”) от неинформирани хора.

Местообитание. Хълмисти местности покрити с храсти и нискостеблени гори. Най-висока е плътността на популациите в районите с храсти и разредени гори в нископланинския пояс в Южна България.

Биология. Дневен вид. През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през най-горещите месеци само сутрин и привечер. Храни се предимно с тревисти растения (главно бобови, сложноцветни и розоцветни), по-рядко с окапали плодове (черници, джанки и др.). Понякога с растителната храна поглъща и дребни безгръбначни животни (червеи, мекотели и др.). Копулацията е през април-май, по-рядко през късното лято (от края на юли до август и септември). За зимуване се заравя в почвата на дълбочина до 40-90 см (обикновено на южни склонове). Може да преживее кратки застудявания, които водят до спадане на температура в убежището под 0ºС. На повърхността излиза през април (по изключение в края на март).

Оценка на популацията в зоната. Видът е много рядък /V/ за защитената зона.. Видът е потвърждаван през последните години в зоната, но е рядък. Би трябвало да обитава места в близост до крайречните гори и храсталаци и свързаните с тях тревни площи. Зоната е от значение за поддържане на географската кохерентност на вида.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. В периода на проучването е установен еднократно (02.08.2010 г) един екземпляр на Testudo hermanni в района на територията предвидена за изграждане на ветроенергийна кула 19 Местообитанието е типично - склонове, обрасли с ниска дървесна и храстова растителност (особено при шипоопашатата), където видът се размножава и зимува. Микрорайона-ливада, предоставя и добра трофична база за вида. Територията в която е установена шипоопашатата костенурка не попада в обхвата на защитената зона.

Testudo hermanni

Изглед на района в който е установена Testudo hermanni

В останалата част на терените, който подлежат на усвоявне, които не са обработваеми земи не предоставят подходящи условия за видовете. В близост няма горски масиви с вероятност за наличие на местообитания на сухоземните костенурки, поради което територията не е и потенциална хранителна база за тях. Засиленото движение на хора и техника, шумът, силно ограничават евентуалната възможност за поява на костенурки по тези места.

Оценка на Благоприятно Природозащитно Състояние (БПС)

Предвидената площ за ветропарка заема площ от 414.905 дка, от които потенциално възможно обитавани от костенурките са около 50-60 дка (в рамките на обследваната територия) заети от тревнио-храстови съобщества, Считаме, че вида няма да бъде засегнат от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като не се отнема хранителен хабитат. Не се очакват преки въздействия върху популацията, като смъртност на индивиди, поради  рядкото им присъствие. Костенурките ще продължат да обитават заеманите от тях площи и след реализиране на инвестиционното предложение.

Таблица-шаблон за оценка БПС на видове			Таблица 5.А.1.2-1

| Критерии и параметри | Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/ полигони на зоната | Благоприятно | Неблагоприятно незадоволително | Неблагоприятно - лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ 1. ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ПЛОЩ (1244 дка) |
| Параметър 1.1. Обща площ на обитаване в границите на инвестиционното предложение | Около 50-60 дка | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 1.2. Площ на разредени гори и храсталаци | Извън територията на инвестиционото предложение | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 1.3. Площ на откритите местообитания | Около 50-60 дка В грниците на инвестиционното предложение като хранителен хабитат | Благоприятно състояние Не намалява |  |  |
| Параметър 1.4. Плътност на популацията | 1 екз. На 2 ха. | Благоприятно състояние Не намалява |  |  |
| Параметър 1.5. Нефрагментиран екотон-долина, склон | Нефрагментиран склон | Благоприятно състояние |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 1 |  | Благоприятно състояние |  |  |
| КРИТЕРИЙ 2. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) |
| Параметър 2.1. Численост на хищници | Липсва постоянно присъствие на чакали, лисици, диве свене | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.2. Интензивност на пашата | Под 0.3 жив. На Ед/ха | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.3. Използване на торове и пестициди; наличие на замърсяване | Не се ползват Липсва замърсяване | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.4. Дейности, поддържащи екстензивния характер на пасищата | Екстензивно управление | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.5. Специфични горски дейности | Не се провеждат. Територията не е горски фонд | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.6. Интензивност на пожарите | Не са установени в последните 10 години | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.7. Пътища с трафик над 1000 МПС в ден | Липсват | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.8. Бракониерство и събиране | Съществува |  | Неблагоприятно състояние |  |
| Параметър 2.9. Наличие на плътно застрояване предвидено с инвестиционното предложение | Не се предвижда. | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.10. Фрагментация | Няма да има | Благоприятно състояние |  |  |
| Параметър 2.11. Отнемане на хранителен хабитат | Няма да има | Благоприятно състояние |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 3 |  |  |  |
| Обща оценка по критериите за БПС на вида за територията | Вида няма да бъде засегнат от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като не се отнема хранителен хабитат. Не се очакват преки въздействия върху популацията, като смъртност на индивиди, поради рядкото присъствие. Вида ще продължи да обитава заеманата от тях площ и след реализиране на инвестиционното предложение. |  |  |

От другите значими видове, при полевите проучвания на територията на инвестиционното предложение и неговите околности бяха регистрирани следните видове: гущери – зелен и стенен. При проведеният едногодишен мониторинг са установени: жълтоуха водна змия, сива водна змия, смок мишкар, голям стрелец, пепелянката и медянка. От гущерите са установени и ивичест, кримски и късокрак гущер. Видовете не са предмет на опазване в защитената зона. Местообитания на водните змии не се засягат от реализацията на съоръженията. В характерните за тях биотопи масови видове бяха зеленият гущер и стенния гущер. Всички останали установени видове бяха с ниска численост – единични екземпляри на маршрути от по 1 км.

| ИМЕ (на латински) | ИМЕ (на български) | Местна Популация | Мотивация |
| --- | --- | --- | --- |
| Зелена крастава жаба | Bufo viridis | C | C |
| Дървесница | Hyla arborea | P | C |
| Горска дългокрака жаба | Rana dalmatina | C | C |
| Сива водна змия | Natrix tessellata | P | C |
| Смок мишкар | Elaphe longissima | P | C |
| Смок-стрелец | Coluber caspius | C | C |
| Медянка | Coronella austriaca | P | C |
| Пепелянка | Vipera ammodytes | P | C |
| Зелен гущер | Lacerta viridis | C | C |
| Ивичест гущер | Lacerta trilineata | C | C |
| Степен гущер | Podarcis muralis | C | C |
| Кримски гущер | Podarcis taurica | P | C |
| Късокрак гущер | Ablepharus kitaibelii | P | C |

Природозащитен статус на установените видове

| Вид | Природозащитен статус |
| --- | --- |
| Българско наименование | Латинско наименование | Национален | Международен |
|  |  | Зап. 729/1986 | ЧК | ЗБР | Бернска конв. | ЕЧС ERDL | Директ 92/43 | CITES |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Клас Влечуги /Reptilia/ |
| Шипоопашата костенурка | Testudo hermanni | * |  | 2,3 | II | V |  |  |
| Зелен гущер | Lacerta viridis |  |  |  | II |  |  |  |
| Стенен гущер | Podarcis muralis |  |  |  | II |  |  |  |
| Ивичест гущер | Lacerta trilineata |  |  |  | ІІ |  |  |  |
| Кримски гущер | Podarcis taurica |  |  |  | ІІ |  |  |  |
| Късокрак гущер | Ablepharus kitaibelii |  |  | 3 | ІІ |  |  |  |
| Обикн. водна змия | Natrix natrix |  |  |  | III |  |  |  |
| Сива водна змия | Natrix tesselatta |  |  |  | II |  |  |  |
| Смок-мишкар | Elaphe longissima | * | * | 2,3 | II | E |  |  |
| Голям стрелец | Coluber caspius /Coluber jugularis/ | * |  | 3 | II |  |  |  |
| Медянка | Coronella austriaca | * |  | 3 | II |  | IV |  |
| Пепелянка | Vipera ammodytes |  |  | 4 | II |  | IV |  |

Легенда:

1.ЧК – Червена книга на Република България

Категории  на застрашеност на видовете за страната по ЧК:  изчезнал вид, рядък вид, застрашен вид

- ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, Приложения 2, 3, 4 и 6

- Бернска конвенция: ІІ – строго защитени видове от фауната

- ЕЧС – Степен на застрашеност в Европа по категории: Е – застрашен, V – уязвим, R –  рядък, D – намаляващ, L – локализиран

5. Директива 92/43 ЕЕС

6. CITES

Очаквани въздействия. Потенциални заплахи за местообитанията на влечугите

Местообитанията в района на инвестиционното предложение поддържат популации с ниска численост на видовете, указани по-горе. При дейностите свързани със строителството на площадките за ветроенергийните съоръжения и подходите към тях и прокарването на подземните кабелни трасета е възможно да бъдат нарушени местообитания на някои от  видовете. Загубата на тези слабо пригодни местообитания, както и тяхната относително малка площ в зоната определят потенциалното въздействие като незначително.

Поради относително малката площ на теренаите за изграждане на ветроенергийните съоръжения и комуникации и неговото местоположение,  реализирането му не се очаква да окаже съществено въздействие върху структурата на защитената зона. Поради неголямата площ и местоположението на терените не се очаква съществен фрагментиращ ефект.

Негативното въздействие по време на строителството на съоръженията върху представителите на влечугите ще се изразява и във временното им безпокоене, както и на такива, които обитават съседни терени и тяхното изтегляне в съседни територии. Щетите ще са минимални и обратими – ще изчезнат след приключване на проекта. Поради бързата подвижност на повечето от видовете, вероятността от физическо унищожаване на екземпляри от тях е минимална. Въздействие върху популациите на видовете няма да има. Значително засягане на техните хабитати също не се очаква. Няма да бъде нарушена структурата на местните популации.

По отношение на установеният вид Testudo hermanni, нрушаване на местообитание не се очаква. Площадката на ветроенергийна кула (19) е обработваема земя. Временни и краткосрочни нарушения ще има при прокопаването трасето на подземната кабелна мрежа, който преминава през ливадата, използвана за хранителна база на вида.

По време на експлоатацията турбините генерират вибрации, които се предават от фундамента в земята и вероятно ще причиняват траен дискомфорт за влечугите в непосредствена близост до фундаментите. Като се вземе под внимание ниската консервационна стойност на установените видове и ниската им численост, респективно засягането на малък брой екземпляри, това вредно въздействие може да се приеме за допустимо за подобен тип обекти.

Оценка на риска за видовете влечуги

Обикновена блатна костенурка(Emys orbicularis)

Оценка: Не се очаква въздействие.

Шипобедрена костенурка(Testudo graeca)

Оценка: Не се очаква въздействие.

Шипоопашата костенурка(Testudo hermanni)

Оценка: Не се очаква въздействие.

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху целите за опазване на видовете  влечуги може да се оцени като слабо и допустимо, включително за режима на ЗЗ.

(Бозайници (Mammalia) - без прилепи

Предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” са 6 вида бозайници: видра, добруджански среден хомяк, вълк, лалугер, пъстър пор и степен пор.

Оценка на видовете от  бозайната фауната(без прилепи) според стандартния формуляр за ЗЗ «Карлуково»

| Видове предмет на опазване в ЗЗ Карлуково и техните оценки |
| --- |
| според стандартния формуляр в базата данни на МОСВ |
| КОД | ИМЕ (латинско и българско) | Местна Попул. | Попул. | Опазв. | Изолир. | Цял.Оц. |
| 1355 | Видра (Lutra lutra) | 10-15i | C | А | C | А |
| 2609 | Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni). | V | С | В | С | С |
| 1352 | Европейският вълк ( Canis lupus ) | 7-8 | C | A | C | A |
| 1335 | Лалугер (Spermophilus citellus). | R | C | В | C | А |
| 2635 | Пъстър пор (Vormela peregusna) | R | C | A | C | А |
| 2633 | Степен пор (Mustela eversmanni). | R | В | А | В | А |

Характеристика на територията на инвестиционното предложение, като местообитание на бозайници

Територията на инвестиционното предложение и прилежащите му територии представляват равнинни и леко хълмисти терени. Същата в голяма степен е антропогенизирана от усвояването и за земеделско ползване. Имотите които не се обработват са пасища и ливади с храсталачно- тревни съобщества. За дребните бозайници територията е подходяща за обитаване, още повече, че това са ниви за производство на зърнени култури. Срещат се предимно различни видове мишевидни гризачи и някои хищници.

Засиленото човешко присъствие, липсата на компактни горски масиви е предпоставка за отсъствието на постоянни местообитания и временно пребиваване на представители на едрата бозайна фауна. Едри бозайници вероятно преминават при хоризонтални миграции. Според местни жители тук се наблюдават лисицата (Vulpes vulpes) и дивата свиня (Sus scrofa). Рядък за района е заекът (Lepus europaeus) и таралежът (Erinaceus roumanicus).

Река Ръчане в обхвата на инвестиционото предложение не предлага подходящи местообитания за видрата.

» Видра (Lutra lutra)

Разпространение у нас. Среша се почти из цялата страна с изключение на Добруджа и голяма част от Лудогорието. С най-голяма плътност е популацията в Югоизточна България.

Местообитание. Обитава реки, езера, блата, както и бреговете на планински потоци и езера. Биологията на този хищник изисква наличието на водни басейни, които са основен източник на храна и места за ловуване и размножаване. Леговищата са разположени в дупки в брега, над нивото на водната повърхност.

Биология. Размножителният период за Деверна България е около средата на м. март, а за Южна България февруари-март. Храни се главно с риба, жаби, охлюви, яйца на малки прици, гнездящи около водните басейни, насекоми, раци.

Оценка на популацията в зоната. Видът са среща в рамките на зоната в планинските потоци.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. На терените предвидени за изграждане на съоръженията и в непосредствена близост до тях няма подходящи водоеми за видрата. Реализацията на ветропарка няма да окаже въздействие върху популацията и местообитанието на вида.

» Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni).

Разпространение у нас. У нас видът е разпространен по-често в Добруджа, средната и източната част на Дунавската равнина, на запад до река Огоста, като се срещат изолирани находища на юг от Стара планина.

Местообитание. Обитава най-често целини, люцернови и житни ниви, лоза, овошни градини. През зимата не спи зимен сън.

Биология. Храни се със семена и зелени части на тревисти растения, лючерна.

Оценка на популацията в зоната. Съгласно Натура формуляра за ЗЗ „Карлуково”, относно числеността на популациите е отбелязана като много рядък /V/. 	Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Площадките за ветрогенераторите не предлагат подходящи местообитания за вида. Не е регистриран при обследването на района, което обаче не изключва присъствието на отделни екземпляри. Нощният начин на живот на вида снижава риска от фактора безпокойство. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и местообитанието на вида.

» Европейският вълк ( Canis lupus )

Разпространение у нас. У нас видът е с постоянни популации в планинските и погранични райони в Западна Стара планина, Югозопадна България, Източни Родопи, Сакар, Странджа и във водосборния район на. р. Русенски Лом. Отделни двойси се срещат и в други части на страната.

Местообитание. Обитава предимно гористи места, но се е приспособил и открити. Води номаден ачин на живот.

Биология. Брачните двойки се образуват от края на декември до началото на февруари. Храни се с мърша, мишевидни гризачи, сърни, елени, домашни животни, понякога дори с хаби.

Оценка на популацията в зоната. Среща се в тези части на страната, но обитава приоритетно горски райони. Урбанизацията на местността  в района на инвестиционното предложение изключва размножаването и обитаването на вълка в разглежданата територия.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. На терените предвидени за изграждане на съоръженията и в непосредствена близост до тях няма условия за постоянни местообитания на вида. Урбанизацията на местността изключва размножаването и обитаването на вълка в разглежданата територия. Поради интензивното човешко присъствие, преминаването на отделни скитащи екземпляри е също малко вероятно. Реализацията наинвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на вида.

» Лалугер (Spermophilus citellus)

Разпространение у нас. Среща се почти в цялата страна. Навсякъде има мозаечен характер. Населява открити тревисти местообитания в широк диапазон надморски височини: от Черноморското крайбрежие до 2100-2400 м. (Рила и Стара планина). Вида достига висока плътност – максималната регистрирана плътност за страната е от порядъка на 100 - 120 екз/ха. Като правило в населяваните от него местообитания формира вътре популационни групировки, относително обособени от съседни такива. В отчета за такива групировки се използва термина “колония”.

В миналото ареалът на лалугера е обхващал цялата територия на България и е бил с висока плътност на популациите (Пешев, 1955; Марков, 1957). През последните десетилетия обаче числеността и площта на населяването територии са драстично намалели, като в крайните югозападни и югоизточни райони вида не се установява. Основните фактори, на които се дължи сегашното състояние, са масовото разораване на целинни земи, започнало през 50-те години, и създаването на плътни масиви орна земя (лалугера не населява разорани площи, само навлиза в тяхната периферия да се храни), а в настоящия момент е промяната в състоянието на местообитанията (пасища, мери, ливади и т.н.) на вида в резултат на сукцесионни промени настъпили вследствие на драстичното намаляване броя на пашуващи селскостопански животни.

Тази тенденция е характерна за целия ареал на вида, поради което в консервационно отношение европейския лалугер е категоризиран като уязвим в IUCN, и е включен в списъците на видовете подлежащи на опазване в редица международни актове.

Местообитание. Обитава открини необработваеми площи, покрай пътища, ж.п. линии и близо до културни площи. В планините достига на височина до 2500 м.н.в. Среща се в Стара планина. Спи зимен сън без пробуждане.

Лалугерът заема важно място в системата на взаимоотношенията в съобществата, като служи, в една или друга степен, за хранителна база на практически всички хищни бозайници и дневни грабливи птици. Особено това важи за такива специализирани видове като царския орел, пъстрия и степния пор и др., числеността на които е в пряка връзка със състоянието на лалугеровите популации.

Биология. Характеризира се със строга периодичност на жизнената дейност в течение на годината, като ражда един път годишно и спи зимен сън. Храни се с различни треви и техните семена, понякога с насекоми. Не прави запаси.

Статут. В България европейският лалугер е включен Червената книга на България (2-ро изд.) (Стефанов, под печат), категория уязвим. Съгласно чл. 6. (1) и приложение №2 на Закона за Биологичното разнообразие, европейския лалугер “е включен в приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция” и “видът изисква приоритетно съхранение на неговото местообитание” включително и чрез обявяване на защитени зони, съгласно чл.6(1).т.2. В този смисъл вида и неговите местообитания се разглеждат като приоритетни за опазване в защитените зони по Натура 2000.

Оценка на популацията в зоната. В защитената зона видат е отбелязан с индекс R - рядък.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Ползвани са данни и от проведеният едногодишен мониторинг.

Методи на изследване

Методически за установяване наличието, картиране на разпространението и определяне състоянието на европейския лалугер бе използван следния подход:

- Събиране на анкетна информация от населението относно наличието на вида за текущия период и в миналото;

- Определяне на потенциално подходящи и неподходящи за обитаване от европейския лалугер и оценка на състоянието им съобразно изискванията на вида;

- Идентификация на наличието на лалугери в потенциално пригодните за обитаване от вида местообитания чрез визуални наблюдения с бинокъл и обследване за наличие на специфични следи от жизнената им дейност;

- В местообитанията, за които е установено наличието на лалугери и/или на следи от жизнената им дейност, бе определена относителната плътност на вида по:

- брой активни животни на пробни площадки;

- брой дупки (вертикални и общ брой на единица трансект).

За измервателна единица бе приет трансект с дължина 100 m и ширина 5 m, съобразно методиката за мониторинг на европейския лалугер на НСМБР.

Картният материал е съставен по измервания с GPS “GEKO-301” (Garmin) в координатна система WGS 84.

Обща характеристика на района и състояние на местообитанията

Районът обхваща силно повлияна от човешката дейност територия свързана със селскостопанска дейност. В настоящия период обаче значителен процент от обработваемите площи не се ползва.

Резултати от проучване състоянието на европейския лалугер в района на инвестиционното предложение

При проучването основно са обследвани потенциалните местообитания на лалугера и парцелите, предвидени за изграждане на ветрогенераторите. Като цяло е установено, с изключение на посочените по-долу находища на европейския лалугер (Фиг. 5.А.1.2-1), че изоставените селскостопански площи са силно обрасли с висока и гъста тревна растителност и на практика не предоставят условия за обитаване на лалугера.

Фиг. 5.А.1.2-1. Разпространение на европейския лалугер в района на ИП

Наличие на лалугери е установено в района на с. Камено поле. Установеното разпространение на вида в района е дадено по “Локалитети №.”, обособени по типа местообитание и относителната им изолираност едни от други.

» Локалитет № 1. Ориентировъчни координати N43 13.972 E23 53.928. Обширно пасище, непосредствено граничещо със с. Камено поле и предоставящо добри условия за обитаване от лалугера. Сравнително интензивно се ползва за паша на овце, крави и биволи. Локалитетът е изцяло населен със средна относителна плътност 2,3 дупки/100 м. Плътността на вида се оценява 5-15 екз/хa. Локалитета е извън границите на ветропарка.

» Локалитет № 2. Ориентировъчни координати N43 14.128 E23 52.287. Пасище, с ограничено ползване. В северната част, в мястото на разположение на ветрогенератор № 24, се наблюдава силно обрастване с храстова растителност. В източната част (местоположение на ветрогенератор № 25) на практика тревната растителност представлява също пасище и не се установява наличието на лалугери. Независимо от това, очевидно, този участък се явява биокоридор за обмен на индивиди с локалитет № 1. Относителната плътност на лалугера в западната (граничеща с гора) и централната част е под 1 дупка/100 м. В локалитета е ситуирана кула 24 и 25. Площадките на ветроенергиините съоръжения и подходите към тях не засягат лалугерови колонии. В резултат на извършените огледи на терена експертите предлагат отпадане на ветроенергийна кула 25.

» Локалитет № 3. Ориентировъчни координати N43 13.889 E23 52.551. Непосредствено граничи и е свързан с локалитет № 2. Пасище със действаща кошара. Относителна плътност на лалугера 1,3 дупки/100 м. Локалитета е извън границите на ветропарка.

» Локалитет № 4. Ориентировъчни координати N43 13.009 E23 53.238. Местообитанието е преимуществено пасище с парцели запустели орни площи и действаща кошара в непосредствена близост. В местообитанието, но на границата с горска растителност се предвижда изграждането на ветрогенератор № 56. Наличието на лалугери е установено само в участъците, използвани за паша и/или косене на сено. Относителната плътност е висока (до 6 дупки/100 м), но е на много малка площ, поради което реално е значително по-малка. Локалитетът е заобиколен запустели орни земи и с участъци с горска растителност, сред които са разположени парцели, вероятно бивши пасища, силно обрасли с висока и гъста трева и начални етапи на развитие на храстова растителност. Местоположението на кула 56 не засяга лалугерова колония.

» Локалитет № 5. Ориентировъчни координати N43 12.949 E23 52.833. Значително по площ пасище. Теренът е каменист с плитък почвен слой. Установено е наличие на лалугери, но с твърде ниска плътност – под 1 дупка/100 м и плътност под 1 екз/hа. В съседство на местообитанието се предвижда изграждането на ветрогенератор № 32, като площадката и пътя за достъп до нея не засягат установеното местообитание.

Лалугерова колония

Оценка състоянието на европейския лалугер в района на изследването

В района на инвестиционното предложение лалугера населява основно околностите на с. Камено поле, в които се съхраняват относително благоприятни за вида условия, а местообитанията, населявани от него, на практика са слабо изолирани и очевидно се осъществява обмен на индивиди. Състоянието на вида за конкретния период е стабилно, но лесно уязвимо, поради което са необходими насочени мерки за опазването му. Както беше посочено по-горе, обектите на инвестиционното предложение не засягат местообитания на лалугера. Благоприятно обстоятелство е, че експертите ботаници предлагат да отпадне изграждането на ветроенергийна кула № 25 (локолитет 2), като по този начин се запазва подходящо местообитание за лалугера представляващо пасище.

Оценка на Благоприятно Природозащитно Състояние (БПС)

Предвидената площ за ветропарка заема площ от 414.905 дка, от които в границите на планирания ветропарк потенциално възможно обитавани от лалугерите са около 1200 дка. Считаме, че вида няма да бъде засегнат от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като не се отнема територия обитавана от колония. Не се очакват преки въздействия върху популацията.

Таблица-шаблон за оценка БПС на видове				Таблица 5.А.1.2-2

| Критерии и параметри | Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/ полигони на зоната | Благоприятно | Неблагоприятно незадоволително | Неблагоприя-тно - лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ 1. ПОПУЛАЦИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ПЛОЩ (1244 дка) |
| Параметър 1.1. Находища/локалитети населявани от ралугера | Извън имотите предвидени за инвестиционното предложение. 5 локалитета | В периода на проучването- постоянно |  |  |
| Параметър 1.2. Площ на находището | Около 1200 дка. | Благоприятно |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 1 |  | Благоприятно |  |  |
| КРИТЕРИЙ 2. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) |
| Параметър 2.1. Интензивност на пашата | Под 0.3 жив. На Ед/ха |  | Неблагоприятно |  |
| Параметър 2.2. Интензивност на коситба | Не се коси | Благоприятно |  |  |
| Параметър 2.3. Оран и промени в земеползването | Не се очакват | Благоприятно |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 2 | Благоприятно |  |  |
| Обща оценка по критериите за БПС на вида на територията | Колония на лалугера е установена в непосредствена близост до с. Васково, далеч извън обхвата на имотите, които е предвитено да се усвояват. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху неговата популационна численост и местообитанията му в региона. |  |  |

» Пъстър пор (Vormela peregusna)

Разпространение у нас. Унас се среща на изолирани места из цялата страна, но най-често в Добруджа. Намиран е до 1700 м.н.в. в Рила.

Местообитание. Обитава открити степни терени, ниви, лозя, храсталаци. Видът обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на по-едроразмерни гризачи,

Биология. Разгонването започва в началото на февруари. Женската ражда 4-8 молки. Храни се с гризачи, главно лалугери, гущери, птици и др.

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр за ЗЗ „Карлуково” видът е отбелязан също като рядък /R/.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не е установен при полевите проучвания. Няма сведения за срещани индивиди в района на инвестиционното намерение.

» Степен пор (Mustela eversmanni)

Разпространение у нас. Разпространен е у нас в откритите степни райони. Характерен вид за Североизточна България и Добруджа. Разпространението му на запад достига до Червен бряг, като в тези райони се смята за вероятен и вид с ниска плътност. Характеризира се с корелативна връзка с лалугера, в чиито колонии намира храна и устройва леговищата си.

Местообитание.

Биология.Активен е главно през нощта и антропогенните фактори оказват незначително влияние върху популациите му.

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр за ЗЗ „Карлуково” видът е отбелязан също като рядък /R/.

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не е установен при полевите проучвания, независимо от това че местообитанията му са в известна корелация на тези на лалугера. Видът не е установен в периода на проучването. Няма сведения за срещани индивиди в района на инвестиционното намерение. Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху неговата популационна численост и месттобитанията му в региона.

От другите значими видове, при полевите проучвания на територията на инвестиционното предложение и неговите околности бяха регистрирани и има данни за следните видове:. Къртица, Сляпо куче, Полска мишка, Див заек, Чакал, Лисица, Язовец, Невестулка, Дива свиня, Сърна.

Всички установени видове са с ниска численост – единични екземпляри. Едри бозайници вероятно преминават при хоризонтални миграции.

| № | Вид | Природозащитен статус |
| --- | --- | --- |
|  | Българско наименование | Латинско наименование | Национален | Международен |
|  |  |  | Зап. 729/1986 | ЧК | ЗБР | Бернска конв. | ЕЧС ERDL | Директ 92/43 | CITES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Клас Бозайници /Mammalia/ |
| Разред Насекомоядни /Insectivora/ |
| 1 | Къртица | Talpa europea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сляпо куче | Talpa levantis |  |  |  |  |  |  |  |
| Разред Гризачи /Rodentia/ |
| 3 | Европейски лалугер | Spermophylus citellus |  |  | 2 | II | V | II, IV |  |
| 4 | Полска мишка | Apodemus agrarius |  |  |  |  |  |  |  |
| Разред Зайцеподобни /Lagomorpha/ |
| 5 | Европейски див заек | Lepus capensis |  |  |  |  |  |  |  |
| Разред Хищници /Carnivora/ |
| 7 | Чакал | Canis aureus |  |  | 4 |  |  | V |  |
| 8 | Лисица | Vulpes vulpes |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Язовец | Meles meles |  |  |  | III |  |  |  |
| 10 | Невестулка | Mustela nivalis |  |  | 3 | III |  |  |  |
| Разред Чифтокопитни /Artiodactyla/ |
| 11 | Дива свиня | Sus scrofa |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сърна | Capreolus capreolus |  |  |  |  |  |  |  |

Легенда:

1.ЧК – Червена книга на Република България

Категории  на застрашеност на видовете за страната по ЧК: изчезнал вид, рядък вид, застрашен вид

2.ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, Приложения 2, 3, 4 и 6

3.Бернска конвенция: ІІ – строго защитени видове от фауната

4.ЕЧС – Степен на застрашеност в Европа по категории: Е – застрашен, V – уязвим, R –  рядък, D – намаляващ, L – локализиран

5. Директива 92/43 ЕЕС

6.CITES

Очаквани въздействия. Потенциални заплахи за местообитанията на бозайниците

Местообитанията в района на инвестиционното предложение поддържат популации с ниска численост. В процеса на усвояване на терените за съответното строителство е възможно да бъдат унищожени някои местообитания на животни от групите на дребните бозайници. Същите ще имат временен и краткосрочен характер, предвид бързата приспособимост на видовете към нови условия в съседни територии. Загубата на тези слабо пригодни местообитания, както и тяхната относително малка площ в зоната определят потенциалното въздействие като незначително. Поради относително малката площ на теренаите за изграждане на ветроенергийните съоръжения и комуникации и неговото местоположение,  реализирането му не се очаква да окаже съществено въздействие върху структурата на защитената зона. Поради неголямата площ и местоположението на терените не се очаква съществен фрагментиращ ефект.

Негативното въздействие по време на строителството на съоръженията върху представителите на бозайниците ще се изразява и във временното им безпокоене от повишените шумови характеристики от строителните дейности, движение на транспортна и монтажна техника, човешкото присъствие, както и на такива, които обитават съседни терени и тяхното изтегляне в съседни територии. Щетите ще са минимални и обратими – ще изчезнат след приключване на строителството. Поради бързата подвижност на повечето от видовете, вероятността от физическо унищожаване на екземпляри от тях е минимална. Въздействие върху популациите на видовете няма да има. Значително засягане на техните хабитати също не се очаква. Няма да бъде нарушена структурата на местните популации.

По време на експлоатацията турбините генерират вибрации, които се предават от фундамента в земята и вероятно ще причиняват траен дискомфорт за някои видове в непосредствена близост до фундаментите. Като се вземе под внимание ниската консервационна стойност на установените видове и ниската им численост, респективно засягането местообитания на малък брой екземпляри, това вредно въздействие може да се приеме за допустимо за подобен тип обекти.

Оценка на риска за видовете бозайници, предмет на защита

» Видра (Lutra lutra)

Оценка: Не се очаква въздействие.

» Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni)

Оценка: Не се очаква въздействие.

» Европейският вълк ( Canis lupus )

Оценка: Не се очаква въздействие..

» Лалугер (Spermophilus citellus)

Оценка:  Не се очаква се въздействие

» Пъстър пор (Vormela peregusna)

Оценка: Не се очаква въздействие.

» Степен пор (Mustela eversmanni)

Оценка: Не се очаква въздействие.

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху целите за опазване на видовете бозайници (без прилепи) може да се оцени като слабо и допустимо, включително за режима на ЗЗ.

Разред Прилепи (Chiroptera)

Теритиорията на ЗЗ BG 0001014 «Карлуково» е обект на многогодишни системни проучвания за установяване на видовия състав, сезонната динамика и разпространението на прилепите, обитаващи многобройните пещери, ниши и скални формации. За разлика от тях районът на инвестиционното предложение е останал извън обсега на тези проучвания, тъй като тук не са известни подземни убежища на прилепи и в по-голямата си част той заема открити обработваеми селскостопански площи, тревни или храстови съобщества и нискостъблени горски терени. До този момент липсват каквито и да било литературни или непубликувани данни за наличието на прилепи в мониторинговата площ.

Съгласно Резолюция 4.7, приета на 4-тата среща на страните членки на EUROBATS през 2003 г., мониторинговите проучвания, свързани с изграждането на ветроенергийни паркове, трябва да отчитат всички известни убежища на прилепи в радиус от 10 км от мястото на изграждане на ветротурбините. В тази връзка направихме проучване върху известните пещери, разположени в близост до ВЕП “Веслец” и известни като убежища на прилепи през различните периоди от годината. Такива убежища в близост до ВЕП са:

- ЗЗ BG 0000601 «Каленска пещера» (фиг. 5.А.1.2-2) отстои на около 5.8 км в западна посока от ВЕП “Веслец”и е важно размножително убежище на 10 вида прилепи, като тук пещерният дългокрил (Miniopterus schreibersi), големият и осторухият нощник (Myotis myotis и Myotis blythi) и южният подковонос (Rhinolophus euryale) образуват колонии с численост над 1000 индивида. На 20 юни 2010 г. наблюдавахме колония от над 2000 екземпляра от двата вида прилепи: пещерния дългокрил (Miniopterus schreibersi ) и големия нощник (Myotis myotis) (фиг. 5.А.1-2-3). През зимния период пещерата е слабо обитаема, като в нея се срещат предимно единични екземпляри на големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum).

Фиг. 5.А.1.2-2. Входът на Каленската пещера.

Фиг. 5.А.1.2-3 Част от смесената размножителна прилепна колония в Каленската пещера, съставена главно от голям нощник (Myotis myotis) и пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi).

В непосредствена близост да територията на проектирания ВЕП се намират още две големи пещери:

- Пещерата “Цаконишка пещ” (фиг. 5.А.1.2-4). Поради наличието на два входа (долен и горен) и непрекъснатото въздушно течение между тях, пещерата не е пригодна за зимуване на големи колонии. Намира се непосредствено до западната граница на ВЕП “Веслец”. През м. Октомври 2010 г. тук установихме около 50 пещерни дългокрил (Miniopterus schreibersi) заедно с дългопръстия нощник (Myotis capaccinii), 17 големи подковоноса (Rhinolophus ferrumequinum) и 14 малки подковоноса (Rhinolophus hipposideros).

Фиг. 5.А.1.2-4. Долният вход на пещерата “Цаконишка пещ”.

- Драшанката пещера. Водна пещера, чийто вход се отваря непосредствено в с. Драшан, на около 3.7 км североизточно от проектирания ветроенергиен парк. Пещерата не се обитава от големи прилепни колонии, като тук се срещат пердимно единични екземпляри на подковоносите прилепи.

За установяване на видовия състав, активността и летателните коридори непосредствено в територията на проектирания ветроенергиен парк, бе проведено мониторингово изследване със следния обхват:

• Полевата работа бе извършена през зимния период (2 март 2010) за проверка на зимуващи колонии в Каленската пещера, периода на пролетна миграция (7 - 8 април 2010 г.), размножителния период (20 - 23 юни 2010 г.), периода на разселване на колониите (16 юли 2010) и периода на активни есенни миграции (7 октомври 2010). Автомобилните трансекти бяха осъществени по наличната пътна мрежа, в т. ч. шосето свързващо с. Цаконица, с Кален, с. Горна Бешовица и с Камено поле, полски път в северна посока към долината на р. Ръчене и по част от полските пътища, южно от пътя с. Горна Бешовица – с. Камено поле. При тези трансекти средната скорост на автомобила варираше между 17 и 21 км/час. Автомобилните маршрути през периода на мониторинга имат следните дължини: м. Април – 22.97 км, м. Юни –  19.89 км, м. Юли –  19.72 км.

• Бе осъществено точково прослушване с ултразвуков детектор тип “Pettersson D 240” в интервал между 10 и 20 мин. на всяка точка (фиг. 5.А.1.2-5, 5.А.1.2-6, 5.А.1.2-7). Тези пунктове за мониторинг бяха избрани с цел да бъдат обхванати наличните хабитати, представени в зоната на проектирания ветроенергиен парк, а именно: открити тревни площи, обработваеми селскостопански площи и гранична зона между нискостъблени горски площи и открити пространства, тревни и храстови съобщества, долината на р. Ръчене, в границите на селища и входове на пещери.

Фиг. 5.А.1.2-5. Маршрут на автомобилните трансекти, осъществени през периода на пролетна миграция и летния период.

Фиг. 5.А.1.2-6. Маршрут на автомобилния трансект, осъществен през размножителния период.

Фиг. 5.А.1.2-7. Пунктове за точково наблюдение със записваща ултразвукова апаратура (означени с червени кръгове).

Предмет на опазване в ЗЗ BG 0001014  „Карлуково” са общо 12 вида прилепи. От установените в процеса на мониторинговото проучване 11 вида прилепи, непосредствено в района на проектния ветроенергиен парк или потенциално използващи го като своя хранителна територия, пет от тях са включени в Приложение ІІ на директива 92/43 ЕС и са предмет на опазване в мрежата от защитени зони Натура 2000 - Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям нощник (Myotis myotis), Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) и Дългопръст нощинк (Myotis capaccinii). Всички тези видове са пещерообитаващи и използват територията на проектирания ВЕП само като част от своята хранителна територия. Строителството на ветрогенераторите не засяга техни дневни и зимни убежища.

Анализът на разпространението на прилепите в границите на мониторинговата площ и в непосредствена близост до нея, показва, че тяхното разпределение е в пряка зависимост от наличието на подходящи подземни убежища – пещери и скални формации.

Територията на инвестиционното предложение представлява хълмист терен с обширни открити площи обработваема земя или покрити с тревна и храстова растителност (фиг. 5.А.1.2-8). Широките, открити обработваеми площи, каквито на практика заемат по-голямата част от инвестиционното предложение, са лишени от убежища и не предоставят подходящи условия като ловна територия, поради интензивното земеделие.

Фиг. 5.А.1.2-8. Характерният ландшафт и растителна покривка в по-голямата част от площта на проектирания ВЕП.

Тези особености на терена, както и отсъствието на стара дървесна растителност наложиха като ефективен полеви метод регистрацията на издаваните от прилепите ултразвуци и техният компютърен анализ за установяване на видовия състав и хранителна активност. Не са установени естествени карстови подземни убежища на прилепи в района на ветроенергийния парк.

Използвани са следните методи:

» Регистрация и анализ на издаваните от прилепите ултразвуци. Използван е ултразвуков детектор Pettersson D 240 заедно със записващо miniDV устройство модел Sony.

» Регистрация на издаваните от прилепите ултразвуци с помощта на монтиран върху лек автомобил детектор тип „Transect Tranquility” със записващо miniDV устройство модел Sony. Едновременно със записа на звуците се осъществява и неперкъснат запис през 5 секунди на GPS координатите на трансекта. Методиката е част от утвърдена от The Zoological Society of London and The Bat Conservation Trust (http://www.ibats.org.uk/) като стандартна процедура за анализ на промените във видовото разнообразие на прилепите и оценката на промените в околната среда върху техния видов състав, относителна численост и активност.

» Получените компютърни сонограми (фиг. 5.А.1.2-9) са анализирани с помощта на специализирана софтуерна програма BatSound 3.1 for Windows.

Фиг. 5.А.1.2-9 Сонограма на издаваните от дългопръстия нощник (Myotis capaccinii) ултразвуци с максимална честота около 45KHz, регистрирани в района на проектирания ВЕП.

За целите на видовото определяне на прилепите бяха измервани следните звукови параметри:

- честота с максимална енергия на звука;

- максимална и минимална честота на звука;

- продължителност на звука;

- интервал между издаваните последователно звуци.

Предимството на избраните методи е, че отчитат динамиката на активността на регистрираните видове в избраните точки или трансекти на мониторинга, а именно: начало на нощната активност, степен на активност в хранителните хабитати, денонощни миграции, издавани социални звуци и др. В този случай броят на регистрираните ултразвуци за единица време ни служи като една променлива величина за оценка на активността прилепните популации (Furmankiewicz, 2003).

Изборът на методика за полева работа и анализ на резултатите в настоящото

проучване е съобразен с препоръките на EUROBATS и Шведската Национална Енергийна Администрация(Ahlen, 2003; Rodrigues et al. 2008; Петров, 2008) за оценка на влиянието на вятърните паркове върху прилепните популации.

По време на мониторинговото проучване бяха установени 11 вида прилепи. Поради спецификата на метода за анализ на ултразвуците на прилепите, част от получените сонограми не могат да бъдат определени до вид, като в списъка по-долу са дадени и трите вероятни вида, издаващи ултразвуци със сходна честота и характеристика.  Това са двуцветния нощник (Vespertilio murinus), ръждивия вечерник (Nyctalus noctula) и малкия вечерник (Nyctalus leisleri). Тъй като изследваната територия е част от ареала на гореспоментите видове, тяхното присъствие в района на ВЕП трябва да бъде взето под внимание.

1. Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum): Видът е разпространен в цялата страна. Често използва за дневни убежища изкуствени постройки и различни типове подземни убежища. През размножителния период често образува колонии. Ловува на близко разстояние от дневното си убежище край скали, над водни площи или над храсталаци. Лети често близко над земната повърхност и по рядко над 10 м височина. Извършва сезонни миграции често и на разстояние над 50 км.

2. Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros): Често срещан вид. Обитава предимно подземни убежища – пещери, бункери, мазета и др. Не образува многочислени колонии, екземплярите са разположени обикновено поединично. Храни се в близост до убежищата.

3. Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii): Мигриращ вид. Извършва прелети на стотици километри. У нас е многоброен главно през есенния период, когато край влажните зони, особено по българското черноморско крайбрежие достига численост от стотици и хиляди екземпляри. Единични индивиди и малки мигриращи групи са регистрирани често над открити обработваемите площи в цяла България.

4. Голям нощник (Myotis myotis): Често срещан вид в България. Използва за свои дневни летни и зимни убежища предимно пещери. Образува многобройни колонии. Ловува често над открити места, край водни площи, скали и храсталаци. Лети сравнително бавно в близост до земната повърхност или на 5-6 метра височина.

5. Дългопръст нощинк (Myotis capaccinii): Пещерообитаващ вид. Образува многочислени колонии, често смесени с пещерния дългокрил (Miniopterus schreibersii). Ловува над водни площи, открити пространства и край скали. Извършва сравнително големи миграции от няколко десетки километри между летните и зимни убежища. През лятото може да населява слявнително плитки и сухи подземни укрития.

6. Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus): Често срещан в открити райони с малки групи от дървета. Свързан е както с карста, така и с човешки постройки, които използва за дневни летни убежища. Предпочита ниските части на страната, рядко до 1500-1600 м н.в.

7. Савиево прилепче (Hypsugo savii): Видът предпочита скални терени, предимно карстови. Нощем се отдалечава на десетки километри от дневното си убежище и често ловува над открити площи, включително и обработваеми. Мигриращ вид с регистрирани прелети над 250 км (Попов, Седефчев, 2003).

8. Ръждив вечерник (Nyctalus noctula): Един от едрите видове прилепи. Обитава хралупи на стари дървета, свързан е и с местообитания в селищата – цепнатини в сгради, мостове, под керемиди и др. Излита непосредствено след залез и ловува често на височина от няколко десетки метра. Мигриращ вид, включително и на разстояния от хиляди километри.

9. Малък вечерник (Nyctalus leisleri): Разпространен почти в цялата страна, като предпочита гористи райони в ниските части. Обитава хралупи. Извършва есенни миграции за намиране на зимни убежища, като са регистрирани миграции с дължина над 1000 км. Ловува високо над земната повърхност, често над 20 м. Има сходна биология с тази на ръждивия вечерник.

10. Двуцветен нощник (Vespertilio murinus): Обитава предимно планински гори. Често се среща и в кулгурни ландшафти, предимно по време на есенната миграция. Ловува над открити площи на височина около 20 метра. Предпочита подземни убежища, най-често пещери, скални цепки, а понякога и подземия на сгради. Извършва дълги миграции от Северна към Югозападна Европа, като през есента на територията на България са установени големи групи от мигриращи екземпляри.

11. Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii): Дневните убежища на вида са изключително подземни, най-често естествени карстови кухини. Прелита на големи разстояния (няколко десетки километра) в търсене на храна, поради което неговите хранителни хабитати са често отдалечени от дневното убежище. Мигриращ вид.

Всички установени видове на територията на иинвестиционното предложение имат висок природозащитен статус по българското и международното законодателство Таблица 5.А.1.2-3

Природозащитен статус на установените видове прилепи      Таблица 5.А.1.2-3

| Вид българско име/латинско име | Дир. 92/43 ЕС | Червена книга Б-я, 1985 | IUCN 2002 | Bern Conv. | Bonn Conv. | EURO BATS | З-н за Био- разнообразието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) | Прил. ІІ, ІV | - | Кат. “Рисково потенциално застрашен” | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) | Прил. ІІ, ІV | - | Кат. “Уязвим” | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii) | Прил. ІV | - | - | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Голям нощник (Myotis myotis) | Прил. ІІ, ІV | - | Кат. “Рисково потенциално застрашен” | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Дългопръст нощинк (Myotis capaccinii) | Прил. ІІ, ІV | Кат. “Рядък” | Кат. “Уязвим” | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) | Прил. ІV | - | - | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Савиево прилепче (Hypsugo savii) | Прил. ІV | - | - | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) | Прил. ІV | - | - | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Малък вечерник (Nyctalus leisleri) | Прил. ІV | - | Кат. “Рисково потенциално застрашен | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Двуцветен прилеп (Vespertilio murinis) | Прил. ІV | - | - | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |
| Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) | Прил. ІІ и ІV | - | Кат. “Рисково потенциално застрашен” | Прил. ІІ | Прил. ІІ | + | + Прил. 2 и 3 |

Използвани съкращения в таблицата:

Червена книга на НРБ – 1985 г.; IUCN 2002: 2002 IUCN Red List of Threatened Species; Bern: Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats. Bonn: Convention on the conservation of migratory species of wild animals (CMS). EUROBATS: The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats; Закон за биологичното разнообразие – 2002 г.

Сезонната динамика в появата и регистрацията на отделните видове на територията на Инвестиционното предложение е представена в Таблица 5.А.1.2-4

Сезонна динамика на видовия състав на прилепите 		Таблица 5.А.1.2-4

| Вид | Зимен период (м. Март, 2010 г.) | периода на пролетна миграция (април 2010 г.) | размножителния период (юни 2010 г.) | периода на разселване на колониите (юли 2010 г.) | периода на активни есенни миграции (октомври 2010 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) | + | + | + | + | + |
| Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) | - | - | - | - | + |
| Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii) | - | - | + | - | - |
| Голям нощник (Myotis myotis) | - | - | + | - | + |
| Дългопръст нощинк (Myotis capaccinii) | - | - | + | + | + |
| Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) | - | + | - | + | - |
| Савиево прилепче (Hypsugo savii) | - | - | + | + | - |
| Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) | - | + | - | + | - |
| Малък вечерник (Nyctalus leisleri) | - | + | - | - | - |
| Двуцветен прилеп (Vespertilio murinis) | - | + | - | - | - |
| Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) | - | + | + | + | + |
| Общо видове | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 |

Представената по-горе таблица ясно илюстрира неравномерното сезонното разпределение на видовия състав в територията, засегната от реализацията на Инвестиционното предложение. През зимния период установихме само един вид - Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum). Неговото присъствие е свързано единствено с дълбоките пещери в съседство на проектирания ВЕП, където има благоприятни сравнително константни микроклиатични условия за зимуване. През останалата част на годината броят на видовете почти не се изменя, докато техният видов състав варира. През пролетта ясно доминират мигриращите видове: Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), Малък вечерник (Nyctalus leisleri), Двуцветен прилеп (Vespertilio murinis) и Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). От тях пещерният дългокрил запазва своето присъствие до края на активния есенен период, след което вероятно мигрира за зимуване в подземни убежища, както в района на ЗЗ “Карлуково”, така и в по-отдалечени пещерни убежища. Това е и единственият мигриращ вид, запазващ сравнително висока численост през есента. През размножителния период доминират видове, чието присъствие е пряко свързано с подходящите близкоразположени пещери, използвани за раждане и отглеждане на малките. Това са Дългопръст нощинк (Myotis capaccinii), Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Савиево прилепче (Hypsugo savii) и Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii).

В заключение можем да кажем, че наблюдаваният видов състав е пряко зависим от карстовия характер на прилежащите терени на инвестиционното предложение - наличието на множество пещери и скални разкрития (напр. в долината на р. Ръчене). Видовете, използващи тези предимно подземни убежища в близките райони, използват територията на проектирания ВЕП главно като част от своята хранителна територия.

Численост и/или плътност на установените видове, към единица площ от района на проектирания парк

През целия период на мониторинг регистрирахме сравнително бедно прилепно съобщество, представено с малобройни популации. Установените видове по време на трансектите са представени само с единични екземпляри. Отчитайки чувствителността на използвания ултразвуков детектор по време на трансектите, плътността на прилепите към единица площ през отделните периоди е както следва:

  - пролетна миграция: 31 индивида/км2;

  - размножителен период: 23 индивида/км2;

  - периода на разселване на колониите: 51 индивида/км2 .

Плътността на всеки от регистрираните видове през мониторинговите периоди, когато са проведени автомобилни трансекти е представена в Таблица 5.А.1.2-5

Плътност на регистрираните видове по време на мониторинговите автомобилни трансекти 						Таблица 5.А.1.2-5

| Вид | периода на пролетна миграция (април 2010 г.) | размножителния период (юни 2010 г.) | периода на разселване на колониите (юли 2010 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) | 8.9 инд./км2 | 0 | 10.2 инд./км2 |
| Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) | 6.7 инд./км2 | 0 | 2.5 инд./км2 |
| Дългопръст нощинк (Myotis capaccinii) | 0 | 5.1 инд./км2 | 2.5 инд./км2 |
| Малък вечерник (Nyctalus leisleri) | 1.1 инд./км2 | 0 | 0 |
| Двуцветен прилеп (Vespertilio murinis) | 1.1 инд./км2 | 0 | 0 |
| Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii) | 0 | 10.2 инд./км2 | 0 |
| Савиево прилепче (Hypsugo savii) | 0 | 2.5 инд./км2 | 30.7 инд./км2 |
| Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) | 15.5 инд./км2 | 5.1 инд./км2 | 5.1 инд./км2 |

Отсъствието на подходящи убежища в границите на проектирания ВЕП е най-важната причина за наблюдаваната относително ниска численост и ниско видово богатство на прилепите тук (съответно по четири и пет регистрирани вида през отделните сезони за маршрута на автомобилните трансекти). Обширните обработваеми площи са предпоставка за ниско насекомно обилие, определящо много ниската численост на индивидите над тези площи. С най-висока численост е савиевото прилепче (Hypsugo savii), регистрирана през летния период (30.7 инд./км2 ). Този вид намира особено благоприятни условия за живот в близкоразположената скалиста долина на р. Ръчене.

Оценка на значимостта и въздействието на елементите на ИП през различните фази на изграждане и експлоатация на ВЕП “Веслец” върху прилепите

Различните фази при изграждането и експлоатацията на ВЕП “Веслец” имат специфично въздействие върху установените тук 11 вида прилепи. Тази специфика се определя основно от следните фактори:

- сезонното присъствие на видовете прилепи, непосредствено в района на ИП;

- тяхната относителна активност в специфични хабитати, засегнати от строителството и експлоатацията на ВЕП;

- конкретното видово поведение и по-специално височина на полет при хранене и миграции;

- наличие или отсъствие на убежища, потенциално засегнати от строителството.

Етап на изграждане на ВЕП “Веслец”:

Реализацията на ВЕП “Веслец” не засяга дневни или зимни убежища, тъй като те отъстват в проектната площ. Голяма част от инвестиционното намерение е разположена върху обработваеми земи, чийто хранителен потенциал е нисък, поради ниското насекомно обилие и интензивното земеделие. Всички строителни дейности ще бъдат извършвани през светлата част на денонощието, когато прилепите се намират в своите убежища и на практика няма да бъдат повлияни негативно през целия етап на изграждане на ВЕП.

Строителството на ветрогенераторните кули няма да доведе до пряка смъртност на индивиди, тъй като не се унищожават техни убежища. Строителните площадки са далеч от известните убежища на прилепи, поради което въздействието върху тази група бозайници през този период е на практика нулево.

Етап на експлоатация на ВЕП “Веслец”:

Потенциалните въздействия върху прилепите при експлоатация на ВЕП “Веслец” могат да бъдат разделени на две групи:

Преки въдействия и рискове:

- сблъсък на животните с въртящите се перки на ветрогенераторите;

- сблъсък с електропреносната мрежа;

- въздействие чрез турбулентно завихряне на въздуха от ветрогенераторите;

- звуково въздействие

Косвени въздействия и рискове:

- фрагментация на хабитатите;

- бариерен ефект, чрез прекъсване на летателни коридори.

Потенциално уязвими от преките въздействия са пет от установените 11 вида, които летят и на по-големи височини, достигащи до 40-50 метра височина от земната повърхност, а понякога надвишаваща и 100 метра. Това са полунощният прилеп (Eptesicus serotinus), ръждивият вечерник (Nyctalus noctula) (по Ahlen, 2003), малкия вечерник (Nyctalus leisleri), натузиевото прилепче (Pipistrellus nathusii) и пещерният дългокрил (Miniopterus schreibersi). Поради наличието на многобройни пещерни колонии на вида в територията на ЗЗ “Карлуково”, считаме, че реализацията на ИП ще доведе до незначителна фрагментация на неговите местообитания. Тази слаба степен на въздействие се определя от сравнително ниското насекомно обилие в обработваемите площи, предвидени за строеж на ветрогенератори и като следствие ниската численост на ловуващи индивиди. Тяхната численост се варира между 5 и 15 индивида на квадратен километър през различните периоди на мониторинга.

Не са установени сезонни миграционни коридори, а миграцията има дисперсен характер, осъществявана от единичнии животни или малобройни групи.

Относителната количествена оценка на въдействието на тези фактори е представена в таблица 5.А.1.2-6.

Таблица 5.А.1.2-6. Оценка на въздействието от реализацията на ИП върху прилепите по десетобалната скала.

| Преки въздействия и рискове | Видове, подложени на въздействие | Скала на оценката на въздействието по приложената матрица |
| --- | --- | --- |
| сблъсък на животните с въртящите се перки на ветрогенераторите | Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii | 3 |
| сблъсък с електропреносната мрежа | Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii | 0 |
| въздействие чрез турбулентно завихряне на въздуха от ветрогенераторите | Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Miniopterus schreibersi | 3 |
| звуково въздействие | - | 0 |
| Косвени въздействия и рискове |  |  |
| фрагментация на хабитатите | Miniopterus schreibersi | 2 |
| бариерен ефект, чрез прекъсване на летателни коридори | Pipistrellus nathusii, Miniopterus schreibersi | 2 |

Като потенциално най-силно въздействащ фактор върху прилепите оценяваме сблъсъка с въртящите се перки и въздействието на турбулентното движение на въздуха в близост до генераторите, предимно през периодите на пролетна миграция.

Популациите на останалите 6 вида прилепи, а именно: Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям нощник (Myotis myotis), Дългопръст нощинк (Myotis capaccinii), Двуцветен прилеп (Vespertilio murinis) и Савиево прилепче (Hypsugo savii) на практика няма да бъдат подложени на въздействие или то ще бъде в незначителна степен (максимална степен 1 по десетобалната скала), поради тяхната привързаност към подземни метообитания, много ниската тяхна численост в близките убежища и специфични изисквания към техните хранителни хабитати, оставащи незасегнати от реализацията на ИП.

Оценка на Благоприятен Природозащитен Статус на видовете прилепи, предмет на опазване в ЗЗ “Карлуково” по отношение на реализацията на инвестиционното предложение и установени в територията на  проектирания ВЕП: Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям нощник (Myotis myotis), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) и Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii)

Таблица за оценка БПС на видовете прилепи			Таблица 5.А.1.2-7

| Критерии и параметри | Мерна единица/праг за БПС при оценяване състоянието на отделни части/ полигони на зоната | Благоприятно | Неблагоприятно незадоволително | Неблагоприятно - лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ 1. ПОПУЛАЦИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ПЛОЩ (437.797 дка) |
| Параметър 1.1. Брой находища в границите на ИП | Отсъстват както летни така и зимни в границите на ИП | Благоприятно |  |  |
| Параметър 1.2. Численост на находищата за зимуване | Зимни находища отсъстват напълно | Благоприятно |  |  |
| Параметър 1.3. Численост в находищата за размножаване | Размножителни находища отсъстват напълно | Благоприятно |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 1 |  | Благоприятно |  |  |
| КРИТЕРИЙ 2. ПЛОЩ НА МЕСТООБИТАНИЯТА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗОНАТА |
| Параметър 2.1. Обща площ на благоприятните местообитания в зоната | Липсват летни и зимни убежища | Благоприятно |  |  |
| Параметър 2.2. Площ на подходящите ловни местообитания | Общата площ на ИП от 414.905 дка е подходящо ловно местообитание | Благоприятно Ще бъде променено временно качеството на потенциално ловно местообитание само на около 58 дка в обхвата на строителните площадки трайно около 4.5 дка след рекултивация - 1.03 % от площта на ИП и едва 0.00016 % от площта на ЗЗ “Карлуково”. Не се засяга качеството на хабитата като ловна територия в останалата площ. |  |  |
| КРИТЕРИЙ 3. СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ |
| Параметър 3.1. Опазване площта и начина на трайно ползване на открити площи (за Rh. mehelyi, Rh. ferrumequinum) | Обща площ на ИП от 437.797 дка | Благоприятно Почти постоянна и трайното ползване на откритите площи не се нарушава от реализацията на ИП – фундаментите на кулите ще заемат след рекултивация едва 4.5 дка |  |  |
| Параметър 3.2. Опазване площта и начина на трайно ползване на екотона открити площи/гори (за Rh. hipposideros Rh. ferrumequinum, Rh. еuryale, M. blythi, M. myotis) | 0 ха | Благоприятно Не се засягат |  |  |
| Параметър 3.3. Опазване площта и характера на водни и влажните зони (за Rh. hipposideros, Rh. ferrumequinum, Rh. еuryale, M. capaccinii) | 0 ха | Благоприятно Не се засягат |  |  |
| Параметър 3.4. Опазване площта и височината на крайречните гори (за Rh. hipposideros, Rh. ferrumequinum, Rh. еuryale, M. blythi,M. capaccinii, M. dasycneme) | 0 ха | Благоприятно Не се засягат |  |  |
| Параметър 3.5. Опазване площта и начина на трайно ползване на горски площи (за Rh. hipposideros, Rh. ferrumequinum, Rh. еuryale, M. emarginatus, M. myotis) | 0 ха | Благоприятно Не се засягат |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 3 | Благоприятно |  |  |
| КРИТЕРИЙ 4. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) |
| Параметър 4.1. Безпокойство в убежищата | Липсват убежища |  |  |
| Параметър 4.2. Използване на пестициди в горското и селско стопанство | Няма да се използват |  |  |
| Параметър 4.3. Урбанизация и инфраструктура в районите с убежища на размножителна или зимна колония | Отсъстват размножителни и зимни колонии |  |  |
| Параметър 4.4. Количество и качествен състав на нощните насекоми | Перките на ветрогенераторите са разположени на значителна височина от тревната и храстова растителност и няма да доведат промени в количествения и качествен състав на нощните насекоми |  |  |
| Параметър 4.5. Опазване на убежищата (подземни и сгради) от увреждане | Не се увреждат поради тяхното отсъствие от територията на ИП |  |  |
| Цялостна оценка по Критерий 4 | Благоприятно |  |  |
| Обща оценка по четирите критерия за БПС на видовете прилепи наа територията | Благоприятно |  |  |

( Безгръбначни

Предмет на опазване в ЗЗ BG 0001014 „Карлуково” са общо 11 вида безгръбначни животни. Два от тях (бисерната мида и ивичестия теодоксус) са водни безгръбначни и не се засягат от реализацията на ВЕП, тъй като строителството и експлоатацията не са свързани с водни тела.

Анализът на хабитатните изисквания на безгръбначната фауна, предмет на защита в двете ЗЗ е представен в следната таблица:

Таблица 5.А.1.2-8

| Вид | Хабитатни условия | Присъствие в площта на ИП |
| --- | --- | --- |
| Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) | Водни тела | Не присъства |
| Бисерна мида (Unio crassus) | Водни тела | Не присъства |
| Лицена (Lycaena dispar) | Открити влажни тревисти местообитания край реки, езера и др. влажни зони | Не присъства |
| Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes) | Обитава мезофитни тревисти и храсталачни асоциации. Най-близкото известно находище е край с. Реселец, на около 13 км източно от ВЕП. | Не присъства |
| Catopta thrips | Тревисти и степни местообитания с пелин. През последните години е потвърдено присъствието и единствено край Балчик и Реселец. Последното отстои на около 13 км от проектирания ВЕП. | Не пирсъства |
| Ценагрион (Coenagrion ornatum) | Крайречна растителност, до водоеми | Не присъства |
| Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) | Горски хабитати | Не присъства |
| Бръмбар рогач (Lucanus cervus) | Горски хабитати | Не присъства |
| Буков сечко (Morimus funereus) | Горски хабитати | Не присъства |
| Алпийска розалиа (Rosalia alpina) | Горски хабитати | Не присъства |

( Растения

От растенията, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC предмет на опазване в защитената зона е обикновената пърчовка  (Himantoglossum caprinum), а друг значим вид в зоната е Дегенов порзеник (Seseli degenii).

На територията на инвестиционното предложение не бяха открити индивиди и популации на тези видове, но бяха описани други видове с природозащитен статут.

Констатирани са общо 8 консервационно значими растителни вида, от които: 	1 българския ендемит

- Български рожец (Cerastium bulgaricum) (ветрокули №№  4, 22, 24, 31);

3 балкански ендемита

- Златиста метличина (Centaurea chrysolepis) (ветрокула № 3);

- Карамфил (Dianthus quadrangulus) (ветрокули №№ 4, 24, 25, 47, 48 и 56);

- Скален зановец (Chamaecytisus calcareus) (ветрокула № 20);

1 вид от Червената книга на България -

- Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea) (ветрокули № 28 и № 38)

4 вида от SITES

- Мъжки салеп (Orchis mascula) (ветрокули №№. 3, 4, 20, 21, 24, 25);

- Бледен салеп (Orchis pallens) (ветрокула № 25);

- Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea)  (ветрокули №№ 4, 21, 25);

-Пурпурен салеп (Orchis purpurea) (ветрокули №№ 4, 21, 25).

Orchis mascula

Orchis purpurea

Препоръчва се да се подходи с особено внимание в площадките на които са установени тези видове, за да се нанесат минимални поражения върху популациите им. Ако на територията на площадките за генераторите №№ 3, 4, 20, 21, 22, 24, 28, 38 се установят индивиди от трите вида орхидеи (Orchis papilionacea, Orchis pallens и Orchis mascula) или техни хибриди, е препоръчително те да бъдат изкопани и преместени на други места в същото местообитание. Това налага при извършването на съответното строителство присъствието на специалист ботаник.

## 5.Б.1. Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху птиците предмет на опазване в защитена зона „Карлуковски карст”

Те са общо 44 (35 по т. 3 и 9 по т. 4). Определянето на отрицателно въздействие върху тях е извършено в две стъпки. При първата стъпка отрицателното въздействие е представено само качествено (има-няма) - Таблица. 5.Б-1.

Таблица. 5.Б-1. Очаквано отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване, по точка 3 в защитената зона, в резултат от реализирането на ИП.

Обозначения в колона „Не се очаква защото....”:

1. Видът целогодишно или през отделен сезон не се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост.

2. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оценка „D”.

3. Видът целогодишно или през отделен сезон може да се среща редовно в местообитанията от терена на ИП, но не ги използва поради близостта на асфалтов път, населено място или друга причина.

4. Видът редовно само прелита над терена на ИП по време на хранене или миграция.

5. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, произлизащо от реализирането на ИП.

6. Видът не е установен от Янков (2007) като гнездещ в УТМ квадрата, в който е теренът на ИП.

7. Видът не е установен при едногодишния мониторинг на птиците в района на ИП (Чипев, 2010).

| № | Вид - предмет на опазване в ЗЗ „Карлуковски карст” | Отрицателно въздействие |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не се очаква, защото: | Очаква се |
|  | Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) | 1, 7 |  |
|  | Малък воден бик (Ixobrychus minutus) | 1, 7 |  |
|  | Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) | 2, 7 |  |
|  | Гривеста чапла (Ardeola ralloides) | 1, 7 |  |
|  | Малка бяла чапла (Egretta garzetta) | 1, 7 |  |
|  | Голяма бяла чапла (Egretta alba) | 2, 7 |  |
|  | Черен щъркел (Ciconia nigra) |  | + |
|  | Бял щъркел (Ciconia ciconia) | 2 |  |
|  | Червен ангъч (Tadorna ferruginea) | 1 |  |
|  | Осояд (Pernis apivorus) | 2 |  |
|  | Египетски лешояд (Neophron percnopterus) | 2, 7 |  |
|  | Орел змияр (Circaetus gallicus) |  | + |
|  | Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) |  | + |
|  | Малък орел (Hieraaetus pennatus) | 2, 7 |  |
|  | Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) | 2, 7 |  |
|  | Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) |  | + |
|  | Сoкол скитник (Falco peregrinus) |  | + |
|  | Планински кеклик (Alectoris graeca) | 2, 7 |  |
|  | Ливаден дърдавец (Crex crex) | 1 |  |
|  | Турилик (Burhinus oedicnemus) | 1 |  |
|  | Бухал (Bubo bubo) | 2,7 |  |
|  | Кoзодой (Caprimulgus europaeus) | 2, 7 |  |
|  | Земеродно рибарче (Alcedo atthis) | 2, 7 |  |
|  | Синявица (Coracias garrulus) | 2, 7 |  |
|  | Сив кълвач (Picus canus) | 2, 7 |  |
|  | Черен кълвач (Dryocopus martius) | 2, 7 |  |
|  | Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) | 2, 7 |  |
|  | Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) |  | + |
|  | Горска чучулига (Lullula arborea) |  | + |
|  | Полска бъбрица (Anthus campestris) | 2, 7 |  |
|  | Червеногърба сврачка (Lanius collurio) |  | + |
|  | Черночела сврачка (Lanius minor) | 2, 7 |  |
|  | Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) |  | + |
|  | Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) | 2, 7 |  |
|  | Градинска овесарка (Emberiza hortulana) |  | + |
| Всичко | 25 | 10 |

Таблица. 5.Б-2. Очаквано отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване, по точка 4 в защитената зона, в резултат от реализирането на ИП.

Обозначения в колона „Не се очаква защото....”:

1. Видът целогодишно или през отделен сезон не се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост.

2. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оценка „D”.

3. Видът целогодишно или през отделен сезон може да се среща редовно в местообитанията от терена на ИП, но не ги използва поради близостта на асфалтов път, населено място или друга причина.

4. Видът редовно само прелита над терена на ИП по време на хранене или миграция.

5. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, произлизащо от реализирането на ИП.

6. Видът не е установен от Янков (2007) като гнездещ в УТМ квадрата, в който е теренът на ИП.

7. Видът не е установен при едногодишния мониторинг на птиците в района на ИП (Чипев, 2010).

| № | Вид - предмет на опазване в ЗЗ „Карлуковски карст” | Отрицателно въздействие |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не се очаква, защото: | Очаква се |
|  | Голям корморан (Phalacrocorax carbo) | 2, 7 |  |
|  | Малък ястреб (Accipiter nisus) |  | + |
|  | Обикновен мишелов (Buteo buteo) |  | + |
|  | Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) |  | + |
|  | Сoкол орко (Falco subbuteo) |  | + |
|  | Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) | 2, 7 |  |
|  | Голям горски водобегач (Tringa ochropus) | 2, 7 |  |
|  | Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) | 2, 7 |  |
|  | Пчелояд (Merops apiaster) |  | + |
| Всичко | 4 | 5 |

За да бъде определена количествено степента, в която може да бъдат повлияни отрицателно, във втората стъпка 15-те вида предмет на опазване от горните две таблици са разгледани в таксономичен ред както следва:

1. Черен щъркел (Ciconia nigra) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори в близост до течащи водоеми богати на риба. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 3 гнездещr двойки с цялостна оценка „С”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран като гнездещ на вековен дъб под стената на микроязовир с географски координати 43 10 11.2 N и 23 39 48.5 Е. През пролетта са регистрирани 17 екз., а през есента - 15 екз. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Черен щъркел (Ciconia nigra) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  | 0,2 |  | 1,6 |  |  |  | 2,4 |

2. Орел змияр (Circaetus gallicus) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България. Обитава разнообразни гори, открити пространства. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 2 (2-3) гнездещи двойки с цялостна оценка „С”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран през пролетта (6 екз.), и есента (26 екз.) само като преминаващ (не гнезди и не нощува по време на миграции). Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Орел змияр (Circaetus gallicus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 3,2 |

3. Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори, открити пространства. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има преминаващи птици с цялостна оценка „D”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран през пролетта и есента с по 19 екз.) само като преминаващ (не гнезди, не зимува и не нощува по време на миграции). Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 2,2 |

4. Малък ястреб (Accipiter nisus) – постоянен и преминаващ вид от Червената книга на България. Обитава окрайнини на широколистни, смесени и иглолистни гори, открити пространства. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 4 (13-гнездещи двойки с цялостна оценка „D”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран през пролетта (24 екз.) и есента (80 екз.) като преминаващ. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Малък ястреб (Accipiter nisus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 1,2 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 2,8 |

5. Обикновен мишелов (Buteo buteo) – постоянен и преминаващ вид. Обитава разнообразни горски комплекси, открити пространства с единични дървета. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 16 (15-18) гнездещи двойки с цялостна оценка „С”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран през пролетта (316 екз.) и есента (209 екз.), само като преминаващ (не гнезди и не нощува по време на миграции). През зимата са регистрирани 10 зимуващи птици. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Обикновен мишелов (Buteo buteo) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 2,6 |

6. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) – постоянен и преминаващ вид от Червената книга на България. Обитава разнообразни горски комплекси, открити пространства с единични дървета. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 6 гнездещи двойки с цялостна оценка „D”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран като гнездещ на отвесна скала с географски координати 43 13 48.2 N и 23 55 21.3 Е. През пролетта преминават единични птици (7 екз.), а през есента малко повече (17 екз.). Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  | 0,6 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 2,6 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  | 0,6 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 4,2 |

7. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) – постоянен и преминаващ вид. Обитава открити пространства, населени места, окрайнини на широколистни гори, скалисти места. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 17 (10-35) гнездещи двойки с цялостна оценка „B”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран през пролетта (13 екз.) и есента (31 екз.) само като преминаващ (не гнезди и не нощува по време на миграции). Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,9 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 2,5 |

8. Сoкол орко (Falco subbuteo) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България. Обитава открити пространства, окрайнини на широколистни гори. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 3 (2-5) гнездещи двойки и преминаващи птици с цялостна оценка „D”. На терена на ИП по време на едногодишния мониторинг е регистриран през пролетта (1 екз.) и есента (14 екз.) само като преминаващ. (не гнезди и не нощува по време на миграции). Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Орко (Falco subbuteo) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща оценка |
|  | Малки Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 1,2 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 2,8 |

9. Сокол скитник (Falco peregrinus) - постоянен вид от Червената книга на България. Обитава разнообразни скални комплекси. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 1 (0-2) гнездещи двойки с цялостна оценка „С”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран като гнездещ на скала с географски координати 43 08 17,2 N и 23 51 13,3 Е. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Бухал (Bubo bubo) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,6 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 2,2 |

- Пчелояд (Merops apiaster) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава разнообразни земни стени (пясъчни, льосови и др.). Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 45 гнездещи двойки с цялостна оценка „D”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран като гнездещ (30 двойки) в земни откоси с географски координати 43 12 43.4 N и 23 49 42.1 Е. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Бухал (Bubo bubo) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 0,8 | 0,3 |  |  |  | 2,7 |

11. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) - постоянен вид. Обитава разнообразни горски комплекси, паркове, градини. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има45 (40-50) гнездещи двойки с цялостна оценка „C”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистриран като гнездещ. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 1,2 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо |  | 0,3 |  | 03 |  | 0,3 |  | 2,8 |

12. Горска чучулига (Lullula arborea) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава разнообразни горски комплекси, паркове, градини. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 125 (60-150) гнездещи двойки с цялостна оценка „B”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистрирана като гнездеща с максимална плътност 90,91 двойки/km2. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Горска чучулига (Lullula arborea) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  | 2,4 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. Свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  | 4,0 |

13. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава открити пространства с храстова растителност. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 225(200-250) гнездещи с цялостна оценка „C”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистрирана като гнездеща с максимална плътност 296,91 двойки/km2. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Червеногърба сврачка (Lanius collurio) (за обяснения по таблицата Вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 2,4 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 4,0 |

14. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава открити пространства с храстова растителност. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 110 (100-120) гнездещи двойки с цялостна оценка „A”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистрирана като гнездеща с максимална плътност 47,51 двойки/km2. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) (за обяснения по таблицата Вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 2,4 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 4,0 |

15. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава храсталаци и тревни съобщества, селскостопански площи и изкуствени ландшафти, широколистни листопадни гори. Според Стандартния формуляр на територията на защитената зона има 175 (150-200) гнездещи двойки с цялостна оценка „С”. На терена на инвестиционното предложение по време на едногодишния мониторинг е регистрирана като гнездеща с максимална плътност 3,73 двойки/km2. Очаква се отрицателното въздействие върху популацията на вида в защитената зона да е с малка степен.

| ЗЗ „Карлуковски карст” Градинска овесарка (Emberiza hortulana) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
|  | Размножаване | Миграция | Зимуване | Обща Оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за | Места за | Места за |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Хранене Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 2,4 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  | 0,8 |
| Общо | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 4,0 |

Отрицателното въздействие върху видовете предмет на опазване в защитената зона е обобщено в следната Таблица 5.Б-3:

Таблица 5.Б-3. Обобщени данни за броя на повлияните видове птици-предмет на опазване в защитената зона от различните категории отрицателни въздействия в резултат от реализирането на инвестиционното предложение.

| Категория отрицателно въздействие | Брой видове предмет на опазване в ЗЗ “Карлуковски карст” | % от общия брой видове |
| --- | --- | --- |
| Няма въздействие | 29 | 65,9 |
| С малка степен | 15 | 34,1 |
| Със средна степен | 0 | 0 |
| С голяма степен | 0 | 0 |
| Общо | 44 | 100,0 |

Както се вижда от горната таблица над половината (65,9%) от видовете-предмет на опазване няма да бъдат повлияни отрицателно от евентуалното реализиране на инвестиционното предложение. В малка степен ще бъдат повлияни по-малко от половината видове (34,1%). Тук следва изрично да се подчертае, че засегнатите птици не са част от популациите на птиците, обитаващи защитената зона „Карлуковски карст”, тъй като теренът на инвестиционното предложение е извън границите й. Поради това популациите на посочените видове в рамките на защитената зона няма да бъдат засегнати пряко и отрицателното въздействие върху тях ще бъде косвено и слабо.

По време на миграцията

Предмет на опазване в защитената зона „Карлуковски карст“ са и редица преминаващи реещи се птици, описани подробно в окончателния отчет за едногодишния мониторинг (Чипев, 2010).

През пролетта са регистрирани 612 реещи се мигранти (518 грабливи птици и 94 реещи се водолюбиви птици, а през есента - 575 реещи се мигранти (543 грабливи птици и 32 реещи се водолюбиви птици.

Основните параметри на миграцията в района на проектирания ВЕП „Веслец” са определени в резултат от проведения едногодишен мониторинг и са представени в следващата Таблица 5.Б-4.

Таблица 5.Б-4. Основни параметри на миграцията на птиците при ВЕП „Веслец” (по Чипев, 2010)

| Параметър | Пролетна миграция | Есенна миграция |
| --- | --- | --- |
| Общ брой птици (екз.) | 3113 | 6399 |
| Най-многобройна екол. група | Пойни птици | Пойни птици |
| Реещи се птици ( екз.) | 612 | 575 |
| Реещи се водолюбиви (екз.) | 94 | 32 |
| Реещи се грабливи (екз.) | 518 | 543 |
| Пик на прелета | 17 март | 12 октомври |
| Численост на пика (екз.) | 317 | 734 |
| Най-многобройни реещи се видове | Buteo buteo, Falco vespertinus, Ciconia ciconia | Buteo buteo, Falco vespertinus, Accipiter nisus |
| Световно застрашени видове | Няма | Falco vespertinus |

Територията на ветроенергийния парк „Веслец” заема последно място по общия брой на есенните мигранти при Изворско, Варненско, Малко Търново, Бургаско, Мадара, Шуменско, Златията, Монтанско, Бяла, Сливенско.

В заключение може определено да се твърди, че евентуалното реализиране на ИП при прилагане на препоръчаните смекчаващи мерки няма да окаже значително отрицателно въздействие върху миграцията на реещите се птици в тази част от територията на страната, както и върху мигриращите видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

По време на зимуването

В района на инвестиционното предложение не са установени значителни концентрации на зимуващи водолюбиви птици (Michev & Profirov, 2003). Поради това може определено да се твърди, че евентуалното реализиране на ветропарка няма да окаже отрицателно въздействие върху зимуването на водолюбивите птици в тази част от територията на страната.

## 5.А.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение

- Защитена зона „Карлуково”BG 0001014

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

„Алтернатива 1”

Пряко въздействие от предлаганото инвестиционното предложение върху целостта на защитена зона „Карлуково” с оглед на нейната структура, функции и природозащитни ще има, тъй като част от имотите на площ от 125.018 дка определени за ветропарка попадат на територията на защитената зона. В тези имоти ще бъдат изградени 26 броя ветроенергийни съоръжения. Това съставлява 0.043 % от общата площ на защитената зона. Следва да се подчертае, че половината от тези имоти (61.148 дка) са обработваеми ниви - агроценози с нанесени трайни антропогенни нарушения на биотата.

Изграждането на ветропарка по тази алтернатива ще има пряко отрицателно въздействие върху 2 местообитания, предмет на защита в зоната 6210 и 6240 и на още едно - 6510, което също е от европейско значение. Тяхната обща площ на територията на ветропарка възлиза на 63.9 дка. Местообитанията са със сравнително по-широко разпространение в България и не съществува опастност от изчезването им.

„Алтернатива 2”

При тази алтернатива пряко въздействие от предлаганото инвестиционното предложение върху целостта на защитена зона „Карлуково” с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели ще има на площ от 98.937 дка., което представлява 0.034 % от общата площ на защитената зона  В тези имоти ще бъдат изградени 23 броя ветроенергийни съоръжения.

» Предлагаме ветроенергийна кула № 25 да отпадне от инвестиционното намерение, заради наличието на значителна популация на Мъжки салеп (Orchis mascula), включен в SITES, наброяваща хиляди индивиди и още 1 вид орхидя Бледен салеп (Orchis pallens).

» Препоръчва се също да отпадне изграждането на ветроенергийни кула № 47 имот ПИ 103009), поради обстоятелството, че в този имот единствено е установен хабитат 6240 предмет на защита в зоната, както и недостатъчната площ на имота.

» Препоръчва се да отпадне и изграждането на ветроенергийна кула № 48 (ПИ 70008) от инвестиционното предложение, независимо че хабитата не е предмет на опазване в защитената зоно, но състоянието и тиличността на хабитата е мтого добро.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде свързано също и с унищожаване на вторични производни тревни съобщества, част от които са антропогенно или сукцесионно повлияни и не са от интерес за опазване от Европейската общност (не са включени в Директива 92/43 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна), установени в имотите предвидени за изграждане на ветрогенератори №№ 6, 8, 21, 23, 28, 29, 38.

Изпълнението на инвестиционното предложение ще доведе до нарушаване целостта на популациите и евентуално унищожаване на отделни индивиди на 8 консервационно значими вида растения: Български рожец (Cerastium bulgaricum) (кули №№ 4, 22, 24, 31), Златиста метличина (Centaurea chrysolepis) (кула № 3), Карамфил (Dianthus quadrangulus) (кули №№ 4, 24, 25, 47, 48 и 56), Скален зановец (Chamaecytisus calcareus) (кула № 20); Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea) (кули № 28 и № 38); Мъжки салеп (Orchis mascula), (кули №№ 3, 4, 20, 21, 24, 25), Бледен салеп (Orchis pallens) (кула № 52) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea) (кули №№ 4, 21, 25). От тези видове 1 е включен в Червена книга на България (Велчев, 1976) и в ЗБР на България (ДВ 77/ 2002) - Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea). Всички видове, макар и с по-ограничено разпространение се срещат в поне няколко флористични района на България. Във всички случаи се препоръчва да се подходи с особено внимание в площадките на които са установени тези видове, за да се нанесат минимални поражения върху популациите им. Ако на територията на площадките за фундаментите на ветрогенератори №№. 3, 4, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 28, 38 се установят индивиди от трите вида орхидеи (Orchis papilionacea, Orchis pallens и Orchis mascula), е препоръчително те да бъдат изкопани и преместени на други места в същото местообитание. Това налага присъствието на специалис ботаник в процеса на усвояване на площадките.

Изпълнението на инвестиционното предложение ще доведе и до нарушаване на местообитания на ограничен брой животински видове, които не са предмет на опазване в защитената зона и са с широко разпространение. Не се засягат местообитания на видове, предмет на защита.

Оценката на степента на въздействие на инвестиционното предложение се базира на влиянието върху всеки от критериите за благоприятен природозащитен статус – площ на засегнати типове природни местообитанията, засегнати местообитания и популации в зоната, качество на местообитанията, въздействия при строителство и експлоатация, при това като преки и коствени въздействия върху защитената зона.

За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала за оценка, която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие Таблица 5.А.2-1

Таблица 5.А.2-1

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| 0 | Дейността не оказва въздействие |
| 1 | Дейността има много слабо отрицателно въздействие |
| 2 | Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия |
| 3 | Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия |
| 4 | Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия |
| 5 | Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия |
| 6 | Дейността може да предизвика синергични въздействия |
| 7 | Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |
| 8 | Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |
| 9 | Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългострочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |
| 10 | Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |

Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от баловите оценки:

0 – няма въздействие

от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване

от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки;

5.А.2.1. Въздействия върху състава, структурата, числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни

- Растителни местообитания

Период на строителсво

„Алтернатива 1”с изграждане на 58 ветроенергийни кули

За конкретните цели на всички обекти на инвестиционното предложение ще бъде трайно отнета площ в размер на  50.275 дка. за изграждане на фундаментите на 58-те ветроенергийни съоръжения, от които в защитената зона за фундаментите на всичките 26 ветрогенератора са 22.5 дка. Допълнителни нарушения ще има в обхвата на строителните площадки, при изграждането на новите пътни подхои (4.4 дка) и подземните кабелни трасета (3.625 дка за овеждащ 110 кV и 19.46 дка за присъединяващи с повишаваща подстанци  кабелни трасета 20 кV).

„Алтернатива 2” с изграждане на 55 ветроенергийни кули

За конкретните цели на тези обекти на инвестиционното предложение ще бъде трайно отнета площ в размер на  57.575 дка. за изграждане на фундаментите на 55-те ветроенергийни съоръжения, от които в защитената зона за фундаментите на всичките 23 ветрогенератора са 19.8 дка. Допълнителни нарушения ще има в обхвата на строителните площадки, при изграждането на новите пътни подхои (3.4 дка) и подземните кабелни трасета (3.625 дка за овеждащ 110 кV и 19.46 дка за присъединяващи с повишаваща подстанци  кабелни трасета 20 кV).

Въздействията ще имат следния характер:

Съобщества и местообитания на растителни видове

| Елемент на ИП | Най-силно засегнати видове | Характер на въздействието | Степен на въздействие по приложената скала от 1 до 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изграждане на инфраструктурата Изземване на почва | За всички видове | Унищожаване на части от местообитанията, фрагментация на местообитанията и нарушаване на генния обмен, унищожаване на отделни растителни индивиди. | 4 |
| 2. Движение на монтажна и транспортна техника | За всички видове | Утъпкване на отдални растителни индивиди, временно влошаване качеството на местообитанията. | 2 |
| 3. Образуване на отпадъци | За всички видове | Влошаване качеството на местообитанията. | 3 |
| 4.Рекултивационни мероприятия (създаване на почвени условия) | За всички видове | Възможно внасяне на чужди видове растения, които могат да окажат отрицателно въздействие върху локалната флора; повишаване на антропогенното въздействие. | 3 |

Оценка. В процеса на строителството ще бъдат нарушени природни местообитания и местообитания на някои видовес консервационна значимост. Инвестиционното предложение ще има въздействие основно върху една от целите на опазване на защитената зона, а именно “Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.” Заплахите ще са свързани с увеличаване на антропогенното и техногенно въздействие върху защитената зона по време на строително-монтажните дейности.

Нарушенията ще бъдат:

„Алтернатива 1”

- Хабитат 6210 - типичен е установен на площ от 22.712 дка или 0.030 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки (фундаменти) или на площ от 5.7 дка, което представлява 0.0076% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 е установен на площ от 1.4 дка или 0.016 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 1.4 дка, т.е. унищожава се цялото местообитание в имота.

- Хабитат 6510 е утановен на площт от 14.386 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

В този обхват ще бъдат унищожени и популации на 9 вида с природозащитин статус.

Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слаба до средна.

„Алтернатива 2”

Съгласно предложението на експертите да отпаднат от инвестиционното предложение ветроенргйни кули № 25, № 47 и № 48, то въздейстнието върху местообитанията се оценява категорично на слабо, като нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен, на площ от 7.382 дка или 0.0098 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки (фундаменти) или на площ от 3.8 дка, което представлява 0.0050% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 - отпада, няма нарушения;

- Хабитат 6510 - площта се намалява на 4.77 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слаба.

Период на експлоатация

Не се очакват въздействия върху растителната компонента.

- Местообитания на животински видове

Безгръбначни

Период на строителство

Проектирания ВЕП “Веслец” на практика не оказва въздействие върху безгръбначните, предмет на опазване в ЗЗ “Карлуково”, тъй като те имат специфични хабитатни предпочитания, неприсъстващи в територията на инвестиционното предложение, или са известни от единични находища извън територията на ветроенергийния парк.

Влечуги

Период на строителство

Въздействието на инвестиционното предложение върху влечугите по време на строителство на ветропарка ще се изразява в отнемане от територии за потенциални местообитания. Количествените загуби за местообитания, както и загубите в численост на популациите не могат да се предвидят. Основната опасност е свързана с унищожаване на видове при движение на транспортни коли и механизация, както и с безпокойство, причинено от шума и движението на хора и техника. Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слабо.

| Елемент на ИП | Най-силно засегнати видове | Характер на въздействието | Степен на въздействие по приложената скала от 1 до 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изграждане на съоръженията и инфраструктурата Изземване на почва | Зелен гущер (Lacerta viridis) Стенен гущер (Podarcis muralis) | Унищожаване на местообитания. Отнемане на площ от потенциално местообитание | 2 |
| 2. Движение на монтажна и транспортна техника | За всички видове | Смъртност на индивиди | 2 |
| 3. Генериране на шум | За всички видове | Безпокойство. Напускане на местообитания | 3 |
| 4. Образуване на отпадъци | За всички видове | Влошаване качеството на съседни местообитания | 2 |
| 5.Рекултивационни мероприятия (създаване на почвени условия) | За всички видове | Нов тип местообитание | 1 |

В периода на проучването е установен еднократно (02.08.2010 г) един екземпляр на Testudo hermanni в района на територията предвидена за изграждане на ветроенергийна кула №19 Местообитанието е типично - склонове, обрасли с ниска дървесна и храстова растителност (особено при шипоопашатата), където видът се размножава и зимува. Микрорайона -ливада, предоставя и добра трофична база за вида. Територията в която е установена шипоопашатата костенурка не попада в обхвата на защитената зона. Оценяваната плътност на популацията е под 1 индивид на два хектара.

Оценка. Предвидената площ за вятърният парк заема 50-60 дка вторични тревни съобщества, потенциално обитавани от костенурки. Считаме, че видовете няма да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като не се отнема трайно техен хранителен хабитат. Не се очакват преки въздействия върху популациите им, като смъртност на индивиди, поради  рядкото им присъствие. Костенурките ще продължат да обитават заеманите от тях площи и след реализиране на инвестиционното предложение. Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слабо.

Период на експлоатация

| Елемент на ИП | Най-силно засегнати видове | Характер на въздействието | Степен на въздействие по приложената скала от 1 до 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Генериране на шум | Всички налични видове | Безпокойство | 1 |
| 2. Премазване от движение на техника | Всички налични видове | Смъртност | 1 |

Бозайници, без прилепи

Период на строителство

Въздействието на инвестиционното предложение върху бозайниците ще се отрази в отнемане на територия потенциални местообитания. Количествените загуби за местообитания, както и загубите в численост на популациите на сухоземните видове не могат да се предвидят. Основната опасност е свързана с унищожаване на местообитания и на видове при изкопните работи , движение на транспортната техника, както и с безпокойство, причинено от шума и човешкото присъствие. Фрагментацията на местообитания на бозайната фауна няма да има от сега съществуващото състояние. Стпента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие на местообитания на видове, предмет на защита в двете зони се оценява като нулева. За установените видове, същата се оценява като слаба.

| Елемент на ИП | Най-силно засегнати видове | Характер на въздействието | Степен на въздействие по приложената скала от 1 до 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изграждане на съоръженията и инфраструктурата Изземване на почва | Къртица (Talpa europea), Сляпо куче (Nannospalax leucodon), Об. полска мишка (Apodemus agrarius) Язовец (Meles meles), Невестулка (Mustela nivalis), | Унищожаване на местообитания. Отнемане на площ от потенциално местообитание | 3 |
| 2. Движение на монтажна и транспортна техника | За всички видове | Смъртност на индивиди | 2 |
| 3. Генериране на шум | За всички видове | Безпокойство. Напускане на местообитания | 3 |
| 4. Образуване на отпадъци | За всички видове | Влошаване качеството на съседни местообитания | 2 |
| 5. Рекултивационни мероприятия (създаване на почвени условия) | За всички видове | Нов тип местообитание | 1 |

Оценка. В района на инвестиционното предложение лалугера населява основно околностите на с. Камено поле, в които се съхраняват относително благоприятни за вида условия, а местообитанията, населявани от него, на практика са слабо изолирани и очевидно се осъществява обмен на индивиди. Изграждането обектите на ветропарка не засягат установените местообитания на лалугера. Състоянието на вида за конкретния период е стабилно, но лесно уязвимо. В стандартният Натура формуляр за защитената зона, видът е отбелязан като рядък (R). Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слабо.

Период на еексплоатация

| Елемент на ИП | Най-силно засегнати видове | Характер на въздействието | Степен на въздействие по приложената скала от 1 до 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Генериране на шум | Всички налични видове | Безпокойство | 2-3 |

Прилепи

Период на строителство

Строителството на ветрогенераторните кули няма да доведе до пряка смъртност на индивиди, тъй като не се унищожават техни убежища. Строителните площадки са далеч от известните убежища на прилепи, поради което въздействието върху тази група бозайници през този период е на практика нулево.

Период на експлоатация

Потенциалните въздействия върху прилепите при експлоатация на ВЕП “Веслец” могат да бъдат разделени на две групи:

» Преки въдействия и рискове:

- сблъсък на животните с въртящите се перки на ветрогенераторите;

- сблъсък с електропреносната мрежа;

- въздействие чрез турбулентно завихряне на въздуха от ветрогенераторите;

- звуково въздействие

» Косвени въздействия и рискове:

- фрагментация на хабитатите;

- бариерен ефект, чрез прекъсване на летателни коридори.

Потенциално уязвими от преките въздействия са пет от установените видове, които летят и на по-големи височини, достигащи до 40-50 метра височина от земната повърхност, а понякога надвишаваща и 100 метра. Това са полунощният прилеп (Eptesicus serotinus), ръждивият вечерник (Nyctalus noctula) (по Ahlen, 2003), малкия вечерник (Nyctalus leisleri),  натузиевото прилепче (Pipistrellus nathusii) и пещерният дългокрил (Miniopterus schreibersi). Поради наличието на многобройни пещерни колонии на вида в територията на ЗЗ “Карлуково”, считаме, че реализацията на Иинвестиционното предложение ще доведе до незначителна фрагментация на неговите местообитания. Тази слаба степен на въздействие се определя от сравнително ниското насекомно обилие в обработваемите площи, предвидени за строеж на ветрогенератори и като следствие ниската численост на ловуващи индивиди. Тяхната численост се варира между 5 и 15 индивида на квадратен километър през различните периоди на мониторинга.

Оценката на въдействието на тези фактори е представена в таблицата по-долу:

Оценка на въздействието от реализацията на инвестиционното предложение  върху прилепите по десетобалната  скала.

| Преки въздействия и рискове | Видове, подложени на въздействие | Скала на оценката на въздействието по приложената матрица |
| --- | --- | --- |
| сблъсък на животните с въртящите се перки на ветрогенераторите | Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii | 3 |
| сблъсък с електропреносната мрежа | Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii | 0 |
| въздействие чрез турбулентно завихряне на въздуха от ветрогенераторите | Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Miniopterus schreibersi | 3 |
| звуково въздействие | - | 0 |
| Косвени въздействия и рискове |  |  |
| фрагментация на хабитатите | Miniopterus schreibersi | 2 |
| бариерен ефект, чрез прекъсване на летателни коридори | Pipistrellus nathusii, Miniopterus schreibersi | 2 |

Оценка. Като потенциално най-силно въздействащ фактор върху прилепите оценяваме сблъсъка с въртящите се перки и въздействието на турбулентното движение на въздуха в близост до генераторите, предимно през периодите на пролетна миграция. Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слабо.

Заключение за въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели

- Защитена зона „Карлуково” BG 0001014

Структура

„Алтернатива 1”

Общата площ на имотите в които е предвидено изграждането на  „Ветроенергиен парк „Веслец” е 414.905 дка. Засяга се пряко територия от ЗЗ „Карлуково” в размер на 125.018 дка, което представлява 0.043 % от защитената зона и което ще окаже отражение върху целостта на зоната. От тази площ в 61.148 дка са нанесени антропогенни нарушения (обработваеми земи). Трайно отнетата площ от защитената зона реално ще е 22.5 дка (фундаменти за 26 броя ветрогенератори) или 0.0076 % от защитената зона, което няма да повлияе съществено на структурата, функциите и природозащитни цели на защитената зона

„Алтернатива 2”

Предложено е от експертите да отпаднат 3 от имотите в които е предвидено изграждане на ветроенергийни кули № 25, № 47 и № 48, при което се намалява площта в границите на защитената зона..

От общата площ на имотите 414.905 дка. се засяга пряко територия от ЗЗ „Карлуково” в размер на 98.937 дка, което представлява 0.034 % от защитената зона От тази площ в 61.148 дка са нанесени антропогенни нарушения (обработваеми земи). Трайно отнетата площ от защитената зона реално ще е 19.8 дка (фундаменти за 23 броя ветрогенератори) или 0.0068 % от защитената зона, което няма да повлияе съществено на структурата, функциите и природозащитни цели на защитената зона

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде свързано с промяна в характера на земеползването и допълнително антропогенизиране на територията в която ще се разположи ветропарка.

Функции и природозащитни цели

Загуба на местообитания

„Алтернатива 1”

При реализирането на инвестиционното предложение се нарушат 2 типа природни местообитания и местообитания на растителни видове предмет на защита в ЗЗ „Карлуково” – 6210 и 6240. Установен е и трети хабитат с Европейско значение – 6510. Местообитания са със сравнително по-широко разпространение в България и не съществува опастност от изчезването им.

Нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен е установен на площ от 22.712 дка или 0.030 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 5.7 дка, което представлява 0.0076% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 е пустановен на площ от 1.4 дка или 0.016 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 1.4 дка, т.е. унищожава се цялото местообитание в имота.

- Хабитат 6510 е утановен на площт от 14.386 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

В този обхват ще бъдат унищожени и популации на 9 вида с природозащитин статус.

Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слаба до средна.

„Алтернатива 2”

Съгласно предложението на експертите да отпаднат от инвестиционното предложение изграждането на ветроенргйни кули № 25, № 47 и № 48, то въздействието върху местообитанията се оценява категорично на слабо, като нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен, на площ от 7.382 дка или 0.0098 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 3.8 дка, което представлява 0.0050% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 - отпада, няма нарушения;

- Хабитат 6510 - площта се намалява на 4.77 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

По отношение на животинските видове, само два от тях (шипоопашата костенурка и лалугер ) са пряко свързан или зависим от разглеждания терен. По отношение на Testudo hermanni не се очава загуба на местообитания. Временни нарушения ще има на незначителна площ от трофичната територия, която ще се възстанови сравнително бързо. Местообитания на Spermophilus citellus също няма да има. Загубата на местообитания на други животински видове предмет на защита в зоната няма да има. Не се очаква пряка смъртност на животински видове предмет на опазване в защитените зони, както и съществени въздействия върху структурата и функциите на популациите на видовете в резултат на безпокойство и загуба на местообитания.

Фрагментация

Площта на ветроенергийният парк като цяло не фрагментира засегнатата територия. Малката площ предвидена за изграждане на фундаментите на ветроенергийните съоръжения и двете подстанции не фрагментира засегнатите местообитания до степен за прекъсване на генетичен обмен на засегнатите популации.

В границите на инвестиционното предложение, единствено долината на р. Ръчене може да бъде считана за локален миграционен коридор, осъществяващ връзка на наблюдаваните прилепни популации, ловуващи над откритите площи, с техните дневни скални и пещерни убежища в ЗЗ “Карлуково”. Не са установени многобройни мигриращи групи от прилепи, нито през пролетния, нито през есенния миграционни периоди. Сезонните миграциите тук се осъществяват от малобройни групи прилепи и имат разпръснат (дисперсен) характер, без ясно очертани миграционни коридори.

Реализацията на инвестиционното предложение не нарушава сезонни миграционни коридори на прилепи.

Унищожаване на видове

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати индивиди от популацията на 1 растителен вид включени в Закона за биологичното разнообразие - Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea).

Изпълнението на инвестиционното предложение ще доведе до нарушаване целостта на популациите и евентуално унищожаване на отделни индивиди на още 7 консервационно значими вида растения: Български рожец (Cerastium bulgaricum), Златиста метличина (Centaurea chrysolepis), Карамфил (Dianthus quadrangulus), Скален зановец (Chamaecytisus calcareus), Мъжки салеп (Orchis mascula), Бледен салеп (Orchis pallens) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea). Всички видове, макар и с по-ограничено разпространение се срещат в поне няколко флористични района на България. Във всички случаи се препоръчва да се подходи с особено внимание в площадките на които са установени тези видове, за да се нанесат минимални поражения върху популациите им. Ако на територията на площадките за ветрогенератори №№ 3, 4, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 28, 38 попаднат индивиди от трите вида орхидеи (Orchis papilionacea, Orchis pallens и Orchis mascula), е препоръчително те да бъдат изкопани и преместени на други места в същото местообитание.

Обезпокояване на видове

По време на строителството и експлоатацията на ветропарка ще има обезпокояване на видове в т.ч. и напускане на местообитания (влечуги, птици, бозайници), които обитават територията. Очаква се повишаване на фактора безпокойство за малка част от видовете в Натура зоната, които има потенциална вероятност да се срещнат в близост до някои от площадките на инвестиционното предложение.

Нарушаване на видовия състав

Има вероятност от нарушаване на видовия състав, свързан основно с инвазия на рудерални видове, които са по-устойчиви на антропогенен натиск. В резултат от необмислено извършена  рекултивация има опасност нарушените терени да не могат да възстановят изцяло предишните си екологични характеристики и да се формират друг тип хабитати.

Химически промени

Не се очакват химични промени в резултат от реализацията на инвестиционното намерение. Праховите емисии в процеса на строителството ще имат временен характер и няма да повлияят съседните растителни съобщества.

Хидроложки промени

В хидроложки план промени не се очакват, тъй като не се засягат обекти с постоянен повърхностен отток (реки, потоци, вади и др.), стоящи повърхностни води (езера, блата и др. ). По отношение на подхранването с подземни води промени също не се очакват, тъй като водните тела в района са дълбоко залягащи, а най – близките подземни водоизточници са достатъчно отдалечени.

Терените са разположени извън санитарно охранителни зони на питейни, минерални и други водоизточници. Дейността по никакъв начин няма да въздейства върху сегашния статус на санитарно-хигиенните условия в района.

Геоложки промени

Геоложките промени няма да има, тъй като изграждането на фундаментите е в приповърхностната геоложка среда, максимално до 3 м. дълбочина на изкопа.

Други промени

Не се очакват.

Заключение:

Изводът, който се налага по отношение степента на въздействие върху защитена зона „Карлуково” BG 0001014 върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в тях е, че преките отрицателни въздействия върху защитената зона са сравнително незначителни и на малка площ. Те няма да доведат до дългострочни отрицателни  явления върху защитената зона.

Реализацията на инвестиционното предложение ще засегне пряко представителни ексосистеми и приоритетни за опазване  местообитания на площ от 9.6 дка.

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати индивиди от популацията на един (1) растителен вид включен в Закона за биологичното разнообразие - Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea). Изпълнението на инвестиционното предложение ще доведе до нарушаване целостта на популациите и евентуално унищожаване на отделни индивиди на още 7 консервационно значими вида растения: Български рожец (Cerastium bulgaricum), Златиста метличина (Centaurea chrysolepis), Карамфил (Dianthus quadrangulus), Скален зановец (Chamaecytisus calcareus), Мъжки салеп (Orchis mascula), Бледен салеп (Orchis pallens) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea). Всички видове, макар и с по-ограничено разпространение се срещат в поне няколко флористични района на България. Във всички случаи се препоръчва да се подходи с особено внимание в площадките на които са установени тези видове, за да се нанесат минимални поражения върху популациите им. Ако на територията на площадките за ветрогенератори №№ 3, 4, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 28, 38 попаднат индивиди от трите вида орхидеи (Orchis papilionacea, Orchis pallens и Orchis mascula), е препоръчително те да бъдат изкопани и преместени на други места в същото местообитание.

Отпадането на трите вестогенератора № 25, № 47 и № 48 ще допренесе за чувствително смекчаване на въздействието върху природните местообитания и популации на видове с природозащитен статус.

На площадките предвидени за усвояване с евентуално нарушаване на местообитанията на животински видове е представен основно от широко разпространени видове, които не са предмет на опазване в защитена зона „Карлуково”.

В този смисъл инвестиционното предложение няма да окаже значимо отрицателно въздействие върху наличното биологично разнообразие.

Заключение за въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели

- Защитена зона „Карлуковски сарст” BG 0000332

### Структура

Теренът на инвестиционното предложение е извън границите на защитената зона (Фиг. 8-1). Това ни дава основание да твърдим, че реализирането на ветропарка няма да окаже отрицателно въздействие върху структурата на защитената зона.

### Функции и природозащитни цели

По същите причини може да се твърди, че реализирането на ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху функциите и природозащитните цели на защитената зона.

#### Загуба на местообитания

Очаква се загуба на местообитания в размер на 22.5 дка, които обаче остават извън границите на защитената зона.

#### Фрагментация

Без съмнение построяването на ветроенергиен парк ще увеличи антропогенния натиск, а оттам и фрагментацията на местобитанията в района на ИП. Те обаче остават извън границите на защитената зона. Поради това обаче ИПняма да окаже значително отрицателно въздействие върху фрагментацията в защитената зона.

#### Обезпокояване на видове

Очаква се обезпокояване на видове в района на ИП, предимно по време на строителството. То ще се осъществи чрез засилено човешко присъствие, шумово и светлинно замърсяване. В защитената зона ще бъдат повлияни отрицателно само онези популации на птици, които са разположени в непоследствена близост до ветрогенераторите с №№ 15, 18, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 55.

#### Нарушаване на видовия състав

Не се очаква намаляване  и нарушаване на видовия състав на орнитофауната, както в района на ИП, така и в защитната зона.

#### Химически промени

Не се очакват.

#### Хидрогеоложки промени

Не се очакват.

#### Геоложки промени

Не се очакват.

#### Други промени

Не се очакват.

# 6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки

Предвид характера на инвестиционното намерение, са предложени мерки по време на строителството и експлоатацията на ветропарка с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда и в частност от възможни непреки въздействия върху защитените зони.

| № | Мярка за смекчаване на неблагоприятното въздействие | За кое пририродно местообитание/ видове се отнася | За смекчаване на кое негативно въздействие се отнася | Пространствено местоположение, където мярката да се прилага |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строителните дейности да се ограничават само в рамките на определените строителни площадки | За всички видове местообитания | Унищожаване/увреждане на местообитания. Нарушаване на видовия състав. Прогонване на видове. | Гранични на площадките територии |
| 2. | Разчистването на терените от храстова растителност и други строителни дейности да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне нарушаване на местообитания. Подходящо е тези дейности да започнат рано напролет (м. февруари - март), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии или през есента. При належащо строителство в посочения период да се прави предварителен оглед на терена за избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки. | За всички видове местообитания | Предотвратяване унищожаване на местообитания от животни заели гнездови и размножителни територии | В границите на строителните площадки |
| 3. | Ако на територията на площадките за ветрогенератори №№ 3, 4, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 28, 38 попаднат индивиди от трите вида орхидеи (Orchis papilionacea, Orchis pallens и Orchis mascula), е препоръчително те да бъдат изкопани и преместени на други места в същото местообитание. | За всички видове | Запазване популациите на видовете | В границите на строителните площадки и подходите към тях |
| 4. | Запазване на характеристики на ландшафта (синури, единични и групи дървета, дерета с храстова и дървесна растителност и др. подобни). |  |  | В границите на парка |
| 5. | Работа на тесен фронт при изкопите за кабелните трасета (изкопаване на траншеи с дължина до 100 м) и своевременното тестване и зравяне на кабелите. Непосредствено след извършване на обратната засипка да се извършва рекултивация с връщане на изкопаните земни маси. | За всички видове местообитания | Унищожаване/увреждане на местообитания. | В границите на трасетата |
| 6. | За достъп до площадките да се използват съществуващите стопански пътища; Свързващите пътни подходи да се прокарат максимално рационално, като отнемат възможно най-малко площ и не се допуска изсичането на големи единични дървета и харасти. | За всички видове местообитания | Унищожаване/увреждане на местообитания. | В границите на трасетата |
| 7. | По време на строителството движението на транспотната и монтажна техника да се осъществява по предварително определени маршрути, маркирани с ясна и трайна маркировка. Да не се допуска движение на техника извън пътищата и подходите към съответните строителни площадки | За всички видове местообитания | Предотвратяване на допълнителното унищожаване на растителност и местообитания в зоните на движение на техниката; Ограничаване на безпокойството, причинено от движението на хора и техника | Гранични на площадките територии |
| 8. | Да не се допуска изсичане на дървета и храсти извън териториите определени за строителство | За всички видове местообитания | Унищожаване/увреждане на местообитания. Нарушаване на видовия състав. Прогонване на видове | Гранични на площадките територии |
| 9. | Прилагане на ефективни мерки за намаляване на праха особено при транспортните дейности по пътища без настилка и недопускане на замърсяване на пътищата с масла, гориво и опасни химични вещества. | За всички видове местообитания | Опазване на съседни местообитания; Предотвратяване на замърсяването на почви и растителност и свързаното с това влошаване на хранителната база и качествата на местообитанията на видовете. | Гранични на площадките територии |
| 10. | Да се спазват правилата за противопожарна безопасност и да не се опожарява растителност. | За всички видове местообитания | Предотвратяване на унищожаване на местообитания, включително субстрати за развитие и трофичната база на животинските видове | На строителните площадки и в гранични на площадките територии |
| 11. | Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на хумус и икопана земна маса. Да не се допуска депониране на отпадъци и строителни материали извън границите на строителните площадки. | За всички видове местообитания | Унищожаване/увреждане на местообитания. Замърсяване с отпадъци | На строителните площадки и в гранични на площадките територии |
| 12. | След приключване на строителната дейност да се извърши почистване на строителните площадки, а при необходимост да се извърши и биологична рекултивация | Подбор на трвни видове характерни за местните растителни съобщества | Ограничаване навлизането на не местни и рудерални видове | За определените с рекултивационния проект терени |
| 13. | Да се избягва поставянето на светлинни източници на и около роторите |  | Избягване привличане на насекомите с които прилепите се хранят и рязко увеличават риска от конфликт |  |
| 14. | Информиране на работещите в строителните обекти за близостта на защитената зона „Карлуковски карст” и за наличието на животински видове с по-голяма консервационна значимост; |  | Опазване на видовете |  |
| 15. | При намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни костенурки, змии и други животински видове, те да не бъдат обезпокоявани или да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта. |  | Опазване на видовете |  |
| 16. | В етапа на строителството и експлоатацията да не се допуска изхвърлянето на битови отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите, с |  | Предотвратяване на замърсяването на почви и растителност и свързаното с това влошаване на хранителната база и качествата на местообитанията на видовете. | На строителните площадки и в гранични на площадките територии |

След влизането в експлоатация на ветроенергийния парк е необходимо поне едногодишно наблюдение (импактен мониторинг), за да се установи действителното въздействие на съоръженията върху гнездящите и мигриращи птици и прилепи в района с цел установяване на специфични периоди на струпвания на мигриращи видове и предлагане на подходящ режим на работа на ветрогенераторния парк през тези периоди.

С оглед контролиране на орнитологичната обстановка в и около ветроенергийния парк, както и за намаляване на възможния риск за птиците от неговото функциониране се препоръчва в периода на мониторинга изграждане на  контролен орнитологичен пункт за наблюдение след изграждането на ветропарка. В обхвата на мониторинга да бъде включено:

• Провеждане на сезонен мониторинг на гнездещите, мигриращите и зимуващи птици на терена на построения ветроенергиен парк в продължение на една година като резултатите да бъдат представени в РИОСВ.

• Регистриране на евентуалните сблъсъци с птици и изсяняване причината за тяхната смърт; извършване на анализи на случаите на сблъсъци и набелязване на съответни мерки за тяхното намаляване или отстраняване.

• Поддържане на връзка със съседни ветроенергийни паркове, волиери за белоглави лешояди и площадки за подхранване на мършоядни видове птици с оглед обезпечаване сигурността и своевременно известяване за опасност от птици.

• Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни орнитологични прогнози.

• Поставянето на радарна система за проследяване миграцията на птиците следва да се реши в резултат на препоръчания следпроектен сезонен мониторинг при доказване че има чести случаи на сблъсъци с птици и че щетите са големи.

# 7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива”

Разглежданото инвестиционно намерение е приоритетно в контекста на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 год., изготвена в изпълнение на заповед № РД 14/415 от 11.10 2004 г. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси въз основа на чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката, Декември 2005, гр. София.

Ветроенергийния парк като алтернативен енергиен източник има редица предимства определени като:

- Използване на неизчерпаем природен и природен ресурс – вятъра, който същевременно не е постоянно и непрекъснато гарантирана величина;

- Производството на електроенергия е екологосъобразно, без пряка опасност от замърсяване на въздуха, водите и почвата, без значително въздействие върху флората и фауната и без генериране на значими количества и вид отпадъци;

- Съществува осигурен пазар на произведената електроенергия чрез директно свързване с енергийната система на страната;

- Определено положителен социален ефект за районите в които се изграждат съоръжения като ветропарковете.

  - Алтернативи за местоположение

Районът за реализация на инвестиционното предложение е избран съобразно ветровата карта на България и въз основа на предварителни собствени проучвания. От края на 2008 год. започва непрекъснато измерване на основните метеорологични показатели (посока и скорост на вятъра, температура на въздуха, относителна влажност). Има разработен софтуер за обработка и анализ на данните. Извършеният и извършван в момента ветроенергиен одит показва сравнително висок потенциал средна скорост на вятъра от 4,5 м/сек. Това, съпътствано от възможността за включване към националната електрическа мрежа в близост до общински център, определя възможността за разполагане на предвидените от инвеститора ветрогенератори.

Земите, където ще се монтират ветрогенераторите е собственост на „ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД.

При избора на терените за реализиране на ветроенергийните съоръжения, Възложителят е взел предвид следните предимства:

» Територията се намира в северната част на Дунавската равнина, където според събраната информация, интензивността на вятъра е достатъчна, за да осигури рентабилността на вятърния парк.

» Преобладаващата посока на вятъра се издига средно на около 150 м над терена по пътя на движението на въздушните маси. Това според специалистите дава големи предимства пред други площадки в района и поради предполагаемия постоянен въздушен поток е гаранция за рентабилността на проекта.

» Територията е сравнително равнинна, заета в по-голямана си част от обработваеми земи, където се отглеждат основно житни и технически култури. Имотите в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение са частна собственост, с начин на трайно ползване основно обработваеми „ниви”, трета-шеста категория, при неполивни условия и необработваеми земи „пасища-мера”, десета категория. Няма високостъблена растителност и други естествени или изградени прегради, което би намалило силата на вятъра в района.

» Отчетено е местоположението на терена като наклон, отсъствието в близост до площадките на масиви от горска растителност, предпоставка за наличие на постоянни местообитания на представители на орнитофауната.

» Допълнително преимущество е ползването на съществуващи пътища, както и близостта до съществуващ електропровод от 110 kV, към който ще стане присъединяването към електропреносната мрежа. В района е развита преносната мрежа 20 и 110 kV, което е важно условие за реализирането на проекта,

» Близостта на населени мяста, предполага наличието на работната ръка при изграждането на парка, както и за неговата за поддръжка.

» Осигурени са достатъчни отстояния от жилищни и други сгради от близките населени места.

» В тази област няма развити туристически обекти с прилежащата им инфраструктура.

От възможни две алтернативи за свързване на подстанциите на парка с мястоото за присъединяване – въздушно и подземно прокарване на кабелите е избрана втората, което е благоприятно за избягване на конфликти между летящите птици и въздушно поставените кабели.

Съгласно изходните данни и направените анализи, избраните площадки удоволетворяват максимално изискванията за ефективно преобразуване на вятърната енергия в ел. енергия.

Натрупаният опит от наблюдения и изследвания в страните, в които вятърната енергетика се развива през последните десетилетия показва, че основното въздействие от вятърните генератори се свежда до директното и индиректно въздействие върху орнитофауната. Препоръките, изведени от тези анализи, засягат, както намаляване на директните сблъсъци на птиците с вятърните турбини, така и минимизиране влиянието на строителството и експлоатацията на вятърните паркове върху основните местообитанията и върху мигриращите птици. Същите се свеждат до:

( Избиране на подходящо място за строеж

Избирането на подходящо място за изграждане на ветроенергиен парк е от изключително важно значение, тъй като паркът евентуално може да причини прогонване на някои видове птици от дадена площадка. Същите следва да се изграждат в райони без орнитологично значение, които не са основни хабитати на вагрантни птици, не се обитават от застрашени от изчезване видове и са извън потоците на миграция.

( Конструкция на кулите

Редица изследвания показват, че голяма част от смъртните случаи се дължат на опънатите жици за поддръжка/укрепване на кулите, както и на решетъчната им конструкция. Това обстоятелство вече се взема предвид от производителите. Предвидените за монтаж съоръжения на фирмите работещи в това направление, които се предвижда да бъдат  доставчици на оборудването, отговарят на тези условия.

( Мощност и скорост на въртене на перките

Препоръчва се при изграждането на ветроенергийните паркове да се използват турбини с по-голяма мощност, но по-малко на брой, както и такива с възможно най-ниски обороти на ротора. Ветрогенераторите са снабдени с електронно управление и скоростта на движение на перките се регулира в зависимост от посоката и скоростта на вятъра и се изключва автоматично при бурни ветрове над 25 м/сек.

( Разполагане на вятърните генератори

Проучванията показват, че подреждането на турбините в блок създава по-висок риск за територията на самата площадка и нулев за околностите й, в сравнение с подреждането в една линия. При разположените линейно турбини се препоръчва по-голяма ширина, през които птиците да могат да прелитат свободно. В конкретният случай разположението на ветроенергийните кули е по оси.

( Минимизиране на инфраструктурата

Препоръчва се минимизиране на инфраструктурата като пътища и наличие на други обекти, които предлагат на грабливите птици добри условия за лов и издебване.

( Оцветяване или светлинно сигнализиране

Обзорът на достъпните източници по този въпрос показва различни мнения на изследователите свързани с увеличаване видимостта на витлата на турбините, с оглед намаляване риска за сблъсък на птиците. Изследванията не предоставят силни доказателства относно разликите в присъствието, смъртността или риска за птиците при турбини с перки, боядисани с боя, отразяваща УВ светлина и турбини, боядисани с обикновена боя (конвенционално бяло). Значителна част от изследователите считат, че осветяването на високите турбини увеличава риска от сблъсъщи особено при влошена видимост – осветените турбини привличат повече видове птици.

За целите на разработването на докладите за ОВОС и ОС е направено теренно проучване на територията предвидена за ветропарка и конкретно за всяка една площадка за местооположение на ветроенегийните съоръжения като е оценено:

- наличие на типове местообитания;

- наличие на растителни видове, предмет на защита от ЗБР;

- наличие на местообитания и животински видове предмет на защита от ЗБР;

- достатъчни отстояния между ветроенергийните кули и условните редици за осигуряване на свободна зона за прелет на птиците;

- площта на работните площадки нужни за изграждането на всеки ветрогенератор да е с възможен минимум за да ограничи засягането на растителност;

- подходите към строителните площадки на ветроенергийните кули да са кратки и теренно съобразени с оглед минимизиране засягането на растителните 	съобщества;

- извършени са теренни проучвания нърху прилепите с помощта на ултразвукозаписна апаратура в рамките на едногодишния мониторинг;

- извършен е едногодишен мониторинг за състоянието на орнитофауната в района.

( Налични типове местообитания и местообитания на видове на територията

Извършено е обследване на територията за състоянието на растителната покривка, налични хабитати и растителни видове, предмет на защита в защитена  зона „Карлуково”. Извършено е картиране на местообитанията. Установени са 2 природни местообитания, предмет на защита в зоната(6210 и 6240), както и местообитание 6510, което също е от Европейско значение. Не са установени видове растения, обект на опазване в зоната. Установени са и осем вида с природозащитен статус.

Препоръчано е от експертите извършили ОВОС и ОС, от определените за реализация 58 ветрогенератора да отпаднат 3 броя ветроенергийни кули - № 25, № 47 и № 48.

( Местообитания на животински видове, предмет на защита в зоната.

Извършено е теренно проучване за налични и възможни местообетания на животински видове в т.ч.и за възможни местообитания на прилепи и хранителни миграционни коридори. Установени са:

- местообитание на шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), предмет на защита в ЗЗ „Карлуково”, извън Защитената зона;

- местообитания на колонии на лалугера (Spermophilus citrllus), предмет на защита в ЗЗ „Карлуково” - в Защитената зона, но Инвестиционното предложение не засяга установените колонии.

Предложени са мерки, за опазване на местообитанията на видовете.

( Извършен е едногодишен орнитологичен мониторинг в периода 11.11.2009 до 11.11.2010 г., резултатите от който показват наличието на неголям брой птици на територията на инвестиционното предложение с малка консервационна значимост и допустимост за реализацията на инвестиционното предложение тъй като въздействията ще са коствени по отношение на птиците предмет на защита в ЗЗ „Карлуковски карст”.

Първоначалната идея на инвеститора включва изграждането на 58 ветрогенератора - „Алтернатива 1”. Преобразуваната в трансформаторите произведена ел. енергия от вятърните генератори ще се препраща по подземна кабелна мрежа към собствени две трансформаторни подстанции, разположени в имот № 206001 и 006058. Включването към електропреносната мрежа на НЕК ще се осъществи с подземен кабел с дължина 3625 м към електропровод 110 кV, източно от подстанция в имот № 206001, като двете подстанции ще имат връзка помежду си.

В резултат от извършените от експертите анализи и оценки в докладите за ОВОС и ОС за очакваните въздействия, същите предлагат от инвестиционното предложение да отпадне изграждането на три броя ветроенергийни кули - №25, № 47 и № 48. Предложението е възприето от Възложителя с което от първоначално заявеното инвестиционно преддложение  за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” – 58 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции”, същото в окончателен вариант е „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” – 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции” - „Алтернатива 2”.

Инвестиционното предложение по „Алтернатива 2” изключва изграждането на ветроенергийни кули № 25, № 27 и № 28 без да се търсят възможности за ситуирането им в други имоти.

- «Алтернатива 1» с изграждане на 58 ветрогенератора

От общата площ на имотите (414.905 дка), е необходимо преотреждане на земите на площ от 50.275 дка (51 х 0.9 = 45.9 и 7 х 0.625 = 4.375), за изграждане фундаментите на ветрогенераторните и по 3.0 дка за подстанците. Общата площ на имотите, подлежащи за промяна предназначението на земята е 56.275 дка. Останалата част от земите където ще се разполагат ветрогенераторите ще запазят сегашното си предназначение. Нивите ще продължават да се обработват и засяват със земеделски култури. Общата площ на сервитутната зона около всеки генератор е 36,567 дка.

По време на строителството ще са необходими временни площадки за опериране на строителната и мотажна техника, както и за временно съхраняване на отнетия хемус и изкопаните земни маси. Размерът на тези временни площадки за всеки един ветрогенератор е 1000 м2. По-голяма част от земните маси и хумуса ще бъдат върнати обратно върху излятия фундамент и площадките ще бъдат възстановени в първоначалния им вид за селскостопанско ползване.

Трайни нарушения на земите ще има за:

- 51 бр. фундаменти 0.9 – 45.9 дка и 7 бр. фундаменти 0.625 – 4.375 дка;

- подстанции два броя – 2 х 3 = 6 дка.

- общо - 56.275 дка.

Допълнителни, временни нарушения на почвите ще има във връзка с изграждането на:

- 58 броя строителни площадки – 58 х 1 дка = 58 дка;

- нови пътни подходи към строителните площадки – около 4.4 дка;

- трасета на подземна кабелна мрежа (20/35 kV) за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 с дължина 38 926.76 м и ширина 0.5 м - 19.464 дка;

- трасе на присъединяващ кабел към електропровод 110 кV с дължина 3625 м и ширина 1.0 м – 3.625 дка.

- вътрешни кабелни трасета с дължина 75 000 м в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

- общо - 85.489 дка

Двадесет и шест (26) броя ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 56 попадат в ЗЗ „Карлуково”.

26 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 125.018 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 27.908 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 21.662 дка.

- «Алтернатива 2»  с изграждане на 55 ветрогенератора

От общата площ на имотите (414.905 дка), е необходимо преотреждане на земите на площ от 47.575 дка (48 х 0.9 = 43.2 и 7 х 0.625 = 4.375), за изграждане фундаментите на ветрогенераторните и по 3.0 дка за подстанците. Общата площ на имотите, подлежащи за промяна предназначението на земята е 53.575 дка. Останалата част от земите където ще се разполагат ветрогенераторите ще запазят сегашното си предназначение. Нивите ще продължават да се обработват и засяват със земеделски култури. Общата площ на сервитутната зона около всеки генератор е 36,567 дка.

По време на строителството ще са необходими временни площадки за опериране на строителната и мотажна техника, както и за временно съхраняване на отнетия хемус и изкопаните земни маси. Размерът на тези временни площадки за всеки един ветрогенератор е 1000 м2. По-голяма част от земните маси и хумуса ще бъдат върнати обратно върху излятия фундамент и площадките ще бъдат възстановени в първоначалния им вид за селскостопанско ползване.

Трайни нарушения на земите ще има за:

- 48 бр. фундаменти 0.9 – 43.2 дка и 7 бр. фундаменти 0.625 – 4.375 дка;

- подстанции два броя – 2 х 3 = 6 дка.

- общо - 53.575 дка.

Допълнителни, временни нарушения на почвите ще има във връзка с изграждането на:

- 55 броя строителни площадки – 55 х 1 дка = 55 дка;

- нови пътни подходи към строителните площадки – около 3.4 дка;

- трасета на подземна кабелна мрежа (20/35 kV) за присъединяване на ветрогенераторите в землище с. Горна Бешовица и с. Цаконица към възлова станция в ПИ 006058 с дължина 38 926.76 м и ширина 0.5 м - 19.464 дка;

- трасе на присъединяващ кабел към електропровод 110 кV с дължина 3625 м и ширина 1.0 м – 3.625 дка.

- вътрешни кабелни трасета с дължина 72 500 м в сервитута на съществуващите и новоизградени пътища (нарушени земи)

- общо - 83.489 дка

Двадесет и три (23) броя ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 50, 56 попадат в ЗЗ „Карлуково”.

23 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 98.937 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 11.431 дка

- 5 имота „ливада”

  - Алтернативи за технологии

На настоящият етап, промишленото използване на възобновяеми енергийни източници се осъществява от:

- Малки водно-електрически централи (МВЕЦ);

- Геотермални инсталации;

- Слънчеви електроинсталациии;

- Инсталаци за извличане и използване на биогаз и биомаса;

- Ветроенергийни инсталации (ВЕИ).

Географският ландшафт и климат в района, както и извършените предварителни проучвания, дават основание за използването на вятъра като енергиен източник и развитието на ветроенергетиката на определени перспективни места.

Проектното разположение на генераторите в един ветроенергиен парк е пряко свързано с големината на роторните диаметри, преобладаващата посока на вятъра и модела на турболентните потоци, включително въздействието на терена. Изборът на всяка площадка е съобразен с тези изисквания като начално условие. Определянето на конкретните площадки за местоположение на ветрогенераторите е извършено след предварително проучване на района, измерване и математическо моделиране на посоката, силата и скоростта на ветровете. Отчетено е местоположението на терена като наклон, отсъствието в близост до площадката на масиви от горска растителност, предпоставка за наличие на постоянни местообитания на представители на орнитофауната и др.

Технологичните решения се определят от принципното устройство на вятърните турбини, конструкцията на кулите, системите за електронно управление.

Оборудването на вятърните турбини ще бъде доставка от фирма, специализирана в серийно производство и монтаж на вятърни турбини, с което се поставят нови стандарти в технологията, качеството и безопастността на съоръженията. Благодарение на оптимизацията на главните части на турбината, новата геометрия на перката на ротора и др. се поставят нови стандарти в своя клас на мощност по отношение на получавана енергия (увеличена енергоефективност), намалена емисия на шум и удължен срок на експлоатация.

Системата позволява изпълнение на най-новите изисквания за свързване към електропреносни и електроразпределителни структури.

Вятърните турбини се произвеждат по индивидуални проекти, като се отчитат местоположението и метеорологичните условия. Ветрогенераторите ще се изработват по индивидуални проекти, които отговарят на теренните и височинни условия на предвидената площадка за реализация на ветропарка. Инвеститорът предвижда доставка и монтаж на нови съоръжения производство на водеща фирми в това направление - холандската “VESTAS”.

Отчитайки новите стандарти в технологията, качеството и безопастността на съоръженията, намалената емисия на шум от генераторите, на този етап няма други алтернативи по отношение на предлагани технологии за производство на ел. енергия от вятъра.

  - Прилагане на „нулева алтернатива”

Направените оценки по отношение очакваните въздействия върху компонентите на околната среда, позволява да не се прилага “нулева алтернатива” за изграждането на „Ветроенергиен парк „Веслец” в землищата на с. Камено поле, с. Горна Бешовица и с . Цаконица. При “нулева алтернатива”, се очаква естествените процеси на развитие на местообитанията и видовете и установените хранителни миграционни коридори на птиците в зоната да не се променят.

- „Алтернатива 1”

26 имота на инвестиционното предложение попадат в защитена зона по проект „НАТУРА 2000” - ЗЗ „Карлуково”, защитена зона по Директива 92/43 за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Девет имота са близко разположени до защитена зона „Карлуковски карст”, защитена зона по Директива 79/403 за съхранение на дивите птици, утвърдени с ПМС № 122/02.03.2007 г.

В тези имоти (26) е предвидено изграждането на ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 56 попадат в ЗЗ „Карлуково”.

26 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 125.018 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 27.908 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 21.662 дка.

• Общата площ на имотите в които е предвидено изграждането на  „Ветроенергиен парк „Веслец” е 414.905 дка. Засяга се пряко територия от ЗЗ „Карлуково” в размер на 125.018 дка, което представлява 0.043 % от защитената зона и което ще окаже отражение върху целостта на зоната. От тази площ в 61.148 дка са нанесени антропогенни нарушения (обработваеми земи). Трайно отнетата площ от защитената зона реално ще е 22.5 дка (фундаменти за 26 броя ветрогенератори) или 0.0076 % от защитената зона, което няма да повлияе съществено на структурата, функциите и природозащитни цели на защитената зона

• Засягат се три типа природни местообитания, два от които (6210, 6240) са  предмет на защита в защитената зона и включени в Приложение І на Директива 92/43 за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна;

При реализация на инвестиционното предложение от 58 броя ветрокули от които 26 броя са на територията на защитена зона „Карлуково” нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен е установен на площ от 22.712 дка или 0.030 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 5.7 дка, което представлява 0.0076% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 е пустановен на площ от 1.4 дка или 0.016 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 1.4 дка, т.е. унищожава се цялото местообитание в имота.

- Хабитат 6510 е утановен на площт от 14.386 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

В този обхват ще бъдат унищожени и популации на 9 вида с природозащитин статус.

Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слаба до средна.

- „Алтернатива 2”

При тази алтернатива в защитената зона „Карлуково”  остават двадесет и три (23) броя ветроенергийни съоръжения №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 50, 56.

23 имота в ЗЗ „Карлуково”                      - обща площ 98.937 дка от които:

- 9 имота „ниви” - обработваеми            	- на площ от 61.148 дка

- 6 имота „ниви” - на „угар”                       - на площ от 14.3 дка

- 6 имота „пасище/мера”                             - на площ от 11.431 дка

- 5 имота „ливада”                                       - на площ от 12.055 дка.

• Общата площ на имотите в които е предвидено изграждането на  „Ветроенергиен парк „Веслец” е 414.905 дка. Засяга се пряко територия от ЗЗ „Карлуково” в размер на 98.937 дка, което представлява 0.034 % от защитената зона. Трайно отнетата площ от защитената зона реално ще е 19.8 дка (фундаменти за 23 броя ветрогенератори) или 0.0068 % от защитената зона, при което  природозащитните цели на защитената зона от реализацията на инвестиционното предложение ще са слабо повлияни.

Съгласно предложението на експертите да отпаднат от инвестиционното предложение изграждането на ветроенргйни кули № 25, № 47 и № 48, то въздейстнието върху местообитанията се оценява категорично на слабо, като нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен, на площ от 7.382 дка или 0.0098 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 3.8 дка, което представлява 0.0050% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 - отпада, няма нарушения;

- Хабитат 6510 - площта се намалява на 4.77 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

• Установени са местообитания на един растителен вид предмет на защита от Закона за биологичното разнообразие, както и други осем вида с природозащитен статус, популации от които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

• Не се засягат местообитания на консервационно значими видове.

# 8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи

Местоположение на инвестиционното намерение

Местоположение на инвестиционното намерение

Защитени зони от мрежата Натура 2000 в района на ИП (с жълт цвят – по Директивата за птиците, със син цвят – по Директивата за местообитанията и местоположението на инвестиционното предложение

# 9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл.22 на наредбата.

Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитена зона „Карлуково” са съобразени с критериите на чл.22 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Въз основа на тези критерии заключението може да се аргументира със следните изводи:

- Защитена зона „Карлуково”

## 9.А.1. Степен на повлияност върху защитена зана „Карлуково” BG 0001014

„Алтернатива 1” с изграждане на 58 ветрогенератора

Реализацията на проекта нарушава териториалната цялост на ЗЗ „Карлуково” на площ от 125.018 дка, което представлява 0.043 % от територията на защитената зона.

„Алтернатива 2” с изграждане на 55 ветрогенератора

С отпаднане от реализацията на три броя ветрокули (№ 25, № 47 и № 48) засегнатата от инвестиционното предложение площ се намалява с 26.081 дка. В този случай засегната площ от инвестиционното предложение се намалява на 98.937 дка или на 0.034 % от защитената зона.

Реализацията на инвестиционното предложение ще има известно отрицателно въздействие върху фауната в района. По-значимо ще е въздействието в етапа на строителните дейности, когато се нарушават местообитания на широко разпространени видове, които не са предмет на опазване в защитената зона. Предвид установеното видовото разнообразие на орнитофауната и другите животински видове в района на разглежданата територия не се очаква да бъдат нанесени значими промени в популациите на засегнатите видове. По време на експлоатацията на ветропарка пряко засегнати ще се окажат птиците и прилепите, които се размножават в съседни територии и ползващи ги за трофична база и укритие в резултат на завишени шумови характеристики и движението на перките на ротора с евентуална смъртност на екземпляри. Промени във видовия състав на зооценозите и фрагментиране на местообитания не се очакват.

## 9.А.2. Област и степен на въздействие

9.2.1 Типове местообитания (хабитати) и местообитания на растителни видове

Изводът, който се налага по отношение степента на въздействие върху защитена зона „Карлуково” BG 0001014 върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в тях е, че преките отрицателни въздействия върху защитената зона са сравнително слаби и на малка площ. Те няма да доведат до дългострочни отрицателни  явления върху защитената зона.

„Алтернатива 1”

При реализация на 26-те ветрокули, попадащи в защитената зона нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен е установен на площ от 22.712 дка или 0.030 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 5.7 дка, което представлява 0.0076% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 е пустановен на площ от 1.4 дка или 0.016 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 1.4 дка, т.е. унищожава се цялото местообитание в имота.

- Хабитат 6510 е утановен на площт от 14.386 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

В този обхват ще бъдат унищожени и популации на 9 вида с природозащитин статус.

Степента на въздействие спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие върху защитени видове се оценява като слаба до средна.

„Алтернатива 2”

С отпадането от инвестиционното предложение изграждането на ветроенргйни кули № 25, № 47 и № 48,  въздейстнието върху местообитанията се оценява категорично на слабо, като нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен, на площ от 7.382 дка или 0.0098 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 3.8 дка, което представлява 0.0050% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Хабитат 6240 - отпада, няма нарушения;

- Хабитат 6510 - площта се намалява на 4.77 дка - не е предмет на опазване в защитената зона.

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати индивиди от популацията на 1 растителен вид включени в Закона за биологичното разнообразие - Пеперудоцветен салеп (Orchis papilonacea). Изпълнението на инвестиционното предложение ще доведе до нарушаване целостта на популациите и евентуално унищожаване на отделни индивиди на още 7 консервационно значими вида растения: Български рожец (Cerastium bulgaricum), Златиста метличина (Centaurea chrysolepis), Карамфил (Dianthus quadrangulus), Скален зановец (Chamaecytisus calcareus), Мъжки салеп (Orchis mascula), Бледен салеп (Orchis pallens) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea). Всички видове, макар и с по-ограничено разпространение се срещат в поне няколко флористични района на България. Във всички случаи се препоръчва да се подходи с особено внимание в площадките на които са установени тези видове, за да се нанесат минимални поражения върху популациите им. Ако на територията на площадките за ветрогенератори №№ 3, 4, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 28, 38 попаднат индивиди от трите вида орхидеи (Orchis papilionacea, Orchis pallens и Orchis mascula), е препоръчително те да бъдат изкопани и преместени на други места в същото местообитание.

9.А.2.2. Безгръбначни

Не се засягат поради отсъствието им в територията на ВЕП (виж коментара по-горе)

9.А.2.3. Земноводни

Не се засягат местообитания на земноводни.

9.А.2.4. Влечуги

Локално по обхват. Засягат се местообитания на много ограничен брой видове, обитаващи територията. Пресичането на пътища от влечугите е  критично място, където е възможно прегазване на животни, появили се на пътя.

9.А.2.5. Бозайници

Локално по обхват въздействие. Със слаб негативен ефект в режима на поведение на ограничен брой видове в резултат от безпокойство без промяна в числеността и плътността на популациите. Възможно е безпокоене и известен прогонващ ефект върху видовете, но той няма да повлияе трайно върху числеността им, тъй като прилежащите на имотите територии имат същия характер.

Реализацията на ВЕП “Веслец” не засяга дневни или зимни убежища, тъй като те отъстват в проектната площ. Голяма част от инвестиционното намерение е разположена върху обработваеми земи, чийто хранителен потенциал е нисък, поради ниското насекомно обилие и интендивното земеделие. Не са установени сезонни миграционни коридори, а миграцията има дисперсен характер, осъществявана от единичнии животни или малобройни групи.

## 9.А.3. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки

Смекчаващи мерки са тези, посочени в т.6 на доклада, а възстановителни са предвидените възстановителни работи на строителните площадкив т.ч. и биологична рекултивация при необходимост.

## 9.А.4. Наличие на алтернативни решения

Реализацията на инвестиционното предложение на предлаганата територия като цяло няма алтернатива за местоположение. Местоположението на ветропарка е установено на база проучване ветровия потенциал на територията и собствеността на земята.

- Защитена зона „Карлуковски карст”

## 9.Б.1. Степен на повлияност върху защитена зана „Карлуковски карст” BG  0000332

Реализацията на проекта не нарушава териториалната цялост на ЗЗ „Карлуковски карст”.

Реализацията на инвестиционното предложение ще има известно отрицателно въздействие върху орнитофауната в района. По-значимо ще е въздействието в етапа на строителните дейности, когато се нарушават местообитания на широко разпространени видове. Предвид установеното видовото разнообразие на орнитофауната в района на разглежданата територия не се очаква да бъдат нанесени значими промени в популациите на засегнатите видове. По време на експлоатацията на ветропарка пряко засегнати ще се окажат птиците, които се размножават в съседни територии и ползващи ги за трофична база и укритие в резултат на завишени шумови характеристики и движението на перките на ротора с евентуална смъртност на екземпляри. Промени във видовия състав не се очакват.

9.Б.2. Характеристики на защитената зона

Тази защитена зона е по Директивата за птиците с код BG0000332 и площ от 142,107.855 дка. Обявена е със Заповед РД-788 от 29 октомври 2008 г. на МОСВ, публикувана в ДВ бр. 105/2008 г.

Съгласно заповедта за защитената зона видовете птици, предмет на опазване в нея са общо 44. Те се разпределят както следва:

- По чл. 6, ал. 1, т. 3 – 35 вида;

- По чл. 6, ал. 1, т. 4 – 9 вида.

Съгласно заповедта на МОСВ защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

» Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

» Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

## 9.Б.3. Област на въздействие

Областта на въздействие ще се ограничи до голяма степен в границите на терена на инвестиционното предложение. По време на строителството може да се очаква безпокойство на видове в съседни терени. Тъй като теренът на инвестиционното предложение е разположен извън границите на защитената зона „Карлуковски карст” (Фиг. 8-1), областта на въздействие няма да засегне пряко територията на защитената зона. В непосредствена близост обаче са проектирани 9 ветрогенератора (с №№ 15, 18, 33, 34, 38, 41, 42, 51 и 55).

## 9.Б.4. Степен на въздействие върху типове природни местообитания

В Стандартния формуляр за защитената зона не са описани типове природни местообитания.

## 9.Б.5. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете-предмет на опазване на ЗЗ

Отрицателното въздействие върху видовете предмет на опазване в защитената зона е обобщено в следната Таблица 9.Б.5-1:

Таблица 9.Б.5-1. Обобщени данни за броя на повлияните видове птици-предмет на опазване в защитената зона от различните категории отрицателни въздействия в резултат от реализирането на ИП.

| Категория отрицателно въздействие | Брой видове предмет на опазване в ЗЗ “Карлуковски карст” | % от общия брой видове |
| --- | --- | --- |
| Няма въздействие | 29 | 65,9 |
| С малка степен | 15 | 34,1 |
| Със средна степен | 0 | 0 |
| С голяма степен | 0 | 0 |
| Общо | 44 | 100,0 |

Както се вижда от горната таблица над половината (65,9%) от видовете-предмет на опазване няма да бъдат повлияни отрицателно от евентуалното реализиране на инвестиционното предложение. В малка степен ще бъдат повлияни по-малко от половината видове (34,1%). Тук следва изрично да се подчертае, че засегнатите птици не са част от популациите на птиците, обитаващи защитената зона „Карлуковски карст”, тъй като теренът на инвестиционното предложение е извън границите й. Поради това популациите на посочените видове в рамките на защитената зона няма да бъдат засегнати пряко и отрицателното въздействие върху тях ще бъде косвено и слабо.

По време на миграцията

Предмет на опазване в защитената зона „Карлуковски карст“ са и редица преминаващи реещи се птици, описани подробно в окончателния отчет за едногодишния мониторинг (Чипев, 2010).

През пролетта са регистрирани 612 реещи се мигранти (518 грабливи птици и 94 реещи се водолюбиви птици, а през есента - 575 реещи се мигранти (543 грабливи птици и 32 реещи се водолюбиви птици.

Основните параметри на миграцията в района на проектирания ВЕП „Веслец” са определени в резултат от проведения едногодишен мониторинг и са представени в следващата Таблица 9.Б.5-2.

Таблица 9.Б.5-2. Основни параметри на миграцията на птиците при ВЕП „Веслец” (по Чипев, 2010)

| Параметър | Пролетна миграция | Есенна миграция |
| --- | --- | --- |
| Общ брой птици (екз.) | 3113 | 6399 |
| Най-многобройна екол. група | Пойни птици | Пойни птици |
| Реещи се птици ( екз.) | 612 | 575 |
| Реещи се водолюбиви (екз.) | 94 | 32 |
| Реещи се грабливи (екз.) | 518 | 543 |
| Пик на прелета | 17 март | 12 октомври |
| Численост на пика (екз.) | 317 | 734 |
| Най-многобройни реещи се видове | Buteo buteo, Falco vespertinus, Ciconia ciconia | Buteo buteo, Falco vespertinus, Accipiter nisus |
| Световно застрашени видове | Няма | Falco vespertinus |

Територията на ветроенергийния парк „Веслец” заема последно място по общия брой на есенните мигранти при Изворско, Варненско, Малко Търново, Бургаско, Мадара, Шуменско, Златията, Монтанско, Бяла, Сливенско.

В заключение може определено да се твърди, че евентуалното реализиране на инвестиционното предложение при прилагане на препоръчаните смекчаващи мерки няма да окаже значително отрицателно въздействие върху миграцията на реещите се птици в тази част от територията на страната, както и върху мигриращите видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

По време на зимуването

В района на инвестиционното предложение не са установени значителни концентрации на зимуващи водолюбиви птици (Michev & Profirov, 2003). Поради това може определено да се твърди, че евентуалното реализиране на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху зимуването на водолюбивите птици в тази част от територията на страната.

## 9.Б.6. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитената зона

Очаква се ниска степен на въздействие върху посочените параметри поради местоположението на терена на инвестиционното предложение извън границите на защитената зона „Карлуковски карст”.

## 9.Б.7.  Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки

Посочени са смекчаващи мерки, насочени към намаляване степента на въздействие върху защитената зона.

## 9.Б.8. Наличие на алтернативни решения

По отношение на птиците най-добрата алтернатива за местоположение на ветропарка е тази, която избягва разполагането на нови ветрогенератори по билото. При пресичане на планината по време на миграции там птиците летят най-ниско, поради което рискът от сблъсъци е най-голям.

По отношение на птиците най-новите ветрогенератори “VESTAS” са най добрата алтернатива поради по-бавната скорост на въртене на перките.

Направените оценки по отношение очакваните въздействия върху компонентите на околната среда, позволява да не се прилага “нулева алтернатива” за изграждането на ветроенергиен парк „Веслец”. При “нулева алтернатива”, се очаква естествените процеси на развитие на местообитанията и видовете да не се променят. При условие, че земите и в бъдеще запазят своя статут по принцип, тя е по-екологична за запазването на местообитанията и съществуващия растителен и животински свят. Теренът на ветропарка обаче е извън защитената зона „Карлуковски карст”. В този аспект неоправдано е неизползването на съществуващия потенциал и качествата на околната среда, стига това да се извършва разумно и с дългосрочна перспектива.

Не е за пренебрегване и социалният ефект от осигуряването на допълнителни доходи и работни места за населението. Не може да не се отчете обстоятелството, че България е най-бедната и с най-ниски доходи страна-членка на ЕС.

## 9.Б.9. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда.

Няма.

## 9.Б.10. Предложени компенсиращи мерки

Няма.

## 9.Б.11. Общо заключение

Като се изхожда от горепосочените характеристики следва да се изтъкне, че реализирането на инвестиционното предложение няма да застрашава ценни местообитания и видове птици в защитената зона „Карлуковски карст” по Директивата за птиците по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗБР, както и няма да доведе до намаляване на популациите на видовете, заради което то е определено като защитена зона. Въз основа на направените оценки в настоящия доклад може да се заключи, че предметът на опазване в защитената зона „Карлуковски карст” с код BG0000332 по Директивата за птиците няма да бъде значително увреден от реализирането на инвестиционното предложение за „Изграждане на ветроенергиен парк „ВЕСЛЕЦ” с 58 броя вятърни генератори” в землищата на с. камено поле, община роман, с. горна бешовица и с. цаконица, община мездра, област враца.

При прилагане на смекчаващите мерки от настоящата оценка инвестиционното предложение ще бъде съвместимо с целите и предмета на опазване в защитената зона „Карлуковски карст” с код BG0000332 по Директивата за птиците.

Общо заключение

В докладите за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение на „ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” в землищата на с. Камено поле, община Роман, с. Горна Бешовица и с. Цаконица, община Мездра, област Враца са оценени две алтернативи:

- Алтернатива 1 - „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” с 58 броя ветрогенератора и обща мощност 150 MW и две подстанции”

- Алтернатива 2 „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” с 55 броя ветрогенератора и обща мощност 150 MW и две подстанции”

На база на анализа се предлага да бъде одобрена и разрешена реализацията на инвестиционното предложение по Алтернатива 2 за „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” с 55 броя ветрогенератора и обща мощност 150 MW и две подстанции”, в землищата на с. Камено поле, община Роман, с. Горна Бешовица и с. Цаконица, община Мездра, област Враца.

# 10. Описание и оценка на комбинираното (кумулативно) въздействие на предлаганото инвестиционно предложение с други планове, програми инвестиционни предложения, които биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи

Част от имотите (26 броя) на инвестиционното предложение („Алтернатива 1”) на площ от 125.018 дка попадат на територията на защитена зона „Карлукаво” - ветроенергийни кули №№ 4, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 50, 56.  Девет имота (ветроенергийни кули №№ 15, 18, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 55 са в близост до границата на ЗЗ „Карлуковски карст” (описани в Таблица № 1-3). При „Алтернатива 2” се засягат 23 имота на площт от 98.937 дка, като отпадат от изграждане ветроенергийни кули № 25, № 47 и № 48.

Съгласно получената информация от РИОСВ - Враца (писмо изх. № В-1784/21.10.2010 г.) за предоставяне на достъп до обществена информация), на територията на защитените зони в процес на разработване или одобряване са общо шест инвестиционни обекта.

• В границите на ЗЗ „Карлуково” BG0001014

° „Изграждане на деривационна малка ВЕЦ на течещи води на р. Искър” от кота 137,00 до кота 126, 53, в землището на с. Кунино, община Роман. По данни на РИОСВ по-голяма част от съществуващия деривационен канал е извън територията на защитената зона. Останалите съоръжения заемат незначителна част от територията на зоната. В района на въздействие не са установени дървестни или други растителни видове, които биха могли да бъдат унищожени в резултат на строителните дейности. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита в защитеа зона „Карлуково”;

„Построяване на селскостопански подлез на Път ІІІ „Мездра-Роман” и изграждане на временен отбивен път”. Съоръжението е на км. 19+500, временният път попада в имоти №№ 000011, 010013, 010025, 010026 в землището на с. Долна Бешовица, община Роман. По данни на РИОСВ, малки участъци от проекта за временният път, който е с дължина 120 м и ширина 6 м попадат в границите на ЗЗ „Карлуково”. Участъците са пренебрижимо малки в сравнение общата площ на защитената зона (288 419.290 дка). Подлеза преминава предимно през съществуващата пътна мрежа, а отбивния път ще съществува за твърде кратък срок, след което засегнатите участъци ще бъдат възстановени. Не се предвижда изграждане на нова постоянна инфраструктура и генериране на отпадъци. Не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита в зоната.

„Изграждане на винарна и обслужваща сграда”, имоти №№ 039009, 039010, 010013, 010025, 039006, 010026, 047001, 047002, 047003, землище с. Долна Бешовица. По данни на РИОСВ инвестиционното предложение е за обслужване нуждите на лозов масив на фирмата за преработка на грозде и производство на висококачествени бели и червени вина. Малка част от пътя, засягащ имоти № 047001 и № 047003 (ниви), който ще свързва винарната с обслужващата сграда попада на територията на защитената зона. Засетгнатата от пътя част от защитената зона е около 0.100 дка. В този участък не са установени природни местообитания и местообитания на видове предмет на защита в защитената зона.

• В границите на ЗЗ „Карлуковски карст ” BG 0000332 и ЗЗ „Карлуково” BG0001014

Изискана е информация от компетентния орган МОСВ съгласно чл. 17 и чл. 26, ал. 1 на ЗООС и чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за обектите за отчитане на кумулативния ефект. Съгласно получената информация от МОСВ - писмо изх. № ЗДОИД-2460/16.11.2010 г.и Решение № ЗД-144/16.11.2010 за достъп до обществена информация.

° „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Врачански варовик” в землищата на с. Кунино, община Роман и с. Реселец, община Червен бряг с възложител „Садас” ООД гр. София. Проектната концесионна площ е 404.250 дка, която включва площга на утвърдените запаси, така и площите на вътрешните патища, насипища и битова площадка.

Компетентен орган за инвестиционното предложение е МОСВ и съгласно Решение № ЗД-144/16.11.2010 да достъп до обществена информация в момента обекта е в процедура по ОВОС на етап задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС. Процедурата по ОС ще се осъществи в рамките на процедурата по преценка необходимостта от ОВОС.

° В МОСВ е внесено искане от „Бивар” ООД гр. София за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино” в землището на с. Кунино, община Роман. Процедурата за преценка необходимостта от ОВОС е за концесионна площ от 183.2 дка. Процедурата по ОС ще се осъществи в рамките на процедурата по преценка необходимостта от ОВОС.

За двете инвистиционни предложения информация за засегнати типове природни местообитания и местообитания на видове ще бъде извършена в хода на процедурата по ОВОС и ОС от експертите, изготвящи съответните доклади.

° „Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - скално-облицовъчни материали в площ „Кунино”, землище с. Кунино, община Роман и гр. Луковит, община Луковит с концесионер „Вангелов Ойл” ООД гр. Враца  има проведена процедура , при която от министъра на околната среда и водите е издадено Решение № 80-ОС/2010 за извършване на Оценка на съвместимостта по реда на Наредба за условията и реда за извършване оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Докладът по ОС е поместен на интернет страницата на МОСВ.

Съгласно извършеното проучване въздействията от инвестиционното предложение ще са:

Обща площ на инвестиционното предложение

Цялата територия, предоставена за проучване е с площ от 2750 дка и попада изцяло в границите на ЗЗ „Карлуково” и ЗЗ „Карлуковски карст”, което представлява 1,95 % от територията на ЗЗ „Карлуково” и 1,94 % от територията на ЗЗ „Карлуковски карст.

При предвидените теренни дейности максималната засегната площ няма да надвишава 2.050 дка, или 0.075 % от площта на контура за проучване (0,0007 % от територията на ЗЗ „Карлуково”).

Местообитания

Извън обработваемите земи, основната част от територията, определена за проучване обхваща голи площи – пасища и мери, представляващи полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик – местообитание 6210.

В границите на контура попадат и територии, заети с горскодървесна растителност. Те са разположени в най – южната, източната и североизточната му част. Южната част е в подножието на скалите до брега на р. Искър и е покрита с айлант. В крайните източни части влизат отделни представители на благун и цер, заобиколени от драка, шипка и др. – хабитат 91Н0 Панонски гори с Quercus pubescens. В крайните североизточни терени от площтта попада част от церова гора с участие на келяв габър, благун, космат дъб и мъждрян -  хабитат 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Гората е силно разчленена, но поляните, които се намират в нея са започнали да се покриват с храстова растителност и подраст, вследствие от преустановеното пашуване от домашни животни и дивеч. В югозападната част на територията, в подножието на скалите е разположен хабитат 6110. Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, разположени върху скални материали, отложени вследствие от ерозионни процеси от надвесените над тях отвесни скали. В южната част от територията са разположени отвесни скали, заети от хабитат 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове.

Инвеститорът не предвижда теренно - проучвателните работи да обхващат терени, покрити с горскодървесна растителност. Не предвижда също така проучване върху отвесните скали (8210) и терените в подножието им (6110).

Очаква се пряко въздействие само върху хабитат 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Основната опасност при този хабитат е естествения процес на рудерализация. На площите заети от хабитата е установен процес на трайно настаняване на храстова растителност – основно глог, шипка и драка, а в последствие и дървесна растителност от съседни горски масиви. Този процес е особено ясно изразен в крайните източни и североизточни части на площта за проучване. Нарушенията ще бъдат минимални - в рамките на предвидените теренни дейности при които максималната засегната площ не надвишава 2.050 дка., или 0.0027 % от територията на хабитата в защитената зона.

Предмет на защита в зоната е Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) Инвестиционното предложение не засяга нейни месторастения.

Влечуги: Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). За двата вида сухоземни костенурки не е регистрирано присъствие.

Бозайници: По отношение на прилепите местообитанията са пещери, галерии, хралупести дървета, каквито местообитания ще бъдат изключени още при теренното проучване, тъй като неговата цел е свързана с проучване на запаси от монолитни скали, извън територии, заети със стари гори.

Върху територията на инвестиционното предложение (включително и в тази попадаща в ЗЗ), както и в близост до него няма констатирано наличие на колония от лалугери Spermophilus citellus нито по литературни данни, нито от преки наблюдения при посещенията на терена.

Очаквани кумулативни ефекти

• Площ на инвестиционните предложения

- Ветропарк „Веслец”. От общата площ на ветропарка е 414.905 дка. Засяга се пряко територия от ЗЗ „Карлуково” в размер на 125.018 дка. („Алтернатива 1”), което представлява 0.043 % от защитената зона и което ще окаже отражение върху целостта на зоната. От тази площ в 61.148 дка са нанесени антропогенни нарушения (обработваеми земи). Трайно отнетата площ от защитената зона реално ще е 22.5 дка (фундаменти за 26 броя ветрогенератори) или 0.0078 % от защитената зона, което няма да повлияе съществено на структурата, функциите и природозащитни цели на защитената зона. При реализация на предлаганата „Алтернатива 2” с изграждане на 55 броя ветрогенератара засегнатата площ от ЗЗ „Карлуково” се намалява с 26.081 дка. или  0.034 % от защитената зона. Трайно отнетата площ от защитената зона се намалява с 2.7 дка (фундаменти за 23 броя ветрогенератора - 19.8 дка) или 0.0068 % от защитената зона.

- Проект за проучване на подземни богатства - скално-облицовъчни материали в площ „Кунино”. Цялата територия, предоставена за проучване е с площ от 2750 дка и попада изцяло в границите на ЗЗ „Карлуково”, което представлява 1,95 % от територията на ЗЗ „Карлуково”. Максимално засегната площ няма да надвишава 2.050 дка, или 0.0007 % от територията на ЗЗ „Карлуково”).

- „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Врачански варовик” в землищата на с. Кунино, община Роман и с. Реселец, община Червен бряг на площ 404.250 дка, което представлява 0.14 % от територията на ЗЗ „Карлуково” и 0.28% от територията на ЗЗ „Карлуковски карст”

- „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино” в землището на с. Кунино, община Роман с площ 183.2 дка, което представлява 0.064 % от територията на ЗЗ „Карлуково” и 0.13% от територията на ЗЗ „Карлуковски карст”.

- Изграждане на винарна и обслужваща сграда с. Долна Бешовица - 0.100 дка - 0.000035 % от защитената зона.

Общо: 3462.568 дка или 1.20 % от ЗЗ „Карлуково” по „Алтернатива 1” и 3436.487 дка или 1.19 % по „Алтернатива 2” с изграждане на ветропарк „Веслец”.

По отношение на ЗЗ „Карлуковски карст” кумулативни въздействия относно отнета площт от реализацията на ветропарк „Веслец” няма да има.

• Нарушения на месообитания

- Ветропарк „Веслец”

Хабитат 6210 - типичен е установен на площ от 22.712 дка или 0.030 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 5.7 дка, което представлява 0.0076% от площтта на хабитата в ЗЗ;

Съгласно предложението на експертите да отпадне от инвестиционното предложение ветроенргйна кула № 25, нарушенията ще бъдат:

- Хабитат 6210 - типичен, на площ от 7.382 дка или 0.0098 % от площта на хабитата в ЗЗ. Трайни нарушения на хабитата ще има в обхвата на строителните площадки или на площ от 3.8 дка, което представлява 0.0050% от площтта на хабитата в ЗЗ;

- Проект за проучване на подземни богатства - скално-облицовъчни материали в площ „Кунино”. Нарушенията ще бъдат в рамките на предвидените теренни дейности при които максималната засегната площ не надвишава 2.050 дка., или 0.0027 % от територията на хабитата в защитената зона.

Общо: 5.850 дка., или 0.008 % от площта на хабитата в ЗЗ „Карлуково”

Изискана е също информация и от Община Мездра и община Роман за инвестиционни предложения на територията на общините. По данни на общините е допуснато (Приложение 6):

- Община Мездра - за имот № 042004 в м. „Латински гробища” в землището на с. Горна Бешовица е допуснато изработване на ПУП-ПЗ за строителство на „Фотоволтаична централа”;

- Община Роман - има изготвен ПУП за изграждане на лозов масив, винарна и хангар в землищено на с. Долна Бешовица.

Имотите за горните две инвестиционни предложения не попадат в Защитени зони.

Възможните потенциални въздействия с вероятен кумулативен ефект от дейността на обекта върху  ЗЗ „Карлуково” и ЗЗ „Карлуковски карст” са:

| Вид дейност | Потенциални въздействия | Кумулативен ефект |
| --- | --- | --- |
| Преки нарушения на местообитания | Намаляване площта на местообитанията | Не се очаква |
| Бракониерство | Смъртност на индивиди по време на лов и бракониерство | Не се очаква |
| Събиране/унищожаване на растения | Унищожаване/намаляване на местни популации растителни видове | Не се очаква |
| Строителна дейност | Пряко унищожаване на местообитания. Безпокойство на животински видове от завишени шумови нива от строителни и транспортни дейности и човешкото присъствие; Смъртност на индивиди; Увреждане качеството на съседни местообитания; Промяна във видовия състав на съседни местообитания в резултат на промяна в условията на средата и в резултат на рекултивационни дейности; Снижаване параметрите на зооценозите в съседните територии; Опасност от възникване на пожари; | Потенциален кумулативен ефект по отношение на унищожаване или увреждане на местообитания Промяна на ландшафта по отношение на релефа. |
| Разпиляване на изкопани земни маси и строителни отпадъци | Пряко унищожаване или увреждане качеството на съседни местообитания | Не се очаква |
| Изхвърляне на битови отпадъци | Пряко унищожаване или увреждане качеството на съседни местообитания; Опасност от привличане на животински видове; Опасност от възникване на пожари при изгарянето им; Възникване и разпространение на зарази | При спазване на нормативната уредба в областта на третиране на отпадъците, не се очаква кумулативен ефект. |
| Автомобилни пътища | Смъртност на индивиди; Безпокойство | Не се очаква |
| Инвазия на видове | Промяна във видовият състав, респективно подмяна на фитоценози. | Възможно е да се прояви при рекултивация на строителните площадки с нехарактерни за района растителни видове. |
| Експлоатация на ветропарка | Бариерен ефект за мигриращи видове прилепи по време на есенната и пролетната миграция (пещерен дългокрил прилеп - Miniopterus schreibersi – предмет на опазване в ЗЗ “Карлуково”), натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii) и ръждив вечерник (Nyctalus noctula), като двата не са включени в прил. ІІ на Дир. 92/43 на ЕС. | Възможно е да възникне при експлоатацията на новопостроени ветропаркове най-малко в радиус от 5 км от ИП. |

# 11. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда

Екологичната мрежа Натура 2000 е създадена с цел опазване на естествените територии в Европа, но за разлика от защитените територии по смисъла на ЗЗТ с наложена цялостна забрана на човешката дейност такава в тях не е предвидена. При определени условия могат да се изградят природосъобразни обекти, като се реализират мерки за опазване на компонентите на средата.

Използването на вятърната енергия и преобразуването й в електрическа е налагаща се тенденция за използване на възобновяеми енергийни източници Съвременните тенденции в развитието на електроенергийните системи налагат все повече използването на индивидуални станции за генериране на електрическа енергия. Либерализира се и енергийният пазар, където много малки независими енергийни източници могат да предлагат своя продукт. Насоката в която се развиват тези независими енергийни доставчици, е използването на възобновяеми енергийни източници, което е желателно в обстановката на изчерпващите се природни ресурси и задълбочаващите се екологини проблеми.

У нас енергетиката е основният източник на парникови газове (около 60-65% от общите емисии) и главният замърсител на въздуха, почвите и водите. Отделянето на парниковите газове при горенето на фосилните горива причиняват глобалното затопляне. Вредните емисии във въздуха са причина за киселинните дъждове и замърсяването на почвата, растителността, повърхностните и подземните води.

Радикално решение на посочените проблеми у нас и в световен мащаб е алтернативното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Процесът на значително ограничаване и намаляване на емисиите на парникови газове чрез използването на ВЕИ динамично се развива през последните години в целия свят, като пионери в него се оказаха страните членки на ЕС. Европейските лидери, събрали се в Брюксел на 8 и 9 март 2007 г., договориха План за действие за осъществяване на обща енергийна политика, която задължава страните-членки на съюза до 2020 г. да доведат до една пета от общото потребление в ЕС произвежданата от възобновяеми източници енергия като вятър, слънце и биомаса, за да бъдат ограничени промените в климата. Поставените цели в Плана за действие вече надвишават установените в Протокола от Киото (намаляване с 8% на вредните емисии до 2012 г.). ЕС се ангажира до 2020 г. да намали с поне 20% емисиите на газове, предизвикващи парников ефект (с възможност да се стигне до 30%, ако и други страни последват европейския пример).

Освет това, последните деситилетия на миналия век се характеризират със задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европейските държави, в т.ч. и в нашата страна, който продължава и понастоящем. Увеличава се икономическата зависимост на европейските държави от страните износители на петрол, природен газ и други дефицитни първични енергоизточници.

Използването на местни ресурси от ВЕИ е елемент от стратегията и политиката на Република България. От началото на 2007 година у нас са в сила преференциални цени за изкупуване на ел.енергия от ВЕИ. Освен преките ползи, свързани с намаляване на енергийната зависимост от внос на енергия и енергоносители, развитието на ВЕИ индустрията дава възможност за разкриване на нови работни места, за привличане на нови инвестиции и допринася за опазването на околната среда.

Законодателният подход, стимулиращ използването на ВЕИ в страната, е обособен в Закона за енергетиката (ЗЕ) и в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. В тях се предвиждат мерки за поощряване и устойчиво използване на тези алтернативни енергоизточници. Към ЗЕ е издадена и “Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от ВЕИ и по комбиниран начин, за издаване на зелени сертификати и търговия с тях”. Според поставените цели до 2010 г. количество от 11% от електроенергията произведена в страната трябва да бъде добивано от възобновяеми източници. За да бъде постигната тази цел е необходимо да се изградят допълнителни мощности от 1455 MW. Инвестиционното предложение е свързано с прилагането на безотпадна технология за производство на електроенергия. Реализацията няма да има негативно въздействие към човешкото здраве или обществената сигурност.

Настоящето инвестиционното предложение за изграждане на Ветроенергиен парк „Веслец” в землищата на с. Камено поле, община Роман и с. Горна Бешовица и с. Цаконица, абщина Мездра е конкретен случай на разработване и прилагане на практика на тази нова тенденция за алтернативни енергоизточници. В националната енергийна система ще се включи нова енергомощност, ползваща екологично чист енергиен източник – вятър.

Проектът е съобразен с изискванията на Директивите на Европейския съюз и Протокола от Киото за прилагането на проекти за намаляване на парниковите газове, като се използват чисти и възобновяеми енергоизточници и не се излъчват емисии от вредни вещества в околната среда.

Извършените теренни проучвания свързани с оценка на налични местообитания на предвидената площадка показват, че реализацията на инвестиционното предложение е възможно при спазване на  посочените ограничения и мерки за минимизиране на нарушенията в защитената зона.

# 12. Наличие на обстоятелства по цл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и есплоатацията на инвестиционното предложение и че не е налце друго алтернативно решение

Не се налага прилагането на компенсиращи мерки, предвид на това, че не се засягат значителни площи от типове местообитания и не се очаква значително отрицателно въздействие върху видове животни и техните популации предмет на защита.

Не се налага прилагането на компенсиращи мерки, предвид на това, че не се засягат характерни местообитания и не се очаква значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните популации.

# 13. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация

Методики

При изследване на растителния свят в границите на инвестиционното предложение е използван маршрутният метод за визуално наблюдение и методът на пробните площадки. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев, Белев & Раковска, 2009).

За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и подходи за преки теренни изследвания. Това са маршрутния или трансектен метод (Line transects) и методът на точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992). Всеки от тях има определени предимства и зависи от поставените цели и характера на местността.

Особеностите на терена (преобладаващи открити ливади и билни части) наложиха като ефективен полеви метод регистрацията на издаваните от прилепите ултразвуци и техният компютърен анализ за установяване на видовия състав и хранителна активност. Не са установени естествени карстови подземни убежища на прилепи в района на ветроенергийния парк.

Използвани са следните методи:

- Регистрация и анализ на издаваните от прилепите ултразвуци. Използван е ултразвуков детектор Pettersson D 240 заедно със записващо miniDV устройство модел Sony.

- Регистрация на издаваните от прилепите ултразвуци с помощта на монтиран върху лек автомобил детектор тип „Transect Tranquility” със записващо miniDV устройство модел Sony. Едновременно със записа на звуците се осъществява и неперкъснат запис през 5 секунди на GPS координатите на трансекта. Методиката е част от утвърдена от The Zoological Society of London and The Bat Conservation Trust (http://www.ibats.org.uk/) като стандартна процедура за анализ на промените във видовото разнообразие на прилепите и оценката на промените в околната среда върху техния видов състав, относителна численост и активност.

- Получените компютърни сонограми (фиг. по-долу) са анализирани с помощта на специализирана софтуерна програма BatSound 3.1 for Windows.

Сонограма на издаваните от широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus),  регистрирани в района на проектирания ВЕП.

За целите на видовото определяне на прилепите бяха измервани следните звукови параметри:

- честота с максимална енергия на звука;

- максимална и минимална честота на звука;

- продължителност на звука;

- интервал между издаваните последователно звуци.

Предимството на избраните методи е, че отчитат динамиката на активността на регистрираните видове в избраните точки или трансекти на мониторинга, а именно: начало на нощната активност, степен на активност в хранителните хабитати, денонощни миграции, издавани социални звуци и др. В този случай броят на регистрираните ултразвуци за единица време ни служи като една променлива величина за оценка на активността прилепните популации (Furmankiewicz, 2003).

Изборът на методика за полева работа и анализ на резултатите в настоящото проучване е съобразен с препоръките на EUROBATS и Шведската Национална Енергийна Администрация(Ahlen, 2003; Rodrigues et al. 2008; Петров, 2008) за оценка на влиянието на вятърните паркове върху прилепните популации.

Използвани методи за изследване - птици

Използвани са стандартни методи за определяне на видовия състав на птиците и за оценка на тяхната численост и плътност.

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Ползвани са и „Червена книга на България”, „Орнитологично важните места в България и Натура 2000”, „Атлас на гнездещите птици в България” и др.

Методи за прогноза и оценка на въздействието-птици

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в страната.

Използвани са и резултатите от едногодишния мониторинг на птици, прилепи, лалугер и висши растения, проведен в района на ВЕП „Веслец” от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН.

Информационните източници

БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), Натура 2000. МОСВ.

Стандартен формулар за НАТУРА 2000 – защитена зона „Карлуково”;

Стандартен формулар за НАТУРА 2000 – защитена зона „Карлуковски карст”;

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2005, WWF, Дунавско-Карпатска програма, Федерация “Зелени Балкани”; 12

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България.

Даскалова, Г., И. Ангелов. 2006 (с ревизия от БАН). Стандартен формуляр за набиране на данни за специално защитени зони (СЗЗ) за обекти, подлежащи на идентифициране като места от специален интерес за общността (МСИО), Сините камъни-Гребенец BG 0002058. Натура 2000, МОСВ, 14 с.

Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост – Световен фонд за дивата природа, ФПС Зелени Балкани, МОСВ.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади т. 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, 1993.

Червена книга на НР България, 1985, БАН.

Ботев, Б., Ц. Пешев (отг. ред.)1985. Червена книга на НР България, Изд.на БАН,София 1985 г.

Бондев, И. 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст.

Бондев, Ив. 1997. Геоботаническо картиране. В: Йорданова, М., Д. Дончев. География на България, Акад. Изд., 283-304

Велчев, В. 1997. Типове растителност. В: Йорданова, М., Д. Дончев. География на България, Акад. Изд., 269-283

Велчев, В. 1971. Растителната покривка на Врачанска планина, С. 253 стр.

Йорданов, Д., (ред.) 1963-1979. Флора на Република България, томове 1-7. – София.

Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Белев, Т., Раковска, К. 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България”. Второ преработено и допълнено издание. София, Световен фонд да дивата природа, Дунавско-Карпатската програма и федерация „Зелени Балкани”.

Кожухаров, С., (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. – София

Кожухаров, С., (ред.). 1995. Флора на Република България, том 10. – София.

Велчев, В. (ред.). 1982-1989. Флора НР България. Томове 8-9. Издателство на БАН, София.

Физическа география на България, БАН, 2002 г.

Пеев Д., В. Бисерков. 2007. Оптимизиране на националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и научни основи за нейното развитие. Етап 1. София, 280 с, със приложение на DVD (GIS бази данни и електронни таблици).

Марков, Г., 1957 – Изследвания върху систематиката на C.citellus L., Изв. на Зоол. инст. с музей, Изд. БАН,1957, кн. VІ, стр. 453-490

Пешев, Ц., 1955 – Систематични и биологични изследвания върху Citellus citellus L. в България. - Известия на Зоологическия институт, Отделение за биологически и медицински науки, 1955, кн. IV и V, Изд. БАН, София, стр.277 - 327.

Стефанов, В., 2006 - Концепция за опазване местообитанията на лалугера (Spermophilus citellus) в рамките на Натура 2000. Изготвена за: Проект “Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България” по Договор № 4672/ 01.02.2005 на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора” с ПУДООС/МОСВ (http://www.greenbalkans.org).

Стефанов, В., (под печат) - Европейски лалугер. В: Червена книга на България, 2-ро изд., т. Животни. София, БАН.

Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, София, т. 1, 585-613.

Michev, T., L. Profirov, K. Nyagolov, M. Dimitrov (In press). Autumn Migration of Soaring Birds at Bourgas Bay, Bulgaria 1979-2003. – British Birds, London, 2, 2011

Michev, T., M. Stoyneva (eds). 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Мичев, Т. (ръководител). 2009. Орнитологичен мониторинг на територията на проектирания ветроенергиен парк „Вълчедръм”. - София, ЦЛОЕ при БАН (непубл. доклад).

Мичев, Т. (ръководител). 2010. Орнитологичен мониторинг на територията на проектирания ветроенергиен парк „Изворско”. - София, ЦЛОЕ при БАН (непубл. доклад).

Петров, Ц. 1981. Птиците на Средна гора. - Изв. на муз. от Южна България, 7: 9-49.

Петров, Ц. 1980. Материали върху орнитофауната на Източна Стара планина в района на Сините камъни над Сливен. - Орн. инф. бюл., 7-8: 101-107.

Профиров, Л. (ръководител). 2010. Биологичен мониторинг на територията на проектен ветроенергиен парк „Безмер-Тервел” (март – декември 2009 г.). - София, ЦЛОЕ при БАН (непубл. доклад).

Стоянов, Г. 2003. Орнитофауна. В: Доклад “Фаунистична характеристика на Природен парк “Сините камъни”, План за управление на ПП “Сините камъни”, Агролеспроект ЕООД (ръкопис).

Шурулинков, П., Р. Цонев, Б. Николов, Г. Стоянов, Л. Асенов. 2005. Птиците на Средна Дунавска равнина. Федерация “Зелени Балкани”, София: 120 с.

Biodiversity. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp. + CD supplement.

Дончев, С. 1974. Птиците на Средна и Източна Стара планина. - ИЗИМ, 41: 33-65.

Костадинова, И., С. Дерелиев (съст.). 2001. Резултати от среднозимното преброяван на водолюбивите птици в България за периода 1997-2001 година. БДЗП, Природозащитна поредица, книга 3, БДЗП, София, 96 с.

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов,1997. Фауна на България, Aves, част II, София, Изд.”Проф. М. Дринов”, БАН, 427 c.

Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в България птици. Зелени Балкани, Пловдив.

Симеонов, С., Т. Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България, 20, Aves, част

I, София, Изд. БАН, 350 с.

Чипев, Н. (ръководител). 2010. Едногодишен мониторинг на терена на инвестиционно намерение  ”Изграждане на ветроенергиен парк Бяла” 11.11.2009 11.11.2010 г. (окончателен отчет). – ИБЕИ при БАН (непубл. доклад).

Граматиков, М. 2005. Местата с тесен фронт на миграция. – Инф. бюл. БДЗП, 14:

7-8.

Янков, П, Атлас на гнездящите птици в България, БЗДП, 2007 г.

Бешков, В. 1990. Опазване на големите прилепни колонии в България. Отчетен доклад КОПС.

Ahlen, I. 2003. Wind turbines and bats – a pilot study. Final report to Swedish National Energy Administration. – 5 p.

Benda, P., T. Ivanova, I. Horacek, J. Cerveny, J. Gaisler, A. Gueorguieva, B. Petrov and V. Vohralik. 2003. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. – Acta Soc. Zool. Bohem., 67: 245-337.

Rodrigues, L. L. Bach, M. Savage, J. Goodwin, C. Harbusch. 2008. Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. – EUROBATS, ser. No 3, 51 p.

Петров, Б. 2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда. Нац. Природонаучен музей – БАН, 88 стр.

Попов, В, А. Седефчев. 2003. Бозайниците в България. Определител. И-во „Витоша”, 291 стр.

Bibby, C. J., N. D. Burgess, D. A. Hill. 1992. Bird Census Techniques. The University

Press, Cambridge: 257 pp.

Michev, T., L. Profirov. 2003. Midwinter Numbers of Waterbirds in Bulgaria (1977-2001). Results from 25 years of mid-winter count carried out at the most important Bulgarian Wetlands. Publ. House Pensoft, Sofia, 160 pp.

Марков, Г., 1957. Изследвания върху систематиката на C. citellus L. - Изв. на Зоол. инст. с музей, Изд. БАН, 1957,  кн. VІ, стр. 453-490.

Пешев, Ц., 1955. Систематични и биологични изследвания върху Citellus citellus L. в България. - Известия на Зоологическия институт, Отделение за биологически и медицински науки, 1955, кн. IV и V, Изд. БАН, София, стр.277 - 327.

Стефанов, В., 2006. Концепция за опазване местообитанията на лалугера (Spermophilus citellus) в рамките на Натура 2000. Изготвена за: Проект “Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България” по Договор № 4672/ 01.02.2005 на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора” с ПУДООС/МОСВ. Интернет: http://www.greenbalkans.org

Стефанов, В., (под печат). Европейски лалугер. В: Червена книга на България, 2-ро изд., т. Животни.

Koshev,Y., 2008. Distribution and status of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Bulgaria. Lynx (Praha), n. s., 39 (2): 251–261.

Пеев Д., В. Бисерков. 2007. Оптимизиране на националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и научни основи за нейното развитие. Етап 1. София, 280 с, със приложение на DVD (GIS бази данни и електронни таблици.

Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т. 2: Животни. София. БАН, 183 с.

Edgar van der Grift, Valko Biserkov, Vanya Simeonova. 2008. Restoring Ecological Networks Across Transport Corridors in Bulgaria. Indentification of bottleneck locations and practical solutions. Alterra, Wageningen UR, 150 pp.

Бисерков В. (Ред.). (2007)  Определител на земноводните и влечугите в България. София, Издателство „Зелени Балкани”, 140 с.

Законодателство

Закон за опазване на околната среда - Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; попр., бр. 98 от 18.10.2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; доп., бр. 70 от 2004 г.; доп., бр.74 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г. , последно изменение ДВ. бр. 46/2010 г.)

Закон за защитените територии – Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.

Закон за биологичното разнообразие. - Обн. ДВ. бр.77/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 103/2009 г.)

Закона за лечебните растения - Обн. ДВ бр. 29 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 23/2002 г.

Закон за опазване на земеделските земи – Обн. ДВ, бр. 35 от 24 април 1996 г., изм. доп. ДВ бр.14 и 26 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 28/2001 г., изм. доп. ДВ бр. 112/2003 г., изм. ДВ бр. 18, бр. 29, бр. 30/2006 г.

Наредба за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените зони - Обн. ДВ. бр. 81/15.10.2010 г.).

# 14. Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 (Приложение № 7)

Списък на приложенията:

Приложение № 1	Решение №. на РИОСВ ВР-22-ПР/2010 – Враца

Приложение № 2	Карта - ситуация на ветроенергийния парк

Приложение № 3	Списък на имоти на подземна кабелна мрежа за присъединяване на ветроенергийния парк „Веслец” към НЕК АД

Приложение № 4	Информация от РИОСВ - Враца, съгласно Закона за достъп до обществена информация за други инвестиционни обекти - осъществени и заявени в границите на ЗЗ „Карлуково” и ЗЗ „Карлуковси карст”, писмо изх. № В-1784/21.10.2010 г

Приложение № 5	Информация от МОСВ от Закона за достъп до обществена информация, писмо изх. № ЗДОИД-2460/16.11.2010 г.и Решение № ЗД-144/16.11.2010 за достъп до обществена информация

Приложение № 6	Информация от Община Мездра и община Роман за инвестиционни предложения на територията на общините

Приложение № 7	Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 на експертите, изготвили оценката