Данни за измерените концентрации на ФПЧ10  в пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ - Враца през месец  януари  2009г

1. ФПЧ 10 – пункт РИОСВ – Враца.

| Пункт | Община | Дата | Измерена концентрация [ (g/m3] | Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] | Превишение на ПС+ДО за СДН [в пъти ПС+ДО за СДН] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РИОСВ Враца | Враца | 05.01.2009г. | 84,3 | 1,69 | 1,69 |
| РИОСВ Враца | Враца | 06.01.2009г. | 98,1 | 1,96 | 1,96 |
| РИОСВ Враца | Враца | 07.01.2009г. | 75,6 | 1,51 | 1,51 |
| РИОСВ Враца | Враца | 08.01.2009г. | 62,4 | 1,25 | 1,25 |
| РИОСВ Враца | Враца | 09.01.2009г. | 77,2 | 1,54 | 1,54 |
| РИОСВ Враца | Враца | 10.01.2009г. | 63,3 | 1,27 | 1,27 |
| РИОСВ Враца | Враца | 12.01.2009г. | 118,8 | 2,38 | 2,38 |
| РИОСВ Враца | Враца | 13.01.2009г. | 105,8 | 2,12 | 2,12 |
| РИОСВ Враца | Враца | 14.01.2009г. | 116,3 | 2,33 | 2,33 |
| РИОСВ Враца | Враца | 15.01.2009г. | 136,9 | 2,74 | 2,74 |
| РИОСВ Враца | Враца | 16.01.2009г. | 76,1 | 1,52 | 1,52 |
| РИОСВ Враца | Враца | 19.01.2009г. | 74,7 | 1,49 | 1,49 |
| РИОСВ Враца | Враца | 20.01.2009г. | 94,9 | 1,89 | 1,89 |
| РИОСВ Враца | Враца | 21.01.2009г. | 112,2 | 2,24 | 2,24 |
| РИОСВ Враца | Враца | 22.01.2009г. | 79,8 | 1,59 | 1,59 |
| РИОСВ Враца | Враца | 23.01.2009г. | 52,6 | 1,05 | 1,05 |
| РИОСВ Враца | Враца | 24.01.2009г. | 45,6 | - | - |
| РИОСВ Враца | Враца | 25.01.2009г. | 39,9 | - | - |
| РИОСВ Враца | Враца | 26.01.2009г. | 56,3 | 1,13 | 1,13 |
| РИОСВ Враца | Враца | 27.01.2009г. | 48,4 | - | - |
| РИОСВ Враца | Враца | 28.01.2009г. | 51,9 | 1,04 | 1,04 |
| РИОСВ Враца | Враца | 29.01.2009г. | 68,7 | 1,37 | 1,37 |
| РИОСВ Враца | Враца | 30.01.2009г. | 41,7 | - | - |
| РИОСВ Враца | Враца | 31.01.2009г. | 36,1 | - | - |
| Брой регистрирани данни през месеца: 24 |
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 24 |
| Брой регистрирани превишения през месеца: 19 |
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 19 |
| Средномесечна концентрация: 75,7 [(g/m3] |
| Времеви обхват (%): 77% |

2. ФПЧ 10 за АИС

| Пункт | Община | Дата | Измерена концентрация [ ug/m3] | Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] | Превишение на ПС+ДО за СДН [в пъти ПС+ДО за СДН] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АИС Враца | Враца | 01.01.2009г. | 134 | 2,68 | 2,68 |
| АИС Враца | Враца | 02.01.2009г. | 173 | 3,46 | 3,46 |
| АИС Враца | Враца | 03.01.2009г. | 68 | 1,36 | 1,36 |
| АИС Враца | Враца | 04.01.2009г. | 57 | 1,14 | 1,14 |
| АИС Враца | Враца | 05.01.2009г. | 77 | 1,54 | 1,54 |
| АИС Враца | Враца | 06.01.2009г. | 121 | 2,42 | 2,42 |
| АИС Враца | Враца | 07.01.2009г. | 130 | 2,6 | 2,6 |
| АИС Враца | Враца | 08.01.2009г. | 136 | 2,72 | 2,72 |
| АИС Враца | Враца | 09.01.2009г. | 95 | 1,9 | 1,9 |
| АИС Враца | Враца | 10.01.2009г. | 107 | 2,14 | 2,14 |
| АИС Враца | Враца | 11.01.2009г. | 157 | 3,14 | 3,14 |
| АИС Враца | Враца | 12.01.2009г. | 135 | 2,7 | 2,7 |
| АИС Враца | Враца | 13.01.2009г. | 211 | 4,22 | 4,22 |
| АИС Враца | Враца | 14.01.2009г. | 192 | 3,84 | 3,84 |
| АИС Враца | Враца | 15.01.2009г. | 139 | 2,78 | 2,78 |
| АИС Враца | Враца | 16.01.2009г. | 156 | 3,12 | 3,12 |
| АИС Враца | Враца | 17.01.2009г. | 102 | 2,04 | 2,04 |
| АИС Враца | Враца | 18.01.2009г. | 53 | 1,06 | 1,06 |
| АИС Враца | Враца | 19.01.2009г. | 61 | 1,22 | 1,22 |
| АИС Враца | Враца | 20.01.2009г. | 70 | 1,4 | 1,4 |
| АИС Враца | Враца | 21.01.2009г. | 63 | 1,26 | 1,26 |
| АИС Враца | Враца | 22.01.2009г. | 77 | 1,54 | 1,54 |
| АИС Враца | Враца | 23.01.2009г. | 84* | 1,68 | 1,68 |
| АИС Враца | Враца | 24.01.2009г. | 52 | 1,04 | 1,04 |
| АИС Враца | Враца | 25.01.2009г. | 36 | - | - |
| АИС Враца | Враца | 26.01.2009г. | 37 | - | - |
| АИС Враца | Враца | 27.01.2009г. | 45 | - | - |
| АИС Враца | Враца | 28.01.2009г. | 45 | - | - |
| АИС Враца | Враца | 29.01.2009г. | 29 | - | - |
| АИС Враца | Враца | 30.01.2009г. | - | - | - |
| АИС Враца | Враца | 31.01.2009г. | 22 | - | - |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 |
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 29 + 1*( *стойностите на ФПЧ 10 от АИС не се отнасят за пълен 24 часов мониторинг) |
| Брой регистрирани превишения през месеца: 24 |
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 24 |
| Средномесечна концентрация: 95,5 [(g/m3] |
| Времеви обхват (%): 97% |