( 3000 гр.Враца,  ул.”Екзарх Йосиф”  № 81   	  	   (факс/директор: 624-761; дежурен (: 629-211

e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com

Р Е Ш Е Н И Е     № ВР- 12 - ПР /2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ /обн. ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от 2009г./, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /Наредбата за ОВОС/ /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59,  изм. и доп. с ПМС №237/2009г., ДВ бр. 80/2009г./, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г., ПМС №201/2007/. и представена писмена документация  от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:   Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, което включва реконструкция и подмяна на улични водопроводи и изграждане на канализационна мрежа, както и доизграждане на пречиствателна станция за  пречистване на отпадъчните води/ПСОВ/ на  гр. Козлодуй с капацитет 16 000 еквивалентни жители, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение:  Площадката на ПСОВ е  в регулацията на град Козлодуй  и  е разположена  в поземлен имот с идентификатор 37798.501.76, парцел ХІV квартал 259 – Скица на поземлен имот №5333/30.07.2009г., общ. Козлодуй, обл. Враца. Терена отреден  за строеж на ПСОВ е общински, актуван с АКТ за ЧОС №1322 от 10.01.2006г., с  възложител:  Община  Козлодуй  , ул. “ Хр. Ботев” №  13, гр. Козлодуй, обл. Враца, ЕИК 000193250,  тел. 0973/85800

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на предложението е   реконструкция и подмяна на улични водопроводи и изграждане на канализационна мрежа, както и доизграждане на Пречиствателна станция за  пречистване на отпадъчните води/ПСОВ/  на гр. Козлодуй с капацитет 16 000 еквивалентни жители, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Според представената информация инвестиционното предложение включва:

- Реконструкция и подмяна на улични водопроводи на гр. Козлодуй. Предвижа се и изграждането на нови водопроводи, които  ще  провеждат вода за питейно-битови  и противопожарни нужди с обща дължина на главни  водопроводи  18 468м и  мрежа от второстепенни клонове с  дължина 57 994м. Същите ще се изпълнят  от полиетиленови тръби висока плътност РЕ 100 за налягане 10 атм (PN 10), като са монтирани ТСК на всяко отклонение.  Главните водопроводни клонове са Гл. Клон І и ІА, Гл. Клон ІІ и Гл. Клон ІІІ. Предвижда се монтирането на определен брой пожарни хидранти 70/80-надземен монтаж, като се намират на минимум 150м разстояние.

Разпределението на водата към сградите ще става чрез сградни водопроводни отклонения с размер ф25(1”) за жилищни сгради и ф50(2”). Всички отклонения са от РЕ тръби PN 10 и ще се изградят до съответния водомерен възел, съгласно изискванията на ВиК Враца.

Към водопроводната мрежа са предвидени и следните съоръжения: шахти въздушник (на високите места), шахти отток, шахти регулатор (2 броя), водомерни шахти (2 броя). За кандидатстване за финансиране е предвидена водопроводна мрежа с дължина 9 857 м и 608бр. Сградни водопроводни отклонения.

- Доизграждане на нова канализация на гр. Козлодуй. Предвидена е канализационна мрежа с дължина 10 007м.,  617 бр. сградни канализационни отклонения и 138 улични дъждоприемни шахти.

Предвидени са главни и второстепенни канализационни колектори по всички улици, подмяна на всички сградни канализационни отклонения, изграждане на съоръжения и рехабилитация на съществуващата канализация.

Идейното решение е разработено с полиетиленови тръби, с размери ф200 за СКО, ф315, ф400, ф500, ф630, ф800 за уличната канализация. За участъци с диаметър над ф 800 са предвидени стъклопластови тръби. Минималната дълбочина на полагане е 1,70м над теме тръба дори при интензивно движение. Подложка може да се избегне, ако дъното на траншеята е с добра товаропоносимост, със зърнеста структура и D мах < 20 мм. В останалите случаи се прави подложка с минимална дебелина 10см, а при каменисти и скалисти участъци –мин. 15см. Не се предвиждат полагане на дренажни тръби под канализационните колектори.

В ситуационен план канализационната мрежа на гр. Козлодуй е представена с осем Главни колектора, един Главен събирател и 160бр. Второстепенни канализационни клона.

Трасетата на водопроводната  и канализационната мрежа основно са трасирани в уличните платна като собственик на терена е Община Козлодуй.

Канализационна Помпена Станция /КПС/

Отпадъчните води на канализационната мрежа на гр. Козлодуй ще се отвеждат към  КПС която трябва да повдига отпадъчните води на целия град и изпраща битовите води към пречиствателната станция. Помпената станция е вкопана. Състои се от две части-черпателен резервоар с работен обем 240м3 и прилепена към него суха камера, в която са разположени обслужващите спирателни кранове и ел. табла с автоматиката на помпите.

- Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Площадката на ПСОВ е  в регулацията на град Козлодуй  и  е разположена  в поземлен имот с идентификатор 37798.501.76, парцел ХІV квартал 259 – Скица на поземлен имот №5333/30.07.2009г., общ. Козлодуй, обл. Враца. Терена е отреден  за строеж на ПСОВ е общински, актуван с АКТ за ЧОС №1322 от 10.01.2006г.,

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 16 000 еквивалентни жители е започнало през 2007г. Проекта предвижда  реконструкция на съществуващата канализационна помпена станция и доизграждане на някои подобекти, механично и биологично пречистване, денитрификация, обеззаразяване на водата и обработка на утайката до вид удобен за депониране. Схемата на пречистване на водата включва: механична обработка с пясъко мазнинно задържател, биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи чрез реактори на SBR обеззаразяване с натриев хипохлорид, химична дефосфатизация с железен FeCLз. . ПСОВ е оразмерена за Q дъжд.=2 Q мскс.    Q ср.д. = 5928м3/дн. БПК5=1 562т/дн.

За завършване на ПСОВ строителните работи ще включват следните подобекти: комбиниран пречиствателен блок, канална помпена станция, комплексна трансформаторна подстанция с кабелни трасета, битово лабораторен блок, изходна шахта с отвеждащ тласкател на изход ПСОВ, маслена шахта, площадкови комуникации, ограда и площадково осветление. Сградите се изпълняват по монолитен способ. Те са с носещ стоманобетонов скелет и тухлена зидария. Фундирането е с ивични основи с бетон с якост Б20. Съоръженията се изпълняват монолитно от водоплътен бетон В20 с фугиране с водоспираща лента Като се правят изпитания за водоплътност за водните съоръжения. Приемник на пречистените води е р. Дунав.

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение -  изграждане на довеждащ водопровод-500м за ПСОВ, заустващ водопровод-100м, външно ел. захранване-1км, площадкови пътища-1 260м2, корекция на канал-120м, преместване на открит канал.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близко разположената защитена зона  е ЗЗ “Златията” с код ВG0002009  определена по чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от ЗБР   за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното  предложение представлява доизграждане на обект  ПСОВ включен  в  обхвата  на  Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ -  т.11, б. “в”- “пречиствателни станции за отпадъчни води(невключени в Приложение №1)” и  подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

На основание чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.3, буква „а” във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г/, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

М О Т И В И

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение включва  реконструкция и подмяна на улични водопроводи и изграждане на канализационна мрежа, както и доизграждане на Пречиствателна станция за  пречистване на отпадъчните води/ПСОВ/  на гр. Козлодуй с капацитет 16 000 еквивалентни жители, общ. Козлодуй, обл. Враца, с която ще се осигури пречистване на отпадъчните води и ще се предотврати замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

- Отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани при реализиране на инвестиционното предложение  са строителни отпадъци и земни маси. Те ще бъдат периодично извозвани на временната площадка, определена за депониране на строителни отпадъци и земни маси, разположена на входно-изходната зона на гр. Козлодуй.

- По време на експлоатацията на ПСОВ за една година ще  се генерират около 3 300м3 утайки. Предвижда се да се определи подходящ терен за разделно депониране на утайките до тяхното оползотворяване. По отношение на битовите отпадъци по време на експлоатация обекта ще бъде обезпечен с контейнери тип „Бобър” и включен в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

- Предвижда се изграждане на 15м лесозащитен пояс извън периметровата ограда.

- Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, няма да е необходимо да се предвижда обособяване на нови терени и изграждане на нова пътна инфрастуктура.

- Изземването на хумусните пластове и земните маси ще се извършва контролирано, като голяма част от тях ще бъдат използвани за обратен насип.

- Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.

- Реализацията на инвестиционното предложение  не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.

- Пречистените отпадъчни води след преминаване през пречиствателната станция ще се заустват в повърхностен воден обект река Дунав.

- При реализацията и експлоатацията  на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Площадката на ПСОВ е  в регулацията на град Козлодуй  и  е разположена  в поземлен имот с идентификатор 37798.501.76, парцел ХІV квартал 259 – Скица на поземлен имот №5333/30.07.2009г., общ. Козлодуй, обл. Враца. Терена отреден  за строеж на ПСОВ е общински, актуван с АКТ за ЧОС №1322 от 10.01.2006г., който е  предвиден за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение.Имота е собственост на Община Козлодуй, като съществуващите съоръжения на на помпената станция и Ви К мрежата се експлоатират от ВиК гр. Враца - технически район гр. Козлодуй. Съгласно ЗРП предназначението на земята е за пречиствателна станция.

- Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

- Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони от Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени територии, по смисъла на  Закона за защитените територии.

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Реализацията му  няма да наруши благоприятния природозащитен статус на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона “Златията” с код ВG0002009.

ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани местообитания на видове птици, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона “Златията” с код ВG0002009.

- Не се очаква реализацията на предвидените дейности да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в нея.

- Предвид спецификата на предвидените за реализация дейности и значителното отстояние на други обекти от мястото на въздействие, няма данни за възникване на кумулативен ефект върху ЗЗ “Златията” с код ВG0002009.

- Изграждането на канализация и ПСОВ и подмяната на водопроводната мрежа на населеното място е екологосъобразно мероприятие, чийто екологичен ефект ще повлияе цялото население.

- Въздействието в резултат на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение е пряко, дълготрайно и положително. Териториален обхват - ограничен  в рамките на разглеждания селищен район. Въздействието ще има положителен ефект, тъй като ще се предотврати замърсяването на почвите и водите в района.

- Предвидени са мерки, свързани с опазване на околните терени от замърсяване и увреждане по време на строителството и експлоатацията на обекта -   изграждане на 15м. лесозащитен пояс извън периметровата ограда.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил  засегнатата общественост. С писмо  с изх. № 32.02-11 от 10.03.2010г.  Кмета на Община  Козлодуй   уведомява, че не са получени  възражения срещу инвестиционното  предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Отпадъчните води на изход на ПСОВ гр. Козлодуй  да отговарят на индивидуалните емисионни ограничения за пункт №2  определени с Разрешително за заустване № 03140017/30.06.2009г.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било  издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител  трябва да уведоми РИОСВ Враца до четиринадесет дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано    пред Министъра на околната среда и водите  и/или  пред Административен   съд Враца в 14/четиринадесет/  дневен срок от съобщаването  му на заинтересованите  лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30. 04. 2010г.

Директор РИОСВ:

/инж. Т. Гергова/