Във връзка с текущ контрол по компонент на околната среда: атмосферен въздух,  води и вреден физичен фактор отпадъци на 20.03.2012г. беше извършена комплексна проверка на хипермаркет ”Кауфланд България” ЕООД ЕНД КО КД, гр. Враца. Дружеството извършва търговия с хранителни и промишлени стоки. Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

- Въздух :

За съхранение на хранителните продукти се използват 4 бр. хладилни инсталации и 1 бр. климатична инсталация, работещи с флуорирани парникови газове R-404А за хладилните инсталации  и R-410А за климатичната инсталация.  Количеството на газа в инсталациите е: за хладилните инсталации-400кг, 250кг и 10кг фреон, за климатичната-23,8 кг газ. Водят се досиета за състоянието на хладилните и климатични инсталации, съгласно изискването на чл. 30, ал.(2), гл. III на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.). Представен е в срок до 15.02.2012г. в РИОСВ-Враца отчет за 2011г., относно използваните количества фреон за допълване в хладилните и климатични  инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от горепосочената наредба.

Трите бр. хладилни инсталациите се обслужват от “Фризатех” ООД, гр. София, като. физическото лице извършващо дейности по сервизирането  и поддръжката им притежава документ за правоспособност №1038/2010г. Четвъртото хладилно съоръжение се обслужва от “Магнум 7” ЕООД, гр. София. Сервизиращото инсталацията лице притежава документ за правоспособност № 1126/2010г. Климатичната инсталация се обслужда от “АС Перфект сервиз”, гр. София. Извършени са проверки за херметичност за 2011г. на всички контролирани съоръжения. Към хладилната инсталация с 400 кг фреон работи електронна система за детекция на теча, съгласно изискването на параграф 3 към чл.3 от Регламент 842/2006.

- Фактор “Отпадъци”:

Обектът има сключени договори с колективни организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки- “Екопак България” АД, гр. София, който е актуален за 2012г., КО за оползотворяване на ИУЕЕО “Елтехресурс” АД, КО за оползотворяване на  НУБА- “Екобатери” АД, гр. София и договор с “Чистота Балкани” ЕООД.

Дървените палети и каси са оборотен амбалаж. Пластмасовите опаковки се събират в контейнер и се извозват до централен склад на дружеството. Води се отчетна книга за образуваните и предадени отпадъци заведена до месец февруари 2012г. Продуктовите такси са заплатени към КО до края на 2011г.

Месните и млечни отпадъци се събират в хладилен шкаф и се извозват от екарисаж “Брамас”, гр. Шумен, съгласно сключен договор. На площадката има контейнер за съхранение на ИУЕЕО обозначен като такъв. Отпадъците от хартия, пластмаса и едрогабаритен амбалаж се извозват от “Чистота Балкани” ООД. Битовите отпадъци се събират в 1 бр. контейнери  и се извозват от БКС-Враца два пъти месечно на РДНО-Враца.