ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект:  "Месер България" ЕООД гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 29.02.2024г.

Място на извършване на проверката: "Месер България" ЕООД гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

-Химични вещества и смеси;

-Атмосферен въздух.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед №20/28.02.2024г. на Директора на РИОСВ - Враца, чл.154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на инспекцията през 2024 г.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол върху:

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

-Закон за чистотата на атмосферния въздух;

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

-Производствена площадка- предприятие за внос и търговия на технически газове и хладилни агенти;

-Документи- информационни листове за безопасност.

1.Опасни химични вещества и смеси

Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/2000г., с изм. и доп.). Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент /ЕО/1272/2008 (CLP).

Дружеството е специализирано в дистрибуция на хладилни агенти и технически газове.

Операторът има задължения по ЗЗВВХВС съгласно чл.4а от него всяко физическо или юридическо лице в Р България може да произвежда, пуска на пазара, употребява, съхранява и изнася химични вещества в самостоятелен вид или в смеси. Това трябва да става по начин които да предотвратява или ограничава вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда в съответствие с изискванията на горецитирания закон.

На площадката на фирмата се разфасоват и съхраняват аргон, азот, въглероден диоксид, и технически кислород, както и газови смеси. Съхраняват се също хелий, водород и ацетилен.

В сградите за разфасовка на техническите газове има три пълначни линии за азот, аргон и кислород със външни технически съоръжения (три метални вертикални, вакумно изолирани резервоари за течен азот, течен аргон и течен кислород). Всички газове и газови смеси са освободени от регистрация съгласно приложение №4 към чл. 2 параграф 7 буква А и приложение №5 към чл.2 параграф 7, буква Б от Регламент (ЕО)№1907/2006 REACH. Представен е Доклад от извършената класификация по чл.103 от Закона за опазване на околната среда като фирмата не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. С писмо на дружеството в РИОСВ- Враца е представена Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси на "Месер България" ЕООД. Представени са също и Информационни листове за безопасност на всички вещества и смеси във фирмата.

2. Атмосферен въздух

Контрол по Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996г., с изм. и доп.) и Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр.20/ 07.03.2017г., изм. и доп.)

В РИОСВ-Враца е представена информация от фирмата за дистрибутираните през 2022г. количества хладилни агенти съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр.20/ 07.03.2017г., изм. и доп.). Предстой въвеждане на информацията за дистрибутираните през 2023г. количества хладилни агенти в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове.

В обекта е констатирано наличие на около  30кг – R410A съхранявани в бутилки за многократна употреба и етикирани съгласно Регламент (ЕС) №517/2014.

На обекта не са установени хладилни агенти които попадат в обхвата на Регламент 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Констатации от проверката: При извършената проверка не е констатирано несъответствие с действащото екологично законодателство.