СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 МWp“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр.Враца, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 МWp, в местност „Брадичков лъг“, ПИ № 12259.691.170, в землището на гр. Враца, община Враца. Към момента трайното предназначението на територията е „земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, категория 7, собственост на възложителя.

За изграждането на обекта се предвижда използването на 9144 бр. фотоволтаични модули, монтиране изцяло на наземни конструкции в имота. Носещите конструкции са типови изделия, които ще се доставят на обекта готови за сглобяване, с дълбочина на набиване до 1.5 метра. Модулите ще се свържат в 480 броя стрингове, като всеки стринг ще се състои от 18 или 19 последователно свързани модула.

За изграждането на централата ще се използват 60 бр. инвертори SUN2000-100KTL-M1 на HUAWEI. Над инверторите ще се монтират козирки за предпазване от дъжд и сняг.

За присъединяването на инверторите към мрежата ще се изградят 3 бр. трафопостове тип БКТП. Кабелите от инверторите до БКТП ще се полагат в изкоп. Централата ще се присъедини към ел. мрежата, съгласно сключен договор с електроразпределителното дружество.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се използва съществуваща такава.

Не се предвижда използването на природни ресурси.

По време на изграждането на обекта ще се доставя бутилирана вода.

Изпълнението на предвидените дейности не е свързано с използване на взрив.

По време на реализацията на ИП не се очаква емисии на вредни вещества във въздуха.

По време  на строителните дейности не се очаква формиране на отпадъчни води. Дейността не е свързана с образуване на отпадъчни води.

Формираните по време на строителните дейности отпадъци ще се събират в контейнери и извозват от лицензирани фирми.

По повод гореизложеното възложителят е уведомен, че инвестиционно предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“, от Приложение № 2 на ЗООС - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Възложителят е информиран, че съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС, постъпилата документация е изпратена на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район”, за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ)  и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Съгласно полученото в инспекцията становище на БДДР - Плевен, реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките, посочени в т.1 и законовите изисквания, посочени в т.2 на становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имот с идентификатор 12259.691.70 по КККР на гр. Враца, предмет на ИП, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада  в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони, на разстояние 3,800 км са:  BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 19/05.03.2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

В имота няма "вековни или забележителни" дървета.

Копие от писмото е изпратено до: община Враца и БДДР – Плевен.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 06.06.2023 г./