С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с внесено в РИОСВ - Враца от "Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, уведомление да инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчната топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“ с местоположение:  с. Бели Извор, община Враца, област Враца, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация:

Инвестиционното предложение предвижда оползотворяване на отпадъчната топлина от производството на циментов клинкер, чрез производство на електроенергия до 4 MWh, която ще се употребява изцяло за собствени нужди.

ИП ще бъде реализирано на производствената площадка на циментовия завод, собственост на „Холсим (България)“ АД  в с. Бели Извор, община Враца.

Съгласно представената в ИП се предвижда отпадъчната топлина от производството на циментов клинкер, след топлообменната кула и след клинкер охладителя, да се използва за нагряване на течност до температури подходящи за задвижване на турбина. Инсталацията, с капацитет до 4 MWh произведена енергия, ще бъде разположена в близост до пещта за производство на циментов клинкер. Тя ще включва два топлообменника, аксиална многостепенна турбина с електрогенератор и охладител. Всички елементи ще бъдат монтирани върху стоманобетонна носеща конструкция в зоната до ВДГ (вентилатор димни газове на пещта за клинкер) и до клинкер охладителя и ще бъдат свързани с останалата инфраструктура чрез съответните връзки от тръби, газоходи, помпи и вентили, както и окабеляване и електронно управление.

Не се предвижда използване на допълнителни ресурси.

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, както и общи емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

ИП не е свързано с генериране на промишлени отпадъчни води.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

При направена справка за местоположението на посочените в ИП GPS координати  43.282373°  23.466154°, където ще се реализират предвидените дейности се установи, че същите попадат в ПИ 03438.12.41 по КККР на с. Бели Извор, общ. Враца.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо разположената защитена зона е BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) - на около 1700 м. от обекта.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие от писмото е изпратено до община Враца и кметство с. Бели Извор

/отговорено от РИОСВ-Враца на 13.05.2022 г./