С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с внесено в РИОСВ - Враца от община Хайредин, област Враца, уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Водопонизителна система на 70 ха – част от крайречна тераса на с. Хайредин, област Враца – актуализация“ с възложител община Хайредин, област Враца, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), инспекцията уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация:

Предвижда се изграждане на водопонизителна система, която при повдигане на нивото на подпочвените води в с.Хайредин да ги отвежда и да предотвратява неблагоприятното им въздействие върху сградите и растителността.

Водопонизителната система се изгражда в крайречната тераса на с. Хайредин на площ от 70 ха. Основното в проекта за реализация на ИП е полагане на дренажни клонове по уличната мрежа в района с високи подпочвени води. Проектирани са участъкови събиратели по второстепенните улици, които заустват в три броя групови събиратели. Груповите събиратели се събират в ревизионна шахта (РШ) 1-27 и от там, чрез отвеждащ канал, събраната подпочвена вода се зауства на около 30 метра под бетоновия яз на МВЕЦ „ Елена“. На участъковите и групови събиратели са проектирани ревизионни шахти през различни разстояния. Шахтите са височина от 2.50 м до 3.50 м. Изпълняват се така, че капака на шахтата да съвпада със съществуващата настилка. Ревизионните шахти са кръгли с диаметър от 800 мм. Разполагането на дренажите става на 1.00 м от края на настилката, на срещуположния край на водопроводната мрежа изградена на съответната улица.

След като се съберат подпочвените води в РШ 1-27 е проектиран отвеждащ канал. Канала е проектиран като обикновен безнапорен водопровод. Ще се изпълнява от ПЕ с Ф 400 мм. Трасето на канала е проектирано по средата на селскостопански пътища. Същите са с ширина от 6.00 м, поради което сервитута не засяга частни имоти. Каналът преминава по следните имоти съгласно КВС на с. Хайредин: ПИ № 77102.0.754 и ПИ № 77102.0.722.

ИП обхваща терена заключен между коритото на р. Огоста, моста за Манастирище, улица „Христо Ботев“ и северния край на регулацията. В този район нивото на подпочвените води се покачва значително. Обхваща следните квартали според регулационния план на с. Хайредин: КВ с № 15, 17, 18, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 87 и 89. Отвеждащия канал е проектиран по трасетата на главни селскостопански пътища – ширина от 6.00 м. Не се засягат частни имоти. Всички имоти са собственост на Община Хайредин.

Формираните строителните отпадъци ще бъдат складирани в контейнер и ще се извозват периодично с контейнеровоз на определено за това място на площадката, след което ще бъдат депонирани във вече готовите клетки за съответните отпадъци.

За извършване на посочените дейности е необходима промяна на статута на ПИ.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. По време на реализацията на ИП  не се предвижда използването на природни ресурси. Не се предвиждат изкопни работи и използване на взрив. Не се очаква емитиране на опасни и/или приоритетно опасни вещества.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата т. 10, буква „ж“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно изискванията на чл. 4 „а“, ал. 1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) - Плевен за становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ)  и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ - Враца становище от БДДР, копие от което е предоставено на възложителя за съобразяване и предприемане на необходимите действия, съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент терена предвиден за реализация на ИП не попада:

-	в границите на СОЗ определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3/16.10.2000 г.)

-	в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към План за управление на речните басейни;

Предвид представеното в становището информация, в случай, че се докаже, че реализирането на предвидените в ИП дейности няма да доведе до понижаване на водното ниво в пункт за мониторинг с код  BG1G0000QALМР074 от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземно водно тяло с код BG1G0000QAL015, или се обоснове необходимостта от реализирането на предвидените в ИП дейности (във връзка с изискванията на Закона за водите, в т. ч. разпоредбите на чл. 156 е), реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район при спазване на мерките, нормативните изисквания, забрани и ограничения посочени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада  в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Имоти с №№ 77102.300.754 с площ от 6.682 дка и 77102.130.722 с площ от 2.592 дка. - селскостопански пътища, през които ще премине отвеждащия канал попадат на територията на защитена зона BG0002009 "Златията" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г. ), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г ). Останалите имоти в регулацията на населеното място не попадат в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие от писмото е изпратено до БДДР-Плевен.

/отговорено от РИОСВ - Враца на 27.05.2021 г./