Представено от „Шато Веслец“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца,

Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от „Шато Веслец“ ООД за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца,   на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация (в уведомлението като цяло) се предвижда извършване на следните дейности:

- Преструктуриране и конверсия на винени лозя- Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя, в горепосочените имоти.

- За реализиране на настоящото ИП не е необходима друга прилежаща територия, включително и за временно ползване или дейности.

- Инвестиционното предложение ще се реализира чрез изпълнение на следните дейности:

- Дейност 1: конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез засаждане.

- Дейност 2: подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени лозови насаждения и изграждане на хидромелиоративни съоръжения- системи за капково напояване.

- Създаването на новите насаждения включва следните операции- пред посадъчна подготовка вкл. риголване на дълбочина 70см, оран до 20см, дисковане/подравняване на терена, маркиране на местата за засаждане, засаждане на лозичките, вкл. закупуване и доставка на посадъчния материал, поставяне на индивидуални колчета, окопаване и привързване, изграждане на подпорна конструкция от колове с опъване на един основен и два двойни реда тел закотвени с котва, изграждане на напоителна система за капково напояване, вкл. транспорт, разтоварване, разнасяне, разгъване, полагане на тръби и фитинги, машинен изкоп и обратно засипване, монтаж на фасонни части, водовземни и командни възли, разнасяне, разпъване, монтаж на капковия маркуч по опорната конструкция, водна проба.

- Системата за капково напояване съдържа следните основни компонента:

- Водоизточник: Дружеството има сключен договор за водочерпене с фирма „Сухия скът“ ЕООД- концесионер на язовир „Сухия скът“, намиращ се в землище с.Мраморен, общ. Враца.

- Филтърен възел за снабдяване капкообразувателите с чиста вода

- Водопреносна мрежа- тръби, фитинги и капкови маркучи. Тръбите ще са полиетиленови и ще пренасят водата от прилежащия тръбопровод да се подава по главния тръбопровод и да се транспортира до поливната площ в насажденията.

- Технологията на напояване в настоящото инвестиционно предложение е съобразена с теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Изграждането на системата за капково напояване ще осигури водообезпечаване и развитие на земеделското стопанство при значително намален разход за вода при отглеждането и обработката на насажденията, увеличение на общото годишно производство на висококачествени земеделски продукти при по-ниска себестойност.

- Общата схема за напояване на площта предвижда водата от прилежащият тръбопровод да се подава по главния тръбопровод и да се транспортира до поливната площ. Площта е разделена на поливни крила с оглед на разположението на стопанските пътища и наклоните на терена. По дължината на редовете ще се инсталира LDPE поливен тръбопровод ф16мм за капково напояване с фабрично вградени отвори- капкообразуватели- „компенсиращи налягането“, с разстояние 100см между тях и дебит 2 л/час на всеки от отворите. Той ще бъде окачен на около 70 см от терена върху носещия тел на опорната конструкция.

- Напоителната система няма да включва модул за торовнасяне и няма да се използва за наторяване и/или внасяне на препарати за растителна защита.

- Предвидените изкопни дейности за полагането на напоителната система ще се осъществяват в орния пласт с дълбочина 0,40-0,50м, при което те няма да повлияят на ландшафта на масива.

- Предвидените дейности с ИП не са свързани с образуване на отпадъчни води.

- Водните количества необходими за напояването на лозята с обща площ 170 дка са максимум 680 куб.мм годишно при засушаване. Водовземането ще се осъществи чрез съществуващи съоръжения и няма да е нужно изграждане на нови съоръжения. Доставката до лозята ще се осъществява със собствен транспорт - водоноска.

- При реализацията на настоящото ИП няма да се ползва взрив.

- Инвестиционното предложение не предвижда строителство на обслужваща сграда.

- ИП не е свързано с генериране на отпадъци.

- Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 1, б. “в”). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение  подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Възложителят е информиран, че постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” за изразяване на становище, съгласно изискванията на чл.4а от Наредбата за ОВОС, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ – Враца (вх. № ОВОС-ЕО-23-(10) от 05.04.2022г.) становище на Басейнова дирекция “Дунавски район” (копие от което се предоставя за съобразяване):

- Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо:

- Допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени и ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище, в т.ч. мярка DW_1 с код на действие DW_1_4;

- Допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве. стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021 г. на Дунавски район.

- Реализирането на ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2 и т.2 на настоящото становище в т. ч.: се спазват утвърдените правила за добра земеделска практика; се спазват забраните и ограниченията в буферна зона около водоизточник за питейно- битово водоснабдяване Каптаж „Речка", за който няма определена СОЗ.

- ИП не попада в РЗПРН, както и в РЗПРН определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г. и утвърдени от министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021г.

- Към настоящия момент в района на ИП няма учредени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води. използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3). ИП попада в буферна зона с радиус 1000м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване каптаж „Речка“, за която  е необходимо спазване на ограничения и буферни зони с радиус от 1 000 м. съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени  територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположената защитена зона е BG0000594 «Божия мост - Понора» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), във връзка с което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно чл.31, ал.4 от ЗБР, във връзка с ал. 1 от него.

ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите (ЗВ):

При реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение е необходимо да се вземат предвид и да се спазват изискванията, предвидени в ЗВ, съгласно приложеното становище на БДДР – Плевен.

Копие от писмото е изпратено до: община Враца, кметство с. Веслец, община Враца, обл. Враца,   БДДР

/отговорено от РИОСВ-Враца на 07.04.2022г./