Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kW“, в поземлен имот с идент. 47714.6.6, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „Техкерамик - М“ АД, гр. Мездра, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна фотоволтаична централа за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация) с мощност до 300 kW, предназначена за собствени нужди и за продажба на остатъчната електроенергия към електроразпределителната и/или електропреносна мрежа на енергийния системен оператор или местното електроразпределително дружество или лице.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 47714.6.6, с площ: 24 998 кв.м., трайното предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за друг вид производствен, складов обект“, в местност „Боденска бара“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.

Електроцентралата се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част, връзките между които се осъществяват посредством електрически и информационни кабели.

Планира се монтирането на 551 броя фотоволтаични модула с идентични параметри и характеристики, което ще се извърши върху 19 метални тракерни конструкции, фиксирани върху терена.

Общата площ, заедно с обслужващите площи, която електроцентралата ще заеме е около 2000 кв.м.

Предвижда се точката на присъединяване към ел. мрежата да е в границите на имота – собствен трафопост, съгласно становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

При реализацията на ИП няма да се формират отпадъчни води.

Няма опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на съоръжението.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.) - на около 7000 м от обекта.

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Мездра.

/отговорено на 19.05.2022г./