Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „1.Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495,025 kWp; 2. Изграждане на комплектен трансформаторен пост тип MTSM36C, с мощност 1x2500 kVA“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.62, ул. „Шипка“ №7, кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Враца, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495,025 kWp и трафопост.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 12259.1021.62, с площ: 50254 кв.м., трайното предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за друг вид производство, складов обект“, ул. „Шипка“ №7, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Инсталацията ще се изгради чрез монтиране на общо 4665 бр. фотоволтаични панели, като 1005 бр. ще са с мощност 425 Wp и ще бъдат монтирани върху покривите на съществуващи в имота сгради, а 3660 бр. от тях ще са с мощност 365 Wp и се предвижда да бъдат монтирани върху наземна конструкция върху прилежащите в имота терени.

Фотоволтаични панели преобразуват слънчевите лъчи в електрически ток, който се подава към консуматорите посредством преобразуватели от постоянен в променлив ток (инвертори). Панелите се свързват последователно в групи и успоредно към инверторите. Инверторите преобразуват тока от постоянен в променлив с характеристиките на основната мрежа. За присъединяване на фотоволтаичната инсталация към електроразпределителната мрежа се предвижда използване на 7 бр. инвертори.

В имота се предвижда изграждане на трафопост тип КТП 20/0,4 kV и захранването му с кабелна линия от новопроектиран стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ 20 kV, извод „Панела“, преминаващ западно от имота. Кабелната линия ще пресича ул. „Шипка“, като преминаването й под асфалтобетоновата настилка се предвижда траншейно в изкоп, като до достигане точката на захранване линията върви в зоната на тротоара извън уличното платно.

За присъединяването на енергийният обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД е сключен предварителен договор.

При реализацията на ИП не се очаква да се генерират отпадъци, както и да се формират отпадъчни води.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположените защитени зони, на разстояние 1,800 км, са:  BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 19/05.03.2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Враца.

/отговорено на 19.05.2023г./