Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идент. 12259.88.79, м. “Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сграда за отглеждане на между 5 и 8 броя коне от застрашени породи в поземлен имот с идент. 12259.88.79, м. “Генков дудак“, площ: 4903 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, НТП: „пасище“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Сградата ще бъде изградена от метална конструкция и полиуретанови панели и ще е с размери 12 м. на 24 м.

Не се предвиждат големи изкопни работи - само за захващането на конструкцията за земята. Сградата няма да се използва целогодишно, а само през зимните месеци.

Не се предвижда изграждане на техническа инфраструктура – електропровод и водопровод.

За осветление ще се използват осветителни тела със слънчеви панели.

Водата за конете ще се доставя с водоноски, а за персонала ще бъде осигурена бутилирана вода.

Очаква се да се генерират само минимално количество битови отпадъци от персонала.

За съхраняване на формираната торовата маса от конете се предвижда изграждане на торова яма с водоплътно дъно.

От обекта няма да се формират отпадъчни води - почистването на сградата ще се осъществява по сух способ.

Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т.1, б. „д” - “интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1)” на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен) за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ – Враца становище на БДДР – Плевен с изх. №ПУ-01-451-(1)/29.06.2022г.:

- реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в РДБУ, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в становището;

- реализирането на ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в становището;

- реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от горецитираното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (oбн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.) - над 1000 м от обекта.

ИП попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Враца и БДДР-Плевен.

/отговорено на 04.07.2022г./