Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Построяване на фотоволтаична електрическа централа“, в поземлен имот с идент. 77102.287.20, м. „Долно ливаде“, в землището на с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, възложител: Л. П. Б., с. Хайредин, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2 900 kW.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 77102.287.20, с площ: 29693 кв.м., трайното предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива“, категория на земята: 4, в местност „Долно ливаде“, в землището на с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца.

Електроцентралата ще се изгради чрез монтаж на 5346 бр. соларни панели, разположени на конструкция в готов вид. Основата на конструкцията ще бъде набивна – тип мантинели, с дълбочина до 150 см. и височина до 150 см.

Съгласно предпроектно проучване на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, присъединяването на обекта е възможно да бъде извършено към килия 20 kV в ЗРУ 20 kV на п/ст „Букьовци“ (трасето не е предмет на ИП).

При реализацията на обекта не се очаква да се генерират отпадъци – конструкцията е в готов вид.

При реализацията на ИП няма да се формират отпадъчни води.

Няма опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на съоръжението.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен) за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ – Враца становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-563-(3)/26.08.2022г. (копие от което Ви се предоставя за съобразяване):

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. и няма да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;

- ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021г.;

-   реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от горецитираното становище.

От страна на РИОСВ-Враца е проведена консултация и с Областна дирекция „Земеделие“ – Враца. Съгласно становище на ОД „Земеделие“ с изх. № РД-12-02-743-1/29.07.2022г.:

- Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със специалния закон – Закона за опазване на земеделските земи, за случаите, когато се засяга земеделска земя.

- Предвид необходимостта от доказване на нуждата от изграждането на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи и спазване принципа на целесъобразността, а именно изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми, при наличие на становище за присъединяване на обекта издадено от съответния мрежови оператор.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона  BG0002009 "Златията" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г. ), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г ).

При направената проверка за допустимост съгласно чл.40, ал.2 във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че предвиденото ИП е допустимо спрямо режима на дейности  в защитена  зона BG0002009 "Златията", определен със заповедта за обявяването й.

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с капацитет 2900 KW в п.и. с идентификатор 77102.287.20 по КККР на с. Хайредин, общ. Хайредин“ има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002009 "Златията", поради следните мотиви:

- предвид местоположението на инвестиционното предложение – в границите на защитена зона за опазване на дивите птици, обема и характера му, реализирането на ИП може да доведе до дълготрайно пряко и/или косвено отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената  зона  от строителството и експлоатацията на енергийните съоръжения, с което да повияе отрицателно върху структурата, функциите и природозащитните цели на защитената зона;

- реализирането на предвидените дейности може да създаде предпоставки за увреждане и/или унищожаване на местообитания при усвояване на територии от защитената зона;. увреждане на ключови елементи на защитената зона; засягане на площи, представляващи място за почивка при миграция или хранене на дивите птици, както и фрагментиране и възникване на бариерен ефект, възпрепятстващ миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в популации.

-  ИП е вероятно да доведе до трайна промяна на ландшафта и изменение на естествения характер на засегнатата площ, и изменение на биологичните характеристики на околната среда;

- наличието на хора и техника предполага различно по продължителност и интензивност безпокойство на видове птици, което е възможно да доведе до прогонването им от сегашните местообитания, респективно до промяна на видовия състав, числеността и плътността на популациите им, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване;

- съществува вероятност от възникване на отрицателен кумулативен ефект от реализацията на настоящото ИП в комбинация с други ИП, ППП реализирани или одобрени за реализация на територията на защитената зона като цяло, и особено в същото и в близките землища.

На основание гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 5 от Наредбата за ОС, следва да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони.

Във връзка с гореизложеното възложителят е информиран за възможността дадена с чл. 93, ал. 9, т.1 и т.2 от ЗООС за инвестиционното предложение да бъде проведена задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Копие от писмото е изпратено до община Хайредин, БДДР-Плевен и ОД „Земеделие“ – Враца.

/отговорено на 29.08.2022г./