Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 980 квт, разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен в УПИ 12259.1008.49, в „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, община Враца“, с възложител: „МДМ - Екоенергии“ ООД, гр. Враца, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 980 квт, разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 12259.1008.49, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, ж.к. „Хранително-вкусова зона“, гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Предвижда се поставянето на общо 1647 бр. слънчеви панели, свързани в 10 бр. инвертори.

В имота има разположени едноетажни промишлени и складови сгради от №1 до №12  и двуетажна административна сграда №13 с плоски покриви. На покривите на сгради №№ 1, 2, 3, 10, 11, 12 и 13 се предвижда да бъдат поставени 1116 бр. Останалите панели – 531 бр., за достигане на предвидената мощност, ще бъдат разположени на 3 бр. метални конструкции в част от прилежащия терен в имота, в рамките на 9000 кв.м, собственост на възложителя. Металната конструкция е от кухи профили и се закрепва на терена с бетонови фундаменти 50/50/60 см. Изкопите за фундиране са до H=1.0 м.

Общата площ на използваните покриви на сгради е 4013 м2, а на метални конструкции 1583 м2.

Произведената от фотоволтаична централа ел. енергия ще се използва за продажба - 90 %, и за собствена консумация - 10 %.

Съществуващото ел.захранване от сградите ще се използва и за ФЕЦ.

В резултат от реализацията на ИП се очаква да се генерират:

- строителни отпадъци до 1.0 м3 от кофражите;

- отпадъци от опаковки, които ще се предават на лица притежаващи разрешително за дейността;

- битови отпадъци, който ще се събират в контейнер и ще се извозват на депо за ТБО на гр. Враца.

Реализацията на ИП не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположените защитени зони, на отстояние около 1,2 км, са BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Враца.

/отговорено на 15.11.2022г./