Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 47714.500.1786“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация) с мощност до 500 kWp, предназначена за отдаване към електроразпределителната и/или електропреносна мрежа на енергийния системен оператор или местното електроразпределително дружество.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 47714.500.1786, с площ: 10703 кв.м., трайното предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „ниско застрояване (до 10 м.)“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.

ФЕЦ се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част.

Предвижда се монтаж на приблизително 920 броя фотоволтаични модула и 4 броя стрингови инвертора с идентични параметри и характеристики, като те ще бъдат монтирани върху готови наземни метални конструкции.

Мрежовата част включва кабелни електропроводи свързващи стринговите инвертори с трансформаторен пост и трасето до точката на присъединяване към електроразпределителната и/или електропреносна мрежа.

Предвиждат се изкопи с дълбочина до 1 м. за полагане на кабелните електропроводи. При изкопите няма да се генерират излишни земни маси.

До имота се стига по общински път и не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

По време на строителството се очаква да се генерират незначителни количества отпадъци, състоящи се предимно от опаковки, които ще се третират по съществуващата в гр. Мездра схема.

По време на експлоатацията не се очаква да се генерират отпадъци.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони, на отстояние около 7 км, са BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Мездра.

/отговорено на 10.01.2023г./