Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 30 MW“, в поземлен имот с идент. 02912.70.293, земл. с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: „КОСТОВ СОЛАР” ООД, гр. София, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 30 MW.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 02912.70.293, с обща площ: 278245 кв.м., трайното предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за електроенергийното производство“, в землището на с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца.

Фотоволтаична електрическа централа ще бъде разположена на цялата площ от имота.

Предвижда се в част от имота – 2,5 дка, де бъде изградена повишаваща подстанция СрН/110 kV, съгласно изискванията за присъединяване на ЕСО ЕАД в становище с изх. № ЦУ-ЕСО-9196#1/03.02.2022 г.

За изграждането на системата ще бъдат използвани компоненти гарантиращи ефективност: фотоволтаични модули (панели), стрингови инвертори. Фотоволтаичните панели се групират в стрингове. Към всеки инвертор има стринг и по този начин се образуват инверторните групи. Инверторните групи от по 7-8 в грипа от своя страна се групират с мощност до 1000 kW и се свързват към един MКTP (трансформаторен пост).

Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху метални носеща конструкция, стационарно. Металната носеща конструкция ще бъде поставена върху колони, които ще се закрепват в земята чрез система от шипове на дълбочина до 1 м.

За реализация на ИП в имота ще бъдат положени подземни кабелни линии от МКПТ до повишаващата подстанция. Ще бъде изградена прозирна ограда.

Не се предвижда водоснабдяване.

Дейността не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

По време на строителството се очакват минимални количества строителни отпадъци, които ще бъдат извозвани от лицензирани фирми.

При експлоатацията на ИП не се очаква генериране на отпадъци.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположенaтa защитенa зонa e BG0000517 "Портитовци-Владимирово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-295/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 47/04.06.2021г.) - на около 8,5 км от обекта.

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Криводол и кметство с. Баурене.

/отговорено на 04.03.2022г./