С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична централа 384.77 кWp за продажба на електричаска енергия, монтирана на терен в поземлен имот № 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител:  П. И. Т., гр. Враца, на основание чл.5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична централа (ФВЦ) 384.77 кWp за продажба на ел. енергия в поземлен имот 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, община Враца, област Враца.

Наземната ФВЦ ще се изгради от 706 броя соларни панели с единична мощност Р=545 кWp. На терена с ориентация „юг“ ще се постави чрез набиване готова конструкция, върху която ще се монтират панелите. На подходящо място до конструкцията ще бъдат монтирани  инвертори и стрингови разпределителни табла, които ще бъдат свързани чрез оразмерени кабели НН и ТНН в трансформаторния пост. В стринговите табла ще бъде предвидена и защита от атмосферни пренапрежения с цел предпазване на инверторите от пренапрежения идващи от мрежата. За соларния парк се предвижда и заземителна и мълниезащитна инсталация.

За присъединяване на централата съм „ЕРМ ЗАПАД“ АД се предвижда изграждане на трафопост.

Не се предвижда използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

Експлоатацията на съоръжението на предвижда емисии от вещества, които биха осъществили контакт с водоизточници.

От дейността не се очаква генериране на отпадъци.

По време на строителните дейности и експлоатацията не се очаква генериране на отпадъци, както и наличие на опасни химични вещества.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно изискванията на чл. 4 „а“, ал. 1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” - Плевен за становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ)  и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ - Враца становище на Басейнова дирекция “Дунавски район”, реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в  т. 1, законовите изисквания, посочени в  т.2 на становището и при условие, че несе достига нивото на подземните води, при монтажа на конструкцията за соларните модули.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и не попада  в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположената защитена зона е BG0000594 "Божия мост - Понора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие от писмото е изпратено до  община Враца и БДДР.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 16.03.2023 г./