## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води и   отпадъци на 14.03.2013г. беше извършена комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр.Враца, назначена със Заповед № 19/11.03.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство на метални конструкции и контейнери за отпадъци тип “Бобър”. Обособени са участъци заготвителен, заваръчен, шлосерски и участък сборка. Работи се на осем часов работен ден, пет дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

Галваничният цех не се експлоатира от 2009г. и съоръженията са демонтирани. Собствен подземен водоизточник, които е изграден за нуждите на цеха също не се експлоатира. Поцинковането на металните контейнери се извършва в гр. Радомир.

За питейно-битови нужди обекта се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

Производствени отпадъчни води не се формират, а битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация и се отвеждат за пречистване в ГПСОВ-Враца.

2. Отрадъци:

От дейността на дружеството се формират метални отпадъци (изрезки и стружки), които се събират в метални палети на територията на фирмата, след което се предават на “ВИН” ООД, гр. Враца, съгласно сключен договор.

На площадката е организирано разделно събиране на пластмаса и хартия.

Битовите отпадъци се събират в 2 бр. контейнери тип “Бобър” и се извозват от БКС-Враца на РДНО-Враца-Мездра.