Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и фактор-отпадъци на 14.06.2011г. беше извършена комплексна проверка на мандра “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца. Дружеството е специализирано в производство на извара, кашкавал и кисело мляко, като се преработва около 150т средномесечно сурово мляко в готова продукция.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

- Въздух :

За производствени нужди се използват 4бр. хладилни инсталации, работещи: 2бр. с ФПГ-R134а по 6 кг всяка, 1 бр. с ФПГ-R404А-11 кг и 1 бр. с ВНОС-R22-6кг.  Водят се досиета за хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 30, ал.(2), гл. III на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.). Извършени са проверки за херметичност на 27.05.2011г. на инсталациите, като не е установен пропуск на газ. Същите се обслужват от EТ “Кварт-Крум Туртански”, гр. Враца, като лицата обслужващи инсталациите притежават Документ за правоспособност, издаден от ББКМ-София. Представен е в срок в РИОСВ-Враца отчет за 2010г., относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от горепосочената наредба.

Стария парен котел тип КП-Н-0,65 на гориво природен газ е демонтиран през 2010г. и не е в експлоатация. За производствени нужди от месец май 2010г. се използва 1 бр. парен котел тип КПН/Г 2500/8, комбиниран на природен газ и нафта. Същият работи 7 дни в седмицата по 7 часа на ден и е с номинална мощност 1769 кW (1,8 мW).

2. Води:

Производствените отпадъчни води се пречистват в мазниноуловители  и заедно с битово-фекалните са заустени в колектор на градската канализация. Пречиствателните съоръжения периодично се почистват от утайки. Отпадния продукт от преработката на млякото (суроватка) се събира в метална цистерна и периодично се извозва със собствен транспорт до животновъдни ферми в района, съгласно сключени договори.

- Фактор “Отпадъци”:

Битовите отпадъци се събират в 1бр. контейнер тип “Бобър” и се извозват периодично от БКС-Враца на РДНО-Враца-Мездра.

Дружеството има изготвени вътрешно-фирмена спецификация за 2011г., месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки за месеци: януари и февруари 2011г. Продуктовата такса е заплатена на ПУДООС до края на 2010г.

Въз основа на извършената проверка и направените констатации са дадени следните

Придписания:

1. Да се представи в РИОСВ-Враца МСД за пуснатите на пазара опаковки (Приложение №13) за период месеци: март-май 2011г., както и копия от платежни нареждания за преведена продуктова такса на ПУДООС за период от месеци януари-май 2011г.;

2.  Да се изгради пробоотборна точка с цел осъществяване на емисионен контрол на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух от работата на парния котел, съгласно Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999г., изм. ДВ, бр. 34/29.04.2011г.);

3. Да се извършат собствени периодични измервания на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух от работата на парния котел от акредитирана лаборатория.