Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и фактор отпадъци на 05.07.2011г. беше извършена комплексна проверка на мандра “Нивего” ООД, гр. Враца. Дружеството е специализирано в производство на млечни продукти (извара, кашкавал, кисело мляко и краве масло), като се преработва около 80т средномесечно сурово мляко в готова продукция.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух :

За производствени нужди се използват 5бр. хладилни инсталации, работещи с флуорирани парникови газове (ФПГ). Четири от тях с фреон R134а в количество на газа 5кг; 6кг; 6кг; 7кг и една с фреон R 404А-20кг.  Водят се досиета за състоянието на хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 30, ал.(2), гл. III на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.).Същите се обслужват от EТ “Кварт-Крум Туртански”, гр. Враца, като физическите лица обслужващи инсталациите притежават Документ за правоспособност, издаден от ББКМ-София. Представен е в срок в РИОСВ-Враца отчет за 2010г., относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от горепосочената наредба.

Старият парен котел тип ОПМГ-350 на гориво природен газ не работи от 2006г. Същият не е свързан към горивната инсталация (демонтиран) и е в наличност. За производствени нужди се използва 1 бр. парен котел тип ПКН-1,6 на гориво природен газ  с номинална мощност 1100 кW (1,1 мW) и с време на експлоатация 4 часа дневно.

2. Води:

Производствените отпадъчни води от измиване на помещенията се пречистват в 2 бр. мазниноуловители и се заустват в 3 бр. шахти с дрениращо дъно.  В момента на проверката шахтите имат свободен обем и няма разливи около тях. Суроватката се събира в метална цистерна с вместимост 20т и се извозва за храна на животни в 8 бр. ферми (първа категория) на територията на област Враца. Представени са договори с фирмите използващи суроватката.

3.Отпадъци:

Дружеството има сключен договор с “Екопак” АД, гр. София за оползотворяване  на отпадъци от опаковки. Изготвена е вътрешнофирмена спецификация (ВФС) за 2011г., месечна справка-декларация (МСД) за пуснатите на пазара опаковки от месец януари 2011г. до месец май 2011г. включително. Продуктовата такса е заплатена до първо тримесечие на 2011г. Ще бъдат представени в РИОСВ-Враца необходимите документи и копия на платежни нареждания за платена продуктова такса за второ тримесечие на 2011г., след приключване на месец юни /таксата се превежда на тримесечие/

Битовите отпадъци се събират в 1бр. контейнер тип “Бобър” и се извозват на РДНО-Враца-Мездра два пъти месечно, съгласно сключен договор с БКС-Враца.

Въз основа на извършената проверка и направените констатации са дадени следните

Прeдписания:

1.  Да се изгради пробоотборна точка на газохода, с цел осъществяване на емисионен контрол на концентрациите на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух от работата на горивната инсталация, съгласно изискването на чл.12, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999г., изм. ДВ, бр. 34/29.04.2011г.);

2. Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на  вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух от работата на горивната инсталация от акредитирана лаборатория, съгласно изискването на чл. 31 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999г., изм. ДВ, бр. 34/29.04.2011г.).