Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА

## /инж.Т.ГЕРГОВА

## Доклад за извършена планова комплексна проверка на

## “Агростил 2003” EООД, гр. Бяла Слатина,  обл. Враца

## Във връзка със Заповед №86/25.07.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца на 26.07.2012г. е извършена комплексна проверка по отношение спазване на условията в издадено Комплексно разрешително на  “Агростил 2003” EООД, гр. Бяла Слатина,  обл. Враца по следните компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води, отпадъци и  шум.

В момента на проверката “Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини /биодизел/” и “Инсталация за производство на сурово, нерафинирано растително масло /лющилно пресова/”- не работят. Инсталацията за биодизел не е пускана до момента в експлоатация, а инсталацията за сурово масло работи сезонно /есенния сезон/.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Опазване чистотата на въздух:

Дружеството не е извършило през 2011г. собствени периодични измервания /СПИ/ на емисиите на прахообразни вещества изпускани в атмосферния въздух от Акредитирана лаборатория при работа на изпускащо устройство №К-2 /пневмотранспорт/ към Инсталация за производство на сурово, нерафинирано растително масло /лющилно пресова/ съгласно Условие №9. Емисии в атмосферата от издаденото Комплексно разрешително.

Опазване на водите:

Не е извършен през 2011г.  мониторинг на отпадъчните води, формиращи се основно от измиване на съоръжения и помещението съгласно Условие №10. Емисии на отпадъчни води от издаденото Комплексно разрешително.

Управление на отпадъците:

В момента на проверката на площадката на инсталациите няма налични количества отпадъци.

Фактор “Шум”:

Не са извършени през 2011г. СПИ на нивата на шум от Акредитирана лаборатория по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие съгласно Условие №12. Шум от издаденото Комплексно разрешително.

Дружество “Агростил 2003” EООД, гр. Бяла Слатина,  обл. Враца, като оператор на издадено от МОСВ- Комплексно разрешително №320-Н0-И0-А0/2008г. не е изпълнило условия в издаденото Комплексно разрешително, които са неразделна част от годишен доклад за  околна среда /ГДОС/ и не е представил в РИОСВ- Враца изготвен ГДОС за 2011г. в законоустановения срок, за което е съставен АКТ за установяване на административно нарушение.

Въз основа на извършената проверка и   констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството са издадени и 3бр. Предписания и поставени срокове за тяхното изпълняване:

Дадени Придписания:

1. Да се извършат СПИ на емисиите на прахообразни вещества изпускани в атмосферния въздух от Акредитирана лаборатория при работа на изпускащо устройство №К-2 /пневмотранспорт/ към Инсталация за производство на сурово, нерафинирано растително масло /лющилно пресова/ съгласно изискванията на глава пета “Собствени периодични измервания” на Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. Дв, бр.31/1999г., посл. изм. Дв, бр.34/2011г./.

2. Да се извършат СПИ на нивата на шум от Акредитирана лаборатория по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие съгласно изискванията на Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда /обн. Дв, бр.3/2011г./.

3. Да се извърши собствен мониторинг на отпадъчните води /2 пъти годишно/ от акредитирана лаборатория, съгласно условия 10.1.3. от издаденото Комплексно разрешително.

Предписанията са със срок на изпълнение: 19.11. 2012г.

Дейности за последващ контрол:

1. Проследяване и отчитане изпълнението на дадените предписания.

2. Анализ на резултатите от собствения мониторинг и при констатиране на неспазване на определените в комплексните разрешителни емисионни норми предприемане на съответните действия по реда на чл. 69 от ЗООС /обн. Дв, бр.91/ 2002г./.