## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Андонов” ООД, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци и води на 31.10.2013 г. беше извършена комплексна проверка на “Андонов” ООД, гр. Мизия, назначена със Заповед № 101/ 28.10.2013 г. на Директора на РИОСВ - Враца.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци

Дружеството притежава регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци от пластмаса и производство на гранулат (код R 3 - рециклиране) по чл. 78 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012г.). Регистрационният документ с № 05-РД-97-00/10.12.2012 г. е издаден от РИОСВ – Враца за площадка, находяща се в УПИ № III, кв. 105, поземлен имот с идентификатор 48043.290.38.1 по плана на гр. Мизия.

В момента на проверката на площадката не се съхраняват отпадъци от пластмаса и не се извършва преработка и оползотворяване на такива. Съоръженията, използвани за процеса на рециклиране на пластмаса са демонтирани и не са налични на площадката.

За същата площадка дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО с № 05-ДО-205-00/20.05.2013 г., издадено от РИОСВ – Враца. Разрешените дейности в цитираното разрешително са за оползотворяване на месокостно брашно, което включва обезвреждането му със сярна киселина и смесването му с примеси (гипс, пепели от ТЕЦ) с цел производство на подобрител за почви.

Към момента на проверката на площадката не се съхранява месокостно брашно и до момента не са извършвани дейности с този вид отпадък.

В момента на проверката на площадката се извършва преработка на птичи тор с цел производство на подобрител за почви. На площадката са монтирани миксер, смесител и машина за гранулиране. Технологичния процес включва смесване на птичата тор в миксера със сярна киселина, калциев карбонат и други съставки. Миксираната смес се пресява, след което се гранулира посредством гранулиращата машина. Полученият гранулат се събира в чували тип „биг-бег” и се съхранява в закрито помещение на територията на площадката.

По информация на управителя на дружеството – „Андонов” ООД в момента се извършват пробни пускови действия на машините и тестване на получения гранулат за неговото качество.

2. Води

За питейни нужди обекта се водоснабдява с бутилирана минерална вода.

В производствения процес не се влага вода и производствени отпадъчни води не се формират.