## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “БЕТОН-ЦВ” ООД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води и отпадъци  на 27.06.2012г. беше извършена комплексна проверка на “Бетон-ЦВ” ООД, гр.Враца, назначена със Заповед № 72/26.06.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство но бетонови разтвори. Инертният материал за производството на бетона се доставя от собствената пресевна инсталация в с. Бели Извор.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

Водоснабдяването на обекта за производствени и питейно-битови нужди е от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца.

Бетоновият възел работи на автоматичен режим. Отпадъчната вода от измиване на бетоновозите при нужда, която е в минимални количества се пречиства в бетонов утаител с решетки на изхода за задържане на грубите частици. Избистрената отпадъчна вода се отвежда към съседен земен утаител на собствен терен, където попива и се изпарява. Бетоновият утаител периодично се почиства от утайката, която се депонира на собствената площадка и след изсушаване се използва за строителни цели.

2. Отпадъци:

Технологичният отпадък-филц се събира на площадката и се връща за промиване в собствената пресевна инсталация в с. Бели Извор, след което отново се влага в производството.

Битовите отпадъци се събират в 3 бр. кофи “Мева” и се извозват от БКС-Враца на РДНО-Враца-Мездра.