## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Билла България”ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

## Във връзка със Заповед № 123/09.10.2014 г. на Директора на РИОСВ - Враца на 10.10.2014 г. е извършена комплексна проверка на  “Билла България” ЕООД гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца по следните компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и отпадъци.

В търговският обект се извършва търговия с хранителни стоки и стоки за бита. Обекта е с работно време от 7,30 ч. до 22,00 ч. при двусменен режим на работа на персонала, 7 дни в седмицата.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Опазване чистотата на въздуха:

На територията на търговският обект функционират следните стационарни хладилни системи и термопомпи: хладилна система R 404 А – 270 kg.; хладилна система R 404 А – 170 kg.; топлинна помпа R 407 С – 16 kg.; 2 бр. топлинна помпа R 407 С – 3 kg.  Извършват се редовно проверки за херметичност и се поддържат досиета на системите, съгласно изискванията на чл. 30 ал. 1 и 2 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент ЕО 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове /ФПГ/ (обн. ДВ. бр. 2 от 07.01.2011 г.). В срок е представена информация в РИОСВ – Враца за стационарните хладилни и климатични системи, съдържащи 3 kg и повече ФПГ за 2013 г., на основание чл. 36, ал. 1 и 2 от горе цитираната наредба.

Управление на отпадъците:

Транспортните отпадъци от хартия, картон и полиетиленово фолио и същите по вид отпадъци от разопаковането на някои видове стоки се събират разделно на обособено за целта място. Същите се балират в обекта и се предават в централен склад на търговската верига в гр. София. Пластмасовите каси и дървените палета са оборотни. Води се отчетна книга за образуваните и предадени отпадъци, заверена от Директора на РИОСВ - Враца. Бракуваните хранителни продукти (месни и млечни) се събират в отделен хладилен шкаф и се предават на “екарисаж“, на “БРАМАС-96” АД гр. Шумен. Представени са приемо-предавателни протоколи за предадените странични животински продукти. Битовите отпадъци се събират в 3 броя контейнери тип “Бобър”, които се обслужват по график от БКС Враца. За излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване дружеството има сключен договор с „Елтексресурс” АД, гр. София с подизпълнител „Макметал Холдинг” АД. За пуснатите на пазара опаковани стоки /от топла витрина и фурна/, дружеството заплаща продуктова такса на централно ниво към „Екобулпак” АД.

В обекта не се предлагат полимерни торбички тип “потник”. На щанда за плодове и зеленчуци се предлагат единствено найлонови пликове без дръжки за първична опаковка на стоки.

Дадено Придписание:

Няма

Дейности за последващ контрол:

Няма