## Доклад за извършена комплексна проверка на

“ЦЕНТРОМЕТ” АД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: атм. въздух, отпадъци, води, опасни химични вещества и екологични щети на 16.05.2014г. беше извършена комплексна проверка на “Центромет” АД, гр. Враца, назначена със Заповед № 61/14.05.2014г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано в производството на центробежно лети тръби и втулки от чугун и стомана. Ползват се свежи и отпадъчни метали. Обекта е оборудван с 2 бр. ПИ-600, 1 бр. ПИ-1600 и 1 бр. ПИ-2500.

В момента на проверката се работи на двусменен режим, 5 дни седмично. Работят 1 бр. ПИ-600 и 1 бр. ПИ-2500.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци:

За дейности с отпадъци дружеството притежава разрешително по чл. 67 от ЗУО № 05-ДО-190-01/25.06.2013г., издадено от РИОСВ-Враца. От дейността се формират следните отпадъци:

- метални стружки и изрезки – влагат се в производството или се предават на лицензирана фирма-„Феникс инверс“ООД;

- огнеупорен материал и строителни отпадъци – съхраняват се в бетонова клетка и се извозват на депо за строителни отпадъци, кв. Бистрец;

- отпадъчни масла и емулсии – съхраняват се в метални варели и се предават на “Верила Рисайклинг” ЕООД, гр. София съгласно сключен договор;

- хартиени и пластмасови опаковки – сключен договор с “Йордан Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД;

При предаване на опасни отпадъци се попълват транспортни карти.

Водят се отчетни книги за образувани и третирани отпадъци.

2. Води:

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди е от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца. За охлаждане и противопожарни  нужди се използва вода от собствен водоизточник с актуално разрешително за водоползване, издадено от Директора на БДУВДР-Плевен.

Производствените отпадъчни води, формирани от неутрализация на алкален разтвор от обезмасляване на стружките се пречистват в каломаслоуловител и заедно с битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД - гр. Враца. Охлаждащите води са включени в оборотен цикъл, като системата периодично се допълва за компенсиране на загубите.

3. Опасни химични вещества:

Дружеството е изпълнило задълженията си по Регламент (ЕО)-REACH. Изготвена е собствена оценка по безопасност на опасните химични вещества. Информационните листове за безопастност (ИЛБ) са актуализирани, съгласно регламент 453/2010г. Спазват се условията по съхранение на опасни химични вещества посочени в ИЛБ.

4. Екологични щети:

Операторът има изготвена собствена оценка за случаи на непосредствена заплаха за Екологични щети (ЕЩ)  и случай на причинени ЕЩ.

5. Атмосферен въздух:

За отопление през зимния период се използва водогреен котел ВК-РО 116(1.3 МW) на гориво природен газ. Същият работи около 500 ч/месечно. През 2013 г. дружеството е извършило СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от работата на горивната инсталация. През 2014 г. са извършени контролни измервания на емисиите, не са констатирани наднормени концентрации по показателите SO₂, NO×, CO₂.