Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и вредeни физични фактори-отпадъци, шум, както и контрол на  опасни химични вещества и управление на риска, екологична отговорност и екологични щети на 04.04.2012г. беше извършена комплексна проверка на металообработващо предприятие “Гарант” АД, гр. Бяла Слатина. Дружеството е специализирано в производство на хидравлични детайли и изделия за машиностроенето, предназначени за вътрешния пазар и за износ.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух:

Дружеството е представило в срок в РИОСВ-Враца справка за консумацията и количествата вложен разтворител за 2011г. за категория дейност №8, съгласно   Наредба №7(ДВ, бр.96/2003г., изм. ДВ, бр.40/2010г.). Използваните количества летливи органични съединения (ЛОС) са под долните прагови стойности за консумация на органичен разтворител (ПСКР) за дейността (0,954т при долен праг от 5т/г). На склад не се съхраняват бои и лакове. Същите се закупуват в количества необходими за съответната поръчка от търговци на едро в гр. Плевен. Използвоните продукти от обхвата на Приложение №1 към чл1 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС (ДВ, бр.20/2007г., изм. ДВ, бр. 25/2010г.) са производство на “Оргахим” АД, гр. Русе.Представена е в РИОСВ-Враца информация за използваните количества бои и лакове през 2012г. в производствената дейност на дружеството.

Боядисването на металните изделия се извършва по сух електростатичен способ с прахова боя, в камера снабдена с аспирация и филтри. Дребните детатайли се боядисват с пневматичен пистолет, с блажна боя в специално обособено за целта помещение.

Паровата централа (2 бр. котли с номинална мощност над 0,5 МW, на гориво мазут) не работи от 2008г. Котлите са обявени за продажба и снети от отчет от Държавен технически надзор. За отоплителни нужди е предназначен 1 бр. котел КВН-1 на гориво нафта, с номинална мощност 0,1 МW. Същият не се използва от 2008г. и е снет от отчет.

2. Води:

За производствени нужди обектът е водоснабден  от собствен водоизточник с актуално Разрешително за водовземане №11590127/15.02.2008г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен. За питейнобитови нужди се използва вода от градската водопроводна мрежа по договорс “ВиК” ООД, гр. Враца, клон- Бяла Слатина. Канализацията на обекта е изградена разделно. Формират се три потока отпадъчни води-производствени, битовофекални и дъждовни. Производствените отпадъчни води се неутрализират по потоци в метални вани, след което се пречистват във вертикален утаител за химически води. Битовофекалните отпадъчни води се пречистват във втори вертикален утаител. Смесеният поток отпадъчни води  се заустват гравитачно в р. Скът, съгласно Разрешително за заустване на отпадъчни води №13140126/21.05.2009г., издадено от БДУВДР-Плевен. При осъществения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води през 2011г. не са регистрирани надвишения над индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното. Спазват се условията  в горецитараното разрешително.

3.Отпадъци:

Дружеството притежава Разрешително за дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ-Враца. Спазват се условията по съхранение на отпадъците. От производствената дейност се формират следните отпадъци:

-  изрезки и стружки от черни и цветни метали- предават се на лицензирани фирми за претопяване;

- твърд цианов отпадък-след неутрализация се съхранява в Би Би- куб (5м3). Запълнени са около 15 м3 от ББ-куба ;

- маслени емулсии от охлаждане на машините-съхраняват се утаителна яма.

Спазват се условията за съхранение на отпадъците поставени в разрешителното. Води се отчетна книга за образуваните и предадени отпадъци.

4. Шум:

През 2012г. предстои да бъде извършено измерване на промишлен шум излъчван в околната среда от производствената дейност на дружеството от Акредитирана Регионална Лаборатория –Враца към ИАОС-София, съвместно с  РИОСВ-Враца.

5. Опасни химични вещества:

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества.Спазват се условията по съхранение на химичните вещества, съгласно изискванията в информационните листове за безопасност.

6. Екологична отговорност и екологични щети:

Изпълнени са задълженията по ЗОПОЕЩ (ДВ, бр.43/2005г.). Към момента на проверката не са установени случаи на непосредствена заплаха с екологични щети и не са причинени такива по смисъла на закона.