## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “ГАРАНТ” АД, гр. Бяла Слатина

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води,  въздух, отпадъци, опасни химични вещества и шум, на 21.04.2015г. беше извършена комплексна проверка на “Гарант” АД, гр. Бяла Слатина, назначена със Заповед № 43/20.04.2015г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство на хидравлични детайли и изделия за машиностроенето за вътрешния и външен пазар. Обособени са галваничен, термичен и механичен цехове. Работи се на осем часов работен ден, пет дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

За производствени нужди обектът се водоснабдява от собствен подземен водоизточник- шахтов кладенец. с актуално разрешително за водовземане, издадено от БДУВДР-Плевен. За питейно-битови нужди се използва вода от градската водопроводна мрежа.

Канализационната система на площадката е изградена разделна, като се формират три потока отпадъчни води – производствени, битово-фекални отпадъчни и дъждовни води. Производствените отпадъчни води от галваничния цех се неутрализират по потоци в метални вани и се пречистват във вертикален утаител за химически води. Битово-фекалните отпадъчни води се пречистват във вертикален утаител за битови води. До месец октомври 2014г. смесеният поток отпадъчни води се зауства в река Скът, съгласно разрешително №13140126/21.05.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от БДУВДР-Плевен. С решение №396/14.11.2014г. на БДУВДР-Плевен е прекратено действието на горецитираното разрешително и отпадъчните води от площадката на дружеството са включени към новоизградения канализационен колектор на градската канализация и се отвеждат за пречистване към ПСОВ – гр. Бяла Слатина. Предстои сключване на договор с “В и К” ООД, гр. Враца, клон Бяла Слатина, са отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

В изпълнението на условията поставени в  горецитираното прекратено разрешително за заустване, през 2014г. дружеството редовно е извършвало собствен мониторинг на отпадъчните води  по договор с Регионална Лаборатория – Враца към ИАОС- София и не са регистрирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), поставени в разрешителното.

2. Въздух:

Дейносттите на дружеството са категоризирани съгласно Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003г.) под №5 и №8. Представена е в срок в РИОСВ-Враца информация за 2014г. относно консумацията и количеството вложени органични разтворители. Използваните количества ЛОС са под долните ПСКР от 5т./год., съгласно горецитираната Наредба.

Боядисването на металните изделия става по сух електростатичен способ (прахова боя в камера снабдена с аспирация и филтри) и ръчно с пневматичен пистолет в отделно  бояджийно отделение. Използват се продукти в обхвата на Приложение №1 към чл.1 от Наредба за ограничаване на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр.20/2007г.), производство на “Оргахим” АД, гр. Русе и “Лакпром” с Световрачане- София.  Констатираните количества отговарят на изискванията за максимално съдържание на ЛОС, съгласно Приложение №2, към чл.3, ал.1 и изискванията за етикетиране съгласно чл. 5 ал.1 и 2 от горецитираната Наредба.  .

3. Отрадъци:

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 05-ДО-102-01/06.01.2011г. със срок на валидност до 16.01.2016г.

От производствената дейност се формират следните производствени отпадъци:

- Стружки от черни и цветни метали – съхраняват се в метални контейнери, които след запълване се извозват до стружкохранилище и се предават на лицензирани фирми;

- Твърд цианов отпадък – след неутрализация се съхранява в 2бр. ББ кубове с вместимост по 5 м3 всеки, намиращи се на площадката на дружеството. Към момента единият е  запълнен, запечатен и покрит с изолационен материал, а другият е за временно съхранение и в него се съхраняват 6 бр. варели;

- Маслена емулсия – събира се в метална цистерна  и след това се съхранява в утаителна яма, която има свободен обем.

Производствените помещения са осигурени с трина, с цел отстраняване на евентуални разливи на масло.

За дейности с отпадъци редовно се водят отчетни книги заверени от Директора на РИОСВ-Враца.

Битовите отпадъци се събират в 1 бр. контейнер, който се обслужва от ОбП “Чистота и строителство”, гр. Бяла Слатина, на база сключен договор.

4. Опасни химични вещества:

За използваните химикали дружеството разполага с актуализирани информационни листове за безопастност /ИЛБ/. Спазват се условията по съхранение на опасните химични вещества /ОХВ/ посочени в ИЛБ на производителите и изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси. (ДВ, бр. 43/2011г.).

5. Шум:

Основни източници на шум излъчван в околната среда от дейността на дружеството са: фрези, стругове, преси, шлайфове, гилотини и аспирационни и вентилационни системи. През 2015г. предстои контролно замерване на нивата на шум в 15 броя пункта.

Въз основа на извършената проверка и  не са констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство