## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Лесто Продукт” ЕООД, гр. Враца, обл. Враца

Във връзка със Заповед № 28/09.03.2015 г. на Директора на РИОСВ - Враца на 11.03.2015 г. е извършена комплексна проверка на  “Лесто Продукт” ЕООД, гр. Враца, относно съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на следните компоненти и фактори на околната среда: въздух и отпадъци.

Режимът на работа на обекта е пет дни седмично при осем часов работен ден.

Дружеството е специализирано в изработка на метални изделия по задание на клиента. Работи се предимно за износ. За целите на производството на площадката на фирмата са обособени три цеха: цех 1, в който се извършва нарязване , огъване и заваряване на металните елементи; цех 2, в който се извършва боядисването и цех 3, в който се извършва опаковане и подготовка за транспортиране на готовата продукция. Същият се използва за временно складиране на продукцията и за съхранение на част от необходимата суровина /метални листи/, съгласно изисквания на сертификат за разделно съхранение на металните листи от черни и цветни метали. Останалата част от суровината, необходима за осъществяване на нормален производствен цикъл се съхранява в обособена зона – автоматичен склад /кули/ в цех 1.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Въздух:

На площадката на дружеството има обособено бояджийно отделение. Извършва се прахово боядисване с използване на боя – прахова, инхалационна, производство на фирма „Dupont”. Представен е информационен лист за безопасност /ИЛБ/ на дадената боя в който е описано, че същата има нулево съдържание на ЛОС. Извършва се почистване на готовите метални изделия, при което се използва препарат „Дуридине ЛФ 3820 ИТ” Предоставен е ИЛБ за продукта, в който е описано, че същият е с нулево съдържание на ЛОС. За допълнително почистване на изделията се използва спирт, закупуван от търговската мрежа.

Вредни физични фактори – Отпадъци:

От дейността си дружеството  генерира производствени отпадъци – метални изрезки, които се съхраняват в метални контейнери и дървени палета в производственото помещение. Същите се предават на „Гео - метал трейд” ЕООД на база сключен договор от 05.06.2014 г. На площадката на фирмата, включително в административните помещения е организирано разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални отпадъци, които се предават на „Йордан Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД, съгласно сключен договор от 08.01.2013 г. В производството се използват масла за доливане на машините. Сключен е договор с ЕТ „Авто ойлс – Петко Петков” на които да се предават отработените масла. Към момента на проверката смяна на маслата в машините не е извършвана и не са предавани отработени масла. За негодните за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ дружеството има сключен договор с „Макметал Холдинг” АД. Битовите отпадъци се събират в 1 (един) бр. контейнер тип „Бобър”, които се обслужва по график от „БКС Враца” ЕООД.

Дадени предписания:

1. Да се представят в РИОСВ – Враца работни листи за класификация на отпадъците за генерираните от дружеството видове отпадъци и отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци – Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.);

2. Да се подаде заявление за регистрация на инсталация, извършваща дейност/дейности по приложение 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г.)

Дейности за последващ контрол:

От страна на РИОСВ – Враца ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на дадените предписания.