ДОКЛАД

от комплексна проверка на Предприятие за производство на техническа керамика

със специално предназначение, стопанисвано от „Техкерамик - М“ ООД, гр. Мездра,

в изпълнение  Заповед №57/14.05.2015г. на Директора на РИОСВ-Враца

и съгласно списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка

от плана за контролната дейност на РИОСВ-Враца за 2015 г.

І. Цел на проверката:

На 15.05.2015г. е извършена планова комплексна проверка, във връзка с осъществяването на текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компонент води, опасни химични вещества и вредни физични фактори на околната среда – отпадъци.

ІІ. Проверени дейности:

Съхранение на опасни химични вещества и смеси.

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Дружеството развива дейност в областта на производството и продажбата на материали и изделия от техническа керамика - алуминий титанат керамични изделия за автомобилната, нефтохимическата, електротехническата, текстилната и химическата промишленост, металургията и машиностроенето.

ІІІ.1. Опасни химични вещества:

Проверката е на основание Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка с извършване на контролна дейност по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 453/2010, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Съгласно изискванията на REACH дружеството е „потребител по веригата“ на химични вещества и смеси. За нуждите на своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси - Al2O3 и TiO2. Всички вещества и смеси са в оригинална фабрична опаковка и се съхраняват според условията и изискванията за съхранение, посочени в информационни листове за безопасност (ИЛБ). Те отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006, изменено с Регламент (ЕО) 453/2010. Представена е Заповед на директора, относно определяне на лица, отговорни за съхранението на веществата и смесите.

Опасните химични вещества се съхраняват на обособено място в склад №4 на площадката на предприятието. Запалимите опасни химични вещества са гарантирани със съответните противопожарни мерки и са отделени от незапалимите. Същите са обозначени с информационни табели, съпровождани с подробни информационни листове за безопасност. Опасните химични вещества, който се използват в производството са: фосфорна киселина, трансформаторно минерално масло, азотна киселина, етилов алкохол, оцетна киселина, натриев хидроокис.

Не се допуска директно попадане на топлинни и слънчеви лъчи върху съхраняваните смеси, няма връзка с канализацията, достъпа на външни лица е ограничен, съгласно Заповед на директора. Не са констатирани разливи. Доставката на суровини за формулирането на смесите се извършва от дистрибутори. При проверката на място беше представен инвентаризационен списък на съхраняваните и преминалите през склада ОХВ и смеси през 2015 г.

ІІІ.2. Води:

Водоснабдяването на обекта с питейна вода се осъществява съгласно актуален договор с ВиК експлоатационното дружество в района. Дружеството е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект (р. Боденска бара). На площадката се формират два потока отпадъчни води: Поток №1 – битови отпадъчни води от столова и дъждовни води и Поток №2 – производствени отпадъчни води от цеховете, битови отпадъчни води от администрация и дъждовни води, пречистени в 3 броя последователно свързани утаителя. Резултатите от лабораторните анализи от извършвания контролен мониторинг на отпадъчните води за I-вото полугодие на 2015г. не показват превишения над индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), поставени в горецитираното разрешително. Представени са протоколи от изпитване на отпадъчните води от извършвания собствен мониторинг за 2014г. и доклада за изпълнение на поставените условия в Разрешителното, от които също не са установени превишения над ИЕО.

ІІІ.3. Вредни физични фактори - отпадъци:

За дейности с отпадъци дружеството притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 78, ал.3 от ЗУО. Производствените отпадъци (прахови частици и утайки от воден разтвор) се съхраняват на обособена покрита площадка и се извозват със собствен транспорт периодично на депото за инертни материали на гр. Мездра, съгласно Разрешение на Община Мездра. Като разтворител на диамантена паста се използва хидравлично масло MXL-32, което в последствие се явява отпадък, който се предава на фирма притежаваща разрешение за дейности с отпадъци по чл.67 от ЗУО, съгласно безсрочен договор. За количествата образувани и предадени производствени отпадъци се води отчетна книга, която е заверена от Директора на РИОСВ-Враца.

По време на проверката не са констатирани несъответствия с изискванията на действащото екологично законодателство.