## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води,   отпадъци и въздух на 20.02.2015г. беше извършена комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр.Враца, назначена със Заповед № 19/16.02.2015г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство на метални конструкции и контейнери за отпадъци тип “Бобър”. Обособени са участъци заготвителен, заваръчен, шлосерски, участък сборка и бояджийско отделение. Работи се на осем часов работен ден, пет дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

Галваничният цех не се експлоатира от 2009г. и съоръженията са демонтирани. Собствен подземен водоизточник, които е изграден за нуждите на цеха също не се експлоатира. Поцинковането на металните контейнери се извършва в гр. Радомир.

За питейно-битови нужди обекта се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

Производствени отпадъчни води не се формират, а битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация и се отвеждат за пречистване в ГПСОВ-Враца.

2. Отрадъци:

От дейността на дружеството се формират метални отпадъци (изрезки и стружки), които се събират в метални палети на територията на фирмата, след което се предават на “ВИН” ООД, гр. Враца, съгласно сключен договор.

На площадката е организирано разделно събиране на отпадъци от пластмаса и хартия.

Битовите отпадъци се събират в 2 бр. контейнери тип “Бобър” и се извозват от БКС-Враца на РДНО-Враца-Мездра.

3. Въздух:

Дружеството разполага с обособено бояджийско отделение. Дейността на фирмата е категоризирана към дейности №5 и №8 по Наредба №7 с консумация на летливи органични съединения под долните ПСКР. Бояджииското отделение е снабдено с аспирационна система, а нанасянето на покритията става с пистолет. Към момента на проверката в склада на фирмата не се съхраняват продукти попадащи в обхвата на Приложение №1 към чл. 1 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр.20/2007г.).

На обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.