## Доклад за извършена комплексна проверка на

## ЕТ“Йордан Величков-Влади”, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца

Във връзка със Заповед №34/03.04.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца на 05.04.2013г. е извършена комплексна проверка  на оранжерия на ЕТ “Йордан Величков-Влади”, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца. по следните компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води и отпадъци. В обекта се извършва оранжерийно производство на краставици на площ от около 30 дка  по метода “Хидропоника”.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Опазване чистотата на въздух:

За производствени нужди паровата централа  към оранжерията разполага с 2бр. горивни инсталации ВК№1- с термична мощност 4МW и ВК№2- с термична мощност 4МW  на твърдо гориво /дърва и слънчогледови люспи/. Горивните инсталации работят сезонно, като през отоплителния сезон са в режим на експлоатация по 600 часа/средномесечно. За пречистване на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух към всеки от водогрейните котли са изградени пречиствателни съоръжения- по 4 бр. циклони и по 1 бр. скрубер.

Съгласно изискванията на Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници     /обн. Дв, бр.31/1999г./ са извършени Собствени периодични измервания /СПИ/ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на двете горивни инсталации. Мониторинга е извършен  от РЛ- Враца към ИАОС- София. От представените в РИОСВ-Враца: Доклад №1/05.03.2013г. и Доклад №2/05.03.2013г.с резултатите от извършените СПИ, не са установени превишения на нормите за допустими емисии.

В момента на проверката двата водогрейни котли работят и не се констатира визуално замърсяване на атмосферния въздух.

Опазване на водите:

За капковото напояване на оранжерията има Разрешително №11120035 от 04.11.2011г. за водовземане от повърхностен воден обект- р. Ржанска, приток на р. Искър издадено от Директора на БДУВДР-Плевен. Битово-фекалните отпадъчни води се пречистват в 4бр. бетонови утаители и след избистряне се включват в попивна яма. Дъждовните води се оттичат чрез дъждовно отводнителна канализация преминаваща през с. Зверино и заустена в р. Искър.

Управление на отпадъците:

Дружеството има сключен договор с Колективна организация “Екобулпак”АД, гр. София- за поемане на задължения по оползотворяване на опаковки и същият е актуализиран с Анекс.  Представени са:  Договор с “999- Ив. Асенов”ЕООД, гр. Пловдив от 01.03.2013г. за обратно приемане на отпадъците от опаковки на препарати за растителна защита и вътрешно-фирмена спецификация за 2012г.

Отпадъците от хартия и найлон се събират разделно и се предават на “Екобулпак” АД,  гр. София.  Битовите отпадъци се събират в 2бр. контейнери тип ”Бобър” и периодично се извозват от Общинско предприятие “Чистота”- гр.Мездра на РДНО Враца-Мездра”.

## Въз основа на извършената проверка и   констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството е издадено предписания и поставен срок за изпълнението му.

Дадено Придписание:

- Да се представят в РИОСВ- Враца, месечни справки декларации за периода м.Април- м. Декември 2012г. и І-то тримесечие на 2013г., както и  копие от платежните документи за платените продуктови.

Срок: 12.04.2013г.

Отговорник: Завеждащ административна служба

Дейности за последващ контрол:

Проследяване и отчитане изпълнението на даденото предписание.