Във връзка със Заповед №15/28.02.2012 г. на Директора на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум, на 01.03.2012 г. беше извършена комплексна проверка на “Хидком” АД, гр. Оряхово, ул. “Лесковско шосе” №4. Дружеството е производител на хидравлични крикове, строителни скелета и обезопасителни елементи за строителството - за вътрешния и за външния пазар.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух:

Съгласно категоризацията и изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 (ДВ, бр. 96/2003 г., посл. Изм. ДВ, бр. 40/2010 г.), в РИОСВ-Враца е представена в срок информацията относно консумацията на разтворител (КР) и количествата вложен разтворител (КВР) за 2011 г. за дейности №5 и №8. Използваните количества летливи органични вещества (ЛОС) са под долните ПСКР (дейност №5 – 0,180т, дейност №8 – 3,889т).

За почистване и обезмасляване на детайлите преди боядисване се използва разредител УР-Е. Боядисването на металните изделия се извършва в обособен цех, снабден с аспирационна система и  сушилна камера. Нанасянето на покритието е на ръка с пистолет и с четка, основно се използва емайллак полиуретанов двукомпонентен УР-11, производител “Оргахим” АД, гр. Русе.

В склада на дружеството, по време на проверката има наличност от 10 бр. х 20 кг. емайллак, които съответстват на изискването за етикетиране по чл. 5,  ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20/2007г., изм. ДВ, бр.25/2010г.).

Справката за използваните количества продукти за нанасяне на покритие през 2011г., е представена в срок в РИОСВ-Враца.

За отопление през зимния период се използва електрически котел РТЕ-60, а двата броя котли на твърдо гориво (нафта) ОН-550 и Плам 350 не са в експлоатация, демонтирани са и са предадени за скрап.

- Води:

Обектът се захранва с питейна вода от градския водопровод, съгласно договор с “ВиК” ООД, район Оряхово. Водата необходима за охлаждане на металообработващите машини е включена в оборотен цикъл, не се формират производствени отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води заедно с дъждовните води от площадката на обекта се заустват в колектор на градската канализационна мрежа на гр. Оряхово.

- Вредни физични фактори - Шум:

При извършеното измерване на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на дружеството, от АРЛ-Враца към ИАОС-София, съвместно с РИОСВ-Враца, през 2011 г. не са констатирани наднормени  нива.

През 2012 г. отново предстои да бъде извършено измерване, по определените за целта пунктове разположени по контура на производствената площадка.

- Вредни физични фактори - Отпадъци:

От производствената дейност се формират следните отпадъци: метални стружки и изрезки – предават се на “Феникс” ЕООД, гр. Монтана; опаковки и абсорбенти замърсени с опасни вещества – събират се в метални варели; дървени, пластмасови и хартиени опаковки – събират се разделно и се предават за рециклиране; отработени масла – съхраняват се в метални варели и се предават на “Анди” ЕООД, гр. Враца. За горепосочените отпадъци дружеството има заверени работни листа, съгласно изискванията на Наредба №3 за класификация на отпадъците. Води се отчетна книга за образуваните отпадъци, която е заверена от Директора на РИОСВ-Враца. Представени са договори с лицензираните фирми за предаване на отпадъците.